审批编号:

建设项目环境影响报告表

项  目  名 称:        铝合金门窗加工项目

建设单位(盖章):      青岛青联门窗有限公司

编制日期:  2019年06月

国 家 生 态 环 境 部 制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 铝合金门窗加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛青联门窗有限公司 |
| 法人代表 | 张俊杰 | 联系人 | 田钰 |
| 通讯地址 | 莱西市经济开发区上海路9号 |
| 联系电话 | 15610073085 | 传真 | / | 邮政编码 | 266600 |
| 建设地点 | 莱西市经济开发区上海路9号 |
| 立项审批 部门 | 莱西市发展和改革局 | 批准文号 | 2019-370285-33-03-000019 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3312金属门窗制造 |
| 占地面积 (平方米) | 36140 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保 投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 1.33% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程建设概况 1、项目由来 青岛青联门窗有限公司位于莱西市经济开发区上海路9号，内含铝合金车间1座，中空玻璃车间1座，办公楼1座，宿舍楼1座，机房1座，仓库2座，门卫室3座，厂区厂房已取得《建设项目环境影响登记表》（备案号：201937028500000924），进行铝合金门窗加工活动，包含中空玻璃生产线1条，可年加工铝合金门5万套、铝合金窗10万套。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的有关条款的规定，本项目需办理环境影响评价手续。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令，第44号）及其修改决定（生态环境部1号令），项目属于“二十二、金属制品业，67金属制品加工制造中“其他（仅切割组装除外）”类”，需编制环境影响报告表。为此，青岛青联门窗有限公司特委托我公司（广东志华环保科技有限公司）承担该项目环境影响报告表的编制工作，我单位在实地踏勘、收集有关资料基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 厂区宿舍楼现状图 厂区办公楼现状图 铝合金生产车间现状图 玻璃生产车间现状图 2、项目相关政策符合性 （1）产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目。项目已取得莱西市发展和改革局关于备案证明（项目统一编码：2019-370285-33-03-000019），符合国家产业政策。 （2）用地符合性 项目位于莱西市经济开发区上海路9号，用地性质为工业用地（鲁（2019）莱西市不动产权第0003678号），符合用地要求。 （3）“三线一单”符合性 1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目地不属于生态保护红线区。 2）环境质量底线 本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设满足环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 4）环境准入负面清单 本地区尚未设立《市场准入负面清单草案》。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、选址合理性分析 项目位于莱西市经济开发区上海路9号，项目所在东侧隔扬州路为青岛芸好冷风库、南侧隔上海路为青岛三龙食品公司、北侧为空地，西侧为空地。 项目距离最近的环境敏感目标为项目厂区西南向98m的莱西市城建局，东向154m的古城庄村，北向188m的三里庄小区，项目所在区域无饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，综上所述，项目选址合理可行。 4、项目工程概况 （1）项目名称：铝合金门窗加工项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：青岛青联门窗有限公司； 具体地理位置见附图1。 （4）建设内容及建设规模：本项目位于莱西市经济开发区上海路9号，内含铝合金车间1座，中空玻璃车间1座，办公楼1座，宿舍楼1座，仓库2座，机房1座，门卫3座，总建筑面积约14652.13m2。 表1 项目组成一览表 工程分类 名称 实际建设内容及规模 备注 主体工程 铝合金车间 1座，1层，建筑面积4000m2，进行铝合金门窗的加工。 依托现有 中空玻璃车间 1座，1层，建筑面积2400m2，包含中空玻璃生产线1条，进行中空玻璃的生产。 依托现有 辅助工程 办公楼 1座，3层，建筑面积1159.72m2，用于日常办公。 依托现有 宿舍楼 1座，3层，建筑面积2101.15m2，用于职工住宿，不设食堂。 依托现有 机房 1座，1层，建筑面积30m2。 依托现有 仓库 2座，1层，建筑面积4829.13m2。 依托现有 门卫室 3座，1层，建筑面积102.13m2。 依托现有 循环水池 1座，容积0.2m3。 公用工程 供水系统 由市政给水管网提供。 / 供电系统 由市政电网提供。 / 供暖/制冷 生产过程无供热需求，生活供暖由莱西市集中供暖提供。 / 环保工程 废气 项目用胶使用环保用胶，丁基胶、硅酮中空玻璃胶涂胶废气，组角胶注胶废气，硅酮耐候胶打胶废气加强通风后无组织排放。 / 废水 玻璃清洗废水、生活污水（经化粪池处理后）经市政污水管网排入莱西市污水处理厂。 / 噪声 采用低噪声设备、隔声、减振等措施。 / 固废 一般固废 设固废间1座，建筑面积10m2。 / 危废 设危废间1座，建筑面积20m2。 / 5、项目总平面布置 青岛青联门窗有限公司主要分为南北两部分，北部为仓库、铝合金车间、中空玻璃车间，南部东侧为办公楼，西侧为宿舍楼，为项目总平面布置详见附图4。 项目主要设备 表2 项目主要设备（设施）一览表 序号 设备名称 数量 1 下料锯 3台 2 端面铣 1台 3 仿形铣 1台 4 角码锯 1台 5 压线模具 2台 6 组角机 2台 7 压条锯 1台 8 多功能冲床 1台 9 铰链机 1台 10 单头冲床 3台 11 钻床 2台 12 多头钻床 1台 13 加强梃端面铣 1台 14 空压机(套) 1套 15 立式全自动中空玻璃生产线 1条 16 铝条框自动折弯机 1台 17 丁基胶涂布机 1台 18 分子筛全自动灌装机 1台 19 玻璃自动切割机 1台 主要原材料及能源消耗一览表 表3 主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 年消耗量 备注 1 丁基胶 1.4t 7%丁基橡胶，聚异丁烯43%，6.5%的炭黑，碳酸钙32%，增粘剂，其他0.5% 2 硅酮中空玻璃胶 A组分 2.8t A组分：40%二羟基聚二甲基硅氧烷，8%固化剂，46%纳米碳酸钙，6%其他填料 B组分：固化剂 A、B组分使用时按照10:1混合使用 B组分 0.28t 3 单组分组角胶 200支 310ml/支，30%的异氰酸酯，40%多元醇，22%碳酸钙，8%增稠剂 4 双组分组角胶 A组分 1600支 310ml/支，65%多元醇，30%碳酸钙，5%增稠剂 B组分 1600支 310ml/支，30%多元醇，60%碳酸钙，10%增稠剂 5 硅酮耐候胶 7000支 300ml/支，主要成分为有机硅基胶（107硅单体），硅油，填料（主要成分白炭黑或碳酸钙），色料（炭黑、钛白粉等），交联剂，偶联剂，催化剂。 6 白油 0.3t / 7 机油 0.01t / 8 五金件 250t / 9 胶条 30t / 10 铝合金型材 1100t / 11 玻璃 16000平方米 / 12 分子筛干燥剂 4t / 13 配件诺托 3000套 / 14 配件坚朗 12000套 / 15 配件合和 13000套 / 丁基胶：中空玻璃的第一道密封胶，是合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成，丁基胶在较高温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点：密封效果好、质量容易保证，无需固化期。 硅酮中空玻璃胶：中空玻璃的第二道密封胶，根据建设单位提供的资料，本项目所用密封胶为双组份中空玻璃密封胶，分为A组分和B组分，主要成分为二甲基硅氧烷，硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类的固体的材料。 组角胶：聚氨酯组角胶，分为单组分和双组份，聚氨酯胶是分子链中含有氨酯基和异氰酸酯基的胶，由于含有强极性的异氰酸酯和氨基甲酸酯基，具有很高的反应性，因而对金属、玻璃、橡胶等多种材料都具有优良的胶黏性能。 硅酮耐候胶：门窗与玻璃的安装过程需要在框架处挤出耐候胶进行密封，作为门窗嵌缝密封使用，主要成分为有机硅基胶（107硅单体），硅油，填料（主要成分白炭黑或碳酸钙），色料（炭黑、钛白粉等），交联剂，偶联剂，催化剂，固化成具有耐寒、耐热、无腐蚀性的弹性体。 分子筛干燥剂：硅酸盐化合物，作为中空玻璃的专用干燥剂，能连续深度吸附中空玻璃间隔层中的水和残留的有机物，有效防止玻璃的结露结霜，彻底解决中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，本项目在中空玻璃铝条中加入分子筛，能为中空玻璃提供稳定的干燥空气层，干燥的空气层具有隔音、隔热的效果。 白油：别名石蜡油、白色油、矿物油，是经过特殊深度精制后的无色透明油状液体，应用于机械加工中可起到润滑、冷却的作用，有效延长机械设备的使用寿命。 8、产品方案一览表 本项目主要产品为铝合金门窗，产品方案如表4所示。 表4 产品方案一览表 序号 名称 数量/a 备注 1 铝合金门 5万套 / 2 铝合金窗 10万套 / 9、公用工程 （1）给水 项目用水包括中空玻璃清洗用水和生活用水。 中空玻璃清洗用水 玻璃在加工前，需要对玻璃表面进行喷淋清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，项目中空玻璃清洗用水经活性炭过滤装置过滤后循环使用，每两天更换一次，每次更换量约0.15t，项目年工作300天，则年用水量为22.5t。 生活用水 项目劳动定员70人，厂内设宿舍，不设食堂，用水标准按80L/（人·d）计，项目年工作时间300天，生活用水量为1680/a。 项目总用水量1702.5t/a，生活用水和生产用水由莱西市自来水管网提供。 （2）排水 ①中空玻璃清洗废水 项目玻璃清洗用水循环使用，每两天排放一次，废水排放量约为用量的60%，玻璃清洗用水为22.5t/a，则清洗废水为13.5t/a，清洗废水经污水管网排入莱西市污水处理厂。 生活污水 生活污水产生量按照其生活用水量的85%计算，污水产生量约为1428t/a，生活污水经化粪池处理水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级要求，经市政污水管网进入莱西市污水处理厂处理。 项目水平衡图如下图。 （3）供电：项目用电由当地市政电网提供。 （4）供暖：由莱西市集中供暖。 10、职工人数及班制 本项目劳动定员70人，年工作300天，一班制，每班工作8小时。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，依托现有土地及厂房，无主要环境问题。 |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目地理位置 本项目位于莱西市经济开发区上海路9号，地理位置详见附图1。 莱西市位于胶东半岛中部，地处东经120°12＇～120°40＇、北纬36°34＇～37°09＇之间。东临莱阳市，西以小沽河为界与平度市相邻，南沿五沽河同即墨市交错接壤，北、西北靠招远市、莱州市。南北最大长度63公里，东西最大宽度36公里，呈不规则的长方形。全市总面积1568.2平方公里。 2、气象条件 莱西市地理位置优越，气候宜人，境内气候为温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都比较明显。空气湿润，气候温和，四季分明。春季雨少、风大、多干旱；夏季高温多雨、湿度大；秋季多晴干旱；冬季漫长干冷。年平均气温11.7℃，极端最高气温38.2℃（2002年7月15日），极端最低气温-21.1℃（1981年1月27日）。全年7月份最热，平均气温25.3℃；1月份最冷，平均气温-3.3℃。降水量年平均为635.8mm，降水最多为1420.4mm（1964年）；最少仅377.0mm（1981年）。一日最大降水量为162.2mm（1994年6月29日）。主要风向为东南风和西北风，东南风出现在4月到8月，西北风出现在9月到翌年3月，年平均风速为3.6米/秒。日平均气压为1007.6百帕。年平均日照时数2656.0小时，年平均蒸发量为1423.5mm。历年初霜出现日期为10月18日，最早为10月2日，最晚为11月2日；终霜结束日期为4月18日，最早为3月30日，最晚为5月14日，无霜期183天。最大冻土深度为51cm（1968年2月），共有3天。 3、水文、地质地貌 全市多年平均水资源总量3.65亿立方米，人均占有量为518.8立方米，亩均水资源量160.1立方米，属缺水区。境内大小河流共61条，主属大沽河水系。大沽河纵贯市中部南流，小沽河沿市西境南流，潴河沿市东部南流，五沽河沿市南境西流。潴河、小沽河、五沽河分别于水集街道北张家庄村西南、院上镇大里村前、店埠镇韩家汇村西汇入大沽河，然后南流注入胶州湾。 莱西地形总趋势是北高南低。北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为碟形洼地。地势由西北边境向南逐步降低，过蓝烟铁路后逐步向西南倾斜。地貌类型可分为低山、丘陵、平原、洼地4种。其中，低山占总面积的2.4%，丘陵占42.4%，平原占40.6%，洼地占14.6%。 境内主要山脉有4支：西部宫山脉，由平度市入境，山势最高；中部芝山脉，由招远市入境，除南墅镇北部群山集聚外，于大沽河、小沽河之间蜿蜒南下，形成一纵贯北半市的隆脊，有白石山、福山、疾驹山、岘山、大架山、长院山等；东北部夭山脉，由招远市入境，向西南转向西延伸，于大沽河东形成一隆起，有莲花山、垛山、大埠顶、重青山、马银山等；东部为由莱阳市入境的铎山余脉，有萝卜山、凤凰山等。境内最高海拔427.8米，为南墅镇与平度市交界处的周家大山；最低海拔26米，位于店埠镇鲍家庄一带。 4、土壤植被 全市土地总面积为156820公顷，农用地面积为125920.7公顷，占土地总面积的80.27%。其中，耕地84003.8公顷，园地18812.8公顷，林地6873.7公顷，其他16230.4公顷，分别占土地总面积的53.55%、11.99%、4.38%、10.35%。建设用地总面积22388.3公顷，占土地总面积的14.27%。未利用地面积8569.4公顷，占土地总面积的5.46%。全市土地利用率达96.62%。 莱西市土壤总面积119952.6公顷，占土地总面积的78.81%。主要土壤种类有棕壤土类、潮土土类、砂姜黑土土类、水稻土土类、褐土土类、风砂土土类等。植物有树木种类和品系58科250余种，国家级古树名木65株，用于园林绿化的主要花木113种，草木花卉、宿根花卉101种。还有山枣树等野生植物；有木本药用植物26种，草本药用植物63种。

### 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《青岛市环境空气质量功能区划》（青政发[2014]14号），评价地块所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本次评价引用莱西市1#子站2018年例行检测数据，该点位位于本项目西南方向3.1km，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3调查时间为2018年11月30日~12月06日，连续监测7天。检测结果表明：评价区域SO2、NO2、CO1h平均浓度，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度、O3日最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水质量现状 本次评价引用《青岛中农华商生物工程有限公司兽用口服溶液生产项目环评报告书》的地表水监测数据，监测时间为2017年12月19日~12月21日，监测点位为：潴河北京路桥断面，监测结果见表5。 表5 地表水水质监测结果表 单位：mg/L，pH除外 监测项目 Ⅲ类标准值 监测结果 pH值（无量纲） | 6～9 7.7 化学需氧量（CODCr） ≤20 14.3 悬浮物 30 22 溶 氧 ≥5 6.8 氨氮（NH3-N） ≤1.0 0.4 BOD5 ≤4.0 5.7 高锰酸盐指数 ≤6 2.4 总磷（以P计） ≤0.2 0.13 硫化物 ≤0.2 0.01 硝酸盐氮（以N计） ≤10.0 37 根据上表可知，潴河北京路桥断面监测点各监测项目除BOD5、硝酸盐氮外，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 3、地下水质量现状 本次评价引用《青岛九联集团股份有限公司肉鸡第五十养殖场项目环境影响报告书》中于2018年6月29日对东龙湾庄村（监测点位于本项目东南侧约1960m）地下水井水质监测，由结果可知，评价区域内总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮出现超标现象，其他监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体超标与当地水文地质条件有关，硝酸盐氮超标与农业面源污染有关。监测数据统计结果及评价结果见表6。 表6 地下水质量现状监测结果 单位：mg/L，pH除外 项目 单位 标准限值（Ⅲ类） 东龙湾村 监测结果 评价结果 超标倍 pH（无量纲） 无量纲 6.5～8.5 7.9 0.18 / 总硬度 mg/L ≤450 693 1.54 0.54 溶解性总固体 mg/L ≤1000 1.59×103 1.59 0.59 硫酸盐 mg/L ≤250 125 0.5 / 氯化物 mg/L ≤250 145 0.58 / 硝酸盐氮 mg/L ≤20 33.4 1.67 0.67 亚硝酸盐氮 mg/L ≤1.00 未检出 / / 耗氧量 mg/L ≤3.0 1.1 0.37 | / 氨氮 mg/L ≤0.50 0.13 0.695 / 总大肠菌群 MPN/100mL ≤.0 未检出 / / 细菌总数 CFU/mL ≤100 69 0.69 / 4、声环境质量现状 本次评价期间建设单位委托山东中昇华检认证检测有限公司于2019年04月18日对项目厂界噪声环境质量现状进行监测。监测结果表明，项目厂界东、西、北侧声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧临上海路能够满足4a类标准要求。 表7 项目所在区域声环境监测结果（dB（A）） 采样日期 采样时间 检测结果 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019-04-18 昼间 50 52 48 48 夜间 43 46 42 43 5、主要环境问题 建设项目区域内大气环境、水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边环境敏感目标见表8。 表8 项目主要环境保护目标 保护类别 保护目标 方位 距离（m） 人数 保护级别 大气环境 莱西市城建局 SW 98 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。 古城庄村 NE 154 700 三里庄村 NW 188 1000 宏远长安奥园 NE 303 600 房家疃村 SW 612 820 书苑小区 NW 764 1200 宏远书香门第 NW 535 3000 苏州路小学 NW 1000 600 星河庄村 SW 1050 350 莱西市体育中心 NW 1100 50 莱西市实验学校 NW 1200 6000 沟上村 NW 1400 1100 义谭店 SW 1600 820 草泊村 NW 1700 650 昱景园 NW 1750 600 东龙湾庄一村 NE 1960 2500 史家疃村 SW 2000 750 院庄村 SW 2050 620 莱西市盐务局 SW 2060 50 龙水社区 NW 2170 3200 莱西市气象局 NW 2200 80 沙旺村 SW 2250 1020 地表水 潴河 西 1028 — 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 地下水 项目周围地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂界南侧临上海路执行4a类标准 |

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，南厂界临上海路执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3）；臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（臭气浓度：16）； 2、废水：运营期污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中的B级标准； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南厂界临上海路执行4类标准； 4、一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目排放量：CODCr0.6447t/a、氨氮0.04314t/a，经莱西市污水处理厂处理后排入环境量：CODCr0.07114t/a、氨氮0.00707t/a。 项目无二氧化硫、氮氧化物排放，VOCs排放总量为：0.0396t/a。 |

### 建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丁基胶 | 1.4t |  |  |  |
|  | 硅酮胶 | A组分 | 2.8t |  |  |  |
|  |  | B组分 | 0.28t |  |  |  |
|  | 单组分组角胶 | 200支 |  |  |  |
|  | 双组分组角胶 | A组分 | 1600支 |  |  |  |
|  |  | B组分 | 1600支 |  |  |  |
|  | 白油 | 0.3t |  |  |  |
|  | 机油 | 0.01t |  |  |  |
|  | 硅酮耐候胶 | 7000支 |  |  |  |
|  | 五金件 | 250t |  |  |  |
|  | 胶条 | 30t |  |  |  |
|  | 铝合金型材 | 1100t |  |  |  |
|  | 玻璃 | 16000平方米 |  |  |  |
|  | 分子筛干燥剂 | 4t |  |  |  |
|  | 配件诺托 | 3000套 |  |  |  |
|  | 配件坚朗 | 12000套 |  |  |  |
|  | 配件合和 | 13000套 |  |  |  |
| 施工期工程分析: 本项目依托现有厂房，不新增建筑，不涉及土建工程，仅剩设备安装、调试，对环境因素的影响主要为噪声影响，随着施工期的结束噪声对周围环境的影响消失。 |
| 运营期生产工艺流程简要说明或简图： 图2 生产工艺及产污环节图 1、铝合金门窗加工流程： 1）铝合金门窗架加工 将外购的铝合金型材按照图纸设计尺寸，使用下料锯进行切割下料（下料过程使用白油润滑降温），并使用中梃铣进行中梃开口、角码锯进行下角码，随后使用冲床、仿型铣、加工中心进行铣孔，再使用组角机将型材进行组角（组角前进行组角胶注胶），组好的框和扇与外购五金配件等进行人工组装，最后进行人工压胶条。 2）中空玻璃加工 ①首先将外购的铝材根据图纸要求使用切割机切割，然后使用折弯机折弯，随后填充分子筛干燥剂，填充好分子筛干燥剂的铝框四周进行丁基胶密封； ②外购的玻璃原片切割成相应尺寸要求的玻璃片，随后在中空玻璃生产线上喷淋清洗玻璃表面灰尘，然后进入电加热烘干区进行烘干，随后进行合片，在烘干后的两片玻璃中间放入已填充好分子筛干燥剂的铝框，最后在玻璃周边涂硅酮中空玻璃胶做成中空玻璃成品，放在一旁自然晾干。 3）组装 将加工好的铝合金门窗架和中空玻璃人工进行组装，安装完成后由人工在玻璃与门窗框架处进行硅酮耐候胶打胶，自然固化晾干后，即为成品，包装后外售。 2、主要污染因素： 1）废气 项目废气主要为涂胶废气。 （1）丁基胶涂胶废气 项目铝条框架灌装分子筛后需用丁基胶对铝条框架四周进行密封，该工序使用丁基胶，丁基胶中的挥发性有机物聚异丁烯的含量为43%，参考《聚异丁烯的应用》（《河北化工》2011年8月第34卷第8期，陈娟、张伟著），聚异丁烯在105℃保持8h，挥发性≤1%，本项目按聚异丁烯按最大挥发1%计，丁基胶使用量为1.4t/a，则丁基胶涂胶废气为0.014t/a，其排放速率为0.0058kg/h，以无组织形式排放。 （2）硅酮中空玻璃胶涂胶废气 中空玻璃与铝条框架合片后，需对四周再次进行密封涂胶，此工序采用的是硅酮中空玻璃胶（也称AB胶），硅酮中空玻璃密封胶是以聚二甲基硅氧烷（无毒）为主要原料，辅以纳米碳酸钙，固化剂混合而成的膏状物，在常温下，A胶和B胶混合后即可固化，约有少量的有机废气（如硅烷）挥发，经类比调查，参考《宿迁欧泰克实业有限公司年产15万平方米塑钢门窗、铝合金门窗及断桥铝门窗项目建设项目环境影响报告表》，约有0.1%的有机废气散发，本项目年用硅酮密封胶3.08t，则有机废气的挥发量约0.00308t/a，其排放速率为0.0013kg/h，以无组织形式排放。 （3）组角胶注胶废气 铝合金门窗组角前需用组角胶进行注胶，本项目使用单组分组角胶和双组份组角胶，主要成分均为异氰酸酯和多元醇，根据厂家提供的资料（见附件），单组分组角胶在150℃下保持3h，挥发性≤0.2%，双组份组角胶在150℃下保持3h，挥发性≤0.15%，本项目挥发性按最大量计算，单组分组角胶用量0.062t/a，双组份组角胶0.992t/a，则组角胶注胶废气共为0.0016t/a，其排放速率为0.0007kg/h，以无组织形式排放。 （4）硅酮耐候胶打胶废气 项目铝合金门窗框架与玻璃安装过程中需要在框架处挤出中空玻璃耐候胶，作为门窗嵌缝密封使用，参考同行业经验，挥发系数按1.0%计，硅酮耐候胶用量为2.1t/a，则硅酮耐候胶打胶废气为0.021t/a，其排放速率为0.0088kg/h，以无组织形式排放。 2）废水 本项目运营期废水主要为玻璃清洗废水和生活污水。 ①玻璃清洗废水 项目玻璃进厂后，需对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，清洗用水经活性炭过滤后循环使用，每两天排放一次，每次更换量约0.15t/a，项目年工作300天，则年用水量为22.5t，废水排放量约占60%，则玻璃清洗废水为13.5t/a。类比同类型企业的清洗废水的有关数据，确定本项目清洗废水水质为：氨氮10mg/L，CODCr128mg/L，SS122mg/L。 ②生活污水 本项目劳动定员70人，设住宿，不设食堂，用水标准按每人80L/d计，年工作时间300天，生活用水量为1680t/a。产污系数按0.85计，则本项目生活污水排放量为1428t/a，项目生活污水中的污染物主要为CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮等，生活污水产生浓度参照《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中的数据。 项目废水污染物产生排放情况见表9。 表9 项目废水污染物产生排放一览表 废水类别 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 削减量 t/a | 莱西市污水处理厂排放情况 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 外排浓度 mg/L 外排量 t/a 玻璃清洗废水 13.5 CODCr 128 0.0017 0.00156 10 0.00014 氨氮 10 0.00014 0.00007 5 0.00007 SS 122 0.0016 0.00146 10 0.00014 生活污水 1428 CODCr 450 0.643 0.572 50 0.071 BOD5 250 0.357 0.342 10 0.015 | SS 200 0.286 0.271 10 0.015 氨氮 30 0.043 0.036 5 0.007 玻璃清洗废水和生活污水（经化粪池处理后）通过市政污水管网排入莱西市污水处理厂进一步处理。 3）噪声 项目噪声主要为玻璃自动切割机、冲床、钻床、下料锯等设备产生的噪声，噪声源强在70～85dB（A）。 4）固体废物 项目固废主要为玻璃下脚料、铝合金型材下脚料、废金属屑、废活性炭、废包装材料、废胶条、废机油、废机油桶和白油桶、废含油抹布、废胶桶，生活垃圾。 （1）玻璃下脚料：项目切割产生的玻璃下脚料约为3.0t/a，收集后外售综合利用。 （2）铝合金型材下脚料：项目铝合金型材下脚料约5.0t/a，收集后外售综合利用。 （3）废金属屑：项目沉降到地面的废金属屑约0.3t/a，清扫后外售综合利用。 （4）废活性炭：项目玻璃清洗用水采用活性炭净水装置，每月更换一次活性炭，每次更换量约2公斤，废活性炭产生量约0.02t/a，收集后外售综合利用。 （5）废包装材料：项目废包装材料产生量约4.0t/a，收集后外售综合利用。 （6）废胶条：项目废胶条产生量约1.0t/a，收集后外售综合利用。 （7）废机油：项目废机油产生量约0.005t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （8）废机油桶和废白油桶：项目废油桶产生量约0.02t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （9）废含油抹布：项目废含油抹布产生量约0.01t/a，收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运。 （10）废胶桶：项目废胶桶约0.9t/a，其中废硅酮中空玻璃胶桶（约0.5t）收集后由厂家回收利用，其余废胶桶（约0.4t）收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （11）生活垃圾：本项目劳动定员70人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，约为10.5t/a，由环卫部门定期清运。 |

### 环境影响分析

| 施工期环境影响分析 本项目依托现有厂房及办公室，施工期仅为设备调试与安装，不涉及土建，对环境影响较小。 |
| --- |
| 营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 1、评价工作分级方法 根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）计算污染物的最大地面浓度占标率Pi，其中Pi计算公式如下： 式中：Pi----最大地面浓度占标率，%； Ci ----第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3。 C0i----第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。 大气评价等级判别表见表10。 表10 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2、评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物主要为生产过程中产生的VOCs。本次评价主要以工艺废气中VOCs的排放量来确定评价工作等级。 VOCs空气质量浓度参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中TVOC的8h平均值的2倍值进行计算。具体评价因子和评价标准表见表11。 表11 估算模式预测污染物浓度扩散结果 评价因子 评价时段 标准值 标准来源 VOCs 运营期 1.2mg/m3 HJ2.2-2018 附录D 3、估算模型参数 本次评价选择《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，结合《大气估算模型AERSCREEN简要用户手册》（2017年9月），选取本项目估算模型参数见表12。 表12 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选型 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.8℃（312.95K） 最低环境温度/℃ -21.1℃（252.05K） 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考率岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 4、污染源参数表 面源参数见表13。 表13 面源参数列表 车间名称 污染物名称 排放源强 g/s 释放高度 （m） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 年排放小时数 （h） 排放工况 中空玻璃车间 VOCs 0.002 7 80 30 2400 正常排放 铝合金车间 VOCs 0.0025 7 80 50 2400 正常排放 5、主要污染源估算模型计算结果 表14 估算模式预测污染物浓度扩散结果 产生源 排放方式 污染 因子 最大落地 浓度（mg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 最大落地浓度 出现距离（m） 中空玻璃车间 无组织 VOCs 0.005 0.67 75 铝合金车间 无组织 VOCs 0.008 0.58 74 经估算模式计算，污染物的最大地面浓度占标率最大值为中空玻璃车间无组织排放VOCs，最大占标率0.67%。因此，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。 6、评价范围 评价范围为项目建设的施工期和项目全部建成后的运营期，根据当地气象、水文地质条件，结合本项目建设的特点、废气排放情况及评价工作等级的要求，确定本次评价的范围，见表15。 表15 项目评价范围 评价内容 评价范围 大气 以项目为中心，边长5km范围 7、污染物排放分析 项目运营期废气主要为VOCs和异味。 表16 项目无组织废气污染源计算清单 污染源 污染物 排放量 t/a 排放速率 kg/h 面源 尺寸 面源高度 m 评价标准 mg/m3 中空玻璃车间 VOCs 0.017 0.007 80×30 7 1.2 铝合金车间 VOCs 0.0226 0.009 80×50 7 1.2 采用HJ2.2-2018推荐模式中的aerscreen估算模式预测无组织排放最大落地浓度，预测结果见表17。 表17 估算模式预测污染物浓度扩散结果 产生源 排放方式 污染 因子 最大落地 浓度（mg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 最大落地浓度 出现距离（m） 中空玻璃车间 无组织 VOCs 0.008 0.67 57 铝合金车间 | 无组织 VOCs 0.007 0.58 62 预测结果表明，车间无组织VOCs厂界排放浓度限值满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3）；项目使用环保胶，在空气充分流通的情况下，臭气浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（臭气浓度：16），对周围环境的影响较小。 8、项目废气污染物排放量核算结果 项目无组织排放量核算如下表。 表18 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 排放量 t/a 标准名称 浓度 限值 mg/m3 1 中空玻璃车间 丁基胶、硅酮中空玻璃涂胶工序 VOCs 本项目使用低挥发性环保胶，平时注意加强通风 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3） 2.0 0.017 3 铝合金车间 组角胶注胶、硅酮耐候胶打胶工序 VOCs 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3） 2.0 0.0226 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.0396 9、大气环境防护距离 由aerscreen预测结果，生产车间VOCs大气环境防护距离计算结果无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）相关规范技术要求，该项目不需设置大气环境防护距离。 10、卫生防护距离 ①采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 ②当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 ③对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 本次环评采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） 中推荐的卫生防护距离估算方法计算卫生防护距离，有害气体无组织排放所应设置 的卫生防护距离的计算公式如下： 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—工业企业气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm－标准浓度限值（mg/m3）； Q0—居住区气体最高容许浓度，mg/m3； U—计算平均风速，m/s； r—气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m； B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。 该项目的卫生防护距离见表19。 表19 卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物 标准浓度限值 计算 距离 （m） 卫生防护距离（m） 计算系数 Qc （kg/h） A B C D 中空玻璃车间 VOCs 1.2mg/m3 0.151 50 470 0.021 1.85 0.84 0.007 铝合金车间 VOCs 1.2mg/m3 0.145 50 470 0.021 1.85 0.84 0.009 由计算结果可知，本项目中空玻璃车间VOCs卫生防护距离计算值为0.151m，铝合金车间卫生防护距离计算值为0.145m，防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体的计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此确定本项目卫生防护距离为铝合金车间外50m、中空玻璃车间外50m，项目卫生安全距离包络图见附图6。 经现场勘查，距离项目最近的环境敏感点为项目厂区外98m的莱西市城建局，距铝合金车间170m，中空玻璃车间230m，项目卫生防护距离内无居民聚居点等环境敏感目标，项目选址符合卫生防护距离要求。 11、建设项目大气环境影响评价自查 建设项目大气环境影响评价自查表详见表20。 表20 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价 因子 SO2+NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准 附录D 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境 监测 计划 污染源 监测 监测因子： （VOCs） 有组织废气监测□ 无组织废气监测 无监测□ 环境质量 监测 监测因子（ ） 监测点位数□ 无监测 评价 结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境 防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源 年排放量 SO2 （0）t/a NOx （0）t/a 颗粒物 （0）t/a VOCs （0.0396）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 （2）地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为玻璃清洗废水和生活污水，玻璃清洗废水和生活污水（经化粪池处理后）通过市政污水管网排入莱西市污水处理厂达标后排放。 1）水环境评价因子筛选 项目运营期废水主要为玻璃清洗废水和生活污水，水环境评价因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮。 2）地表水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），废水间接排放项目评价等级为三级B。 3）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目玻璃清洗废水和生活污水（经化粪池处理后）经市政管网接入莱西市污水处理厂进一步处理，不直排环境，并调查莱西市污水处理厂接管可行性。 4）莱西市污水处理厂接管可行性分析 莱西市污水处理厂位于山东省莱西市深圳南路西侧，深度处理工艺为O3+后置反硝化曝气生物滤池+高效沉淀池+均质滤料滤池混合工艺，设计处理能力为10万t/d。本项目位于莱西市污水处理厂收水范围内，外排废水水质满足下水道水质标准，因此本项目废水去向可行，经莱西市污水处理厂处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 综上所述，公司产生的玻璃清洗废水和生活污水通过管网排入莱西市污水处理厂进行处理后，对周围水环境影响较小。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“I金属制品”中“53金属制品加工制造”中“其他”类，地表水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。本次评价对项目地下水影响进行简单分析。 本项目运营期废水主要为玻璃清洗废水和生活污水，通过市政污水管网（生活污水经化粪池处理）接入莱西市污水处理厂进一步处理。项目生活污水管道采用防腐防渗水泥管道收集，化粪池池壁和池底均采用水泥防渗处理，对周围水环境影响较小。 （4）噪声环境影响分析 拟建项目位于莱西市经济开发区号，声环境质量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界南侧临上海路执行4a类标准，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量小于3dB（A）；受噪声影响人口数量变化不大。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，拟建项目声环境影响评价等级为二级。 本项目噪声源为冲床、钻床、下料锯、玻璃自动切割机等生产设备运转噪声。根据国内同类型设备噪声值，其噪声级一般在70～85dB（A）之间。为避免项目产生的噪声对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备； （2）主要产噪设备布置在生产车间内并合理布局，车间墙体隔音，采用密闭性能较高的门窗； （3）设备基础减振，安装防振垫，提高机械装配精度，减少共振； （4）加强对设备的定期检查、维护和管理，以保证设备的正常运行，避免因设备异常运行所产生的噪声对周围环境的影响。 （5）项目厂界设实体围墙，采用实体墙隔声，进一步降低生产噪声对周围环境的影响； 通过采取上述措施，设备噪声经距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂区南侧临上海路满足4类标准要求，项目噪声不会对周围声环境及敏感点造成影响。 （5）固体废物环境影响分析 项目固废主要为玻璃下脚料、铝合金型材下脚料、废金属屑、废活性炭、废包装材料、废胶条、废机油、废机油桶和白油桶、废含油抹布、废胶桶，生活垃圾。 （1）玻璃下脚料：项目切割产生的玻璃下脚料约为3.0t/a，收集后外售综合利用。 （2）铝合金型材下脚料：项目铝合金型材下脚料约5.0t/a，收集后外售综合利用。 （3）废金属屑：项目沉降到地面的废金属屑约0.3t/a，清扫后外售综合利用。 （4）废活性炭：项目玻璃清洗用水采用活性炭净水装置，每月更换一次活性炭，每次更换量约2公斤，废活性炭产生量约0.02t/a，收集后外售综合利用。 （5）废包装材料：项目废包装材料产生量约4.0t/a，收集后外售综合利用。 （6）废胶条：项目废胶条产生量约1.0t/a，收集后外售综合利用。 （7）废机油：项目废机油产生量约0.005t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （8）废机油桶和废白油桶：项目废油桶产生量约0.02t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （9）废含油抹布：项目废含油抹布产生量约0.01t/a，收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运。 （10）废胶桶：项目废胶桶约0.9t/a，其中废硅酮中空玻璃胶桶（约0.5t）收集后由厂家回收利用，其余废胶桶（约0.4t）收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （11）生活垃圾：本项目劳动定员70人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，约为10.5t/a，由环卫部门定期清运。 项目废含油抹布产生量0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令第39号，自2016年8月1日起施行），废弃的含油抹布、劳保用品被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾定期外运至城市垃圾场处理。 危险废物暂间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行设置： ①危废间必须进行防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断； ③应使用符合标准的容器盛装危险废物；危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物； ④禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放； ⑤危废贮存区域设置明显的警示标识。 项目危险废物汇总表见表21，危险废物贮存场所基本情况表见表22。 表21 项目危险废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量(t/a) 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废胶桶 废硅酮中空玻璃胶桶 HW49 900-041-49 0.5 包装 固态 铁 胶 每周 T/In 危废间暂存后，由厂家回收 其余废胶桶 HW49 900-041-49 0.4 包装 固态 铁、塑料 胶 每天 T/In 危废间暂存后，委托有资质的单位处置 2 废机油 HW08 900-214-08 0.005 维护 液态 机油 机油 每个月 T/I 3 废机油桶和白油桶 HW49 900-041-49 0.02 包装 固态 铁、塑料 油 每年 T/In 4 废含油抹布 / / 0.01 维护 固态 纤维 油 每个月 / 混入生活垃圾，由环卫部门定期清运 表22 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 占地面积 贮存 能力 贮存废物名称 类别 代码 贮存方式 位置 贮存 周期 1 危废间 20m2 6.4t 废胶桶和油桶 HW49 900-041-49 设托盘 位于中空玻璃车间外西北侧 1年 2 废机油 HW08 900-214-08 危废桶 1年 通过采取上述控制与管理措施，将危险废物集中收集到危废暂存间暂存，定期送往有资质的危废单位处置。建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 项目运营产生的一般固废和危险固废均全部妥善处置，对周围环境和环境敏感点的影响较小。 （6）风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 1）、风险调查 据建设单位提供资料，项目生产工艺简单，无危险生产工艺。项目危险物质数量和分布情况详见下表。 表23 项目风险调查一览表 序号 保护目标 最大贮存量 （t） 贮存位置 临界量 （t） 1 白油 0.1 仓库 2500t 2 机油 0.01 仓库 2500t 2）、环境潜势初判 项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 因此，本项目Q=0.11/2500=0.000044＜1。因此，本项目无重大风险源，环境风险潜势为Ⅰ。 3）、评价等级 项目评价等级划分见下表。 表24 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* 注：*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、环境敏感目标概况 项目周边环境敏感目标分布情况如下表。 表25 项目周边环境敏感目标一览表 保护类别 保护目标 方位 距离（m） 人数 保护级别 大气环境 莱西市城建局 SW 98 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。 古城庄村 NE 154 700 三里庄村 NW 188 1000 宏远长安奥园 NE 303 600 房家疃村 SW 612 820 书苑小区 NW 764 1200 宏远书香门第 NW 535 3000 苏州路小学 NW 1000 600 星河庄村 SW 1050 350 莱西市体育中心 NW 1100 50 莱西市实验学校 NW 1200 6000 沟上村 NW 1400 1100 义谭店 SW 1600 820 草泊村 NW 1700 650 昱景园 NW 1750 600 东龙湾庄村 NE 1960 2500 史家疃村 SW 2000 750 院庄村 SW 2050 620 莱西市盐务局 SW 2060 50 龙水社区 NW 2170 3200 莱西市气象局 NW 2200 80 沙旺村 SW 2250 1020 地表水 潴河 西 1028 — 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 地下水 项目周围地下水 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目运营期风险物质主要为白油和机油，项目使用白油、机油存放在仓库内，当存放容器发生破裂时，会引起原料的泄漏；操作人员在装卸过程中不严格按操作规程装卸，也容易引起白油、机油的泄漏，进而引发地表水环境污染。 （2）生产工艺危险性识别 项目生产工艺简单、无高温、高压等危险性生产工艺。 4、环境风险分析 （1）大气环境风险分析 本项目营运期配套设备都是利用电能，如果管理不善发生电线短路等现象，可引致火灾。会产生CO等次生污染物排放，污染周边大气环境。 （2）水环境风险分析 项目液体用料泄露后，可进入厂内雨水管沟，进而进入周边地表水体，会对周围水环境产生一定影响。项目风险物质厂区内最大贮存量较小，且采用小规格单独包装，泄露量较小，项目雨水排口设有截止阀，事故状态下截止阀关闭，并在厂区出入口设沙袋围挡等措施，避免事故废水进入周边地表水环境，对周围环境影响较小。 项目车间、仓库、雨水管沟、危废暂存间、化粪池、污水管道均采取水泥防渗措施，可有效防止风险物质下渗污染地下水，项目对地下水环境影响较小。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）、风险防范措施： ①项目白油、机油等分区存放，合理安排生产，尽可能减少厂内贮存量； ②企业定期对设备进行安全检测，对生产车间等进行经常性的安全防火检查，加强火源控制，严禁带烟火进入禁火区，并配备完善足够的消防设施； ③厂区雨水排口设截止阀，事故状态下关闭； ④事故状态下，厂区出入口应设置沙袋围挡等措施，防止事故水漫流进入外环境。 2）、应急预案 根据项目事故特点，按照下表的有关内容和要求制定突发事故应急预案。 表26 突发事故应急预案大纲 序号 项目 内容及要求 1 总则 — 2 危险源概况 项目危险源情况 3 应急计划区 仓库 4 应急组织 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥； 2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理； 3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 1、厂区雨水排口设截止阀，事故状态下关闭； 2、事故状态下，厂区出入口应设置沙袋围挡等措施，防止事故水漫流进入外环境。 7 应急通讯、通知和交通 1、设置应急电话一部，便于发生事故时和外界联系； 2、生产车间设置公告栏，明确事故易发工段； 3、厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 8 应急环境监测及事故后评估 1、厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法； 2、应具备专业技术人员能对事故发生后造成的影响结合本报告书进行合理的 估，为指挥部门 供决策依据。 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 1、发生火灾时，及时控制，防止扩大、漫延及连锁反应； 2、本项目可以在仓库，由环保科对本厂危险工段进行监视，一旦发生泄漏，及时进行补救措施； 3、控制和消除污染 施和相应设备。 10 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 1、事故处理发生时，应及时组织附近人员进行撤退； 2、发现因本项目事故造成人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 11 应急状态终止与修复措施 规定应急状态中止程序事故现场善后处理， 复措施邻近区域 除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 13 公众教育和信息 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告制度； 本项目设置环保科，负责环保和事故管理。 6、分析结论 项目营运过程中白油、机油存量较小，不构成重大危险源。项目在采取针对性风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 7、项目环境风险简单分析内容表 表27 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 铝合金门窗加工项目 建设地点 （山东）省 （青岛）市 （ ）区 （莱西）市 （）园区 地理坐标 经度 120.564000 纬度 36.883000 主要危险物质及分布 风险物质：白油、机油 分布：仓库 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 运营期环境风险主要为： ①液体用料管理不当泄露后可经雨水管道进入地表水系统，污染地表水或地下水； ②因运营期管理不善引起的火灾燃烧过程产生的烟雾及有毒有害气体造成周围大气环境的污染，火灾产生的消防废水，进入外环境，造成水体污染。 风险防范措施要求 ①项目白油、机油等分区存放，合理安排生产，尽可能减少厂内贮存量； ②企业定期对设备进行安全检测，对生产车间等进行经常性的安全防火检查，加强火源控制，严禁带烟火进入禁火区，并配备完善足够的消防设施； ③厂区雨水排口设截止阀，事故状态下关闭； ④事故状态下，厂区出入口应设置沙袋围挡等措施，防止事故水漫流进入外环境。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无 8、项目“三同时”一览表 项目“三同时”一览表见表28。 表28 项目“三同时”验收一览表 项目 项目 环保措施 标准 废气 厂界废气 VOCs 使用低挥发性环保胶 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3）。 臭气浓度 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（臭气浓度：16）。 废水 玻璃清洗废水 CODCr、BOD5、氨氮、SS 玻璃清洗废水、生活污水（经化粪池处理后）经市政污水管网 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B等级标准 生活污水 噪声 厂界噪声 采用低噪声设备、减振、隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，厂区南侧临上海路执行4类标准。 固废 玻璃下脚料 外售综合利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环保部2013年第36号文修改单要求。 铝合金型材下脚料 外售综合利用 废金属屑 外售综合利用 废活性炭 收集后外售综合利用 废包装材料 收集后外售综合利用 废胶条 收集后外售综合利用 废胶桶 废硅酮中空玻璃胶桶 由厂家回收利用 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 其余废胶桶 收集后委托有资质单位处置 废机油 收集后委托有资质单位处置 废机油桶和白油桶 收集后委托有资质单位处置 废含油抹布 混入生活垃圾后由环卫部门定期清运 / 生活垃圾 由环卫部门定期清运 / 项目环境监测计划见表29。 表29 项目运营期监测计划一览表 时期 污染源 监测点位 监测项目 频次 运营期 废气 厂界 VOCs、臭气浓度 每半年1次 噪声 厂界外1m Leq 每季度1次 废水 厂区总排口 CODCr、BOD5、氨氮、SS 每半年1次 固体废物 每月统计1次固废种类、产生量、处理方式、转运方式及去向，并做记录，半年汇总一次 表30 项目环保投资一览表 序号 项目名称 环保设备名称 投资（万元） 1 废气处理设施 排气扇 3.0 2 噪声处理设施 隔声、减振等 2.0 3 固废处理设施 一般固废暂存区、垃圾桶、危废暂存间 3.0 合计 / 8 |

表31  项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 产生环节 | 污染源或污染物 | 产生量 | 污染物排放浓度/速率及排放量 | 总量控制建议指标 | 污染防治设施/措施 | 数量 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝合金车间组角胶、硅酮耐候胶打胶工序 | 无组织VOCs、臭气浓度 | 0.0226t/a | 0.009kg/h，0.0226t/a | / | 使用低挥发性环保胶 | / | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3）；臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（臭气浓度：16）。 |
|  | 中空玻璃车间丁基胶、硅酮中空玻璃胶涂胶工序 | 无组织VOCs、臭气浓度 | 0.017t/a | 0.007kg/h，0.017t/a | / |  | / |  |
| 废水 | 生活 | CODCr | 0.6447t/a | 0.07114t/a | / | 化粪池 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |
|  |  | BOD5 | 0.357t/a | 0.015t/a | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | 0.04314t/a | 0.00707t/a | / |  | / |  |
|  |  | SS | 0.2876t/a | 0.01514t/a | / |  | / |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 70~85dB（A） | / | / | 选用低噪声设备、隔声、减振等降噪措施 | / | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界南侧临上海路执行4类区标准。 |
| 固废 | 生产 | 玻璃下脚料 | 3.0t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 铝合金型材下脚料 | 5.0t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / |  |
|  |  | 废金属屑 | 0.3t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.02t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / |  |
|  |  | 废包装材料 | 4.0t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / |  |
|  |  | 废胶条 | 1.0t/a | 0t/a | / | 外售综合利用 | / |  |
|  |  | 废机油 | 0.005t/a | 0t/a | / | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |
|  |  | 废机油桶和白油桶 | 0.02t/a | 0t/a | / | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废胶桶 | 废硅酮中空玻璃胶桶 | 0.5t/a | 0t/a | / | 厂家回收利用 | / |  |
|  |  |  | 其余废胶桶 | 0.4t/a | 0t/a | / | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 | / |  |
|  |  | 废含油抹布 | 0.01t/a | 0t/a | / | 混入生活垃圾由环卫部门定期清运 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 10.5t/a | 0t/a | / | 由环卫部门定期清运 | / | / |

### 污染物排放分析

| 废水 | 新鲜水总用量 | 1702.5t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 13.5t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 莱西市污水处理厂 |
|  | 生活污水产生量 | 1428t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 氨氮 SS | 0.6447 0.357 0.04314 0.2876 | 0.07114 0.015 0.00707 0.01514 |
| 废气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | 0 | 排气筒高度（米） | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 涂胶工序 | VOCs | 0.0396 | 0.0396 |
| 固 废 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 玻璃下脚料 | 3.0t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 铝合金型材下脚料 | 5.0t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废金属屑 | 0.3t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废活性炭 | 0.02t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废包装材料 | 4.0t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废胶条 | 1.0t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废机油 | 0.005t/a | 0 | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |
|  | 废机油桶和白油桶 | 0.02t/a | 0 | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |
|  | 废胶桶 | 废硅酮中空玻璃胶桶 | 0.5 | 0 | 厂家回收 |
|  |  | 其余废胶桶 | 0.4 | 0 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 废含油抹布 | 0.01 | 0 | 混入生活垃圾由环卫部门定期清运 |
|  | 生活垃圾 | 10.5 | 0 | 由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 冲床、钻床、下料锯、玻璃自动切割机等设备 | 70-85 |
| 其 他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂胶工序 | VOCs、臭气浓度 | 使用低挥发性环保胶 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 玻璃清洗废水、生活污水 | CODCr BOD5 氨氮 SS | 生活污水（经化粪池处理）、玻璃清洗废水通过市政污水管网排至莱西市污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 玻璃下脚料 | 外售综合利用 | 得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
|  |  | 铝合金型材下脚料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废金属屑 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废活性炭 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废胶条 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废机油 | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废机油桶和白油桶 | 危废间暂存后委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废胶桶 | 废硅酮中空玻璃胶桶 | 危废间暂存后，由生产厂家回收 |  |
|  |  |  | 其余废胶桶 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废含油抹布 | 混入生活垃圾，由环卫部门定期清运 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 采用低噪声设备；合理布局，设备安装时采取减振措施，对噪声较大的设备采取隔声、减振措施；加强设备维护；加强厂区内绿化，以降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。 |

### 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.14415 | 0 | / | +0.14415 | 0.14415 |
| CODcr | 0 | 0.6447 | 0.57356 | / | +0.07114 | 0.07114 |
| BOD5 | 0 | 0.357 | 0.342 |  | +0.015 | 0.015 |
| SS | 0 | 0.2876 | 0.27246 | / | +0.01514 | 0.01514 |
| 氨氮 | 0 | 0.04314 | 0.03607 | / | +0.00707 | 0.00707 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 废气 | 0 | 0 | 0 | / | +0 | 0 |
| VOCs | 0 | 0.0396 | 0 | / | +0.0396 | 0.0396 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固废 | 0 | 0.001332 | 0.001332 | / | +0 | 0 |
| 危险废物 | 0 | 0.0000935 | 0.0000935 | / | +0 | 0 |
| 生活垃圾 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | / | +0 | 0 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |

注：

- 单位：废气量 万标米3/年；废水、固体废物 万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

### 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目位于莱西市经济开发区上海路9号，本区域内无生态环境敏感目标。项目占地面积较小，从项目总体来看，项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果： 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温，降低噪声的作用，又能美化项目环境。 项目营运后，通过不断完善基础设施，完善绿化措施，在厂区建设中确保各项环境保护措施的落实，使厂区建设与周围的环境协调一致。

### 结论与建议

项目概况 青岛青联门窗有限公司位于莱西市经济开发区上海路9号，内含铝合金车间1座，中空玻璃车间1座，办公楼1座，宿舍楼1座，机房1座，仓库2座，门卫室3座，进行铝合金门窗加工活动，包含中空玻璃生产线1条，可年加工铝合金门5万套、铝合金窗10万套。 2、相关政策符合性 （1）产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目。项目已取得莱西市发展和改革局关于备案证明（项目统一编码：2019-370285-33-03-000019），符合国家产业政策。 （2）用地符合性 项目位于莱西市经济开发区上海路9号，用地性质为工业用地，符合用地要求。 （3）“三线一单”符合性 1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目地不属于生态保护红线区。 2）环境质量底线 本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设满足环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 4）环境准入负面清单 本地区尚未设立《市场准入负面清单草案》。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本次评价引用莱西市1#子站2018年例行检测数据，该点位位于本项目东南方向3.1km，检测结果表明：评价区域SO2、NO2、CO 1h平均浓度，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度、O3日最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水质量现状 本次评价引用《青岛中农华商生物工程有限公司兽用口服溶液生产项目环评报告书》的地表水监测数据，监测时间为2017年12月19日~12月21日，监测点位为：潴河北京路桥断面，根据监测结果，潴河北京路桥断面监测点各监测项目除BOD5、硝酸盐氮外，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 （3）地下水质量现状 本次评价引用《青岛九联集团股份有限公司肉鸡第五十养殖场项目环境影响报告书》中于2018年6月29日对东龙湾庄村（监测点位于本项目东南侧约1960m）地下水井水质监测，由结果可知，评价区域内总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮出现超标现象，其他监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体超标与当地水文地质条件有关，硝酸盐氮超标与农业面源污染有关。 （4）声环境质量现状 根据山东中昇华检认证检测有限公司提供的建设项目《环境噪声监测报告》（2019.04.18），监测结果表明，项目厂界东、北、西侧声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界南侧（临上海路）能够满足4a类标准要求。 4、营运期的环境影响分析 1）废气 项目废气主要为涂胶废气。 项目使用环保用胶，经预测，车间无组织VOCs厂界排放浓度限值能够满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（2.0mg/m3）；臭气浓度能够满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准（臭气浓度：16），对周围环境的影响较小。 2）废水 项目废水主要玻璃清洗废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中的B级标准后，经市政污水管网接入莱西市污水处理厂进一步处理，不直排环境。 3）噪声 项目噪声主要为冲床、钻床、下料锯、玻璃自动切割机等设备产生的噪声，企业采用基础减振、建筑物隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中2类标准，东南厂界临上海路能够满足4类区标准，对项目周边声环境影响较小。 4）固体废物 项目固废主要为玻璃下脚料、铝合金型材下脚料、废金属屑、废活性炭、废包装材料、废胶条、废机油、废机油桶和白油桶、废含油抹布、废胶桶，生活垃圾。 （1）玻璃下脚料：项目切割产生的玻璃下脚料约为3.0t/a，收集后外售综合利用。 （2）铝合金型材下脚料：项目铝合金型材下脚料约5.0t/a，收集后外售综合利用。 （3）废金属屑：项目沉降到地面的废金属屑约0.3t/a，清扫后外售综合利用。 （4）废活性炭：项目玻璃清洗用水采用活性炭净水装置，每月更换一次活性炭，每次更换量约2公斤，废活性炭产生量约0.02t/a，收集后外售综合利用。 （5）废包装材料：项目废包装材料产生量约4.0t/a，收集后外售综合利用。 （6）废胶条：项目废胶条产生量约1.0t/a，收集后外售综合利用。 （7）废机油：项目废机油产生量约0.005t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （8）废机油桶和废白油桶：项目废油桶产生量约0.02t/a，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （9）废含油抹布：项目废含油抹布产生量约0.01t/a，收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运。 （10）废胶桶：项目废胶桶约0.9t/a，其中废硅酮中空玻璃胶桶（约0.5t）收集后由厂家回收利用，其余废胶桶（约0.4t）收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 （11）生活垃圾：本项目劳动定员70人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，约为10.5t/a，由环卫部门定期清运。 项目废含油抹布产生量0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令第39号，自2016年8月1日起施行），废弃的含油抹布、劳保用品被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾定期外运至城市垃圾场处理。 综上所述，项目固体废弃物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定的有毒有害和易燃易爆物质，项目无重大环境风险源，主要风险物质为白油、机油，主要环境风险为火灾事故及液体原料泄露。 项目液体原料等分区存放，合理安排生产，尽可能减少厂内贮存量，企业定期对设备进行安全检测，对生产车间等进行经常性的安全防火检查，加强火源控制，严禁带烟火进入禁火区，并配备完善足够的消防设施。 6、结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址符合当地用地规划，选址合理。项目废气污染物产生量较小，对周围环境影响较小；项目废水、噪声能够做到达标排放，对周围环境影响较小；项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。该项目采取本报告提出的环保措施后，从环境保护的角度，其建设是可行的。 7、建议 (1) 加强生产管理，保证各项环保设施正常运行并达到要求的防治效果。 (2) 建设单位应严格落实各种降噪措施，降低项目噪声对环境的影响。 (3) 加强厂区绿化，达到净化空气、降低噪声的作用。 项目需及时开展环保竣工验收工作，验收合格后方可正式运营。

附件1：委托书

环境影响评价工作委托书

广东志华环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护条例》有关规定，委托你单位编制“青岛青联门窗有限公司”环境影响报告表。

有关工作要求、责任和费用等问题，在合同中另定。特此委托！

委托单位：青岛青联门窗有限公司

（公章）

委托日期：2019年04月10日

附件2：营业执照

附件3：备案文件

附件4：不动产权证

附件5：噪声监测报告

附件6  单组分组角胶挥发性检测报告

双组份组角胶挥发性检测报告

附件7  建设项目环境登记表

附图2厂区四邻关系图

附图3 厂区周边环境图

附图6  卫生防护距离包络线图

# Text boxes

生活用水

损耗252

1428

化粪池

1428

循环水池

1680

新鲜用水

1702.5

图1：项目用水平衡图  单位：t/a

清洗水

22.5

莱西市污水处理厂

13.5

损耗9

9

玻璃

切割

清洗干燥

玻璃合片

密封

铝条

分子筛灌装

打丁基胶

硅酮中空玻璃胶

铝型材

下料

角码切割

铣孔

组角

人工组装

压胶条

安装玻璃

成品

打硅酮耐候胶

W、N

S、N

G、N

G、N

折弯

N

G、N

N

S、N

S、N

S、N

组角胶

N、G

下料

S、N

N

包装

S

外售

图例：G-废气  W-废水

N-噪声  S-固废

项目所在地

附图1 项目地理位置图

比例尺：0       5       10km

项目所在地

扬州路

上海东路

空地

空地

莱西市城建局

青岛三龙食品有限公司

青岛芸好冷风库

古城庄村

本项目厂区

莱西市体育中心（NW，1100m）

莱西市实验学校（NW，1200m）

宏远书香门第（NW，535m）

东龙湾庄一村（NE，1960m）

宏远长安奥园（NE,303m）

三里庄村（NW，188m）

古城庄村（NE，154m）

莱西市城建局（SW,98m）

星河庄村（SW，1050m）

房家疃村（SW，612m）

项目所在厂区

空地

门卫室

门卫室

门

门卫室

铝合金车间

中空玻璃车间

仓库

机房

通道

通道

仓库

通道

宿舍楼

门

化粪池

危废间

一般固废间

办公楼

循环水池

附图4 厂区平面布置图

20m

空压机

玻璃自动切割机

铝条框自动折弯机

分子筛自动灌装机

丁基胶涂布机

立式全自动中空玻璃生产线

中空玻璃车间

铝合金门窗车间

铰链机

压条锯

压线模具

压线模具

角码锯

钻床

单头冲床

多功能冲床

组角机

组角机

加强梃端面铣

钻床

多头钻床

单头冲床

单头冲床

仿型铣

端面铣

下料锯

下料锯

下料锯

附图5   车间平面布置图

项目厂区

铝合金车间

中空玻璃车间

50m

50m

中空玻璃车间卫生防护距离包络线

铝合金车间卫生防护距离包络线

项目所在地

附图7项目厂区与周边生态红线关系图