# 建设项目环境影响报告表

# 项目名称： 广州协毅机电有限公司建设项目

# 建设单位：   广州协毅机电有限公司

编制日期：2019年5月

国家生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称 —— 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点 —— 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别 —— 按国标填写。

- 总投资 —— 指项目投资总额。

- 主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响， 给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见 —— 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见 —— 由负责审批该项目的生态环境主管部门批复。

# 一、建设项目基本状况

| 项目名称 | 广州协毅机电有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 广州协毅机电有限公司 |
| 法人代表 | 肖思农 | 联系人 | 肖思农 |
| 通讯地址 | 广州市白云区江高镇神山南街35号 |
| 联系电话 | 13380039313 | 传真 | / | 邮政编码 | 510450 |
| 建设地点 | 广州市白云区江高镇神山南街35号 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1500 | 建筑面积 （平方米） | 1500 |
| 总投资（万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 15% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 | 投产 日期 | 2019年3月 |
| 项目内容及规模 项目背景 广州协毅机电有限公司（以下简称“本项目”）位于广州市白云区江高镇神山南街35号，中心位置坐标为北纬23.333451，东经113.176158（详见附图1），项目占地1500平方米，建筑面积1500平方米。总投资100万元，主要从事塑料制品的生产和销售，主要以ABS、PP为原料，通过注塑、冷却、修边等工序，年生产塑料配件20万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价”、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目，应当依照本法进行环境影响评价”等相关条例规定，本项目需依法进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订版），本项目属于“47 塑料制品制造”中的其他，应当编制环境影响报告表。 项目概况 建设内容及规模 本项目租用1栋1层厂房进行生产经营，占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米。 表1-1 主要建设内容 一、主体工程 项目 层数 层高 建筑面积 车间分布位置 注塑区 1 7m 600m2 南侧 办公室 1 7m 100 m2 东北侧 仓库 1 7m 800 m2 北侧、东侧 二、公用工程 供配电 市政供电 供水 市政供水 排水 雨污分流，污水经处理后排入市政污水管网 制冷、排气 不设中央空调，生产车间、仓库为自然通风，办公室使用分体式空调 三、环保工程 废水 生活污水 三级化粪池 固废 生活垃圾 分类收集后委托环卫部门外运处理 含油废抹布 废包装材料、次品和废边角料 交由废品回收单位回收处理 废机油及废油桶 收集后交有资质单位处理 废活性炭 噪声 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、隔声消声 本项目总投资100万元，其中环保投资约15万元，环保投资明细表如下： 表1-2 环保投资明细表 类别 金额（万元） 环保投资 15 其中：废水治理环保投资 1 废气治理环保投资 10 噪声治理环保投资 1 固废治理环保投资 3 产内容及规模 本项目主要生产塑料制品，年产塑料配件20万件。 主要生产设备 本项目不设柴油发电机和锅炉、混料机、破碎机。主要生产设备详见下表。 表 1-3 项目生产设备列表 序号 名称 单位 数量 摆放位置 1 注塑机 台 20 生产车间 2 冷却塔 台 1 生产车间旁 原材料、产品情况 本项目使用原辅材料情况见下表。 表 1-4 项目原辅材料及年用量一览表 序号 原辅材料 单位 数量 形态 原料来源 1 ABS 吨 20 袋装颗粒 外购新料，不使用旧料 2 PP 吨 50 袋装颗粒 3 机油 吨 0.5 桶装液态 外购 备注： ABS：是丙烯腈、1，3-丁二烯、苯乙烯的共聚物，其中丙烯腈占15%~35%，丁二烯占5%~30%，苯乙烯占40%~60%，最常见的比例是丙烯腈:丁二烯:苯乙烯=20:30:50，是一种综合性能良好的树脂，无毒、微黄色，在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度，热变形温度比PA、PVC高，尺寸稳定性好，收缩率在0.4%~0.8%范围内，热变形温度为93~118℃，熔点为175℃，热分解温度＞270℃。 PP：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无味，结构规整而高度结晶化，而热，制品可用于蒸汽消毒是其突出优点。密度0.9g/cm3，是最轻的通用塑料，而腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。熔点为160~175℃，分解温度为350℃。 人员规模及工作制度 项目劳动定员15人，不设食宿，年工作300天，日工作8小时。 项目选址及四至情况 项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号，项目东面为其他厂房，南面为鱼塘，西面为其他厂房，北面为空地，详见附图2。 公用工程 用电情况 本项目用电由市政电网供给，年用电25万度。项目不设置备用柴油发电机。 给排水情况 供水：本项目供水由市政集水管网供给，项目年用水量228t/a，主要为员工 生活用水180t/a、注塑机冷却补充水48t/a。 排水：员工生活污水排放量为162t/a。项目所在地属江高-石井污水处理厂的 纳污范围。员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，汇入江高-石井污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入石井河。 江高-石井污水处理厂概况 江高-石井污水处理厂位于白云区石井镇旧广花路以西，石马村和大朗村交界处，占地面积21.84公顷，规划总处理能力30万吨/日。服务范围包括黄石路以北的石井和新市地区以及流溪河以北神山镇、江高镇江高涌以西范围（包括石井、云新、神山、江高工业园），总面积159平方公里，服务人口约40.89万人。目前污水处理能力为15万吨/日，建成厂外配套提升泵站3座。一期工程于2008年12月开工建设，2010年6月底建成投产，设计处理能力为15万吨/日，采用改良A2/O工艺。 产业政策和选址合理合法性分析 产业政策相符性分析 本项目为塑料制品生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目采用的设备及生产工艺不属于限制类及淘汰类产业项目；根据《国家发展改革委 商务部关于<印发市场准入负面清单（2018年版）>的通知》，本项目不属于禁止准入事项；根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号），广州属于广东省优化开发区，根据《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》（粤发改规〔2018〕12号），本项目主要通过注塑、冷却、修边等工艺生产塑料配件，不属于广东省优化开发区产业准入负面清单中规定的禁止行业范围内。因此项目的建设符合国家和地方的有关产业政策的规定。 项目选址合理合法性分析 （1）项目选址与当地土地利用相符性分析 项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号，为租赁性质场所。根据项目场地使用证明，其经营用途为工业厂房，与实际用途相符，因此其用地具有合法合理性。 （2）与环境功能区划相符性分析 根据《广东省地表水功能区划》（粤府函[2011]14号）及《广州市饮用水源保护区区划》（粤府函[2016]358号），项目所在地不属于水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求，项目纳污水体石井河属于Ⅲ类水功能区，属综合用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准；根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府[2013]17号），本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，不属于环境空气质量一类功能区；根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区域的通知》（穗环〔2018〕151号）规定，项目所在区域为声环境2类区，不属于声环境1类区。因此，本项目符合当地的环境功能区划的要求。 （3）项目选址与《广州市流溪河流域保护条例》相符性 《广州市流溪河流域保护条例》（下文简称“条例”）（广州市第十四届人民代表大会常务委员会 公告 第45号）第三十五条规定：禁止在流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，禁止新建、扩建下列设施、项目：（一）剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目；（二）畜禽养殖项目；（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施、项目。 本项目与流溪河干流距离1.149km，本项目主要生产塑料制品，无生产废水排放，不在《广州市流溪河流域保护条例》第35条规定说明的禁止新建、扩建项目类型。且本项目所用原料主要为塑料，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存和运输，不属于条例第三十五条规定禁止新建、扩建的项目范围内，本项目符合条例第三十五条规定。 条例第三十一条规定“禁止在流溪河流域饮用水水源保护区设置排污口”。本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网。本项目污水排放口不在广州市饮用水源保护区范围内，因此，本项目符合条例第三十一条规定。 综上，本项目与《广州市流溪河流域保护条例》相符。 （4）与《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）相符性分析 根据《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）中石油和化工行业VOCs治理：全面推进石油炼制与石油化工、医药、合成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化工行业VOCs减排，通过源头预防、过程控制、末端治理等综合措施，确保实现达标排放。到2020年，医药、合成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化工行业VOCs排放量减少30%以上。 本项目属于橡胶和塑料制品制造行业，主要使用的原料为ABS和PP塑料颗粒，使用量为70吨/年，塑料原料年使用量不大，注塑过程高温软化塑料颗粒产生的非甲烷总烃废气量较小，经集气罩收集通过“低温等离子体+活性炭吸附”系统二级处理后高空排放，废气收集效率达到90%，废气处理效率达到85%，可较大减少本项目的有机废气排放，符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）的VOCs“源头预防、过程控制、末端治理”的减排要求。 （5）与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784 号）的相符性分析 本项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号，属于流溪河流域范围。流溪河流域产业发展必须以绿色发展理念为指引，坚持生态环保优先，统筹兼顾生态环保与产业发展作为基本方针，贯穿到产业发展的各个环节。围绕保护和改善生态环境，从生态、装备、工艺等方面控制排污、排废；以建设生态环境建设和改善长效机制为导向，推动产业转型升级，加快产业绿色化、高端化、集约化发展，形成推动流域环境保护和产业建设互动互促、有机融合的发展机制。 本项目属于塑料制品制造业，根据《广州市流溪河流域鼓励、限制、禁止发展的产业、产品目录》，主要进行塑料配件的制造，不属于禁止发展的产业和产品。本项目运营期间产生的各类污染物均采取有效的处理措施，对周围环境影响较小。综上所述，项目符合《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784 号）的相关要求。 （6）与《广州市城市环境总体规划》（2014-2030）相符性分析 根据《广州市生态环境空间管控图》（见附图5），本项目既不属于生态保护红线区 内，也不属于生态保护空间管控区内；根据《广州市大气环境空间管控区图》（见附图6），本项目不涉及环境空气质量功能区一类区、大气污染物存量重点减排区、大气污染物增量严控区等大气环境空间管控区；根据《广州市水环境空间管控区图》（见附图7），本项目属于涉水生生物保护管控区，该区域要切实保护珍稀水生生物及其栖息环境，严格限制新设排污口，加强温排水总量控制，关闭直接影响珍稀水生生物保护的排污口，严格控制网箱养殖活动。温泉地热资源丰富的地区要进行合理开发，禁止污染水体的旅游开发项目。本项目属于塑料制品制造行业，主要从事塑料制品的生产和销售，主要以ABS、PP为原料，通过注塑、冷却、修边等工序生产塑料配件20万件/年，生产过程产生的主要污染物为注塑废气和边角废料、次品等工业废弃物，生产过程不涉水，无工业废水产生，项目主要产生废水为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，汇入江高-石井污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入石井河，不会对周围水环境造成明显的影响。因此本项目的建设对附近水体中的珍稀水生生物及其栖息环境基本没有影响，符合水环境空间管控区的规定。 综上所述，本项目的选址与《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号。项目东面为其他厂房，南面为鱼塘，西面为其他厂房，北面为空地。项目地理位置详见附图1，四至情况详见附图2。项目实景见图1-1。 本项目为新建项目，项目空厂房照片如下图所示： 空厂房照片 空厂房照片 项目东侧 项目南侧 项目西侧 车间北侧 图 1-1 项目实景图 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 本项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号，中心位置坐标为北纬23.333451，东经113.176158。 白云区位于广州西北部，东邻增城区，西界南海区，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等4个城区，北接花都区和从化区。全区面积795.79平方公里。白云区扼交通要冲，京广电气化铁路、105、106、107、324国道及京珠、广惠、北环、华南快速干线等高速公路穿越本区，广花、兴泰、罗南、沙泰等省道和地铁二号线、机场快速干线也行经区内，使区内交通网络四通八达，因此白云区是广州市重要的交通运输枢纽。 气象、气候 白云区位于北回归线以南，地处低纬，阳光充足，接近南海，雨量充沛，空气湿润，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，全区属亚热带海洋性气候。区内年平均温度为21.8℃，最低月（1月）平均温度13.3℃，最高月（7月）平均温度28.4℃。极端最低温度为0.0℃；极端最高温度为38.7℃。全年日照时数1906小时，3月份日照最少，月平均78.9小时；7月份日照最多，月平均231小时。白云区处于冬、夏季风必经之地，风向随季节转换而变化。夏、秋两季多偏南风，带来大量暖湿气流，高温多雨；冬、春季节多偏北风，雨水稀少，气温较低。全区气候温和，终年无雪，极少霜冻。 地质、地貌 白云区地形近似平行四方形，东西长约44公里，南北宽约35公里。东部属丘陵地区，中西部属平原、河网地区。全区地势东北高、西南低，自东北向西南倾斜。东部和东北部丘陵属南岭九连山余脉，耕地多为山间峒田，山丘坡度平缓，海拔多在200～300米之间，最高峰帽峰山，海拔534米。西部及西南部是珠江三角洲冲积平原，河涌交错，土地平坦，地势低洼，耕地多为河滩围田。白坭河、石井河经西部边缘，自北向南流向白鹅潭。中部是河流冲积平原台地和山前平原台地，地形平缓，流溪河自东北向西南横贯其间，外缘分别与珠江三角洲冲积平原和低山丘连接，耕地多为平原河沙坭田。 河流水文特征 广州市地处南方丰水区，属珠江水系河口区范围，过境水资源相对丰富，总量达1245亿立方米，为本地水资源的15倍。其中，东江北干流经增城市境204亿立方米；北江经芦苞、西南两闸和平洲水道、大石涌等流入广州水道共300亿立方米；西江、北江分别经思贤滘、甘竹滩和东海水道调节后流入番禺河网水道共741亿立方米。 由于受珠江的潮汐影响，珠江广州河段水流出现每日两涨两落的不规则半日潮。平均涨潮历时5小时27分；平均落潮历时6小时33分，潮流量远大于径流量。两者之比2:1，据水文资料显示，汛期的广州河段潮区界可到鸦岗；枯水期潮区界可上溯到江村、蚌湖一带。据统计历年最高水位为2.0m（珠江统一基面）；最低水位为-1.37m。根据历年上游流量资料统计分析，广州河段丰水期一般为每年5月至8月；平水期一般有两个时期，即每年的3月至4月及9月至10月；枯水期在11月至翌年2月间。 土壤植被 项目附近为城市植被林，以栽植的细叶榕、大叶榕、垂叶榕、大叶紫薇、木棉树、高山榕、红花羊蹄甲、桃花桉木、海南蒲桃、芒果、石栗等行道树的形式体现。 生物多样性 项目区内动物类群基本上均为小型动物，如蚁、蝶、蜂、蜻蜓、蜢、蝉等昆虫，不存在珍稀、濒危等受保护植物种。 环境功能属性 项目所在区域环境功能属性见下表： 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号 功能区区划 称 建设项目所属类 1 水环境功能区 项目所在地不属于水源保护区，纳污水体石井河，属综合用水，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准 2 空气环境功能区 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准 3 声功能区 属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景保护区 否 6 是否水库库区 否 7 是否污水处理厂集水范围 是（江高-石井污水处理厂） 8 是否管道燃气管 区 否 9 是否可现场搅拌混凝土 否 10 是否敏感区 否

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）: 行政管辖 本项目属于白云区管辖范围。白云区位于广州市老城区的北面，东邻增城、萝岗，西界南海，北接花都、从化，南连黄埔、天河、越秀、荔湾等4区，面积795.79平方公里，辖内有三元里街道、松洲街道、景泰街道、黄石街道、同德街道、棠景街道、新市街道、同和街道、京溪街道、永平街道、钟落谭镇、嘉禾街道、金沙街道、石井街道、云城街道、白云湖街道、石门街道、鹤龙街道和江高镇、人和镇、太和镇、钟落潭镇等18条行政街道、4个中心镇，设居民委员会245个，村民委员会118个。 人口分布 2017年末，全区户籍人口98.92万人，其中，男性人口49.25万人，女性人口49.67万人。 经济概况 （1）经济总量 经济运行总体平稳。初步核算，2017年，白云区生产总值1782.94亿元，同比增长5.7%。其中，第一产业增加值33.11亿元，同比下降4.4%；第二产业增加值327.83亿元，增长5.7%；第三产业增加值1422亿元，增长5.9%。 （2）产业结构 产业结构继续优化。2017年，全区三次产业比重是1.9:18.4:79.7，与2016年的2.2:19.6:78.2相比，第三产业占比提升了1.5个百分点，第一、二产业占比则分别下降0.3个、1.2个百分点。 第三产业对全区经济增长的支撑带动作用最为明显，贡献率高达80.3%，拉动全区经济增长4.6个百分点。分行业看，交通运输、仓储和邮政业实现增加值439.4亿元，同比增长9.8%，占第三产业增加值的比重为30.9%，占经济总量比重为24.7%，对全区经济增长的贡献率为44.2%；批发和零售业实现增加值299.36亿元，增长3.8%，占第三产业增加值的比重为21.1%，占经济总量比重为16.8%，对全区经济增长的贡献率为10.6%；非营利性服务业实现增加值272.21亿元，增长11.3%，占第三产业增加值的比重为19.1%，占经济总量比重为15.3%，对全区经济增长的贡献率为24.1%。 （3）财政金融 财税收入增势稳健。2017年，全区完成地方一般公共预算收入56.02亿元，按可比口径增长9.3%（同比增长1.1%）。其中，税收收入39.43亿元，按可比口径增长9.8%；非税收入16.59亿元，增长8.2%。 分税种看，增值税收入15.49亿元，同比增长23.5%；城市维护建设税收入7.1亿元，增长7%；企业所得税收入5.97亿元，增长20.1%；房产税收入5亿元，增长9.7%；车船税收入2.61亿元，增长25.3%。 从收入部门方面看，国税部门收入19.45亿元，同比增长22.1%；地税部门收入23.13亿元，下降11.2%；财政部门收入13.44亿元，增长0.1%。 财政支出重点保障民生。2017年，全区一般公共预算支出137.25亿元，同比增长29.9%。八大类支出合计113.11亿元，占全区一般公共预算支出82.4%，同比增长30．3%。其中，用于教育事业支出30.68亿元，占全区一般公共预算支出22.4%，同比增长15.5%；城乡社区事务支出23.18亿元，占全区比重为16.9%，增长73.7%；一般公共服务支出14.75亿元，占全区比重为10.7%，增长5.8%；医疗卫生与计划生育支出14.07亿元，占全区比重为10.3%，增长68%。 全年实现税收总额217.45亿元，同比增长12.6%。其中，国税136.33亿元，同比增长23.7%；地税81.12亿元，下降2.1%。 （4）工商登记注册情况 2017年，全区工商注册登记私营企业13.31万户（含已关闭未注销），同比增长26.7%；私营企业注册资本2911.97亿元，增长48%。工商注册登记个体工商户16.94万户（含已关闭未注销），同比增长6.7%；个体工商户注册资本50.06亿元，增长54.3%。 教育事业和科技发展 教育事业均衡优质发展。2017年末，全区共有各类学校593所，比上年增加5所。其中，普通中学70所，比上年增加1所；职业中学3所；小学181所；幼儿园316所，比上年增加5所；特殊教育学校4所，比上年减少1所；职业技术培训机构19所。 全年全区实际招生9.66万人，同比增长2.7％；在校学生32.16万人，增长2.8%；毕业生8.12万人，增长1.8%。其中，普通中学实际招生2.13万人，在校学生6.11万人，毕业生1.88万人；职业中学实际招生0.11万人，在校学生0.33万人，毕业生0.09万人；小学实际招生2.93万人，在校学生15.5万人，毕业生2.26万人；幼儿园实际招生3.4万人，在校学生9.1万人，毕业生3.16万人。九年义务教育巩固率为100%，高中阶段毛入学率为100%。 年末全区教职工2.85万人，同比增长4.4%，其中，专任教师1.99万人，增长4%。 文化体育和医疗建设 （1）文化事业 2017年末，全区共有1个国家级重点文物保护单位，4个省级文物保护单位，51个市级文物保护单位，505个区级文物保护单位。 现有区级文化馆1间，街镇文化站22个，文化广场426个。全年区内组织各类文艺活动802场次，送书下乡1万册，送电影下乡达到1556场次。 现有图书馆24间，比上年增加1间，总藏书量达到54.84万册，比上年增加8.35万册；街镇图书室368个，总藏书量达32.5万册。 现有区级档案馆1间，收藏全宗档案132件，均可用计算机检索，共收藏档案13.85万卷。 全区有线广播电视用户20万户，电视综合人口覆盖率为100%。 （2）体育事业 2017年，全区共建设健身路径148条、足球场3个、水泥篮球场33片，下拨乒乓球台230张。全区体育设施覆盖率高达100%。 全年组织参加省、市级体育活动18次。举办各级各类全民健身活动134次，有28万人次参加，其中，区组织体育活动30次，各街镇组织体育活动104次。举办青少年竞技体育比赛5次，输送体育人才16人。全年白云区籍运动员参加市级以上竞赛获得第一名73人次，其中世界级2人次，第二名61人次，第三名64人次。 在广州市青少年锦标赛中，我区1000多人参加24个比赛项目，获得体育竞技组奖牌91.5枚，其中，金牌45.5枚，银牌29枚，铜牌17枚。 全区体育彩票年销售额8.07亿元，其中，电脑型彩票销售总额为7.23亿元，即开型彩票销售总额为0.84亿元。 （3）医疗建设 2017年末，全区卫生医疗机构570个，医疗病床位数18168张，工作人员24541人，其中，执业医师6239人，执业助理医师550人，注册护士9158人，药剂人员1057人，检验人员601人。全年门诊诊疗1718.45万人次，入院人数40.19万人，平均每千人口床位数7.06张。 交通运输和旅游事业 （1）交通运输 2017年，全区2017年，全区交通运输、仓储和邮政业增加值439.4亿元，占全区经济总量的24.7%，同比增长9.8%，拉动经济增长2.5个百分点。 机场客货吞吐量稳中有升。白云国际机场旅客吞吐量为6583.69万人次，同比增长10.2%；机场货邮行吞吐量为233.85万吨，增长8.3%。 全区公路里程年底到达数为1539.49公里，其中，高速公路187.84公里，一级公路121.42公里，二级公路197.1公里，三级公路223.62公里，四级公路554.98公里，等外公路254.53公里。 （2）旅游事业 旅游事业优化发展。2017年末，全区拥有国家A级旅游景区4个，全年新评定2个。其中，5A级景区1个；4A级景区1个，全年新评定1个；3A级景区2个，全年新评定1个。 2017年，白云山风景区加强活动策划和宣传推介，多渠道增加经济收入，取得较好经济效益。全年总进园人次为2080.07万人次，同比增加23.98万人次，同比增长1.2%；票务总收入为12503.22万元，同比增加553.35万元，同比增长4.6%。成功举办了迎新春桃花节、云台花园春节郁金香花展、鸣春谷蝴蝶文化节、第六届郑仙诞暨七夕旅游文化周、云台花园中秋国庆奇幻森林灯展等活动，积极与广东广播电视台珠江经济台联手打造了“金鸡报喜白云山·珠江鸣春第一声”活动，举办了“善行云山·云山珠江跑团”成立仪式，有效增强了景区的吸引力和影响力。 帽峰山森林公园全年共接待游客44.17万人次，门票收入达到554.73万元。 七、社会保障 社会保障扩覆提质。2017年，全区城镇居民基本医疗保险参保人数74.83万人，新型农村社会养老保险参保人数13.88万人。各类社会保险参保人数234.69万人，参加养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险分别有516.69万人次、529.47万人次、500.94万人次、480.53万人次和570.44万人次，五大险种征缴金额共计68.41亿元。 全区享受城市居民最低生活保障人数1677人，享受农村居民最低生活保障人数1958人。不断提高低保救助标准，低保标准提升至每人每年10800元。 全区22个镇街完成社区居家养老综合服务中心建设，试点街道实质性开展“3＋X”居家养老服务。2017年末，全区建成区级、镇（街）级社区居家养老综合服务中心23个，全部由专业社会组织运营。现有养老机构28家，机构床位15737张，城乡社区居家养老综合服务中心覆盖率达100%。已开设助餐点215个，日均服务达3500人次，已覆盖278个社区和118个行政村，累计服务16.28万人次，为9万人提供义诊、出诊等家庭病床、家庭医生契约式服务，为432名政府资助老人提供医助药、家居清洁等家政服务。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 地表水环境质量现状 本项目位于广州市白云区江高镇神山南街35号，所在地属于江高-石井污水处理厂的纳污范围，纳污水体为石井河。根据《广东省地表水功能区划》（粤府函[2011]14号），石井河属于综合用水，水质目标属于III类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。本次评价引用广州环保地理信息系统公布的2017年1月-2017年5月《广州市主要河涌水质月报》中石井河断面的监测数据，分析项目所在地区地表水环境质量状况，统计结果如下表。 表3-1 石井河水质现状监测结果 （单位：mg/L，pH除外） 项目 溶解氧 氨氮 总磷 化学需氧量 水质类别 石井河断面监测值 2017年1月 1.07 6.71 0.46 22.7 劣Ⅴ类 2017年2月 2.6 3.63 0.53 22.9 劣Ⅴ类 2017年3月 1.19 8.66 0.68 32.7 劣Ⅴ类 2017年4月 0.62 10.5 0.74 33 劣Ⅴ类 2017年5月 0.51 9 3 0.75 27 劣Ⅴ类 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 ≥5.0 ≤1.0 ≤0.2 ≤20 Ⅲ类 达标情况 超标 超标 超标 超标 —— 从监测数据可知，2017年1月~2017年5月石井河监测断面各常规指标均超出了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，河流受到一定的污染。导致水体污染的主要原因是河流沿线部分居民生活污水直接汇入河流、沿线工业企业在发展迅速的同时，配套环保处理设施未完善。根据2016年广州市人民政府正式发布《广州市人民政府关于印发广州市水污染防治行动计划的通知（穗府﹝2016﹞9号）》，在2015~2017年主要河流（涌）综合整治工程建设计划中，将对石井污水处理厂进行扩建，随着区内市政管网铺设的完善，居民的生活污水将通过污水管网得到有效收集，可减轻河流的污染程度，同时对河流附近的工厂企业严格要求和管理，加强执法力度，禁止其直接排放污染物。采取以上措施后，水质将会得到一定的改善。 空气环境质量现状 根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府〔2013〕17号文），本项目大气环境质量评价区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据广州市环保局发布的《2017 年广州市环境质量状况公报》，白云区 2017 年环境空气现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量统计结果 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 年平均浓度（μg/m3） 1 49 59 35 152 1.4 质量标准（μg/m3） 60 40 70 35 160 4 是否达标 达标 超标 达标 达标 达标 达标 根据监测数据可知，白云区2017年的监控指标除NO2超标外，其它指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。说明项目所在地环境空气质量较差，但随着政府针对空气质量问题出台的政策，区域内的环境空气质量将会得到改善。 项目所在区域环境空气质量达标判断： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用广州市环境保护局公布的《2017年广州市环境空气质量状况》中白云区的环境空气质量主要指标进行评价，白云区环境空气质量主要指标详见表3-3。 表3-3 白云区环境空气质量主要指标（单位：μg/m3 CO:mg/m3 综合指数无量纲） 项目 综合指数 达标天数比例（%） SO2（年均值） NO2（年均值） PM10（年均值） PM2.5（年均值） CO（日最大8小时值） O3（24小时均值） 监测均值 4.54 84.9 10 49 59 35 1.4 152 标准限值 / / 60 40 70 35 4 160 标准指数 / / 0.167 1.225 0.843 1.0 0.35 0.95 达标情况 / / 达标 超标 达标 达标 达标 达标 日达标率 / / 100% 92.9% 99.2% 97.0% 100% 92.1% 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果，监测项目中NO2的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区域。 达标规划： 针对目前环境空气质量未达标情况。广州市政府于2017年12月制定了《广州市环境空气质量达标规划（2016-2015）》（穗府[2017]25号），明确近期采取一系列产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施，争取在2020年实现空气质量全面达标，空气质量达标天数比例达到90%以上，在2025年实现空气质量全面稳定达标，并在此基础上持续改善，臭氧污染得到有效控制，空气质量达标天数比例达到92%以上。按照该规划，本项目所在区域不达标指标NO2 年均质量浓度预期可达到小于40ug/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 表3-4 广州市空气质量达标规划指标 序号 环境质量指标 目标值（ug/m3） 国家空气质量标准（ug/m3） 近期2020年 中远期2025年 1 SO2年均浓度 ≤15 ≤60 2 NO2年均浓度 ≤40 ≤38 ≤40 3 PM10年均浓度 ≤50 ≤45 ≤70 4 PM2.5年均浓度 力争30 ≤30 ≤35 5 CO日平均值的第95百分数位 ≤2000 ≤4000 6 O3日最大8小时平均值的第90百分数位 ≤160 ≤160 声环境质量现状 根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区域的通知》（穗环〔2018〕151号）规定，本项目所在区域属于声功能2类区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，(即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）)。 为了解本项目周围声环境现状，环评工作组于2019年1月18日昼间（10:00-12:00）、夜间（22:00-23:00）在项目厂界设点监测（监测点位见附图2），由于东面和西面与其他厂房相邻，无法设监测点，只在北面和南面设噪声监测点，测点结果见下表： 表3-5 环境噪声现状监测结果表（单位: dB（A）） 监测点 位置 噪声级Leq dB(A) 标准Leq dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目南面厂界外1m 54.2 45.7 60 50 2# 项目北面厂界外1m 57.6 47.3 60 50 从以上监测数据可知，本项目南面和北面厂界环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 水环境保护目标 控制废水中主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮的污染物浓度，所有污水中各项指标必须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，达标排放。 大气环境保护目标 大气环境保护目标是使周围地区的大气环境在本项目运行后不受明显的影响，保护评价区的大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境保护目标 声环境保护目标是确保该项目运转后周围有一个安静、舒适的工作及生活环境，使项目各边界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，确保项目的营运不改变所在区域声环境质量现状。 固体废物保护目标 固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 生态环境保护目标 保护本项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。 环境敏感点 根据广州全成多维信息技术有限公司出具的测绘技术报告（工程编号：NHQC2019038），本项目距离最近的敏感度雄伟村63m，曾宅村84米，项目所在地 500 米范围内主要环境敏感点具体情况如下表。 表3-6 主要环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址方位距离 经度 纬度 雄丰村 113.176689 23.333993 村庄 3000人 空气二类 声2类 东北 63m 曾宅村 113.177159 23.333048 村庄 2500人 西南 84m 西庙村 113.175890 23.332040 村庄 1000人 南 135m 神山第一小学 113.177462 23.334678 学校 1000人 东北 165m 丽雅幼儿园 113.179146 23.333387 学校 100人 空气二类 东 273m 雄丰幼儿园 113.180037 23.333528 学校 300人 空气二类 东 368m 流溪河 — — 河流 — 地表水Ⅱ类 西 1149m

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物名称 1小时平均 24小时平均值 年平均 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 O3 200 160（日最大8小时平均） / PM2.5 / 75 35 PM10 / 150 70 CO 10000 4000 / TSP / 300 200 非甲烷总烃 2000 / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体如下表： 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 项目 pH CODCr BOD5 DO 氨氮 总磷 LAS Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1 ≤0.2 ≤0.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 生活污水执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，具体如下表： 表4-3 水污染物排放限值（单位：mg/L，pH除外） 项目 CODcr BOD5 SS 石油类 氨氮 三级标准 ≤500 ≤300 ≤400 ≤20 -- 注塑有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4及表9的标准，具体如下表： 表4-4 有机废气排放标准限值 项目 排气筒 无组织排放监控点浓度限值 高度 排放浓度 非甲烷总烃 15m 100 mg/m3 4.0 mg/m3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 一般固废管理应遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；危险固废管理应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的污染物排放总量，建议本项目的总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标：项目污水纳入到江高-石井污水处理厂的总量指标，不单独申请总量。 2、 大气污染物排放总量控制指标——废气量3600万Nm3/a，非甲烷总烃0.0058t/a。 3、固体废弃物排放总量控制指标——固体废弃物排放量：0t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 项目目前已建成，不存在施工期对环境产生影响的问题。 营运期主要工艺流程如下： 图5-1 工艺流程图 生产工艺说明 本项目原料按产品需要直接由人工加入注塑机料筒，经管道抽送至注塑部件，在约220~230℃温度下密闭加热注塑成型，注塑成型的塑料部件自然冷却，再由人工裁切去多余的边角、经人工检验即可得到成品。次品和边角料由人工收集，作为固废处理。 产污环节： 废气：原料加热温度为220~230℃，均低于ABS、PP的分解温度，因此加热注塑工序产生的工艺废气主要成份为非甲烷总烃。 废水：无工艺废水产生，主要为生活废水。 噪声：生产工程中设备运行产生的噪声。 固废：包括废原料包装袋、修边工序产生的边角废料、次品、含油废抹布、废机油及废油桶。

主要污染工序： 施工期污染源分析 本项目租用现有已建成厂房进行生产经营，施工期主要是安装生产设备，不涉及土建过程，不新增用地，因此本项目不存在施工期对环境产生影响的问题。 营运期污染源分析 项目营运期会产生废气、噪声、固体废物等污染环境的污染物，具体分析如下。 废水 本项目生产过程无须用水，故无生产废水产生。注塑机需使用冷却水，冷却水循环使用，循环量为5t/h，均不外排。夏季平均每2天补一次水，每次补水量为0.25t，其余季节平均每7天补一次水，每次补水量为0.5t，年补水量约为48t。 本项目劳动定员15人，均在厂内住宿，不设食宿，年工作300天，参照《广东省用水定额》（DB 44/T1461-2014）中机关事业单位职工用水定额（无食堂和浴室），用水量按40L/人·d计，则本项目生活用水量为0.6t/d（180t/a）。生活污水产生系数以0.9计，则生活污水产生量为0.54t/d（162t/a）。污水中的主要污染物因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18），污水中主要污染物为：CODcr300mg/L、BOD5250mg/L、SS 200mg/L、氨氮20mg/L，本项目生活污水中污染物产排情况见下表： 表5-1 生活污水水质情况 污染物 CODCr BOD5 SS 氨氮 产生浓度（mg/L） 300 250 200 20 产生量（t/a） 0.049 0.041 0.032 0.0032 排放浓度（mg/L） 250 200 150 18 排放量（t/a） 0.041 0.032 0.024 0.0029 废气 本项目废气主要为注塑工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。本项目不设备用发电机、锅炉，无发电机废气、锅炉废气产生；项目使用的塑胶粒为颗粒形态，不是粉状形态，投料过程无粉尘产生。 本项目注塑成型工作温度在220~230℃左右，在整个注塑过程中，由于塑胶料受热、受压，少数塑胶分子链断裂而产生少量的游离单体废气，本次评价以非甲烷总烃表征。即产生有机废气的原因是塑胶料受热及在受热的情况下受压。由于加热温度控制在原料分解温度以下，因此塑胶原料受热、受压产生的单体废气很少，且原料加热软化、注塑工段均在密闭的注塑机内完成，产生的废气仅在塑胶出料和传送过程中少量排出。 本项目为塑料材制造，参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》中表1-4 主要塑料制品制造工序产污系数表中的塑料管、材制造的产污系数0.539‰进行核算，项目塑胶粒原料总用量为70t/a，即非甲烷总烃产生量为0.0377t/a。 根据《广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机物综合整治的实施方案》（2014-2017年），建设单位拟在注塑机上方设置收集效率良好的集气罩，对项目注塑过程产生的有机废气非甲烷总烃进行收集，根据项目提供的设备清单，本项目有20台注塑机，因此共需设置20个集气罩，根据注塑机的出气口尺寸，拟采用集气罩尺寸约为0.4m×0.4m，参考《三废处理工程技术手册废气卷》中有关公式计算，项目集气罩风量计算公式如下： Q=K×V×F×3600 Q：设计风量，m3/h； K：高度分布不均匀安全系数，1.05； V：进口风速，m/s，集气罩进口风速一般选用0.5~1.5m/s，为确保项目废气吸收效率，本项目进口风速 取1.0m/s； F：集气罩面积，m2，本项目注塑总面积为3.2m2。 由此，计算风量为12096m3/h，考虑到风管阻力，以及项目注塑机设备较大，风管距离较长，因此项目设计风量按不低于15000m3/h设计，可以保证污染物能被大部分吸入罩内，收集效率达90%以上，本评价按90%计算。收集后的废气引至一套“UV光解+活性炭”二级处理装置进行处理，处理后的废气通过15m高的排气口FQ1排出，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，活性炭吸附法治理效率可达80%，UV光解法治理效率约为60%，则本项目二级有机废气净化效率可达90%（理论处理效率为1-（1-80%）（1-60%）=0.92，本项目取90%计算）。 本项目注塑过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.0377t/a，其中0.0340t/a（90%）经收集处理后通过排气口FQ1有组织排放，其中0.0037t/a（10%）未被收集的无组织排放。本项目年工作300天，每天工作8h，则项目有机废气非甲烷总烃产排情况如下： 本项目注塑工序有机废气非甲烷总烃的产排情况见表5-2所示。 表5-2 本项目非甲烷总烃产排情况一览表 有组织排放（90%） 风量（m3/h） 15000 产生情况 非甲烷总烃 产生量（t/a） 0.034 产生浓度（mg/m3） 0.94 产生速率（kg/h） 0.014 “UV光解+活性炭”二级处理装置去除效率 90% 排放情况 非甲烷总烃 排放量（t/a） 0.0034 排放浓度（mg/m3） 0.094 排放速率（kg/h） 0.0014 无组织排放（10%） 排放情况 非甲烷总烃 排放量（t/a） 0.0037 排放速率（kg/h） 0.0015 注：非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 大气污染物排放限值要求，即排放浓度≤100mg/m3；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9无组织排放监控点浓度限值≤4.0mg/m3。 噪声 本项目噪声源主要为注塑机、冷却塔运行时产生的噪声，噪声值约为70~75dB（A）。 表5-3 项目主要设备噪声源强一览表 设备名称 噪声源强（单位：dB（A）） 位置 注塑机 70~75 生产车间 冷却塔 70~75 生产车间外 固体废物 根据本项目的性质及特点，本项目产生的固体废物主要有：生活垃圾、废包装材料、次品和塑料边角料、废机油、废活性炭和废UV光管。 （1）生活垃圾 本项目共有员工15人，仅在厂区内住宿不就餐。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），本项目员工每人每天办公生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目每年工作300天，则生活垃圾产生量约为2.25t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固体废物 本项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、次品和废边角料，根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量约0.5t/a ，次品和边角料产生量约为原材料的0.5%，即0.35t/a，经集中收集后外卖给废品回收站。 （3）危险废物 ①废机油 项目设备维护过程中产生的废机油，根据《国家危险废物名录》，废机油属于《国家危险废物名录》中的 HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08。根据建设单位提供资料，废机油生产量约为 0.2t/a，项目废机油经收集后交有资质的危险废物处理单位处理。 ②废活性炭 根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》中的HW49其他废物，废物代码为900-041-49，根据工程分析，项目产生的有机废气通过“UV光解+活0.034t/a，项目注塑通过一套UV光解+活性炭吸附处理达标后排放，其中UV光解法治理效率约为60%，活性炭吸附法治理效率可达80%，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%，则废活性炭量为0.034×0.4×0.8×5=0.054t/a。项目产生的废活性炭经收集后交由有资质单位回收处理。 ③废UV光管 本项目有机废气处理拟使用“UV光解+活性炭吸附装置”，其中的UV光解装置会使用UV灯管，约半年更换一次，年产生废UV灯管为0.01t/a，废 UV 灯管属于《国家危险废物名录》中编号为 HW29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）的危险废物，危险废物代码为900-023-29，由具有危险废物处理资质的单位收集处理，不在厂内存放。本项目现有的危险废物合同见附件6所示。 表5-4 项目危险废物产生情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.2 设备维护 液态 1年 T/I 交由有危险废物处理资质单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-41-49 0.054 废气处理设施 固态 1年 T/In 3 废UV光管 HW29含汞废物 900-023-29 0.01 废气处理设施 固态 1年 T

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 注塑 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.94mg/m3 | 0.034t/a | 0.094mg/m3 | 0.0034t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | -- | 0.0037t/a | -- | 0.0037t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（162t/a） | CODCr | 300mg/L | 0.049t/a | 250mg/L | 0.041t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.041t/a | 200mg/L | 0.032t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.032t/a | 150mg/L | 0.024/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.0032t/a | 18mg/L | 0.0029t/a |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 由环卫部门统一收集处理 |
|  | 固废废物 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 次品和废边角料 | 0.35t/a | 0t/a |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.054t/a | 0t/a |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a | 0t/a |
| 噪声 | 生产设备 | 注塑机、冷却塔等设备噪声 | 70-75dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 据现场踏勘，本项目选址于广州市白云区江高镇神山南街35号，项目属于水环境管控区中珍稀水生生物生境保护区。本项目不设工业废水排放口，生活污水接驳市政管网，项目的建设对该珍稀水生生物生境保护区的水环境影响不大。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目目前已建成，不存在施工期对环境产生影响的问题。

营运期环境影响分析： 一、水污染环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 根据上述分析可知，本项目外排废水主要为员工生活污水，本项目生活污水通过三级化粪池预处理后排入市政管网，最终汇入江高-石井污水处理厂深度处理后，排入石井河，最终流入流溪河。因此本项目生活污水的排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B，不考虑评价时期，可不开展区域区域污染源调查，可不进行水环境影响预测。 （2）污水治理措施及可行性分析 项目外排废水主要为员工生活污水，排放量为162t/a，建设单位将生活污水经三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44-26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网接入江高-石井污水处理厂深度处理，其尾水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44-26-2001）第二时段一级标准后，排入石井河，最终流入流溪河。综上所述，本项目所产生的废水不会对纳污水体产生明显影响。因此，本项目污水治理措施是可行的。 本项目无直接废水排放，间接排放废水为主要为生活污水，废水间接排放口基本情况见表7-1所示，废水排放标准见表7-2所示，废水排放信息见表7-3所示。 表7-1 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 水-01 113.176158° 23.333451° 0.0162 进入城市污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 昼间 江高-石井污水处理厂 水温 — pH 6-9 CODCr 40 BOD5 20 SS 20 NH3-N 10 表7-2 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 水-01 水温 生活污水 — pH 6-9 CODCr 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N — 表7-3 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 水-01 水温 25℃ — — pH — — — CODCr 250 0.00014 0.041 BOD5 200 0.00011 0.032 SS 150 0.00008 0.024 NH3-N 18 0.00001 0.0029 二、环境空气影响分析 1、有机废气 本项目运营期产生的废气主要为注塑有机废气。 本项目注塑过程中会产生有机废气，其主要污染物为非甲烷总烃，根据分析可知，项目内注塑有机废气的产生总量为0.0377t/a，项目在注塑机上方设置集气罩收集有机废气，并通过一套风量为15000m3/h的“UV光解+活性炭吸附”处理设施处理达标后通过15m高的排气筒FQ1排放，有机废气非甲烷总烃的有组织排放量为0.0034t/a，有组织排放浓度为0.094mg/m3，有组织排放速率为0.0014kg/h，项目未收集的废气在车间内以无组织形式排放，无组织排放量为0.0037t/a，无组织排放速率为0.0015kg/h，其有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 大气污染物排放限值要求，即排放浓度≤100mg/m3，无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9无组织排放监控点浓度限值（非甲烷总烃≤ 4.0mg/m3），因此，本项目有机废气对周围环境影响不大。 针对本项目有机废气特点，本项目拟采用“UV光解+活性炭吸附装置”工艺对项目产生的注塑有机废气进行二级处理。本项目有机废气处理工艺流程如下： 有机废气经集气罩收集→ 管道→UV光解处理→活性炭吸附处理装置→15m高排气筒达标排放 有机废气活性炭吸附法的应用广泛，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底，有很好的环境和经济效益，主要用于低浓度，高通量可挥法性有机物(VOCs)的处理。目前多数采用活性炭吸附，其去除效率高。对于本项目，活性炭的更换频率不高，运行费用和操作的人工工作量也不大。活性炭吸附：利用活性炭多微孔的特性来吸附有机废气以及气味，装置内部有双层活性炭床，在废气流经活性炭床时，废气中的污染物质被活性炭吸附。使用一段时间后，由于污染物质在活性炭上的不断浓集，将会使活性炭的吸附能力下降，此时需要对活性炭进行再生或更换，以恢复活性炭吸附装置的吸附能力。另外，UV光解是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机废气，裂解恶臭气体有机物的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等，能高效去除挥发性有机物。因此本项目选用“UV光解+活性炭吸附处理”本项目产生的有机废气是可行的。 2、评价工作等级和评价范围 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 ①确定依据 本项目排放的主要大气污染物主要为非甲烷总烃，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 式中：Pi—第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的表2-3的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-4 大气评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ②估算模型计算 表7-5 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1小时平均浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》相关标准 根据工程分析章节内容，估算模型的污染源参数详见表7-6和表7-7。 表7-6本项目废气点源参数清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染源排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 排气筒FQ1 -5 -3 0 15 0.8 9.44 25 2400 正常工况 0.0014 备注：排气筒底部中心坐标采用项目厂区中心点到排气筒的X/Y距离。 表7-7 本项目废气面源参数清单 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污源排放速率/（kg/h） X Y 1 非甲烷总烃 0 0 0 30 20 99 7.0 2400 正常工况 0.0015 备注：1、采用中心点坐标，取本项目中心点为原点。 注：①项目无组织排放的有机废气为注塑有机废气非甲烷总烃（0.0037t/a），排放速率0.0015kg/h（注塑年生产300天，每天工作8小时）。②项目注塑机位于一层，层高约为5.2m，项目有机废气等效无组织面源有效平均高度约为7.0m。③项目生产车间面积为600m2（为长方形，长约为30m，宽约为20m）。 估算模型参数详见表7-8所示。 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 271.43 最高环境温度/℃ 39.1 最低环境温度/℃ 2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③估算模型计算结果 据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式对本项目工艺废气最大落地浓度和落地距离进行预测评价。项目有机废气产生的影响预测结果如下表7-9到7-12所示。 表7-9 排气筒FQ1有机废气有组织排放估算结果详表 距源中心下风向距离（m） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 10 2.61E-05 0.00 25 8.14E-05 0.00 40 1.15E-04 0.01 50 1.02E-04 0.01 75 7.01E-05 0.00 100 5.09E-05 0.00 125 4.37E-05 0.00 150 4.25E-05 0.00 175 3.92E-05 0.00 200 3.57E-05 0.00 下风向最大浓度 1.15E-04 0.01 最远影响距离D10% 0 表7-10 厂区有机废气无组织排放估算结果详表 距源中心下风向距离（m） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 1 3.45E-04 0.02 18 6.64E-04 0.03 25 6.19E-04 0.03 50 4.92E-04 0.02 75 3.77E-04 0.02 100 2.92E-04 0.01 125 2.33E-04 0.01 150 1.90E-04 0.01 175 1.59E-04 0.01 200 1.36E-04 0.01 下风向最大浓度 6.64E-04 0.03 最远影响距离D10% 0 本项目废气预测结果评价等级见表7-11所示。 表7-11主要污染物估算模型评价等级 类型 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） 对应距离m 评价等级 点源FQ1 非甲烷总烃 2000 1.15E-04 0.01 40 三级 面源 非甲烷总烃 2000 6.64E-04 0.03 18 三级 ④评价等级确定 根据表7-11计算结果可知，项目Pmax最大值出现为生产车间面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.03%，Cmax为6.64E-04mg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ⑤大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，结合导则中“8.1.2 三级评价项目无需进行进一步预测与评价”，因此本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 ⑥大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)中“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。” 根据表7-10，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，故本项目不需设置大气防护距离。 ⑦卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出企业生产区域所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 1）卫生防护距离的计算： 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需的卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源的等效半径，m； Qc——取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 当按上式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。具体取值根据下表7-12选取。 表7-12 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年 平均风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 2～4 >4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B <2 >2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C <2 >2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D <2 >2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：工业企业大气污染源构成份为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据公式方法计算，其计算结果如下表7-13所示。 表7-13卫生防护距离采用参数及计算结果 污染物 源强（kg/h） 标准浓度限值（mg/m3） 面源面积（m2） 面源高度（m） 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 非甲烷总烃 0.0015 2.0 600 7.0 0.018 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准化制定方法，计算的卫生防护距离在100米以内，级差为50米，超过100米，但小于1000米时，级差为100米；同时当按两种或两种以上的有毒其他的Qc/ Qm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应提高一级。 如表7-13所示，根据上述可知，本项目卫生防护距离取厂房周围50m范围内，而本项目厂房周围50m均没有环境敏感点，均为厂房，因此项目建设符合卫生防护距离要求。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价自查表见表7-14； 表7-14 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ≤500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其它污染物（TVOC） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率≥100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（1）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（生产车间）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（ ）t/a 非甲烷总烃：（0.0071）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”：“（ ）”为内容填写项 三、声环境影响分析 根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区划的通知》（穗环【2018】151 号），本项目所在区域属声环境2类功能区，项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目噪声源主要为各种设备运行时产生的机械噪声，主要为注塑机及冷却塔运行时产生的噪声，噪声值约为70~75dB（A）。为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，要求建设单位必须加强注意如下几点： （1）选用低噪音设备，优化选型； （2）对生产设备做好隔音和减振设施；改进机组转动部件，使转动部件相互接触时滑润平衡，减少振动工具的撞击作用和动力；加强对生产设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声； （3）严禁在室外作业，生产时闭门作业； （4）做好管理工作，严禁在晚上22时到翌日清晨6时进行生产作业。 各生产设备经过隔声、减振等措施，再经自然衰减后，可使项目边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），对周围声环境影响不大。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有：生活垃圾、废包装材料、次品和废边角料、废机油、废UV光管及废活性炭。 其中生活垃圾收集后定期交环卫部门清运处理；废包装材料、次品和废边角料收集后外卖给资源回收公司处理；废机油、废活性炭、废UV光管属于危险废物，妥善收集后，贮存于项目危险废物贮存区内，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，严禁露天堆放，本项目已于危险废物公司龙善环保股份有限公司签订合同，项目产生的危险废物（废机油、废活性炭、废UV光管）将由龙善环保股份有限公司进行处理，危险废物合同见附件6所示。本评价对危险废物的收集、贮存和运输作了以下要求： （1）危险废物的收集要求 ①性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装； ②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防风、防雨或其它防止污染环境的措施； ④危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ⑤危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗； ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 （2）危废贮存场所的要求 项目危险废物均采用防渗容器盛装，在贮存过程中不会产生浸出液，因此无需设置浸出液收集系统。盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性。为降低危废渗漏的影响，建设单位拟在危废暂存点设置防水、防腐特殊保护层，危险废物在厂区内收集后，暂存于防风、防雨、防晒、防渗的危废暂存场所。 危险废物在堆放时若管理不当容易发生扩散和泄露，进而对环境造成污染，甚至损害人们的健康。因此，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18958-2001）及2013年修改清单的相关要求，本评价建议项目落实以下措施： ①危险废物集中贮存场所的选址位于项目生产车间内，贮存设施底部高于地下水最高水位。 ②危险废物贮存设施要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③堆放地点基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10 -10 cm/s）。 ④危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 危险废物贮存场所基本情况见下表： 表7-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存点 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 车间一层西北面 4m2 桶装密封 0.2t 1年 废活性炭 HW49其他废物 900-41-49 桶装密封 0.054t 废UV光管 HW29含汞废物 900-023-29 桶装密封 0.01t 从上述表格可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 （3）危险废物的运输要求 按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025），本项目危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织，并由获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位承担运输。 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守规范技术要求： （1）装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备； （2）装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； （3）危险废物装卸区应设置隔离设施。 本项目产生的危险废物严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，因此采取的污染防治措施的可行。 （4）危险废物的管理要求 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 经上述措施处理后，建设项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成不良影响。 五、环境风险评价 （1）评价依据 1）风险调查 参照《常用危险品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），我国将危险化学品按其危险性划分为8类21项：第1类，爆炸品；第2类，压缩气体和液化气体；第3类，易燃液体；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类，氧化剂和有机过氧化物；第6类，毒害品和感染性物品；第7类，放射性物品；第8类，腐蚀品。根据前面内容分析，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目主要的原辅料为：ABS颗粒和PP颗粒，无以上所列的危险化学品。 2）建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级别。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-16确定环境风险潜势。 表7-16 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 极高危害（P1） 中度危害（P1） 轻度危害（P1） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 P的分级确定：参见导则（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 E的分级确定：按照导则（HJ169-2018）中附录D对各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。 本项目P的分级确定：本项目未涉及危险化学品的使用，可判定项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别。 本项目E的分级确定：本项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不再进行E的分级判定。 环境风险评价等级：本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不设风险评价等级，可开展简单分析。 环境敏感目标概况 本项目不涉及危险物质，生产过程中可能发生火灾的情况对周边环境敏感目标产生影响，周边环境风险敏感目标见下表所示。 表7-17 环境风险敏感目标分布 环境要素 保护目标 距离 方位 规模 影响途径 大气环境 雄丰村 63m 东北 3000人 发生火灾情况下有害气体扩散至敏感目标位置 曾宅村 84m 西南 2500人 西庙村 135m 南 1000人 神山第一小学 165m 东北 1000人 丽雅幼儿园 273m 东 100人 雄丰幼儿园 368m 东 300人 （3）环境风险识别 本项目存在的环境风险因素主要有以下几点： 1）废气治理设施运行故障 项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未达标处理的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：设备故障、电力系统故障、人员操作失误等。 2）工艺系统风险识别 生产设施风险识别范围包括对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施的风险识别。其中，生产厂房、仓库发生泄漏、火灾的环境风险较大，废气处理设施发生故障也具有一定的环境风险。 （4）环境风险分析 1）火灾爆炸事故引起的环境风险影响分析 火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。此外，发生火灾或者爆炸事故时，泄漏物质以及消防废水需收集到消防废水收集池，而不能外泄到周围环境中，因此，建设单位需完善车间内应急沟以及消防废水收集池的建设。 2）废气处理设施事故性排放引起的环境风险影响分析 废气处理设施发生故障（如活性炭更换或失效时）直接排放时，废气中污染物由于浓度骤然变大，对周围大气环境将有一定的不利影响，并影响到周围人群的身体健康。因此，工厂应严格履行自身的环保责任，确保废气处理设施正常稳定运行，废气能稳定达标排放。 （5）环境风险防范措施及应急要求 对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）消防废水风险防范措施 为了防止消防废水流入外环境，发生火灾时采取应急措施将事故区雨排和污排阀门关闭，并将消防废水排入事故应急池。建设单位需建设事故应急池，满足本项目事故状态下事故废水收集的要求，应急池应布置在地下，事故情况下可以依靠重力流将事故废水收集。项目事故产生的污水收集后，必须委托有处理资质的单位采用槽车运走处理。事故应急池应根据厂区地形合理布局事故水收集设施，使事故应急设施能自流式收集消防水，且事故应急设施应设置拦挡设施，以日常保持清空。 2）火灾的预防 ①设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②要有防雷击装置，特别防止侧雷击。 ③火源的管理：明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ④在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。 ⑤厂房内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 3）废气处理措施 生产废气事故排放风险防范措施项目环保部门负责对工艺废气处理装置定期巡查，编制《废气处理设施运行巡查制度》；当设备出现异常时，应立即停止相关车间的生产，并通知设备部对废气处理装置进行检修，正常后方可开启工作。 4）事故时周边居民疏散措施 一旦发生废气处理设施故障，导致一定量的废气进入空气中向外扩散，或者发生火灾事故时，本项目公司总经理立即按应急预案要求采取以下措施： ①立即电话通知相关管理部门、环保局及周边村委领导，要求及时组织村民疏散至上风向300~500m以外区域。 ②为了零星分布的村民也能及时疏散，还必须由本项目应急人员用广播车辆进行呼叫村民转移。 （6）小结 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 广州协毅机电有限公司建设项目 建设地点 （广东）省 （广州）市 （白云）区 （ ）县 （ ）园区 地理坐标 经度 113.176158°E 纬度 23.333451°N 主要危险物质及分布 无 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废气处理装置发生故障时废气未经处理后直接高浓度排放对周边环境的影响和项目发生火灾时的影响。 风险防范措施要求 ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。 ③加强对废气治理装置的日常运行维护。若废气治理措施因故不能运行，则必须停产。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 （7）环境风险评价自查表 表7-19 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 / / / / / / / / 存在总量/t / / / / / / / / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 7900 人 5km范围内人口数 / 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1 ■ 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 ■ 地表水 E1 □ E2 □ E3 ■ 地下水 E1 □ E2 □ E3 ■ 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ■ 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ■ 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 □ 易燃易爆 □ 环境风险类型 泄漏□ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ■ 影响途径 大气 ■ 地表水 □ 地下水 □ 重点风险防范措施 ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。 ③加强对废气治理装置的日常运行维护。若废气治理措施因故不能运行，则必须停产。 评价结论与建议 通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 六、环境管理与污染源监测计划 （1）环境管理 ①环境管理机构 为了执行国家、地方有关环保法规，做好工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理机构，负责组织、协调和监督本项目的环境保护工作，负责环保宣传和教育，以及有关环境保护的对外协调工作，加强与环保部门的联系。根据本项目的环境管理的需要，建议设置环保兼职人1~2名。 ②环境管理计划 1）制定各类环保设施的操作、维护、保养、维修、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施正常运转。 2）制定可行的环保工作奖惩考核指标，同生产指标一起下达，并监督实施。 3）组织对大气污染物、噪声污染源等进行监测并加强污染源管理。 4）组织职工学习环保法规和相关环保科技知识，提高职工环保意识。 5）建立事故应急制度及污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境报表。 6）负责厂区排污口的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目自行监测内容主要包括生活污水监测、有组织和无组织废气监测、厂界噪声监测，监测计划详见表7-20。 表7-20 本项目监测计划 污染物类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废水 生活污水排放口 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 每季度1次 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 废气 排气筒FQ1 非甲烷总烃 每季度1次 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 大气污染物排放限值要求 无组织（上风向1个监测点位，下风向3个监测点位） 非甲烷总烃 每季度1次 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9无组织排放限值要求 噪声 东侧厂界外1m处 等效连续A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 南侧厂界外1m处 西侧厂界外1m处 北侧厂界外1m处 七、环保投资估算分析 本项目竣工环保验收可参考下表。 表7-21 项目竣工环保验收一览表 序号 验收类别 包含设施内容 预期治理效果 验收标准 1 废水 生活污水 三级化粪池预处理后排入市政管网 达标 排放 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段三级标准） 2 废气 有机废气（FQ1排气口） 注塑有机废气通过集气罩收集后，通过一套UV光催化+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒FQ1排出 达标排放 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 大气污染物排放限值要求 有机废气（无组织排放） 未收集的有机废气在车间内以无组织形式排放 达标排放 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9无组织排放监控点浓度限值标准 3 噪声 做好防震、隔声、消声等基础降噪措施，厂区合理规划布局 达标 排放 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 4 员工生活垃圾 交由环卫部门处理 零排放 符合环保要求，对周围环境不会造成影响 一般工业固废 废包装材料、次品和废边角料 外卖资源回收公司处理 危险废物 废活性炭、废UV光管、废机油 与危险废物公司签订合同，产生的危险废物交由有资质单位回收处理 5 排污口规范化设置 污水排放口1个，废气排放口1个，噪声排放源1个，分别设置标志牌和采样口；危废暂存处理1个，设置标志牌。 针对本项目情况，提出如下环保项目和投资： 表7-22 建设项目环保投资一览表 序号 项目 主要环保措施 投资金额单位：万元 1 废水处理 生活污水 三级化粪池预处理后排入市政管网 1.0 2 废气治理 有机废气 1套UV光解+活性炭吸附处理设施 10 3 噪声治理 做好防震、隔声、消声等基础降噪措施，厂区合理规划布局 1.0 4 固废 一般工业固废 废包装材料、次品和废边角料 外卖资源回收公司处理 0.0 员工生活垃圾 交环卫部门处理 0.5 危险废物 废UV光管、废活性炭、废机油 交由有资质单位回收处理 2.5 合计 15.0

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过“UV光解+活性炭吸附”处理达标后通过15m高排气筒FQ1排出 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 三级化粪池预处理达标后接入江高-石井污水处理厂处理 | 达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 零排放 |
|  | 一般固废 | 废包装材料、次品和废边角料 | 交由资源资源回收公司回收处理 |  |
|  | 危险废物 | 废UV光管、废活性炭、废机油 | 交有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 机械 噪声 | 选用低噪音设备，优化厂区平面布置，对生产设备做好隔音和减振，加强管理等综合治理措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位对可能产生的污染进行有效防治，并加强管理，同时搞好项目所在区域绿化，有利于为项目所在地创造良好的生态环境。 |

# 结论与建议

项目基本概况 广州协毅机电有限公司位于广州市白云区江高镇神山南街35号，项目租用1栋1层厂房进行生产经营，占地1500平方米，建筑面积1500平方米。总投资100万元，主要从事塑料制品的生产和销售，主要以ABS、PP为原料，通过注塑、冷却、修边等工序，年生产塑料配件20万件。项目劳动定员15人，不设食宿，年工作300天，日工作8小时。 建设项目周围环境质量现状评价结论 水环境现状评价结论：监测结果表明：石井河多项污染物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。说明纳污水体水质差，与石井河沿岸生活性污染源的排放有一定关系，目前政府正在加大力度铺设市政污水管网，收集更多生活污水进入污水处理厂处理，未来将得到进一步改善。 大气环境现状评价结论：根据《2017年广州市环境空气质量状况》，白云区环境空气中除NO2 超标外，其余监测指标满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，说明该区域的环境空气不达标。 声环境现状评价结论：根据现场监测结果，项目南面和北面厂界环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设项目所在地声环境质量现状良好。 环境影响评价结论 施工期对环境的影响 项目目前已建成，不存在施工期对环境产生影响的问题。 营运期对环境的影响 水环境影响分析结论： 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，汇入江高-石井污水处理厂进行深度处理，排入石井河，最终流入流溪河，不会对周围水环境造成明显的影响。 大气环境影响分析结论： 项目营运期产生的废气主要是注塑有机废气。 本项目注塑过程中会产生有机废气，其主要污染物为非甲烷总烃，项目在注塑机上方设置集气罩收集有机废气，并通过一套风量为15000m3/h的“UV光解+活性炭吸附”处理设施处理达标后通过15m高的排气筒FQ1排放，其有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 及表9大气污染物排放限值要求，因此，本项目有机废气对周围环境影响不大。 噪声环境影响评价结论： 本项目生产车间内的各种生产设备运转时会产生明显的噪声，应对高噪声设备采取有效的减振隔声措施，采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。正常情况下，各生产设备经过隔声、减振等措施，再经自然衰减后，可使项目边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），不会对周围环境造成明显影响。 固废环境影响评价结论： 本项目产生的固体废物主要有：生活垃圾、废包装材料、次品及废边角料、废机油、废活性炭及废UV光管。 其中生活垃圾收集后定期交环卫部门清运处理；废包装材料、次品及废边角料收集后外卖给资源回收公司处理；废机油、废活性炭、废UV光管属于危险废物，妥善收集后，贮存于项目危险废物贮存区内，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 总量控制指标分析 根据本项目的污染物排放总量，建议本项目的总量控制指标按以下执行： 水污染物排放总量控制指标： 纳入到江高-石井污水处理厂的总量指标，不单独申请总量 大气污染物排放总量控制指标：废气量3600万Nm3/a，非甲烷总烃0.0034t/a。 产业政策及规划符合性分析 本项目为塑料制品生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目采用的设备及生产工艺不属于限制类及淘汰类产业项目；根据《国家发展改革委 商务部关于<印发市场准入负面清单（2018年版）>的通知》，本项目不属于禁止准入事项；根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府〔2012〕120号），广州属于广东省优化开发区，根据《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》（粤发改规〔2018〕12号），本项目主要通过注塑、冷却、修边等工艺生产塑料配件产品，不属于广东省优化开发区产业准入负面清单中规定的禁止行业范围内。因此项目的建设符合国家和地方的有关产业政策的规定。 项目租用广州市白云区江高镇神山南街35号进行生产活动，根据本项目《经营场地使用证明》，项目所在地可作为厂房用于生产。因此，项目从事塑料制品的生产，符合厂房用途。 综合结论 综上所述，本评价报告认为，建设项目对本地区经济发展有一定促进作用，有一定的经济效益、社会效益。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，并认真执行本评价提出的环保措施，对项目产生的废气、废水、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，采用先进的生产设备和工艺，降低单位产品能耗，降低污染物排放量，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小。 项目的建设符合国家相关产业政策的要求，在满足环境管理的前提下，本项目选址建设是可行的。本项目若新增设施，须向上级环境保护主管部门另行申报。因此，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。 建议 为减轻项目营运期间对周边环境产生的不利影响，在做好上述污染防治措施的情况下，再强调以下几点： （1）加强对营运期间的环保设备管理，定期对设备进行检查、维护、保养，以确保其运行的效果； （2）项目生产运营期间，建设单位必须注意与周边厂房仓库做好沟通协调工作，注意搞好环境治理，安全施工，防止或减轻本项目内外环境间的相互影响； （3）确保废气处理设施正常运转； （4）建设单位必须按照本报告表中所述，切实做好各项环境保护措施，尽量使项目对环境的影响降到最低，实现项目建设与环境相互协调发展。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

镇（街）环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目四至、噪声现状监测布点及卫生防护距离包络线图 附图3 建设项目附近敏感点分布图 附图4 建设项目平面布置图 附图5 广州市生态环境空间管控图 附图6 广州市大气环境空间管控区图 附图7 广州市水环境空间管控区图 附图8 环境空气功能区区划图 附图9 声功能区区划图 附件1 法人身份证 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附件4 临场证明 附件5 测绘报告 附件6 危废合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价： 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1  建设项目地理位置图

# 附图2  项目四至、噪声现状监测布点及卫生防护距离包络线图

# 附图3  项目敏感点分布图

# 附图4   建设项目平面布置图

附图5  广州市生态环境空间管控图

附图6  广州市大气环境空间管控区图

附图7  广州市水环境空间管控区图

附图8  环境空气功能区区划图

附图9  声功能区区划图

# 附件1 法人身份证

# 附件2 营业执照

# 附件3 租赁合同

# 附件4 临场证明

# 附件5  测绘报告

# 附件6  危废合同

# Text boxes

报告表编号：

年

编号

注塑废气、噪声

原料

注塑

检验

修边

成品

合格

固废（不合格）

边角料

自然冷却

项目位置

50m

卫生防护距离包络线图

图  例

项目位置

空地

鱼塘

其他厂房

其他厂房

1#

2#

噪声监测点

图例

木工车间

项目范围

图例：

图例

项目位置

环境敏感点

84m

165m

368m

273m

63m

135m

危废房

项目位置

项目位置