审批编号:

建设项目环境影响报告表

项  目  名 称: 年产30万平方米混凝土透水砖项目

建设单位(盖章):  青岛铭宇建筑材料有限公司

编制日期:  2019年04月

国 家 生 态 环 境 部 制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万平方米混凝土透水砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛铭宇建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 王桂芳 | 联系人 | 李学成 |
| 通讯地址 | 莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南 |
| 联系电话 | 15166685799 | 传真 | / | 邮政编码 | 266600 |
| 建设地点 | 莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南 |
| 立项审批 部门 | 莱西市发展和改革局 | 批准文号 | 2019-370285-30-03-000031 |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 7510 | 绿化面积（平方米） | -- |
| 总投资 (万元) | 160 | 其中：环保 投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 6.25% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程建设概况 1、项目由来 青岛铭宇建筑材料有限公司成立于2014年5月，位于莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南，总占地面积7510平方米（约11.26亩），总建筑面积5257平方米。公司现建有“年产50万吨干粉砂浆项目”，主要以砂石、水泥和粉煤灰等为原料从事普通干粉砂浆的生产，公司已于2014年11月26日取得《莱西市环境保护局关于青岛铭宇建筑材料有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境影响报告表的批复》（西环审[2014]138号），并于2017年9月29日取得了《莱西市环境保护局关于对青岛铭宇建筑材料有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境保护验收意见的函》（西环验[2017]58号）。 为适应市场需求，公司拟投资160万元建设“年产30万平方米混凝土透水砖项目”，利用原料仓库西南角进行建设，不新增占地，不新增建筑面积，目前该项目尚未开工建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令44号）及其修改单，本项目属于“十九、非金属矿物制品、51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，需编制环境影响报告表。青岛铭宇建筑材料有限公司委托我单位（广东志华环保科技有限公司）进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，对项目进行现场考察、资料收集和类比调查的基础上，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后编写了本项目环境影响报告表。 2、项目产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。项目已取得《企业投资项目备案证明》（项目编号：2019-370285-30-03-000031），项目建设符合国家产业政策。 3、用地符合性 项目位于莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南，租赁莱西市河头店东大寨村集体建设用地，项目用地为工业用地（西集用（2014）第0000001号），符合用地性质。 4、三线一单符合性 1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目地不属于生态保护红线区。 2）环境质量底线 项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小，项目的建设满足环境质量底线要求。 3）资源利用上线 项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 4）环境准入负面清单 项目所在地尚未制定环境准入负面清单。 综上所述，项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 5、项目四邻关系及厂区平面布置图 项目位于莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨以南。项目厂区北侧为嘉和路，东侧为瑞安路，隔路为青岛金海源食品有限公司，南侧为空地。项目地理位置图见附图1，项目周边环境见附图2。 6、项目概况 （1）项目名称：年产30万平方米混凝土透水砖项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设单位：青岛铭宇建筑材料有限公司； （4）建设内容及产品规模：本项目主要利用现有原料仓库西南角建设年产30万平方米混凝土透水砖项目，不新增占地，不新增建筑物，建设项目产品名称及生产规模见表1。 表1 项目产品方案 产品名称 产品产量 备注 混凝土透水砖 30万平方米/a 本项目扩建 （5）项目组成 本项目总投资160万元，不新增建筑物，依托现有原料仓库及办公区进行生产建设。 表2 项目组成表 工程分类 名称 实际建设内容及规模 备注 主体工程 混凝土透水砖生产区 1座，1层，建筑面积648m2，主要进行水泥砖配料、搅拌及加工成型工艺，位于原料仓库西南角。 位于原料仓库西南角，依托现有原料仓库隔断建设。 搅拌车间 1座，1层，建筑面积1296m2，主要进行现有工程干粉砂浆的生产。 现有工程。 辅助工程 办公室 3座，1层，建筑面积1207m2。 依托现有。 门卫室等 1座，1层，建筑面积30 m2。 依托现有。 储运工程 原料仓库 1座，1层，建筑面积2334m2，其中西南角为混凝土生产区。 依托现有（含混凝土透水砖生产区648m2）。 成品仓库 1座，1层，建筑面积390m2。 现有工程，已闲置。 公用工程 供电 本项目年用电量为14万kwh，由市政电网提供。 / 供水 本项目年用水量为6650t，由市政给水管网提供。 / 环保工程 废气治理 建设单位拟在三仓配料机、单仓配料机投料口、出料口分别设集气罩，搅拌机投料口处设集气罩，收集后的粉尘经引风机引至同1套布袋除尘器处理后由同1根15m1#排气筒排放；原料仓库设水喷淋装置1套喷淋降尘；石子、沙子筛分工序上方设水喷淋装置1套喷淋降尘。 / 废水治理 车辆冲洗用水经沉淀池处理后循环使用不外排。 / 噪声治理 采用低噪声设备、隔声、减振等措施。 / 固废治理 生活垃圾：垃圾桶。 / 一般工业固废危险废物：一般固废暂存间。 危废：危废间。 7、项目主要设备 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要设备表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 主机 QT10 1台 2 水泥罐 100-Ⅱ（加重型） 1个 3 水泥螺旋机 / 2套 4 搅拌机 JS750 1套 5 三仓配料机 1600 1套 6 搅拌机 JW-400 1套 7 单仓配料机 / 1套 8 料车 200mm气缸开门 1台 9 面料机 200mm带升降 1台 10 自动上板机 QT10-15B 1套 11 自动叠扳机 QT10-15B 1套 12 接砖机 链条式 1台 13 布袋除尘器 1套 14 水喷淋装置 2套 表4 项目主要原辅材料清单 序号 名称 用量（t/a） 备注 1 水泥 1350 / 2 石子 7350 0.3-0.5cm 3 河砂 300 20-40目 4 液压油 0.3 / 8、公用工程 （1）给水 本项目主要为厂区调员，不新增劳动定员，主要用水为生产用水。 1）生产用水 ①混合搅拌用水：本项目生产过程中需加水进行混合搅拌，根据建设单位提供的资料，该部分用水约2500t/a。 ②养护用水：项目透水砖成型后需定期洒水养护，该部分用水量约3000t/a。 ③喷淋用水：项目原料仓库设水喷淋装置1套，用于洒水降尘，石子、沙子筛分工序设水喷淋装置，用于洒水降尘，根据建设单位提供的资料，喷淋用水约1000t/a。 ④厂区道路洒水降尘用水：根据建设单位提供的资料，用水量约100t/a。 ⑤车辆清洗用水：项目进出车辆及铲车需用水进行清洗，车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充不外排，根据建设单位提供的资料，补充水量约50t/a。 综上所述，项目用水量为6650t/a。 2）排水 综上所述，项目无生产废水产生。 3）供电：由市政电网提供。 4）供热/制冷：项目生产车间无供热制冷措施，项目办公室采用空调进行供暖、制冷。 9、职工人数及班制 本项目主要为厂区调员，不新增劳动定员，与原项目生产班制一致，仍为1班制，8小时工作制，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程审批、验收情况 青岛铭宇建筑材料有限公司已于2014年11月26日取得《莱西市环境保护局关于青岛铭宇建筑材料有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境影响报告表的批复》（西环审[2014]138号），现有项目已进行验收，并于2017年9月29日取得了《莱西市环境保护局关于对青岛铭宇建筑材料有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境保护验收意见的函》（西环验[2017]58号）。 2、现有工程建设内容及规模 青岛铭宇建筑材料有限公司成立于2014年5月，位于莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南，总占地面积7510平方米（约11.26亩），建筑面积5257平方米。公司现建有“年产50万吨干粉砂浆项目”，主要以砂石、水泥和粉煤灰等为原料从事普通干粉砂浆的生产。 3、主要原辅材料和主要设备 表5 现有工程主要原辅料一览表 产品名称 原料名称 年用量（万吨） 备注 干粉砂浆 粉煤灰 2.5 / 水泥 7.5 / 砂石 40 主要为河砂和机制砂的拌合料，含水率小于0.5% 添加剂 0.04 / 表6 现有工程主要设备设施一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 砂石分级筛 1套 / 2 半成品罐 2个 高20m，200T 3 干粉砂浆搅拌机 1套 / 4 电脑控制系统 1套 / 5 水泥罐 2个 高20m，100T 6 粉煤灰罐 1个 高20m，100T 7 成品罐 2个 高20m，100T 8 提升机 3套 / 9 螺旋输送机 3套 / 10 包装机 1套 / 11 铲车 2台 / 12 罐装运输车 2台 / 4、现有工程生产工艺及产污情况介绍： 图1 现有工程生产工艺图 现有工程工艺说明： ①原料进厂 项目使用原料主要为砂石、水泥、粉煤灰，其中砂石、添加剂由卡车运输进厂后直接进入原料库内于指定区域装卸堆放，水泥和粉煤灰由罐车送入厂区，在罐车与原料罐连接后，通过密封管道利用引风机风力将水泥和粉煤灰由罐车抽入储罐内。该过程主要污染物为砂石、添加剂进原料库装卸及堆放过程中产生的粉尘，水泥罐、粉煤灰罐进料排空时产生的粉尘，装卸设备及风机等设备运行产生的机械噪声。 ②上料、筛分 该过程是利用上料铲车将砂石自原料库料场铲至输送带上，通过输送带将砂石输送进筛分装置进行筛分，筛分过程首先是粉料进入振动给料仓以振动式缓慢进入振动筛，根据生产要求，筛分装置配套不同规格孔径的振动筛，实现对进入粉料进行不同粒径的筛分，筛分后不同粒径的粉料自不同出料口落至输送带上，筛分好的粉料按照不同粒径直接经管道分别进入不同半成品罐暂存。该过程主要会产生铲车上料粉尘、筛分装置筛分过程及进出料口产生粉尘、半成品罐进料排空时产生粉尘,铲车、振动给料机、振动筛及风机等设备运行产生的机械噪声。 ③混合搅拌 该过程是将筛分好的半成品，以及外购水泥、粉煤灰及添加剂等按照一定配比送入干粉砂浆搅拌设备进行混合搅拌，其中半成品是自半成品罐通过管道式螺旋输送机进入搅拌机内进行混合搅拌，水泥、粉煤灰、添加剂是利用物料自重力作用经各自储罐通过管道进入搅拌机内进行混合搅拌，搅拌混合好的粉料直接经管道进入成品罐暂存。该过程主要污染物为半成品罐出料排空时的粉尘、水泥和粉煤灰罐出料排空时产生的粉尘、混合搅拌过程及进出料口产生的粉尘、成品罐进料排空时产生的粉尘，螺旋输送机、搅拌主机等设备运行时产生的机械噪声。 ④包装 该过程是将成品罐的部分（约占总量的10%）干粉砂浆经封闭式管道输送进入包装机，然后利用专用包装袋分装后进入成品库储存，其余部分（约占总量的90%）自成品罐出料口利用重力作用卸入干粉砂浆输送车罐体内密闭后送至工地使用。该过程主要污染因素为成品罐出料排空时产生的粉尘、包装过程进出料产生的粉尘，成品库成品搬运、堆放过程产生的粉尘，包装机等设备运行产生的机械噪声。 现有项目主要污染工序： 项目废气主要为砂石装卸、堆放过程中产生的粉尘；铲车上料产生的粉尘；水泥罐、粉煤灰罐进出料排空时产生的粉尘；半成品罐进出料排空时产生的粉尘；成品罐进出料排空时产生的粉尘；筛分过程及进出料口产生的粉尘；混合搅拌过程及进出料口产生的粉尘；产品包装进出料产生的粉尘；提升机输送物料过程产生的粉尘；成品搬运、堆放产生的粉尘；厂区道路扬尘。 5、现有工程主要污染物排放情况 根据《莱西市环境保护局关于对青岛铭宇建筑材料有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境保护验收意见的函》（西环验[2017]58号），现有工程污染物排放情况如下： （1）废气 1）有组织废气 项目有组织废气主要为砂石筛分工序产生的粉尘、混合搅拌工序产生的粉尘、包装工序产生的粉尘。 砂石筛分工序产生的粉尘：项目在筛分设备进、出料口上方分别设集气罩，含尘废气通过风机引至1套布袋除尘器处理后由15m高2#排气筒排放； 混合搅拌工序产生的粉尘：项目在搅拌机进出料口上方分别设集气罩，废气通过引风机引至1套布袋除尘器处理后，通过15m高3#排气筒排放； 包装工序产生的粉尘：项目在包装机上方设集气罩，含尘废气通过引风机引至1套布袋除尘器处理后，通过15m高4#排气筒排放。 根据验收监测报告（报告编号：青中（环验）字（QD2017）第071555号），粉尘有组织排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区域（颗粒物，10mg/m3），排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准（3.5kg/h）。 2）无组织废气 项目设有2个水泥储罐，1个粉煤灰储罐，2个半成品储罐，2个成品储罐，分别用于水泥、粉煤灰、半成品、成品的储存，每个储罐呼吸孔上方安装有布袋除尘器，含尘废气经除尘器处理后于仓顶排放。项目原料仓库、成品仓库均设计为全封闭，原料运输采取遮盖措施，进入厂区内严格控制车速，对厂区地面进行硬化处理，及时清除散落物料，保持道路整洁，并洒水抑尘，做好厂界绿化，减少粉尘对周围环境的影响。根据验收监测报告（报告编号：青中（环验）字（QD2017）第071555号），无组织排放颗粒物厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外无组织监控浓度限值标准（1.0mg/m3）。 2）废水 项目废水主要为车辆清洗废水和生活污水。 车辆清洗废水进入沉淀池沉淀后，部分用于抑尘用水，部分循环使用；生活污水经旱厕处理后外运做农肥。 3）噪声 项目噪声源主要来源为搅拌主机、配料机、空压机、螺旋输送机、提升机、分级筛、风机等产生的噪声及进出车辆等噪声，根据验收监测报告（报告编号：青中（环验）字（QD2017）第071555号），项目运行期间，东、西厂界昼夜噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，南、北厂界昼间噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，南厂界最大超标为4.1dB(A)，北厂界最大超标为1.2dB(A)，夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4）固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘设施回收的粉尘、沉淀池产生的沉淀污泥及砂石等。 生活垃圾经集中收集后，委托环卫部门清运处理；除尘设施回收的粉尘、沉淀池产生的沉淀污泥及砂石由企业回收后再利用，固体废物均得到了妥善处置。 6现存环保问题： （1）现有项目无组织废气验收监测数据不满足现行标准； （2）原验收噪声南北厂界噪声超标。 7现存环保问题整改： （1）废气整改情况 项目无组织颗粒物废气原执行标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外无组织监控浓度限值标准（1.0mg/m3）。根据现行环保要求，项目无组织废气应执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2无组织排放限值（0.5mg/m3），根据项目验收提供的检测报告，项目无组织排放的最大浓度为0.512mg/m3，不满足现行标准的要求。 参照原环评及现场勘查情况，项目无组织排放废气主要为原料仓库装卸、堆放、上料粉尘，成品堆放粉尘。为保证项目满足现行环保要求，达标排放，企业加强了以下环保措施： ①原料装卸、堆放、上料粉尘：原环评批复拟将原料仓库全封闭设计，并在装卸、堆放、上料过程中在各扬尘点设置集气罩收集产生的粉尘，并在库内形成负压避免粉尘溢出，产生的含尘废气经收集后由布袋除尘器处理后由1#排气筒排放，根据现场勘察情况，企业现有处置措施为仅原料库封闭，考虑到原料在堆放过程中，受风力作用很小，不易产生扬尘，另外物料在输送过程中，操作人员文明操作，产生扬尘量较少，原料库与原环评相比较，剩余未处理的粉尘主要为原料上料粉尘，为进一步减少粉尘的影响，建设已在原料仓库上料口处设三面式集气罩，收集后的粉尘经引风机引至2#排气筒处理后排放。 ②成品仓库堆放粉尘：企业根据实际生产情况，取消袋装成品的存放，产品根据订单需求包装后随车拉走，全部改为经罐车直接运输至生产现场。 为了解项目无组织粉尘排放情况，建设单位对现有粉尘进行了监测（监测报告见附件7）。 表7 现有工程无组织粉尘监测结果 监测结果 监测点位 监测值(mg/m3) 2019.04.29 2019.04.30 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# 第一次 0.08 0.28 0.35 0.30 0.13 0.28 0.37 0.27 第二次 0.12 0.27 0.32 0.28 0.17 0.27 0.33 0.27 第三次 0.15 0.25 0.38 0.32 0.13 0.23 0.38 0.32 第四次 0.12 0.23 0.33 0.33 0.15 0.28 0.33 0.28 根据监测结果表明，现有工程厂界无组织粉尘浓度能够满足《山东省区域性大气污染综合排放标准》（DB37/2376-2018）表2中重点控制区排放标准限值（0.5mg/m3）。 （2）噪声整改情况 根据原验收文件，南、北厂界昼间噪声不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，建设单位对车间进行了密闭处理，尽量削减厂房外的噪声，并对产生噪音的设备进行了固定，减少振动，提升机处设消音筒，最大限度降低噪声对周围环境产生的影响。设备定期检修、保养，紧固部件，根据声环境质量检测报告（见附件6），厂界东、南、西、北噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目地理位置 项目位于莱西市河头店镇水蓬路东、东大寨村南，地理位置详见附图1。 莱西市位于胶东半岛中部，地处东经120°12＇～120°40＇、北纬36°34＇～37°09＇之间。东临莱阳市，西以小沽河为界与平度市相邻，南沿五沽河同即墨市交错接壤，北、西北靠招远市、莱州市。南北最大长度63公里，东西最大宽度36公里，呈不规则的长方形。全市总面积1568.2平方公里。 2、气象条件 莱西市地理位置优越，气候宜人，境内气候为温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都比较明显。空气湿润，气候温和，四季分明。春季雨少、风大、多干旱；夏季高温多雨、湿度大；秋季多晴干旱；冬季漫长干冷。年平均气温11.7℃，极端最高气温38.2℃（2002年7月15日），极端最低气温-21.1℃（1981年1月27日）。全年7月份最热，平均气温25.3℃；1月份最冷，平均气温-3.3℃。降水量年平均为635.8mm，降水最多为1420.4mm（1964年）；最少仅377.0mm（1981年）。一日最大降水量为162.2mm（1994年6月29日）。主要风向为东南风和西北风，东南风出现在4月到8月，西北风出现在9月到翌年3月，年平均风速为3.6米/秒。日平均气压为1007.6百帕。年平均日照时数2656.0小时，年平均蒸发量为1423.5mm。历年初霜出现日期为10月18日，最早为10月2日，最晚为11月2日；终霜结束日期为4月18日，最早为3月30日，最晚为5月14日，无霜期183天。最大冻土深度为51cm（1968年2月），共有3天。 3、水文、地质地貌 全市多年平均水资源总量3.65亿立方米，人均占有量为518.8立方米，亩均水资源量160.1立方米，属缺水区。境内大小河流共61条，主属大沽河水系。大沽河纵贯市中部南流，小沽河沿市西境南流，潴河沿市东部南流，五沽河沿市南境西流。潴河、小沽河、五沽河分别于水集街道北张家庄村西南、院上镇大里村前、店埠镇韩家汇村西汇入大沽河，然后南流注入胶州湾。 莱西地形总趋势是北高南低。北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为碟形洼地。地势由西北边境向南逐步降低，过蓝烟铁路后逐步向西南倾斜。地貌类型可分为低山、丘陵、平原、洼地4种。其中，低山占总面积的2.4%，丘陵占42.4%，平原占40.6%，洼地占14.6%。 境内主要山脉有4支：西部宫山脉，由平度市入境，山势最高；中部芝山脉，由招远市入境，除南墅镇北部群山集聚外，于大沽河、小沽河之间蜿蜒南下，形成一纵贯北半市的隆脊，有白石山、福山、疾驹山、岘山、大架山、长院山等；东北部夭山脉，由招远市入境，向西南转向西延伸，于大沽河东形成一隆起，有莲花山、垛山、大埠顶、重青山、马银山等；东部为由莱阳市入境的铎山余脉，有萝卜山、凤凰山等。境内最高海拔427.8米，为南墅镇与平度市交界处的周家大山；最低海拔26米，位于店埠镇鲍家庄一带。 4、土壤植被 全市土地总面积为156820公顷，农用地面积为125920.7公顷，占土地总面积的80.27%。其中，耕地84003.8公顷，园地18812.8公顷，林地6873.7公顷，其他16230.4公顷，分别占土地总面积的53.55%、11.99%、4.38%、10.35%。建设用地总面积22388.3公顷，占土地总面积的14.27%。未利用地面积8569.4公顷，占土地总面积的5.46%。全市土地利用率达96.62%。 莱西市土壤总面积119952.6公顷，占土地总面积的78.81%。主要土壤种类有棕壤土类、潮土土类、砂姜黑土土类、水稻土土类、褐土土类、风砂土土类等。植物有树木种类和品系58科250余种，国家级古树名木65株，用于园林绿化的主要花木113种，草木花卉、宿根花卉101种。还有山枣树等野生植物；有木本药用植物26种，草本药用植物63种。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价引用《青岛莱运动力机械有限公司 柴油机组装喷漆扩建项目环境影响报告表暨大气环境影响评价专项报告》于2016年12月10日~12月16日对小里庄村（位于本项目西南侧1800m）SO2、NO2、PM10、PM2.5监测结果。监测数据表明，环境空气NO2日均浓度在28~40μg/m3之间；SO2日均浓度在37~50μg/m3之间；PM10日均浓度为106~154μg/m3；PM2.5日均浓度为57~93μg/m3。SO2、NO2日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的日均值轻微超标。 2、声环境质量现状 本次评价期间建设单位委托山东中昇华检认证检测有限公司于2019年3月11日对项目厂界噪声进行监测。监测结果表明，项目厂界声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表8 项目噪声监测结果一览表 采样日期 采样时间 检测结果 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 莱西市河头店中心敬老院 2019-03-11 昼间 51 52 51 49 50 夜间 41 42 42 40 40 3、地表水质量现状 本次评价引用《青岛莱运动力机械有限公司 柴油机组装喷漆扩建项目环境影响报告表暨大气环境影响评价专项报告》由青岛京诚检测科技有限公司于2016年12月10日对厂址西侧990m的潴河断面水质监测结果，监测断面除CODcr、BOD5两个指标有超标外，超标倍数分别为0.05、0.65倍，其余监测指标均满足地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 4、地下水质量现状 本次环评引用《青岛九联集团股份有限公司肉鸡第七十二养殖场项目环境影响报告书》中于2018年6月23日对东大寨村（位于本项目北侧约390m处）地下水井水质监测，由结果可知，东大寨村地下水监测因子中除硝酸盐、总硬度超标外，其余监测因子均满足Ⅲ类标准的要求，硝酸盐超标主要是因为地下水埋深较浅，污染物随雨水下渗引起的污染，总硬度超标主要是由于当地地质原因造成。 其监测结果见表9 表9 地下水监测结果、标准限值及评价结果表 项目 单位 标准限值（Ⅲ类） 东大寨村 监测结果 评价结果 超标倍数 pH（无量纲） 无量纲 6.5～8.5 7.04 0.03 / 氨氮 mg/L ≤0.50 0.055 0.11 / 硝酸盐 mg/L ≤20 20.4 1.02 0.02 亚硝酸盐 mg/L ≤1.00 0.012 0.01 / 挥发性酚类 mg/L ≤0.002 未检出 / / 溶解性总固体 mg/L ≤1000 937 0.94 / 耗氧量 mg/L ≤3.0 1.92 0.64 / 总硬度 mg/L ≤450 459 1.02 0.02 氟化物 mg/L ≤1.0 0.831 0.83 / 硫酸盐 mg/L ≤250 77.3 0.31 / 氯化物 mg/L ≤250 56.9 0.23 / 总大肠菌群 MPN/100mL ≤3.0 未检出 / / 钾盐+钠盐 mg/L / 40.9 / / 钙盐 mg/L / 127 / / 镁盐 mg/L / 20.6 / / 碳酸盐 mg/L / 未检出 / / 碳酸氢盐 mg/L / 14.2 / / 备注 东大寨村：水位：16m 埋深：26m 海拔高度：51m 5、主要环境问题 建设项目区域内大气环境、水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边环境敏感目标见表10。 表10 项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 人数 （人） 保护级别 环境空气 莱西市河头店中心敬老院 SW 65 100 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。 东大寨小学 SW 170 500 何家屯村 NW 300 450 东大寨村 NE 400 500 河头店镇 SW 682 3500 杨家屯村 SE 1060 620 塔尔寨村 NW 1180 520 李家泊子村 NW 1970 710 王家泊子村 NW 1380 670 小里庄村 SW 1800 550 西野渚村 SE 2200 650 东野渚村 SE 2300 750 地表水 潴河 W 990 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 地下水 项目厂界范围内 -- / -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-17） Ⅲ类标准。 声环境 莱西市河头店中心敬老院 SW SW 65 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准。 东大寨小学 SW SW 170

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 颗粒物有组织排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备重点控制区标准（10mg/m3）；颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放速率二级标准（3.5kg/h）； 厂界颗粒物：执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求（0.5mg/m3）； 2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准； 3、固废 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期无新增二氧化硫、氮氧化物排放；无废水排放。 |

### 建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 1350吨 |  |  |  |
|  | 石子 | 7350吨 |  |  |  |
|  | 河砂 | 300吨 |  |  |  |
| 项目施工期工程分析 本项目为扩建项目，主要依托现有厂房进行生产，不新增建筑物，主要为设备安装，不涉及土建，因此对施工期不做分析。 项目运营期生产工艺流程简要说明或简图： 项目生产工艺流程如下图所示： 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 筛网筛分：本项目石子、沙子采用筛网进行筛分，筛除较大粒径的石子、沙子及杂物，筛分工序于原料仓库内进行，用铲车运料，筛网呈一定倾角进行筛分，筛分好的沙子积累到一定高度后，移动筛网，重新选取位置进行运料筛分，项目石子及沙子筛分前采用洒水喷淋抑尘，石子及沙子的含水率均较高，产生粉尘较少。 投料：用铲车将筛分好的石子投入三仓配料机、沙子投入单仓配料机，此过程会产生投料粉尘。 计量：本项目采用微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各步系统。 出料：计量过后的石子、石子通过密闭管道落入给料仓，由于落料过程存在一定高度差，此过程会产生少量落料粉尘，随后石子、沙子随密闭输送带进入各搅拌机。 搅拌：石子经密闭输送带、水泥经密闭管道、水经由水泵分别进入1台搅拌机后进行搅拌；沙子经密闭输送带、水泥经密闭管道、水经由水泵分别进入另1台搅拌机后进行搅拌，此过程会产生搅拌机投料粉尘。 成型、面料：将搅拌好的石子、水泥、水物料输送至成型主机进行压制成型，同时将另1台搅拌机搅拌好的沙子、水泥、水物料输送至自动面料机对已成型的水泥砖进行涂抹面料，使水泥砖表面更细腻。 上板、叠板：成型后的水泥砖通过上板机、叠板机堆码后，由工人运输至养护区进行洒水养护。 养护：压制成型后的水泥砖运至养护区自然晾干，使水分挥发，定期洒水养护，快速晾干固化，养护7天。养护结束后成品外售。 2、主要污染工序： （1）废气 根据工程分析，本项目产生的废气主要为石子、沙子筛分粉尘，配料机投料、出料工序产生的粉尘、搅拌机投料工序产生的粉尘、水泥罐排空时产生的粉尘，原料装卸、堆放过程产生的粉尘、厂区道路扬尘等。 1）有组织废气 ①配料机投料、出料工序产生的粉尘：项目配料机产生的粉尘主要是石子、沙子投料、出料时产生的粉尘，类比《青岛中元通和工贸有限公司水泥标砖加工项目》，项目在配料工序投料、出料的粉尘产生量约为原料用量的0.01%，项目配料工序石子、沙子用量分别为7350t/a，300t/a，则配料机投料工序产生的粉尘量为0.765t/a，出料工序产生的粉尘量为0.765t/a。 ②搅拌机投料工序产生的粉尘：项目搅拌机投料产生的粉尘主要为水泥、石子、沙子投入搅拌机时产生的粉尘，项目水泥、石子、沙子用量分别为1350t/a，7350t/a，300t/a，类比《青岛中元通和工贸有限公司水泥标砖加工项目》，搅拌机投料工序产生的粉尘约为原料用量的0.01%，则搅拌机投料工序产生的粉尘量为0.9t/a。 建设单位拟在项目三仓配料机（石子配料）投料口、出料口分别设集气罩，单仓配料机（沙子配料）投料口、出料口分别设集气罩，搅拌机投料口设集气罩，经集气罩收集后的粉尘废气经引风机引至同1套布袋除尘器处理后由1#15m排气筒排放，集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理效率99%，风机风量为2000m³/h，年运行2400h，则废气排放量为480万m3/a。项目有组织颗粒物排放量为0.022t/a，排放浓度为4.58mg/m3，排放速率为0.009kg/h。 2）无组织废气 ①项目配料机投料、出料及搅拌机投料工序工序未被收集的粉尘：项目配料机投料、出料及搅拌机投料工序产生粉尘量为共为2.43t/a，集气罩收集效率不低于90%，则无组织粉尘排放量约0.243t/a，排放速率为0.1kg/h。 ②水泥罐排空时产生的粉尘：本项目设水泥罐1个，水泥由罐车送入厂区，在罐车与水泥罐连接后吹入罐内，罐内空气受挤压后通过罐顶排气口排出，在罐顶排放口会有排空物料粉尘产生。 项目水泥罐卸料粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料。该项目水泥年用量1360t/a，则粉尘产生量为0.163t/a。 水泥罐高度为20m，罐顶设有布袋除尘器，产生粉尘经除尘设施收集处理后回用，仅少量粉尘分别经水泥罐顶排空口排放大气环境，除尘效率不低于99%，经除尘设施处理后粉尘排放量约0.00163t/a，排放速率为0.00068kg/h。 ③石子、沙子筛分粉尘 项目外购的石子、沙子需用筛网进行筛分，该工序于密闭原料仓库进行，由于沙子、石子平时于原料仓库内定期喷淋降尘，含水率较高，筛分工序产尘量较少，参考同类企业，筛分工序粉尘产生量约为原料用量的0.01%，项目石子、沙子年用量分别为7350t和300t，则筛分过程中粉尘产生量约0.765t/a，项目筛分工序位于密闭原料仓库内且筛分工序上方设水雾喷淋系统，筛分粉尘经水雾喷淋及墙体封闭降尘后，无组织外排量约10%左右，则筛分工序无组织粉尘排放量约0.0765t/a，排放速率约0.03kg/h。 ④原料装卸、堆放粉尘 类比同类生产项目，原料装卸、堆放时产生的粉尘约为原料用量的0.001‰，本项目石子用量为7350t/a、沙子用量为300t/a，则粉尘产生量约为0.00765t/a，项目设雾化喷淋装置1套，通过雾化喷淋设备洒水降尘处理，可以减少原料装卸、堆放粉尘约90%，则无组织排放量为0.0008t/a，排放速率为0.00033kg/h。 ⑤厂区道路扬尘 项目原料、产品运输车辆进出产生粉尘，为减少车辆运输过程粉尘产生量，企业规范场内运输通道及运输车辆的管理，及时清扫路面，定期对运输通道洒水抑尘，运输物料时进行覆盖防止撒落。采取上述措施后，车辆运输产生的粉尘量很小，基本不会对周围环境产生影响。 （2）废水 本项目无生产废水，项目员工为厂内抽调，不新增劳动定员，因此本项目运营期无废水产生。 （3）噪声 项目噪声主要为配料机、搅拌机、上板机、叠板机等设备运行及车辆运输产生的噪声。 （4）固体废物 项目运营期固废主要为地面清扫和布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉淀产生的沉淀污泥及砂石，筛分沙石及杂物，废液压油及废液压油桶。 地面清扫和布袋除尘器收集的粉尘：该部分收集的粉尘约3.03t/a。 沉淀池沉淀产生的沉淀污泥及砂石：根据建设单位提供的材料，项目沉淀池产生的沉淀污泥及砂石约0.5t/a。 筛分沙石及杂物：根据建设单位提供的资料，石子、沙子筛分过程中产生的大粒径不合格原料及杂物约占原料使用总量的0.01%，项目石子、沙子使用量约7650t/a，则筛分杂物约0.765t/a。 废液压油及液压油桶：项目废液压油产生量约0.01t/a，废液压油桶产生量约0.03t/a。 |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目主要依托现有厂房进行建设，不新增占地面积，不新增构筑物，施工期仅为设备安装，施工期影响很小。

营运期环境影响分析 （1）、大气环境影响分析 1、评价工作分级方法 根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）计算污染物的最大地面浓度占标率Pi，其中Pi计算公式如下： 式中：Pi----最大地面浓度占标率，%； Ci ----第i个污染物的最大地面浓度；mg/m3。 C0i----第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。 大气评价等级判别表见表11。 表11 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2、评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物主要为生产过程中产生的颗粒物。本次评价主要以工艺废气中颗粒物的排放量来确定评价工作等级。 颗粒物空气质量浓度取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准TSP日均浓度的三倍（0.9mg/m3），评价因子和评价标准表见表12。 表12 估算模式预测污染物浓度扩散结果 评价因子 评价时段 标准值 标准来源 颗粒物 运营期 0.9mg/m3 GB3095-2012 3、估算模型参数 本次评价选择《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，结合《大气估算模型AERSCREEN简要用户手册》（2017年9月），选取本项目估算模型参数见表13。 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选型 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.8℃（312.95K） 最低环境温度/℃ -21.1℃（252.05K） 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考率岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 4、污染源参数表 点源排放参数列于表14、面源参数见表15。 表14 点源参数列表 排气筒 编号 污染物 名称 排放状况 年排放 小时数 排放 工况 排放源参数 高度 内径 温度 烟气流速 t/a g/s mg/m3 h m m ℃ m/s 1#排气筒 颗粒物 0.022 0.0025 4.58 2400 正常排放 15 0.3 30 7.86 表15 面源参数列表 污染源 污染物名称 排放源强 g/s 释放高度 （m） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 年排放小时数 排放工况 生产区 颗粒物 0.036 10 105 55 2400 正常排放 5、主要污染源估算模型计算结果 各污染源排放参数列于表16。 表16 估算模式预测污染物浓度扩散结果 产生源 排放方式 污染 因子 最大落地 浓度（mg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 最大落地浓度 出现距离（m） 1#排气筒 有组织 颗粒物 0.004 0.4 53 生产区 无组织 颗粒物 0.062 6.9 99 经估算模式计算，颗粒物最大地面浓度占标率为6.9%，因此，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。 6、评价范围 评价范围为项目建设的施工期和项目全部建成后的运营期，根据当地气象、水文地质条件，结合本项目建设的特点、废气排放情况及评价工作等级的要求，确定本次评价的范围，见表17。 表17 项目评价范围 评价内容 评价范围 大气 以项目为中心，边长5km范围 7、污染物排放分析 1）、有组织排放废气 项目营运后，各类有组织废气排放与排放标准的达标分析详见表18。 表18 项目有组织废气排放达标情况 排气筒 编号 污染物 名称 排气量 万m3/a 排放状况 评价 标准 t/a kg/h mg/m3 mg/m3 kg/h P1排气筒 颗粒物 480 0.022 0.009 4.58 10 3.5 由废气排放达标情况可知： 项目1#排气筒颗粒物能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备重点控制区标准（10mg/m3）；颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放速率二级标准（3.5kg/h） 2）无组织排放废气 项目运营期无组织废气主要为未收集的颗粒物等。 表19 项目无组织废气污染源计算清单 污染源 污染物 排放量 t/a 排放速率 kg/h 面源 尺寸 面源高度 m 评价标准 mg/m3 生产区 颗粒物 0.32 0.13 105×55 10 0.9 采用HJ2.2-2018推荐模式中的aerscreen估算模式预测无组织排放最大落地浓度，预测结果见表20。 表20 估算模式预测污染物浓度扩散结果 产生源 排放方式 污染 因子 最大落地 浓度（mg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 最大落地浓度 出现距离（m） 生产区 无组织 颗粒物 0.062 6.9 99 预测结果表明，项目无组织颗粒物排放浓度能够满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求（0.5mg/m3），对周围环境的影响较小。 8、项目废气污染物排放量核算结果 1）有组织排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目主体工程无工业窑炉、无10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组（无与10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源），无化工类反应设备（反应器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等）。因此，本项目无主要排放口，项目有组织排放口均为一般排放口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目无单台出力14MW或20t/h及以上的各种燃料的锅炉和燃气轮机组，无重点行业的工业炉窑，无化工类反应设备（反应器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等），无其他与上述所列相当的污染源。因此，本项目无主要排放口，项目有组织排放口均为一般排放口。 表21 项目大气污染物有组织排放量核算表 排气筒编号 污染物名称 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 主要排放口 无主要排放口 一般排放口 1#排气筒 颗粒物 4.58 0.009 0.022 一般排放口合计 颗粒物 0.022 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.022 2）无组织排放量核算 项目无组织排放量核算如下表。 表22 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 排放量 t/a 标准名称 浓度 限值 μg/m3 1 生产区 配料、搅拌工序 颗粒物 三仓投料机、单仓配料机投料口、出料口上方设集气罩，搅拌机投料口设集气罩，提高收集效率 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求（0.5mg/m3） 500 0.243 2 水泥罐排空工序 水泥罐上方设布袋除尘器 0.00163 3 石子、沙子筛分工序 于密闭空间进行筛分作业，设水喷淋装置1套，喷淋降尘 0.0765 4 原料装卸、堆放 原料仓库密闭，设水喷淋装置1套，喷淋降尘 0.0008 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.32 8、大气环境防护距离 由上述计算结果可知，生产区面源颗粒物大气环境防护距离计算结果无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）相关规范技术要求，该项目不需设置大气环境防护距离。 9、卫生防护距离 ①采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 ②当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 ③对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 本次环评采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） 中推荐的卫生防护距离估算方法计算卫生防护距离，有害气体无组织排放所应设置 的卫生防护距离的计算公式如下： 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—工业企业气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm－标准浓度限值（mg/m3） Q0—居住区气体最高容许浓度，mg/m3； U—计算平均风速，m/s； r—气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m； B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。 该项目的卫生防护距离见表23。 表23 卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物 标准浓度限值 计算 距离 （m） 卫生防护距离（m） 计算系数 Qc （kg/h） A B C D 生产区 颗粒物 0.9mg/m3 3.381 50 470 0.021 1.85 0.84 0.14 由计算结果可知，本项目颗粒物卫生防护距离计算值为3.381m，防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体的计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此确定本项目卫生防护距离为生产区外50m。项目卫生安全距离包络图见附图5。 根据勘查，经现场勘查，距离项目最近的环境敏感点为项目西南侧65m的莱西市河头店中心敬老院和西向170m的东大寨小学，据项目生产区分别为95m和208m，项目卫生防护距离内无居民聚居点等环境敏感目标，项目选址符合卫生防护距离要求。因此，项目废气得到了有效处理，对周围大气环境影响较小。 10、建设项目大气环境影响评价自查 建设项目大气环境影响评价自查表详见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价 因子 SO2+NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价 标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境 监测 计划 污染源 监测 监测因子： （颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量 监测 监测因子（ ） 监测点位数□ 无监测 评价 结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境 防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源 年排放量 SO2 （0）t/a NOx （0）t/a 颗粒物 （0.34）t/a VOCs （0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 （2）、水环境影响分析 本项目员工为场内抽调，不新增员工，不新增劳动定员，无生产废水排放，对周围水环境影响较小。 （3）、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“64、砖瓦制造”中“全部（编制报告表）”，地表水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。本次评价对项目地下水影响进行简单分析。 本项目运营期废水主要为车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，项目生活污水管道采用防腐防渗水泥管道收集，化粪池池壁和池底均采用水泥防渗处理，对周围水环境影响较小。 （4）、噪声环境影响分析 拟建项目位于山东省青岛莱西市河头店镇水蓬路以东，东大寨村以南，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类功能区标准。项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量小于3dB（A）；受噪声影响人口数量变化不大。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，拟建项目按二级评价。 项目噪声主要为配料机、搅拌机、风机等设备及运输车辆噪声，噪声约75-90dB（A）。 为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体可采取的治理措施如下： ①设备安装过程中要安放稳固，与地面保持良好接触，并使用减振机座。 ②生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ③对车间窗户进行密封处理，尽量削减厂房外的噪声，最大限度降低噪声对周围环境产生的影响。 ④加强车间周围绿化工作，设置立体绿化带，建议种植适宜当地生长的常绿乔、灌木，既净化空气，也能有效减小噪声向外传播。 采取以上措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 （5）、固废环境影响分析 项目固体废物主要为地面清理、布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉淀产生的沉淀污泥及砂石，筛分沙石及杂物，废液压油及废液压油桶。 1）地面清扫、布袋除尘器收集的粉尘：项目地面清扫、布袋除尘器收集的粉尘约3.03t/a。 2）沉淀池沉淀产生的沉淀污泥及砂石：根据建设单位提供的材料，项目沉淀池产生的沉淀污泥及砂石约0.5t/a。 3）筛分沙石及杂物：根据建设单位提供的资料，石子、沙子筛分过程中产生的大粒径不合格原料及杂物约占原料使用总量的0.01%，项目石子、沙子使用量约7650t/a，则筛分杂物约0.765t/a。 4）废液压油及液压油桶：项目废液压油产生量约0.01t/a，废液压油桶产生量约0.03t/a。 危险废物暂间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行设置： ①危废间必须进行防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断； ③应使用符合标准的容器盛装危险废物；危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物； ④禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放； ⑤危废贮存区域设置明显的警示标识。 项目危险废物汇总表见表25，危险废物贮存场所基本情况表见表26。 表25 项目危险废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量(t/a) 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废液压油 HW08 900-218-08 0.01 生产 液态 液压油 液压油 每年 T/I 危废间暂存后，交由由资质单位处理处置 2 废液压油桶 HW49 900-041-49 0.03 生产 固态 铁桶 液压油 每年 T/In 表26 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 占地面积 贮存 能力 贮存废物名称 类别 代码 贮存方式 位置 贮存 周期 1 危废间 5m2 1.6t 废液压油 HW08 900-218-08 桶装 位于厂区西侧，设危废间1座 1年 2 废液压油桶 HW49 900-041-49 托盘 1年 通过采取上述控制与管理措施，将危险废物集中收集到危废暂存间暂存，定期送往有资质的危废单位处置。建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 项目运营产生的一般固废和危险固废均全部妥善处置，对周围环境和环境敏感点的影响较小。 （6）、环境风险分析： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 1）、风险调查 据建设单位提供资料，项目生产工艺简单，无危险生产工艺。项目危险物质数量和分布情况详见下表。 表27 项目风险调查一览表 序号 保护目标 最大贮存量 （t） 贮存位置 临界量 （t） 1 废液压油 0.01 危废间 2500t 2）、环境潜势初判 项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 因此，本项目Q=0.01/2500=0.000004＜1。因此，本项目无重大风险源，环境风险潜势为Ⅰ。 3）、评价等级 项目评价等级划分见下表。 表28 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* 注：*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、环境敏感目标概况 项目周边环境敏感目标分布情况如下表。 表29 项目周边环境敏感目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 人数 （人） 保护级别 环境空气/环境风险 莱西市河头店中心敬老院 SW 65 100 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。 东大寨小学 SW 170 500 何家屯村 NW 300 450 东大寨村 NE 400 500 河头店镇 SW 682 3500 杨家屯村 SE 1060 620 塔尔寨村 NW 1180 520 李家泊子村 NW 1970 710 王家泊子村 NW 1380 670 小里庄村 SW 1800 550 西野渚村 SE 2200 650 东野渚村 SE 2300 750 桑行村 SW 2550 420 杨家寨村 NW 2760 400 地表水 潴河 W 990 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 地下水 项目厂界范围内 -- / -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-17） Ⅲ类标准。 3、环境风险识别 （1）危废间废液压油发生泄露进入周围土壤，污染周围环境。 （2）项目废气处理设施未正常运转，粉尘废气未经处理排放，对周围环境质量造成的一定风险。 4、环境风险分析 （1）大气环境影响分析 项目废气主要为颗粒物，废气设施未正常运转时，容易导致颗粒物进入周围大气环境，造成大气环境质量超标。 （2）水环境影响分析 危废间废液压油发生泄露进入周围土壤，甚至进入地下水，污染周围环境。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）、风险防范措施： ①对废气处理设施进行定期检查、保养，发现设施运转异常现象及时检修，严禁带病或不正常运转，确保废气达标排放； ②建立健全各项安全管理制度，如严格操作规范、制定防火制度等，一旦发现废气设施失效，必须立即停止生产； ③危废间防渗，废液压油使用危废桶暂存，下设托盘，定期巡检，检查是否有跑冒滴露问题，一旦发现，立即更换包装桶，防止继续泄露。 7、分析结论 项目营运过程中所用到的废液压油属于环境风险物质，贮存量很小，不构成重大危险源。项目在采取针对性风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 8、项目环境风险简单分析内容表 表31 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 医用耗材建设项目 建设地点 （山东）省 （青岛）市 （ ）区 （莱西）市 （）园区 地理坐标 经度 120.238000 纬度 36.662000 主要危险物质及分布 风险物质：废液压油；分布：危废间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 根据对环境风险物质的筛选、工艺流程风险的调查分析，确定本项目环境风险主要为废液压油泄露进入土壤，甚至进入地下水；废气设施未正常运转时，容易导致颗粒物进入周围大气环境，造成周围环境质量超标。 风险防范措施要求 ①对废气处理设施进行定期检查、保养，发现设施运转异常现象及时检修，严禁带病或不正常运转，确保废气达标排放； ②建立健全各项安全管理制度，如严格操作规范、制定防火制度等，一旦发现废气设施失效，必须立即停止生产； ③危废间防渗，废液压油使用危废桶暂存，下设托盘，定期巡检，检查是否有跑冒滴露问题，一旦发现，立即更换包装桶，防止继续泄露。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无 6、项目“三同时”一览表 项目“三同时”一览表见表32。 表32 项目“三同时”验收一览表 污染因素 监测点位 环保措施 监测项目 标准 废气 1#排气筒 布袋除尘器+15m排气筒 颗粒物 颗粒物排放浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备重点控制区标准（10mg/m3）；颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准（3.5kg/h）要求。 厂界 / 颗粒物 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求（0.5mg/m3）。 噪声 厂界外1m 减振、隔声 Leq（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 固废 — 一般固废暂存间 — 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 — 危废间 — 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 项目环境监测计划见表33。 表33 项目运营期监测计划一览表 时期 污染源 监测地点 监测项目 频次 运营期 废气 1#排气筒 颗粒物 每半年1次 厂界 颗粒物 每半年1次 废水 每月统计1次废水种类、产生量、处理方式、转运方式及去向，并做记录，半年汇总一次 噪声 厂界外1m Leq 每季度1次 固体废物 每月统计1次固废种类、产生量、处理方式、转运方式及去向，并做记录，半年汇总一次 表34 项目环保投资一览表 序号 项目名称 环保设备名称 投资（万元） 1 废气处理设施 布袋除尘器+排气筒 8.0 2 废水处理设施 化粪池、沉淀水池 依托现有 3 噪声处理设施 隔声、减振等 1.0 4 固废处理设施 一般固废间 依托现有 5 危废暂存间 1.0 合计 / 10.0

表35  项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 产生环节 | 污染源或污染物 | 产生量 | 污染物排放浓度/速率及排放量 | 总量控制建议指标 | 污染防治设施 | 数量 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 2.19t/a | 0.009kg/h，0.022t/a | / | 集气罩+布袋除尘器+排气筒 | 1套 | 颗粒物有组织排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备重点控制区标准（10mg/m3）；颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放速率二级标准（3.5kg/h） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 0.32t/a | 0.13kg/h，0.32t/a | / | / | / | 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥行业无组织排放限值要求（0.5mg/m3） |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 75~90dB（A） | 昼间厂界<55dB（A），夜间厂界<45dB（A） | / | 选用低噪声设备、隔声、减振等降噪措施，并经厂界围墙隔声，距离衰减等措施 | / | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固废 | 生产过程 | 地面清扫、除尘器收集的粉尘 | 3.03t/a | 0 | / | 回用于生产 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 沉淀池沉淀污泥及砂石 | 0.5t/a | 0 | / | 外运综合利用 | / |  |
|  |  | 筛分沙石及杂物 | 0.765t/a | 0 | / | 外运综合利用 | / |  |
|  |  | 废液压油 | 0.01t/a | 0 | / | 委托有资质单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
|  |  | 废液压油桶 | 0.03 t/a | 0 | / |  | / |  |

### 污染物排放分析

| 废水 | 新鲜水总用量 | 6650t/a | 排放去向 | 直接 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | / |
|  | 生活污水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | / | / | / |
| 废气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | 480 | 排气筒高度（米） | 1#排气筒：15m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 原料装卸、堆放粉尘 | 粉尘 | 0.00765 | 0.0008 |
|  | 配料机投料、出料粉尘 | 粉尘 | 1.53 | 0.16 |
|  | 搅拌机投料粉尘 | 粉尘 | 0.9 | 0.1 |
|  | 水泥罐排空粉尘 | 粉尘 | 0.163 | 0.00163 |
|  | 石子、沙子筛分粉尘 | 粉尘 | 0.765 | 0.0765 |
| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 地面清扫、除尘器收集的粉尘 | 3.03 | 0 | 回用于生产 |
|  | 沉淀池沉淀污泥及砂石 | 0.5 | 0 | 外运综合利用 |
|  | 筛分沙石及杂物 | 0.765 | 0 | 外运综合利用 |
|  | 废液压油 | 0.01 | 0 | 危废间暂存，委托有资质的单位处理 |
|  | 废液压油桶 | 0.03 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 配料机、搅拌机、上板机、叠板机等 | 75-90 |
| 其 他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料机投料、出料工序、搅拌机投料工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 对周围环境影响较小 |
|  | 水泥罐 | 粉尘 | 粉尘经布袋除尘器处理后通过20m高罐顶排空口排放 |  |
|  | 石子、沙子筛分 | 粉尘 | 筛分工序于密闭车间内进行，筛分工序上方设水喷淋装置1套，喷淋降尘 |  |
|  | 原料装卸、堆放粉尘 | 粉尘 | 原料仓库密闭，设水喷淋装置1套喷淋降尘 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 地面清扫、除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 均得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
|  |  | 沉淀池沉淀污泥及砂石 | 外运综合利用 |  |
|  |  | 筛分沙石及杂物 | 外运综合利用 |  |
|  |  | 废液压油 | 危废间暂存，委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
| 噪 声 | 采用低噪声设备；合理布局，设备安装时采取减振措施，对噪声较大的设备采取隔声、减振措施；加强设备维护；加强厂区内绿化，以降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。 |
| 其 他 | 无 |

### 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| CODcr | 0 | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| 氨氮 | 0 | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| 废气 | 1850 | 480 | 0 |  | +480 | 2330 |
| 颗粒物 | 1.0183 | 3.37 | 3.03 |  | +0.34 | 1.3583 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固废 | 0 | 0.00043 | 0.00043 |  | +0 | 0 |
| 危险废物 | 0 | 0.000004 | 0.000004 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量 万标米3/年；废水、固体废物 万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

### 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目位于莱西市河头店镇蓬水路以东，东大寨村以南，本区域内无敏感生态环境。项目占地面积较小，从项目总体来看，项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果： 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温，降低噪声的作用，又能美化项目环境。 项目营运后，通过不断完善基础设施，完善绿化措施，在厂区建设中确保各项环境保护措施的落实，使厂区建设与周围的环境协调一致。

### 结论与建议

项目概况 本项目总投资160万元，项目占地面积7510m2，建筑面积5257m2，依托现有厂房进行建设，不新增占地，不新增建筑面积。 2、相关政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。项目已取得《企业投资项目备案证明》（项目编号：2019-370285-30-03-000031），项目建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状 1）环境空气质量现状 本次评价引用《青岛莱运动力机械有限公司 柴油机组装喷漆扩建项目环境影响报告表暨大气环境影响评价专项报告》于2016年12月10日~12月16日对小里庄村（位于本项目西南侧1.8km）的监测数据，根据监测结果，SO2、NO2日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的日均值轻微超标。 2）声环境质量现状 本次评价期间建设单位委托山东中昇华检认证检测有限公司于2019年3月11日对项目厂界噪声进行监测。监测结果表明，项目厂界声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 3）地表水质量现状 本次评价引用《青岛莱运动力机械有限公司 柴油机组装喷漆扩建项目环境影响报告表暨大气环境影响评价专项报告》由青岛京诚检测科技有限公司于2016年12月10日对厂址西侧990m的潴河断面水质监测结果，监测断面除CODcr、BOD5两个指标有超标外，超标倍数分别为0.05、0.65倍，其余监测指标均满足地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 4）地下水质量现状 本次环评引用《青岛九联集团股份有限公司肉鸡第七十二养殖场项目环境影响报告书》中于2018年6月23日对东大寨村（位于本项目北侧约390m处）地下水井水质监测，由结果可知，东大寨村地下水监测因子中除硝酸盐、总硬度超标外，其余监测因子均满足Ⅲ类标准的要求，硝酸盐超标主要是因为地下水埋深较浅，污染物随雨水下渗引起的污染，总硬度超标主要是由于当地地质原因造成。 4、营运期的环境影响分析 1）废气 根据工程分析，本项目产生的废气主要为石子、沙子筛分粉尘，配料机投料、出料工序产生的粉尘、搅拌机投料工序产生的粉尘、水泥罐排空时产生的粉尘，原料装卸、堆放过程产生的粉尘、厂区道路扬尘等。 ①项目配料机投料、出料及搅拌机投料工序产生的粉尘：建设单位拟在项目三仓配料机（石子配料）投料口、出料口分别设集气罩，单仓配料机（沙子配料）投料口、出料口分别设集气罩，搅拌机投料口设集气罩，经集气罩收集后的粉尘废气经引风机引至同1套布袋除尘器处理后由1#15m排气筒排放； ②水泥罐排空时产生的粉尘：项目水泥罐顶设有布袋除尘器，水泥罐排空时产生的粉尘经除尘设施处理后于20m高空排放； ③石子、沙子筛分粉尘：项目筛分工序位于密闭原料仓库内且筛分工序上方设水雾喷淋系统，筛分粉尘经水雾喷淋及墙体封闭降尘后，对周围环境影响很小； ④原料装卸、堆放粉尘：项目原料装卸、堆放均位于封闭原料仓库内，原料仓库设雾化喷淋装置1套，通过雾化喷淋洒水降尘后，对周围环境影响较小； ⑤厂区道路扬尘 项目原料、产品运输车辆进出产生粉尘，为减少车辆运输过程粉尘产生量，企业规范场内运输通道及运输车辆的管理，及时清扫路面，定期对运输通道洒水抑尘，运输物料时进行覆盖防止撒落。采取上述措施后，车辆运输产生的粉尘量很小，基本不会对周围环境产生影响。 综上，项目废气对周围大气和环境敏感点影响较小。 2）废水 本项目无生产废水，项目员工为厂内抽调，不新增劳动定员，因此本项目运营期无废水产生。 3）噪声 项目噪声主要来源于项目生产设备噪声。项目通过选用低噪声设备、隔声、减振等措施，降低运营期噪声。 项目通过合理布局、选用低噪声设备，将设备置于室内，采取隔声、减振等降噪措施，经过距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，对周围声环境影响较小。 4固体废物 地面清扫和布袋除尘器收集的粉尘，经收集后回用于生产；沉淀池沉淀产生的沉淀污泥及砂石，收集后外运综合利用；筛分工序产生的沙子、石子及杂物收集后外运综合利用；废液压油和废液压油桶，收集后暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 综上所述，项目固体废弃物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、环境风险 项目不涉及易燃易爆、有毒有害危险化学品的生产、使用、贮存，不构成重大风险源，环境风险较小。 6、结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址符合当地用地规划，选址合理。各项污染物经治理后可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变。本次评价认为该项目采取本报告提出的环保措施后，从环境保护的角度，其建设是可行的。 7、建议 (1) 加强生产管理，保证各项环保设施正常运行并达到要求的防治效果。 (2) 建设单位应严格落实各种降噪措施，降低项目噪声对环境的影响。 (3) 加强厂区绿化，达到净化空气、降低噪声的作用。 项目需及时开展环保竣工验收工作，验收合格后方可正式运营。

附件1：委托书

环境影响评价工作委托书

广东志华环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护条例》有关规定，委托你单位编制“年产30万平方米混凝土透水砖项目”环境影响报告表。

有关工作要求、责任和费用等问题，在合同中另定。特此委托！

委托单位：青岛铭宇建筑材料有限公司

（公章）

委托日期：2019年 02 月25日

附件2：营业执照

附件3：备案文件

附件4：土地证

附件5  租赁合同

附件6：噪声监测报告

附件7 无组织废气检测报告

附件8：西环审[2014]138号批文

附件9：验收文件

附图1  项目地理位置图

附图2   项目四邻关系图

附图3  项目周边环境图

附图4  厂区平面布置图

附图5  卫生防护距离包络线

附图6   项目厂区与周边生态红线关系图

# Text boxes

管道输送

原料库

铲车上料

砂石（主要为河砂和机制砂的拌合料）

卡车运输

粉煤灰罐

粉煤灰

计量

计量

添加剂

键盘

输入

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各步动作

终端显示器

水泥

罐车运输

分级筛

半成品罐

管道输送

计量

铲车上料

水泥罐

计量

干粉砂搅拌机

成品罐

管道输送

干粉砂运输车

干粉砂包装

成品库

送工地

管道输送

管道输送

管道输送

成型

水

计量

水泥

水泥罐

计量

面料

上板、叠板

密闭输送带

石子

筛网筛分

计量

铲车上料

配料机投料

颗粒物、噪声、固废

颗粒物、噪声

搅拌

配料机出料

密闭管道

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

铲车上料

沙子

筛网筛分

计量

铲车上料

配料机投料

颗粒物、噪声、固废

颗粒物、噪声

搅拌

配料机出料

密闭管道

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

铲车上料

密闭输送带

密闭管道

密闭管道

电脑控制系统

电脑控制系统

颗粒物

成品透水砖蒸养

施工现场

项目所在地

空地

空地

空地

项目厂区

青岛金海源食品公司

莱西河头店镇敬老院

本项目厂区

莱西市河头店中心敬老院

（SW, 65m）

东大寨小学

（SW,170m）

何家屯村

（NW,300m）

东大寨村

（NE,400m）

塔尔寨村

（NW,1180m）

河头店镇

（SW,682m）

杨家屯村

（SE,1060m）

原料仓库

办公区

分级筛

半成品罐

搅拌机

成品罐

包装机

水泥砖生产区（本项目）

粉煤灰罐

水泥罐

成品仓库（闲置）

搅拌区（现有项目）

门

危废间

生产区卫生防护距离包络线

本项目生产区

项目位置