建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  年产50台挖掘机、2000套机械配件项目

建设单位（盖章）：         青岛英基特机械有限公司

编 制 日 期:  2019年10月

国 家 生 态 环 境 部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50台挖掘机、2000套机械配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛英基特机械有限公司 |
| 法人代表 | 吴成章 | 联系人 | 吴成章 |
| 通讯地址 | 莱西市河头店镇嘉盛路18号 |
| 联系电话 | 13780644067 | 传真 | / | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 莱西市河头店镇嘉盛路18号 |
| 立项审批部门 | 莱西市行政审批局 | 批准文号 | 2019-370285-34-03-000026 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | [C3599]其他专用设备设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 8591 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保投资（万元） | 27 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 投产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 青岛英基特机械有限公司位于莱西市河头店镇嘉盛路北18号，项目总投资600万元，占地面积8591m2，建筑面积3372m2，预计于2020年2月建成，建成投产后，可年产挖掘机50台，机械配件2000套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令）中的有关规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（生态环境部令，第1号，2018年4月28日实施）本项目属于“第二十四项 专用设备制造业中的第70类专用设备制造及维修，中的“其他”，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了项目的环境影响评价报告表。 地理位置 项目位于莱西市河头店镇嘉盛路北18号。所在厂区东侧为青岛旭润花生制品有限公司；南侧隔嘉盛路为青岛鲁星食品有限公司；西侧为青岛华诺脉暖日用品有限公司；北侧为空地。项目地理位置详见附图1，周边环境概况详见附图2。 产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 项目行业类别为[C3599]其他专用设备设备制造，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，已取得莱西市行政审批局备案证明（2019-370285-34-03-000026），符合国家产业政策。 （2）用地及规划相符性 项目位于莱西市河头店镇嘉盛路18号，本项目租赁青岛英基特工贸有限公司土地及厂房。项目用地位于工业聚集区范围内，已取得“莱西市自然资源局关于河头店村地块地类情况说明”，项目周边主要为厂房，无环境敏感目标。项目的建设符合当地总体规划等相关规划要求。项目周边无省级或市级重点文物保护单位，因此项目选址是可行的。 查询《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》、《青岛市水功能区划》（青政办发〔2017〕8号）和《莱西市人民政府办公室关于印发莱西市水功能区划的通知》，项目不位于地下水和地表水源保护区范围内。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，青岛市生态红线区分为水源涵养生态红线区、生物多样性维护生态红线区和土壤保持生态红线区，共59处省级生态红线区。项目不在划定的生态红线区内。 （3）相关环保政策符合性分析 表1与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号 符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 重点行业：重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。 重点污染物：加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 本项目位于山东省青岛市，为重点控制区，本项目属于工业涂装项目，为重点行业，本项目使用水性漆和高固份聚酯粉末，VOCs挥发性较低，不涉及重点治理污染物。 2 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目使用的原辅材料为水性漆和高固份聚酯粉末，VOCs含量较低，项目手工固化室密闭设置（于泄压阀口上方设集气罩）、自动固化室半密闭设置（进出口上半部分密闭、下半部分进出件，于进出口上方设集气罩）、喷漆房密闭设置（微负压收集），喷漆、调漆、晾干废气经过滤棉吸附后，经密闭集气管道收集后与固化废气一起引至1套“UV光解+活性炭吸附装置处理”。 3 加强源头控制。加强废气收集与处理。要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上，对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。 手工固化室密闭设置（于泄压阀口上方设集气罩）、自动固化室半密闭设置（进出口上半部分密闭、下半部分进出件，于进出口上方设集气罩）、喷漆房密闭设置，微负压收集，喷漆房设密闭集气管道对废气进行收集，收集效率可以达到95%以上。 4 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 企业有专人负责厂区环保设施设备管理运营维护，制定监测计划，形成完整台账记录，做好数据管理。 表2与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》鲁环发[2017]331号符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 各市要开展VOCs排放调查工作，重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，确定本地VOCs控制重点行业。 本项目涉及工业涂装，属于重点行业。 2 针对芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs，根据国家组织开展的O3和PM2.5源解析情况，确定VOCs重点控制因子。对于O3控制，重点控制的污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于PM2.5控制，重点控制的污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。 本项目不涉及重点污染物的产生，项目配套“UV光解+活性炭吸附装置”高效处理措施对VOCs进行处理后，能够实现达标排放。 3 推广使用高固体份、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 项目喷塑使用高固份聚酯粉末，采用静电喷涂先进技术，手工固化室密闭设置，自动固化室半密闭设置（进出口上半部分密闭、下半部分进出件），于手工固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室进出口上方设集气罩，固化废气经集气罩收集后，收集效率不低于95%，采用UV光解+活性炭吸附”高效处理措施对VOCs进行吸附净化处理；喷漆采用水性漆，喷漆房密闭设置，微负压收集，废气经集气管道收集后，收集效率不低于95%，采用“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”高效处理措施对调漆、喷漆、晾干废气进行吸附净化处理废气经并实现达标排放。 表3与《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 开展VOCs排放源清单调查，全面掌握VOCs排放与治理情况，编制VOCs污染治理三年计划。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降30%以上。 项目配套废气高效处理措施“UV光解+活性炭”对VOCs进行处理后，能够实现达标排放。 表4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]3 号）符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术 项目手工喷塑、自动喷塑过程均采用静电喷涂先进工艺，并设自动喷涂生产线1条，逐步代替人工喷涂。 2 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 项目手工固化室密闭设置，自动固化室半密闭设置（进出口上半部分密闭、下半部分进出件），于手工固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室进出口上方设集气罩，收集效率不低于95%，采用UV光解+活性炭吸附”高效处理措施对VOCs进行吸附净化处理；喷漆采用水性漆，喷漆房密闭设置，微负压收集，废气经集气管道收集后，收集效率不低于95%，采用“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”高效处理措施对调漆、喷漆、晾干废气进行吸附净化处理废气经并实现达标排放。 表5 与《青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划（2018-2020年）》符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 加强源头控制。根据涂装工艺的不同，推广使用水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等环境友好型涂料，从工艺的源头减少原辅材料VOCs含量，实现减排目的。 本项目喷涂使用水性漆和高固份聚酯粉末，采用环保型原料，可从源头上减少VOCs的产生。 2 规范原辅料储存、转运、使用、回收，加强生产过程控制。规范原辅料储存，对所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定；减少使用小型桶装涂料、稀释剂，减少无组织废气排放。规范原辅料调配与转运，溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成；采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径。禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干；所有涂装作业应尽量在配备有效VOCs收集系统的密闭空间内进行；调配、转运、使用与回收过程中产生的废涂料桶、废溶剂、水帘废渣等危险废物，应符合危险废物相关规定。 鼓励企业鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动连续化喷涂线。大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。鼓励企业采用静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂等效率较高、VOCs排放量少的涂装工艺，杜绝露天喷涂，限制使用空气喷涂。 根据漆料使用情况，本项目漆料于原料仓库内储存，并设置专职管理人员，使用过程中建立台账。调漆过程于喷漆房内进行；涂料使用前后及时封闭容器口（包括空的容器）；在原辅料调配、转运与使用中产生的危险废物暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。 喷漆房密闭，并保持微负压状态，喷漆废气经集气管道收集后通过过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后（漆雾去除效率100%；有机废气收集效率95%，处理效率90%）通过一根15m排气筒（P2）排放。 项目手工喷塑、自动喷塑过程均采用静电喷涂先进工艺，并设自动喷涂生产线1条，采用滑轨运输逐步代替人工喷涂。项目手工固化室密闭设置，自动固化室半密闭设置（进出口上半部分密闭、下半部分进出件），于手工固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室进出口上方设集气罩，收集效率不低于95%，采用与喷漆废气同1套“UV光解+活性炭吸附”高效处理措施对VOCs进行吸附净化处理后，通过一根15m排气筒（P2）排放。 完善VOCs废气收集。所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统。 提升VOCs废气治理水平。调配、涂装及干燥废气应根据废气中污染物特征、风量等参数选择适宜的处理技术。喷涂废气应优先设置有效的漆雾处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。 3 （三）完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度等。重点行业企业应定期开展自行监测，健全各类台账并严格管理，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、含有机溶剂原辅料的消耗台账（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账等，台账保存期限不得少于三年。建立非正常工况申报管理制度，出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门进行报告并备案。 企业将建立完善的环境保护管理制度，并定期委托监测单位开展自行监测。企业将健全各类台账并严格管理，包括废气监测台账、废气处理设施台账、含有机溶剂的原辅材料消耗台账、废气处理耗材台账等，并建立运行台账，根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行，同时建立非正常工况申报管理制度，出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，及时向当地环保部门进行报告并备案。 表6与《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》(鲁环发[2019]134号)符合性分析 序号 相关要求 符合情况 1 1、排气筒VOCS排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的固定排放源列为重点排污单位。 项目VOCs排气筒排气量为6000m3/h，排放速率为0.001kg/h，企业应不需安装自动监测设备。 2 2、重点排污单位应在名录公开6个月内完成自动监测设备的安装、调试、验收，并与生态环境主管部门监控平台联网。 3、大气环境重点排污单位中的挥发性有机物排放重点源应当监控VOCs（非甲烷总烃）以及烟气含氧量、流速、流量、温度、湿度五项烟气参数。其中，排放标准中规定其他特征污染物的，还应监控相应特征污染物。 表7“三线一单”符合性分析 具体要求 本项目情况 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目不在生态保护红线规划范围内。 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏外运作农肥，对外环境产生影响较小。废气经处理后达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线的要求。 （三）资源是环境的载体,资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线,对规划实施以及规划内项目的资源开发利用,区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在该功能区的负面名单内。 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年修订，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年修订； （4）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令修订）； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(环大气[2017]121号)； （9）《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》； （10）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环2013年第31号）； （11）《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》； （12）《青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划》（2018-2020年）； （13）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）。 项目建设内容 项目建筑面积约3372m2。工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，具体见表8。 表8 项目工程组成情况一览表 工程名称 项目名称 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，1F，建筑面积1920m2，主要进行机加工、抛丸、喷粉、固化、喷漆等生产工艺，包含手工喷塑固化流水线1条（包含喷漆房1间，长8m*宽6m*高4m，喷塑房1间长2m*宽2m*高2m，手工固化室1间，长5m*宽4m*高2m。）和自动喷塑固化流水线1条（包含静电喷涂自动喷塑室1间、自动流水线链条、自动固化室1间）。 新建 储运工程 原料仓库 1座，1F，建筑面积802m2。 租赁已建成 辅助工程 工具室 1座，1F，建筑面积300m2，用于日常加工工具及维修工具的存放。 新建 办公室 1座，1F，建筑面积100m2，用于日常办公及人员接待。 租赁已建成 休息室 1座，1F，建筑面积100m2，用于职工生产间歇及值班人员休息。 租赁已建成 门卫室 1座，1F，建筑面积100m2。 租赁已建成 配电室 1座，1F，建筑面积10m2。 租赁已建成 公用工程 给水 用水来自市政自来水管网。 / 排水 生活污水经化粪池处理后外运用作农田堆肥。 / 制冷供暖 固化过程均采用液化石油气加热。 / 供电 5万kWh/a，来自市政电网。 / 环保工程 废气防治措施 焊接烟尘 焊接工位上方设集气罩，焊接烟尘收集后引至布袋除尘器处理后由15m排气筒P1排放。 / 木材下料粉尘 下料工序设吸尘风管+集气罩，粉尘经吸尘风管和集气罩收集后引至1套布袋除尘器后由15m排气筒P1排放。 / 激光切割、等离子切割废气 激光切割机、数控等离子切割机下方设封闭罩，管道收集，收集后的废气引至1套布袋除尘器后由15m排气筒P1排放。 / 抛丸废气 抛丸设备密闭，抛丸废气经密闭集气管道收集后进入设备自带的袋式除尘器处理后通过15m高排气筒P1排放。 / 喷塑粉尘 项目手工喷塑固化线喷塑房半密闭（门口敞开），喷塑房门口上方设集气罩，喷塑房内部设集气管道，废气经收集后经喷塑房自带的滤芯除尘器处理后再通过1套公用布袋除尘器处理，通过15m高P1排气筒排放；自动喷塑固化线喷塑室半封闭设置（除进出口均密闭），于喷塑室进出口上方设集气罩，喷塑室内部设集气管道，粉尘收集后经喷塑室自带的二级旋风除尘处理后再经1套公用布袋除尘器处理后通过15m高P1排气筒排放。 固化废气 项目手工固化室密闭，工件进入后即将门关闭，项目于手工固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室除进出口均密闭（进出口上半部分密闭，下半部分进出件），项目于自动固化室进出口上方设集气罩，废气经集气罩分别收集后采用同1套“冷却塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过15m高P2排气筒排放。 喷漆废气 喷漆房密闭设置，微负压收集，调漆、喷漆、晾干废气经过滤棉吸附后与固化废气经同1套UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高P2排气筒排放。 液化石油气燃烧废气 手工固化室液化石油气燃烧废气和自动固化室石油气燃烧废气均与工件直接接触，手工固化室和自动固化室燃烧废气分别经2套低氮燃烧器处理后与固化废气一同经集气罩收集后，通过15m排气筒P2排放。 / 废水防治措施 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后外运用作农田堆肥，不外排。 / 噪声防治措施 基础减振、建筑隔声。 / 固废防治措施 厂区西南角设20m2一般固废间1间，一般固体废物外卖综合利用。 / 厂区西南角设20m2危废间1间，危险废物委托有处置资质单位处置。 厂区设垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门集中统一处置。 产品方案 项目产品方案见下表9。 表9 项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 备注 挖掘机 台/年 50 外购配件，厂内加工组装后对少量破损配件表面进行补漆。 工程机械配件 套/年 2000 主要生产挖掘机水箱及散热器等挖掘机配件，完成后需对表面进行需喷塑固化。 原辅材料及主要设备 （1）原辅材料 项目主要原辅材料详见表10。 表10 项目主要原辅材料表 序号 物料名称 用量（t/a） 规格 备注 1 铁板 20 / / 2 铝材 40 / / 3 挖掘机配件 50套 / 外购成品 4 塑粉 3.0 / 60%聚酯树脂，39%碳酸钙，1%进口炭黑 5 木板 16m3 1.22m*2.44m*0.009m 600张，用于加工配件包装箱 13.4m3 1.22m*2.44m*0.015m 300张，用于加工配件包装箱 6 液化石油气 2.5 50公斤/罐 50瓶 7 氩气 0.75 15公斤/罐 50瓶 8 二氧化碳 0.75 15公斤/罐 50瓶 9 焊丝、焊条 1.0 / 焊接 10 钢丸 2.0 / 抛丸 11 水性漆 0.3 15公斤/桶 固体份 32%醇酸树脂 20.5%氧化铁黑 16.6%硫酸钡 挥发分 0.5%多功能助剂AMP-95 2.4%二丙二醇丁醚 水分 28% （2）主要设备 项目主要生产设备见表11。 表11 项目主要生产设备表 序号 设备名称 数量 单位 备注 1 剪板机 2 台 机加工 2 折弯机 2 台 机加工 3 电焊机 2 台 焊接 4 二保焊机 6 台 焊接 5 氩弧焊机 6 台 焊接 6 数控等离子切割机 2 台 机加工 7 激光切割机 2 台 机加工 8 立式抛丸机 1 台 抛丸 9 通过式抛丸机 1 台 抛丸 10 切割机 3 台 机加工 11 行吊 4 台 转运 12 弯管机 1 台 机加工 13 空气压缩机 3 台 喷漆 14 喷枪 1 把 喷漆 15 木工锯床 1 台 木材下料 16 砂轮机 1 台 钢材抛丸后打磨 17 手动磨光机 6 台 钢材抛丸后打磨 18 静电喷涂手动喷枪 2 把 手工喷塑固化线1条 19 滤芯除尘器 1 套 20 手工固化室（配燃烧机1台，液化石油气加热） 1 间 21 静电喷涂自动喷塑室 1 间 自动喷塑固化线1条 22 自动流水线链条 1 条 23 自动固化室（配燃烧机1台，液化石油气加热） 1 间 24 二级旋风除尘器 1 套 25 低氮燃烧器 2 套 液化石油气燃烧机废气处理 公用工程 （1）给排水 项目用水主要为职工生活用水、水性漆调配用水、喷枪清洗用水及冷却塔补充用水。 项目职工人数8人，按照50L/人·d计，年工作300天，则用水量为120t/a，生活污水产污系数按0.85计，生活污水产生量为102t/a，经厂区旱厕处理后外运作农肥； 项目水性漆用量为0.3t/a，使用时加水按水性漆:水=1:1.5进行调配，水性漆调配用水为0.45t/a（其中含喷枪清洗废水0.25t/a，新鲜水0.2t/a），调漆用水全部进入水性漆内； 项目使用漆料为水性漆，清洗时无需清洗剂，喷枪停止作业时进行清洗，每日清洗一次，在漆料罐中倒入清水，将喷枪的阀门调到最大，并扣动扳机冲洗干净，项目设喷枪1把，每日清洗用水量约1L，清洗废水产生量约0.9L/天，则年清洗用水量约0.3t，清洗废水年产生量约0.27t，沉淀过滤后取清液（约0.25t/a）回用于水性漆调漆用水，滤渣（约0.02t/a）外运综合利用； 项目固化废气温度较高，为避免影响活性炭对有机废气的处理效率，项目设2m3循环水池1座，项目拟将固化废气经冷却塔降温后引至活性炭处理箱处理，有机废气不与冷却水直接接触，冷却塔所用水循环使用，定期补充，补充量约0.1t/d，3.0t/a。 （2）供电：项目总用电量为5万kWh/a，来自市政电网。 （3）制冷供暖：项目固化过程采用液化石油气为热源，办公制冷供暖由空调提供。 （4）储运方式：项目原辅材料及产品均采用汽车运输，原材料进入厂区后暂存于原料仓库内。 职工住宿、就餐：本项目不设宿舍、食堂，由员工自行解决。 9、职工人数及工作制度 项目职工定员8人，实行单班8小时工作制，全年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁已建厂房，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目地理位置 本项目位于莱西市河头店镇嘉盛路18号，地理位置详见附图1。 莱西市位于胶东半岛中部，地处东经120°12′～120°40′、北纬36°34′～37°09′之间。东临莱阳市，西以小沽河为界与平度市相邻，南沿五沽河同即墨市交错接壤，北、西北靠招远市、莱州市。南北最大长度63公里，东西最大宽度36公里，呈不规则的长方形。全市总面积1568.2平方公里。 2、气象条件 莱西市地理位置优越，气候宜人，境内气候为温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都比较明显。空气湿润，气候温和，四季分明。春季雨少、风大、多干旱；夏季高温多雨、湿度大；秋季多晴干旱；冬季漫长干冷。年平均气温11.7℃，极端最高气温38.2℃（2002年7月15日），极端最低气温-21.1℃（1981年1月27日）。全年7月份最热，平均气温25.3℃；1月份最冷，平均气温-3.3℃。降水量年平均为635.8mm，降水最多为1420.4mm（1964年）；最少仅377.0mm（1981年）。一日最大降水量为162.2mm（1994年6月29日）。主要风向为东南风和西北风，东南风出现在4月到8月，西北风出现在9月到翌年3月，年平均风速为3.6米/秒。日平均气压为1007.6百帕。年平均日照时数2656.0小时，年平均蒸发量为1423.5mm。历年初霜出现日期为10月18日，最早为10月2日，最晚为11月2日；终霜结束日期为4月18日，最早为3月30日，最晚为5月14日，无霜期183天。最大冻土深度为51cm（1968年2月），共有3天。 3、水文、地质地貌 全市多年平均水资源总量3.65亿立方米，人均占有量为518.8立方米，亩均水资源量160.1立方米，属缺水区。境内大小河流共61条，主属大沽河水系。大沽河纵贯市中部南流，小沽河沿市西境南流，洙河沿市东部南流，五沽河沿市南境西流。洙河、小沽河、五沽河分别于水集街道北张家庄村西南、院上镇大里村前、店埠镇韩家汇村西汇入大沽河，然后南流注入胶州湾。 莱西地形总趋势是北高南低。北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为碟形洼地。地势由西北边境向南逐步降低，过蓝烟铁路后逐步向西南倾斜。地貌类型可分为低山、丘陵、平原、洼地4种。其中，低山占总面积的2.4%，丘陵占42.4%，平原占40.6%，洼地占14.6%。 境内主要山脉有4支：西部宫山脉，由平度市入境，山势最高；中部芝山脉，由招远市入境，除南墅镇北部群山集聚外，于大沽河、小沽河之间蜿蜒南下，经马连庄、南墅、日庄、武备、沽河等镇、街道，形成一纵贯北半市的隆脊，有白石山、福山、疾驹山、岘山、大架山、长院山等；东北部夭山脉，由招远市入境，向西南转向西延伸，于大沽河东形成一隆起，有莲花山、垛山、大埠顶、重青山、马银山等；东部为由莱阳市入境的铎山余脉，有萝卜山、凤凰山等。境内最高海拔427.8米，为南墅镇与平度市交界处的周家大山；最低海拔26米，位于店埠镇鲍家庄一带。 4、土壤植被 全市土地总面积为156878.4公顷，农用地面积为125920.7公顷，占土地总面积的80.27%。其中，耕地84003.8公顷，园地18812.8公顷，林地6873.7公顷，其他16230.4公顷，分别占土地总面积的53.55%、11.99%、4.38%、10.35%。建设用地总面积22388.3公顷，占土地总面积的14.27%。未利用地面积8569.4公顷，占土地总面积的5.46%。全市土地利用率达96.62%。 莱西市土壤总面积119952.6公顷，占土地总面积的78.81%。主要土壤种类有棕壤土类、潮土土类、砂姜黑土土类、水稻土土类、褐土土类、风砂土土类等。植物有树木种类和品系58科250余种，国家级古树名木65株，用于园林绿化的主要花木113种，草木花卉、宿根花卉101种。还有山枣树等野生植物；有木本药用植物26种，草本药用植物63种。 5、周边情况及市政配套情况 项目周围无国家、省级重点文物保护单位、自然保护区、风景旅游区等。 项目所在区域市政基础设施较为完善，自来水管网、通讯、电力等设施配套完善，市政污水管网尚未接通。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状： （1）区域达标性分析 根据《2018年度青岛市环境质量状况公报》，2018年莱西市环境空气质量数据如下表11。 表11 2018年度莱西区域大气现状数据统计结果 单位μg/（COmg/m3） 区域 点位 监测 项目 年均浓度 浓度 浓度标准值 评价指数 莱西 SO2 12~14 60 0.23 NO2 27~40 40 <1 PM10 70~80 70 >1 PM2.5 35~44 35 >1 CO 1.6~1.8 4 0.45 O3 160~168 160 >1 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时滑动平均第90百分位数。 从上表可以看出，项目区域2018年环境空气质量PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值均超标，项目所在区域属于不达标区。 作为空气质量未达标城市，青岛市人民政府已于2019年1月1日发布了《青岛市环境空气质量达标规划》（青政字[2019]3号），以促进青岛市环境空气质量限期达标工作。根据规划，青岛市其空气质量达标规划指标见下表。 表12 青岛市空气质量达标规划目标 序号 环境质量指标 2017年现状值 2020年目标值 环境质量目标值 1 SO2年均浓度（μg/m3） 14 稳定达标 60 2 NO2年均浓度（μg/m3） 33 持续改善 40 3 PM2.5年均浓度（μg/m3） 37 35 35 4 PM10年均浓度（μg/m3） 76 70 70 5 O3日最大8小时平均浓度（μg/m3） 172 持续改善 160 6 CO24小时平均浓度（μg/m3） 1300 持续改善 4000 7 空气质量优良率 ( % ) 80.0 80.1 — 根据《青岛市环境空气质量达标规划》（青政字[2019]3号），青岛市进一步优化能源结构，加快产业转型，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解评价区域内的特征污染物TVOC现状情况，本次评价引用《青岛青柴动力有限公司 多缸柴油机项目 环境影响报告表暨大气环境影响专项报告》于2017年8月25日~8月26日对河头店镇（位于本项目北侧530m）监测结果，监测结果表明：非甲烷总烃浓度范围为0.892~1.21 mg/m3，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值要求。 2、声环境质量现状 本次评价期间建设单位委托山东中昇华检认证检测有限公司于2019年09月26日对项目厂界噪声环境质量现状进行监测。监测结果表明，项目厂界东、南、西、北侧声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表13 项目所在区域声环境监测结果（dB（A）） 采样日期 采样时间 检测结果 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019-09-26 昼间 54 52 50 51 夜间 42 43 41 42 3、地表水环境质量现状 根据《青岛市水功能区划》（青政办发[2017]8号），项目西侧约1.1km的潴河和高格庄水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准；本次评价引用《青岛中农华商生物工程有限公司兽用口服溶液生产项目环评报告书》（西环审〔2018〕96号）中潴河莱西市北京路桥断面的监测数据（2017年12月19日~12月21日），监测点位距本项目西南侧14km，监测结果见表9。 表14 项目周边地表水水质监测结果 序号 监测项目 潴河 Ⅲ类标准值（mg/L） 监测结果（mg/L） 标准指数 1 pH值（无量纲） 6～9 7.7 2 CODCr ≤20 14.3 0.72 3 溶解氧 ≥5 6.8 — 4 氨氮（NH3-N） ≤1.0 0.4 0.4 5 BOD5 ≤4.0 5.7 1.43 6 高锰酸盐指数 ≤6 2.4 0.4 7 总磷（以P计） ≤0.2 0.13 0.65 8 硫化物 ≤0.2 0.01 0.5 9 硝酸盐氮（以N计） ≤10.0 37 3.7 10 总氮 — — — 11 石油类 — — — 12 氰化物 — — — 13 挥发酚 — — — 根据上表可知，潴河北京路桥断面中BOD5和硝酸盐氮超标，其他各指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 4、地下水 根据区域地下水功能，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。 本次环评引用《青岛九联集团股份有限公司肉鸡第七十二养殖场项目环境影响报告书》中于2018年6月23日对东大寨村（位于本项目北侧约2.3km处）地下水井水质监测结果对区域地下水进行监测。其监测结果见表15。 表15 地下水监测结果、标准限值及评价结果表 项目 单位 标准限值（Ⅲ类） 东大寨村 监测结果 评价结果 超标倍数 pH（无量纲） 无量纲 6.5～8.5 7.04 0.03 / 氨氮 mg/L ≤0.50 0.055 0.11 / 硝酸盐 mg/L ≤20 20.4 1.02 0.02 亚硝酸盐 mg/L ≤1.00 0.012 0.01 / 挥发性酚类 mg/L ≤0.002 未检出 / / 溶解性总固体 mg/L ≤1000 937 0.94 / 耗氧量 mg/L ≤3.0 1.92 0.64 / 总硬度 mg/L ≤450 459 1.02 0.02 氟化物 mg/L ≤1.0 0.831 0.83 / 硫酸盐 mg/L ≤250 77.3 0.31 / 氯化物 mg/L ≤250 56.9 0.23 / 总大肠菌群 MPN/100mL ≤3.0 未检出 / / 钾盐+钠盐 mg/L / 40.9 / / 钙盐 mg/L / 127 / / 镁盐 mg/L / 20.6 / / 碳酸盐 mg/L / 未检出 / / 碳酸氢盐 mg/L / 14.2 / / 备注：东大寨村：水位：16m 埋深：26m 海拔高度：51m 由结果可知，东大寨村地下水监测因子中除硝酸盐、总硬度超标外，其余监测因子均满足Ⅲ类标准的要求，硝酸盐超标主要是因为地下水埋深较浅，污染物随雨水下渗引起的污染，总硬度超标主要是由于当地地质原因造成。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的环境敏感保护目标见表16。 表16 项目主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 人数 （人） 保护级别 大气环境/环境风险 河头店派出所 W 310 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。 河头店镇政府 SW 450 100 河头店镇 N 530 3000 河头店中心医院 W 580 200 泥湾头村 SW 1200 200 西野渚泊村 SE 700 510 河头店镇龙泉湖益民中学 SW 1320 800 小里庄村 NW 1770 820 东野渚泊村 SE 1000 550 高格庄村 SW 2100 600 大黑石埠村 S 2150 1200 何家屯村 N 1802 300 杨家屯村 NE 1902 560 东大寨村 NE 2300 800 小黑石埠村 S 2700 500 塔尔寨村 NE 2720 500 湾儿口村 SE 2760 200 桑行村 NE 2800 500 地表水 潴河 NW 1100 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 地下水 项目周围地下水 -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准。 声环境 -- -- -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目环境空气质量执行标准具体数值见表17。 表17 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准要求 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 TVOC 8小时平均 μg/m3 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 2、项目所在区域地表水为潴河及高格庄水库，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体数据见表18。 表18 地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH无量纲） 类别 pH CODcr BOD5 SS DO NH3-N TP Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤30 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 注：pH无量纲，SS参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准要求。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，见表19。 表19 地下水质量标准 单位:mg/L（pH除外） 序号 项目 Ⅲ类 1 pH 6.5～8.5 2 氨氮 ≤0.5 3 总硬度 ≤450 4 氯化物 ≤250 5 硝酸盐 ≤20 6 高锰酸盐指数 ≤3.0 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，见表20。 表20 环境噪声标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求，颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值的要求。 喷漆及喷塑固化过程中产生的VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中相关标准限值要求；厂界VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中的厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内无组织排放限值。具体见表21-22。 手工固化室和自动固化室加热均采用液化石油气直接加热，不属于锅炉，属于工业炉窑，废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值。烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019），具体见表23。 表21 大气污染物排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织周界外浓度(mg/m3) 备注 排气筒高(m) 排放速率(kg/h) VOCs 70 15 2.4 2.0 DB37/2801.5-2018表2标准 颗粒物 10 15 3.5 1.0 DB37/2376-2019、GB16297-1996 表22 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放 限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 表23 固化室燃烧废气排放标准限值 污染物项目 单位 排放限值 备注 颗粒物 mg/m3 10 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） SO2 mg/m3 50 NOx mg/m3 100 烟气黑度 林格曼黑度（级） 1.0 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019） （2）噪声 施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 表24 施工场界噪声排放标准限值 监测位置 标准值[dB(A)] 标准来源 昼间 夜间 施工场界 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表25。 表25工业企业厂界环境噪声标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）固废 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总量控制指标 | 废气： SO2 0.00086t/a、NOx0.007608t/a、VOCs0.00384t/a。 生活污水经化粪池预处理后外运堆肥，无需申请CODCr、氨氮总量指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目新建生产厂房位于现有厂区内，建设规模较小。项目施工工艺流程如图1所示。 图1 施工期工艺流程及产污节点图 2、产污环节 （1）污水：主要为施工人员生活污水。 （2）废气：土石方开挖、回填、建筑材料现场堆放过程产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气；装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气；设备安装过程的焊接烟尘等。 （3）噪声：挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；以及土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声。 （4）固体废弃物：主要是开挖的废弃土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2、营运期工艺流程 项目加工产品为挖掘机及机械配件（主要为挖掘机散热器及水箱等）。 （1）挖掘机组装工艺流程 （2）机械配件加工工艺流程 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程介绍： （1）挖掘机工艺流程介绍 项目外购挖掘机配件进厂后人工使用螺丝钉组装，挖掘机配件进厂前已为喷漆处理后的成品，本次喷漆主要对组装搬运过程中少量破损配件表面进行人工手持喷枪补漆加工，此过程会产生噪声及喷漆废气。 （2）机械配件工艺流程介绍 本项目产品主要为挖掘机散热器及水箱等配件。 1）机加工 采用等离子切割机、数控切割机、剪板机、折弯机等对外购铁板、铝材进行下料、切割成所需的尺寸，切割过程不使用切削液，该过程会产生下脚料、噪声及等离子切割机、数控切割机产生的切割烟尘。 2）焊接 将经过加工后的铁板、铝材进行焊接，此工序采用二保焊、氩弧焊、电焊进行焊接，主要污染物为焊接烟尘、焊渣及废焊条和噪声。 3）抛丸：将机加工件放入密闭的抛丸机内进行抛丸，目的是为去除工件表面的氧化皮，便于涂层的附着，抛丸过程会有抛丸粉尘、废钢丸、噪声产生。 4）打磨：项目工件抛丸后，表面会有少量毛刺，需使用砂轮机和手动磨光机进行人工打磨，此工序会产生打磨金属废屑和噪声。 5）喷塑固化：本项目喷塑固化工序分为手工喷塑固化线和自动喷塑固化线两条，为提高喷塑效率，项目工件前处理完毕后，约50%进入手工喷塑固化线进行加工，剩余50%进入自动喷塑固化线。 ①手工喷塑固化线 喷塑：项目设半密闭式喷塑房1间（长2m*宽2m*高2m），工件由人工运入喷塑房后工人站在门口进行作业，喷粉过程由人工手持喷枪对工件进行喷涂，供粉系统把压缩空气与粉末充分混合后成流体状并通过粉泵输送到喷枪中，喷枪内带有高压发生器，在枪尖处产生高压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到工件表面，并形成粉膜，由于静电喷涂过程为常温，该过程聚酯粉末稳定，不产生有机废气，此过程主要污染物为喷塑粉尘、噪声。 固化：聚酯粉末涂覆于工件表面后，需要进一步固化才能得到性能良好的涂膜，喷塑工件结束后，将工件人工转运至手工固化室内，固化室温度约为185℃后，随后关闭室门加热固化，并保温相应的时间（30min)使之熔化、流平、固化，本项目所用粉末主要成分为聚酯树脂，分解温度为260～440℃，具有良好的化学稳定性，实际生产中粉末固化熔融温度控制在180~200℃，由于本项目工艺操作温度大致接近树脂的最低分解温度，会造成极少量的树脂粉末挥发，产生有机气体VOCs，项目设手工固化室1间，液化石油气燃烧提供热源，项目石油气燃烧机内设双层胆，外胆加热空气，与内胆的石油气燃烧废气一起进入手工固化室内，与工件直接接触后，通过回气口返回至燃烧机内重新加热，循环使用，项目手工固化室设泄压阀1个，当固化室内压力高于室外压力达到一定值时，泄压阀自动泄压。此过程会产生固化有机废气、液化石油气燃烧废气。 ②自动喷塑固化线 本项目设自动喷塑固化线1条，人工将来料件悬挂于自动流水输送链上，通过轨道输送至喷塑室内（除进出料口均密闭），工件到达喷塑位时，进行静电喷涂作业，工件表面全部被粉末良好覆盖后喷塑过程结束，随后继续通过自动输送链进入固化室内，固化室半密闭设置（输送链桥式输送，进出口上半部分密闭，下半部分进出工件，工件进入固化室内后升至上方），加热温度约185℃，并保温相应的时间（30min）使之熔化、固化，项目设石油气燃烧机1台，加热方式与手工固化室一致，石油气燃烧废气与外胆加热的空气一起进入固化室，循环使用，气体通过工件进出口逸散，固化热源来自液化石油气燃烧，自动喷塑固化工序会产生喷塑粉尘、固化有机废气和液化石油气燃烧废气。 6）木箱加工：项目机械配件加工完成后需用木箱包装后外售，项目外购木板后经下料切割、装订后为成品木箱，此过程会产生下料粉尘、噪声及下脚料。 7）组装成品：各部件使用螺丝进行组装、储存待售。 8）各生产废气收集、处理措施及排放流程如图3所示： 图3 废气收集处理排放流程图 二、主要污染工序： 废气 项目废气主要为木材下料粉尘，激光、等离子切割烟尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷塑废气、固化废气、液化石油气燃烧废气。 1）木材下料粉尘 项目木材下料过程会产生粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，木材下料锯切粉尘产生系数为0.321kg/m3，板材使用量为29.4m3/a，则下料工序粉尘产生量为0.009t/a。 项目于木材下料工序设吸尘风管，上方设集气罩，粉尘经吸尘风管+集气罩收集后由总风机引至1套布袋除尘器后由15m排气筒P1排放，集气罩收集效率为90%，除尘器处理效率99%，每天工作8小时，年工作300天，年运行时间为2400h，总风机风量5000m3/h。 表26 木材下料粉尘产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 木材下料工序 颗粒物 0.009 木材下料工位设吸尘风管+集气罩，收集效率90% 废气经总风机引至布袋除尘器处理后经P1排气筒排放处理效率99% 有组织 0.0081 0.008019 0.000081 0.00003 0.006 无组织 0.0009 0 0.0009 0.0004 / 2）激光切割、等离子切割烟尘 项目部分钢材采用等离子切割机和激光切割机进行下料切割，此过程会产生切割烟尘。 ①等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分熔化，并借助高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。等离子切割在切割过程中会产生少量烟尘。根据《等离子切割工艺及其污染治理》（郭永葆，2013年），等离子切割烟尘的产生浓度与产生量取决于金属材料的材质、厚度、电流、压缩空气压力、流量、以及切割速度等，产生量约4.2-5.3g/h。类比上述参数，本项目等离子切割烟尘产生量按5.3g/h进行计算，等离子切割工序每天工作8h，工作时间300天，年工作时间共计约2400h，则等离子切割机烟尘产生量共约12.72kg/a。 ②激光切割 项目激光切割机切割过程会产生烟尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源源强估算及污染治理》（湖北大学学报（自然科学版），许海萍，2010年第32卷第3期），铁板、铝材切割工序产生废气中颗粒物量约为原料用量的1‰，项目铁板、铝材切割量为10t/a，则项目产生的激光切割废气量为10kg/a。 综上，项目切割烟尘产生量为22.72kg/a。 项目于激光切割机、数控等离子切割机下方设封闭罩收集，烟尘经集气管道收集后引至1套布袋除尘器后由15m排气筒P1排放，集气管臂收集效率为90%，除尘器处理效率99%，年运行时间为2400h，总风机风量5000m3/h。 表27 激光切割、等离子切割烟尘产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 机加工切割 颗粒物 0.02272 切割机下方设封闭罩+集气管道收集，收集效率90% 经总风机引至除尘器处理后经P1排气筒排放，处理效率99% 有组织 0.02 0.0198 0.0002 0.00008 0.016 无组织 0.00272 0 0.00272 0.001 / 3）焊接烟尘 根据《焊接技术手册》（王文瀚主编）中有关资料，焊接发尘量约5~8g/kg，本项目年消耗焊条1.0t，焊接材料的发尘量取8g/kg，则焊接烟尘产生量为8kg/a。项目拟设4个焊接工位，于各焊接工位上方设集气罩，焊接烟尘收集后通过总风机引至布袋除尘器，收集处理效率不低于90%，布袋除尘器处理效率不低于99%，焊接工序每天工作8h，年工作300天，总风机风量5000m3/h。 表28 焊接废气产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 焊接 颗粒物 0.008 焊接工位上方设集气罩，收集效率90% 废气经总风机引至布袋除尘器处理后经P1排气筒排放，处理效率99% 有组织 0.0072 0.007128 0.000072 0.00003 0.006 无组织 0.0008 0 0.0008 0.0003 / 4）抛丸废气 抛丸工序通过抛丸清理器抛出的高速弹丸将工件表面的漆皮、锈迹和灰尘等去除，以达到光饰的目的，本项目抛丸设备密闭，项目抛丸工序每天作业8h，年工作300d。参考《环境工程手册废气卷》，抛丸粉尘按原料的0.13%左右计算，项目需要进行抛丸的各类工件约20t/a，则抛丸工序抛丸粉尘产生量为0.026t/a。项目抛丸机作业时密闭，抛丸过程产生的废气经密闭管道接入抛丸机自带的袋式除尘器处理后通过15m高P1排气筒排放，收集效率不低于98%，除尘效率不低于99%。 表29 抛丸废气产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 抛丸 颗粒物 0.026 密闭集气管道收集，收集效率98% 废气经设备自带袋式除尘器处理后经15m高P1排气筒排放，处理效率99% 有组织 0.02548 0.02522 0.00026 0.0001 0.02 无组织 0.00052 0 0.00052 0.0002 / 5）喷塑粉尘 项目喷塑分为手工喷塑和自动喷塑。 ①手工喷塑 手工喷塑于半密闭喷塑房内（门口敞开）进行，进件后由工人手持喷枪在门口对工件进行静电喷塑，手工喷粉涂料约占粉末涂料总用量的50%，约1.5t/a，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期，2016年12月），塑粉的平均附着率为80%~90%，本次评价取80%，则手工喷塑到工件上的粉末为1.2t/a，项目于喷塑房门口上方设集气罩，喷塑房内设集气管道，未吸附到工件上的粉末（约0.3t/a）经密闭集气管道和集气罩引至喷塑房自带滤芯除尘器收集后再经过布袋除尘器处理后通过15m排气筒P1排放，收集效率取95%，喷塑房自带的滤芯除尘器处理效率90%，布袋除尘器处理效率90%，喷塑粉尘综合处理效率99%。 ②自动喷塑 项目设自动喷塑固化线1条，需要自动喷塑的工件经输送链送至喷塑室，喷塑室除进出料口均密闭设置，门口设软帘，自动喷粉所用塑粉为1.5t/a（占粉末涂料总用量的50%），塑粉的平均附着率取80%，则喷塑到工件上的粉末约1.2t/a，未吸附到工件的粉末（约0.3t/a）经密闭集气管道引至喷塑室自带的二级旋风除尘器处理后再进入1套布袋除尘器处理通过15m排气筒P1排放，项目拟于喷塑室进出口上方设集气罩，收集效率不低于95%，喷塑室自带的二级旋风除尘器处理效率取90%，1#布袋除尘器处理效率90%，喷塑粉尘综合处理效率为99%。 表30 喷塑粉尘产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 手工喷塑 颗粒物 0.3 喷塑房半密闭，门口上方设集气罩，喷塑房内设集气管道收集，收集效率不低于95% 喷粉经喷塑房自带的滤芯除尘器处理后经总风机引至1套布袋除尘器处理，最后经P1排气筒排放，综合处理效率99% 有组织 0.285 0.5643 0.0057 0.0024 0.48 无组织 0.015 0 0.015 0.00625 / 自动喷塑 颗粒物 0.3 喷塑室进出口设集气罩，密闭集气管道收集，收集效率不低于95% 喷塑经喷塑室自带的二级旋风除尘处理后经总风机引至1套布袋除尘器处理，最后经P1排气筒排放，综合处理效率99% 有组织 0.285 0.5643 0.0057 0.0024 0.48 无组织 0.015 0 0.015 0.00625 / 表31 下料、切割、焊接、抛丸、喷塑废气产生和排放情况一览表 工序 污染物 产生量(t/a) 废气处理措施 有组织排放 无组织排放 P1排气筒 风机风量1200万m3/a (5000m3/h) 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放 速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放 速率(kg/h) 木材下料、打磨 颗粒物 0.009 0.006312 0.52 0.0026 0.0009 0.0004 激光、等离子切割 颗粒物 0.02272 0.002272 0.001 焊接 颗粒物 0.008 0.0008 0.0003 抛丸 颗粒物 0.026 0.00052 0.0002 喷塑（手动、自动） 颗粒物 0.6 0.03 0.0125 6）固化废气 项目固化废气分为手工喷塑固化线固化废气和自动喷塑固化线固化废气，手工喷塑固化线采用手工固化室加热，人工将工件送入手工固化室内后，关闭室门，进行固化加热；自动喷塑固化线采用轨道输送的方式将工件输送至固化室内，固化室进出口上半部分封闭，下半部分开放方便工件进出，到达固化室后进行加热固化，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期，2016年12月），有机废气（VOCs）产生量约占塑粉使用量的3‰-6‰，本次评价按最大值6‰计，项目粉末涂料用量为3.0t/a，则VOCs产生量为0.018t/a。项目手工固化室和自动固化室收集效率大于95%，废气集气罩收集后引入一套“冷却塔+UV光解+活性炭吸附装置”（UV处理效率按40%、活性炭处理效率按85%，总体处理效率≥90%）处理，固化工序年工作300天，每天工作8h，年工作2400h，风机风量（6000m3/h）。 表32 固化废气产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 固化 有机废气 0.018 手工固化室密闭、自动固化室半密闭，分别设集气罩收集，收集效率不低于95% 固化废气经各自集气罩收集后引入同1套“冷却塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后经排气筒P2排放，处理效率不低于90% 有组织 0.0171 0.01539 0.00171 0.0007 0.12 无组织 0.0009 0 0.0009 0.00038 / 7）喷漆废气 因喷漆时间较短，且在喷漆房内进行，故将调漆产生的有机废气量纳入喷漆废气产生量中计算，不另做计算。调漆工位位于喷漆房西南侧，喷漆过程废气主要污染物为漆雾、有机废气。 ①漆雾 项目水性漆用量0.3t/a，主要对少量机械破损配件表面进行补漆，项目在喷漆过程中，水性漆漆中的固体份和溶剂以雾化状态经喷枪喷出，未附着在金属件上的油漆中的固体份形成漆雾，溶剂全部挥发，喷漆在密闭喷漆房内完成，并处于微负压状态下，工人操作时需戴喷漆专用面具，直接对受损漆表面进行补漆操作，漆固体份的利用率约为70%，即70%的漆覆盖在工件表面成为涂层，约有30%的漆形成漆雾，经安装在过滤棉处理器里的过滤棉截留、捕捉、吸附后形成漆渣，约95%的漆雾去除，未被收集的漆雾颗粒物自然沉降在车间内，沉降量约0.0045t/a，落地成为漆渣后去除。 ②调漆、喷漆、晾干废气 项目水性漆中主要挥发性溶剂为二丙二醇丁醚（含量为2.4%）和多功能助剂AMP-95（含量为0.5%），挥发性溶剂总含量为2.9%，则项目VOCs产生量为0.0087t/a，项目设喷漆房1间（长8m×宽6m×高3m）调漆、晾干均于喷漆房内进行，喷漆房设有抽风机及废气收集管道，喷漆房上方设置上进侧吸排风系统，喷漆房外管道设过滤棉，喷漆废气经管道引至喷漆房外的过滤棉净化漆雾后，与固化废气进入同1套UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒P2排放。喷漆房采用封闭式设置，微负压收集，废气经密闭收集后，收集效率可达95%以上，过滤棉对漆雾的处理效率可达100%，“UV光解+活性炭吸附”对有机废气的处理效率可达90%以上（其中，UV光解处理效率40%，活性炭吸附处理效率85%，综合处理效率取90%计）。项目喷漆工艺年运行时间300d，每天运行8h，则年工作时间为2400h。 表33 喷漆、晾干废气产排情况一览表 污染 工序 污染物 名称 产生量 t/a 收集效率 处理效率 收集 情况 污染物产生量 t/a 削减量 t/a 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 喷漆、晾干 有机废气 0.0087 喷漆房设调漆区，晾干区，密闭设置，微负压收集，收集效率不低于95% 喷漆、晾干废气经集气管道收集后引入一套过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后经排气筒P2排放，处理效率不低于90% 有组织 0.0083 0.00747 0.00083 0.00035 0.058 无组织 0.0004 0 0.0004 0.00017 / 8）液化石油气燃烧废气 项目手工喷塑固化线和自动喷塑固化线采用燃烧机供热，燃烧废气与工件直接接触，液化石油气供热，本项目废气主要为液化石油气燃烧废气，液化石油气存储于石油气罐内，项目2套石油气燃烧机所需的石油气用量相同，各为2.5t/a，石油气密度约2.35kg/立方米，则本项目液化石油气用量为2128m3/a，手工固化室和自动固化室燃烧废气分别经1#、2#低氮燃烧器处理后与固化废气、喷漆废气一起经“冷却塔+UV光解+活性炭”处理后经15m排气筒P2排放，低氮燃烧可抑制40%氮氧化物的产生。 本次评价参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(下册)4430工业锅炉(热力生产和供应行业)中燃气工业锅炉的产排污系数计算燃气炉烟气中SO2和NOX产生量，烟尘产物系数采用社会区域类登记培训教材中P123中表4-12的数据，具体产排污系数见表34。 表34 液化石油气产排污系数一览表 燃料名称 污染物 单位 产污系数 液化石油气 工业废气量 标立方米/万m3-原料 375170.58 SO2 kg/万m3-原料 0.02S NOX kg/万m3-原料 59.61 烟尘 kg/万m3-原料 2.2 注：含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3；本次评价取S=200。 表35 液化石油气燃烧废气污染物产生情况表 污染源 天然气用量 污染物 产生情况 排放情况 产生量(kg/a) 产生浓度(mg/m3) 产生速率（kg/h） 排放量(kg/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率（kg/h） 燃烧废气 2128m3/a 废气量 79836.3Nm3 -- -- 79836.3Nm3 -- SO2 0.86 10.77 0.00036 0.86 10.77 0.00036 NOX 12.68 158.82 0.0052 7.608 95.29 0.00312 烟尘 0.46 5.76 0.000192 0.46 5.76 0.000192 本项目手工固化室与自动固化室燃烧废气污染物产生情况一致，由于项目燃气废气与固化废气、喷漆废气一起排放，本次评价废气量按固化和喷漆废气统一计算，风机风量为6000m3/h，则项目烟尘排放浓度为0.032mg/m3；SO2排放浓度为0.06mg/m3；NOX排放浓度为0.534mg/m3。 表36 固化、喷漆、液化石油气燃烧废气产生和排放情况一览表 工序 污染物 产生量(t/a) 废气处理措施 有组织排放 无组织排放 P2排气筒 风机风量1440万m3/a (6000m3/h) 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放 速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放 速率(kg/h) 固化 VOCs 0.018 0.0025 0.17 0.001 0.0009 0.000375 喷漆 VOCs 0.0087 0.0004 0.00017 燃烧废气 烟尘 0.00046 0.00046 0.032 0.000192 0 0 SO2 0.00086 0.00086 0.06 0.00036 0 0 NOX 0.01268 0.007608 0.534 0.00312 0 0 废水 项目废水主要为生活污水，项目职工定员8人，实行单班8小时工作制，全年工作300天，不设食宿。综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材），与根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008，3）及《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002），本项目职工用水按50升/人·天（含食宿）计，则项目生活用水量为120t/a，污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为102t/a。其中主要污染物浓度分别为：CODcr450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，则各污染物产生量为CODcr0.046t/a、BOD5 0.026t/a、SS 0.02t/a、氨氮0.003t/a。项目生活污水经化粪池处理后外运用作农田堆肥，化粪池经防渗处理，对周边水环境影响较小。 3、噪声 项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、抛丸机、切割机、引风机、行吊等设备运行过程中产生的噪声，噪声值80-90dB(A)之间。 表37 项目噪声源强情况一览表 序号 噪声源 数量 单机源强 [dB（A）] 防治措施 降噪效果 [dB（A）] 1 剪板机 2 80 减振、隔声等 20 2 折弯机 2 80 3 抛丸机 2 80 4 切割机 3 80 5 引风机 2 90 6 行吊 4 90 4、固废 项目固废主要为木材下脚料，钢板、铝材下脚料，除尘器回收的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉），滤芯回收塑粉，焊渣及废焊条，废钢丸，打磨金属废屑，废过滤棉，废活性炭，废UV灯管，漆渣及滤渣，废水性漆桶、废包装材料，及生活垃圾。 （1）木材下脚料 项目木板进厂后需进行下料切割，此过程会产生木材下脚料，产生量约0.5t/a，收集后外售综合利用。 （2）钢板、铝材下脚料 钢板、铝材下料切割过程会产生部分下脚料，约2.0t/a，外售综合利用。 （3）焊渣及废焊条 项目焊接过程会产生焊渣及废焊条，产生量约0.05t/a，收集后外售综合利用。 （4）除尘器收集的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉）及滤芯回收塑粉 项目经除尘器回收的粉尘包括木粉尘约0.008t/a，焊接烟尘约0.0072t/a，激光等离子切割烟尘约0.0198t/a，抛丸粉尘约0.025t/a，塑粉0.0513t/a，总粉尘量约0.1113t/a，上述粉尘收集后外运综合利用，滤芯回收的塑粉约0.513t/a，收集后回用于生产。 （5）废钢丸 抛丸过程产生的废钢丸量约0.1t/a，收集后外售综合利用。 （6）水性漆渣及滤渣 项目落地水性漆渣为0.0045t/a，喷枪清洗废水经沉淀过滤后产生的滤渣约0.002t/a，收集后外运综合处理。 （7）水性漆桶 项目水性漆桶产生量约20个/年，单桶重量约1kg，项目水性漆桶产生量约0.02t/a，收集后外售综合利用。 （8）废包装材料 项目塑粉采用包装袋包装，废包装材料约0.02t/a，收集后外售综合利用。 （9）废过滤棉 本项目光氧催化+活性炭设备前设置了过滤棉过滤，过滤棉使用量约0.01t，每月更换一次，年更换12次，废过滤棉产生量约为0.12t/a，收集后外运综合处理。 （10）打磨金属废屑 项目抛丸后会有少量毛刺，需用砂轮机和手动磨光机进行打磨，保持表面光滑，根据建设单位提供的资料，该部分废屑主要为金属颗粒，密度较大散落在打磨工序附近，产生量约0.1t/a，收集后外售综合利用。 （11）废活性炭 项目活性炭吸收有机废气0.013t/a，根据100kg活性炭吸附VOCs20kg，项目活性炭使用量为0.065t/a，项目设活性炭吸附箱1个，活性炭装填量为0.1t，每半年更换一次，则废活性炭产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年），属于危险废物（HW49，900-041-49），收集后委托有资质的单位处理。 （12）废UV灯管 处理有机废气的UV光氧催化装置配置的灯管约20根/套，每根灯管按200g计，灯管2年更换一次，则废UV灯管产生量约为0.004t/2a，根据《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物（HW29，900-023-29），委托有资质单位处理。 （13）生活垃圾 项目员工8人，生活垃圾产生量按0.5千克/人/天，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.2t/a，由环卫部门定期清运。 表38 项目固废（含危险废物）产生情况汇总表 序 号 废物 名称 废物 类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 木材下脚料 一般固废 / 0.5 下料 固态 木材 / 每天 / 收集后外售利用 2 铝材、钢板下脚料 一般固废 / 2.0 机加工 固态 钢、铝 / 每天 / 3 废钢丸 一般固废 / 0.1 抛丸 固态 钢 / 每月 / 4 焊渣及废焊条 一般固废 / 0.05 焊接 固态 焊渣 / 每天 / 5 除尘器收集的粉尘 一般固废 / 0.1112 废气处理 固态 木粉、烟尘、塑粉 / 每天 / 收集后综合利用 6 滤芯回收的塑粉 一般固废 / 0.513 废气处理 固态 塑粉 / 每天 / 回用于生产 7 水性漆渣及滤渣 一般固废 / 0.0245 喷漆 固态 水性漆 / 每天 / 外运综合利用 8 水性漆桶 一般固废 / 0.02 包装 固态 铁 / 每周 / 外售综合利用 9 废包装材料 一般固废 / 0.02 包装 固态 塑料纤维 / 每天 / 10 废过滤棉 一般固废 / 0.12 废气处理 固态 过滤棉 / 每月 / 外运综合利用 11 打磨金属废屑 一般固废 / 0.1 打磨 固态 钢屑 / 每天 / 外售综合利用 12 废活性炭 HW49 900-041-49 0.2 废气处理 固态 活性炭 有机废气 每半年 T，In 委托有资质的单位处置 13 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.004t/2a 废气处理 固态 灯管 汞 每2年 T，I 14 生活垃圾 / / 1.2 包装 固态 果皮垃圾 / 每天 / 环卫部门清运

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期间对环境的主要影响包括施工废气、施工设备噪声、施工废水和施工产生的固体废物。 一、施工期废气 施工期废气主要是施工扬尘、施工机械燃油废气、设备安装过程中的焊接烟尘、装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气。其中施工扬尘是主要的大气污染物。 施工期间产生的扬尘污染主要是设备安装过程中的产生的粉尘，为减轻施工所带来的影响，建设单位应对施工区域采取围挡、遮盖、绿化、硬化、洒水等抑尘措施，可有效降低对周边环境的影响。 二、施工期废水 施工期间产生的废水主要是施工人员的生活污水，项目按施工高峰人员平均每天10人计，用水量按50L/人·d计算，生活污水排放量按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量约0.5t/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。根据同类项目类比调查，其水质中COD≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L。施工期废水依托厂区现有设施经经化粪池预处理后用作周边农田。 三、施工噪声 施工期噪声污染主要是各类施工机械安装噪声和运输车辆噪声。建议项目在施工机械中选择低噪声设备及噪声低的施工工艺和技术，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强；运输车辆进入施工现场低速行驶，减少鸣笛，采取措施后施工期场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 四、固体废物 施工期固体废物主要是开挖的废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。废弃土石方、建筑垃圾等运至合法的指定地点弃土；施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。固体废物妥善处置后不会对周边环境产生不良影响。 综上所述，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期不会对周边环境产生明显的影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1）评价工作等级 （1）评价工作分级方法 根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）计算污染物的最大地面浓度占标率Pi，其中Pi计算公式如下： 式中：Pi----最大地面浓度占标率，%； Ci----第i个污染物的最大地面浓度；mg/m3。 C0i----第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。 大气评价等级判别表见下表。 表39 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级依 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% （2）评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物主要为生产过程中产生的SO2、NOx、烟尘、颗粒物、VOCs等。本次评价主要以SO2、NOx、烟尘、颗粒物、VOCs的排放量来确定评价工作等级。 本次评价SO2环境空气质量浓度参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2二级标准1小时平均浓度限值（500μg/m3）进行计算；NOX环境空气质量浓度参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中NOX二级标准1小时平均浓度限值（250μg/m3）进行计算；烟尘（PM2.5）环境空气质量浓度参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM2.5二级标准24小时平均浓度限值（75μg/m3）3倍值进行计算；颗粒物有组织排放环境空气质量浓度参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10二级标准24小时平均浓度限值（150μg/m3）3倍值进行计算；颗粒物无组织排放参照环境空气质量浓度参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准24小时平均浓度限值（300μg/m3）3倍值进行计算；TVOC参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D进行计算。 表40 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 PM2.5 24小时平均浓度限值 75 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 PM10 24小时平均浓度限值 150 TSP 24小时平均浓度限值 300 SO2 1小时平均 500 NOx 1小时平均 250 TVOC 8小时平均浓度限值 600 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018） （3）估算模型参数 本次评价选择《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，结合《大气估算模型AERSCREEN简要用户手册》（2017年9月），选取本项目估算模型参数见下表。 表41 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选型 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.8℃（312.95K） 最低环境温度/℃ -21.1℃（252.05K） 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考率岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）污染源参数表 表42 点源参数列表 排气筒 编号 污染物 名称 排放状况 年排放 小时数 排放 工况 排放源参数 高度 内径 温度 烟气流速 t/a g/s mg/m3 h m m ℃ m/s P1 PM10 0.006312 0.00072 0.52 2400 连续 15 0.4 25 11.06 P2 SO2 0.00086 0.0001 0.06 2400 连续 15 0.4 25 13.27 NOx 0.007608 0.0008 0.534 烟尘 0.00046 0.000053 0.032 VOCs 0.0025 0.00028 0.17 表43 面源参数列表 车间名称 污染物名称 排放源强 g/s 释放高度 （m） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 年排放小时数 排放 工况 生产车间 颗粒物 0.004 5 50 38.4 2400 连续 VOCs 0.00015 5 50 38.4 2400 连续 （5）主要污染源估算模型计算结果 表44 估算模式预测污染物浓度扩散结果 产生源 排放方式 污染 因子 最大落地 浓度（mg/m3） 最大落地浓度 占标率（%） 最大落地浓度 出现距离（m） 生产车间 P1排气筒 颗粒物 0.0002 0.02 201 生产车间 P2排气筒 SO2 0.000008 0.0016 81 NOx 0.00008 0.032 81 烟尘 0.0002 0.08 81 VOCs 0.00018 0.015 81 生产车间 无组织 颗粒物 0.021 2.3 69 VOCs 0.0021 0.3 69 经估算模式计算，项目污染物的最大地面浓度占标率最大值为生产车间无组织排放颗粒物，最大占标率为2.3%。因此，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。 2）评价范围 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围为以项目为中心，边长5km范围。 3）污染物排放量核算 本项目属于《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的二级评价，分析过程中不进行敏感点处等预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目主体工程无工业窑炉、无10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组（无与10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源），无化工类反应设备（反应器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等）。因此，本项目无主要排放口，项目有组织排放口均为一般排放口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目无单台出力14MW或20t/h及以上的各种燃料的锅炉和燃气轮机组，无重点行业的工业炉窑，无化工类反应设备（反应器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等），无其他与上述所列相当的污染源。因此，本项目无主要排放口，项目有组织排放口均为一般排放口。 表45 项目大气污染物有组织排放量核算表 排气筒编号 污染物名称 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 主要排放口 无主要排放口 一般排放口 P1排气筒 颗粒物 0.52 0.0026 0.006312 P2排气筒 SO2 0.06 0.00036 0.00086 NOx 0.534 0.00312 0.007608 烟尘 （颗粒物） 0.032 0.000192 0.00046 VOCs 0.17 0.001 0.00254 一般排放口合计 SO2 0.00086 NOx 0.007608 颗粒物 0.006772 VOCs 0.00254 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.00086 NOx 0.007608 颗粒物 0.006772 VOCs 0.00254 表46 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 排放量 t/a 标准名称 浓度 限值 mg/m3 1 生产车间 焊接、木材下料、激光、等离子、激光切割、抛丸、喷塑 颗粒物 提高收集效率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点 1.0 0.034492 2 生产车间 固化、喷漆 VOCs 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中的厂界监控点浓度限值 2.0 0.0013 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.034492 VOCs 0.0013 表47 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 0.00086 2 NOx 0.007608 3 颗粒物 0.041264 4 VOCs 0.00384 4）污染物达标分析 （1）有组织排放废气 核算结果表明：P1排气筒中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值要求；颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（15m排气筒）要求。 核算结果表明：P2排气筒中废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值，烟气黑度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019），VOCs排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中相关标准限值要求。 （2）无组织排放废气 aerscreen估算结果表明：项目建成后，无组织排放各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点要求，厂界VOCs能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中的厂界监控点浓度限值对周围环境的影响较小。 项目无组织排放量较小，可做到厂界达标排放，对周围大气环境影响很小。 建设单位通过加强废气收集设施管理，可有效减少生产过程中产生的无组织污染物排放量。在采取针对性防治措施后，项目运营期无组织排放对周围大气环境影响较小。 项目废气处理设施已在同类企业获得成功应用，技术成熟，运行稳定可靠，可确保废气稳定达标排放，该项目废气处理方案技术合理，经济可行。 5）卫生防护距离 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm最大值计算其卫生防护距离，本次评估以未收集颗粒物、VOCs为源强，以项目生产车间为面源，计算卫生防护距离。采用GB/T13201-91中给出的计算公式进行预测。该项目的卫生防护距离见下表。 表48 卫生防护距离计算结果表 单元 污染物 标准浓度 限值综合Cm （mg/Nm3） 近5年 平均 风速 （m/s） 计算系数 Qc （kg/h） 计算 距离 （m） 提级后 距离 （m） A B C D 生产车间 颗粒物 0.9 2.7 470 0.021 18.325 50 0.014 0.535 50 VOCs 1.2 2.7 470 0.021 18.325 50 0.00054 0.008 50 根据GB/T13201-91要求，在环保设施正常运转情况下，本次评价最终确定项目卫生防护距离为以生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离，根据现场勘查，项目确定的卫生防护距离范围内无居民聚居点等环境敏感目标。项目选址符合防护距离要求。 6）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表如下。 表49 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、PM2.5） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs、颗粒物、NOx） 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D√ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 （不适用） 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、VOCs） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0.00086 )t/a NOx:( 0.007608)t/a 颗粒物: (0.041264)t/a VOCs:( 0.00384 )t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响 本项目无生产废水外排。废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后外运做农肥，无外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目属于水污染影响型，评价等级为三级B，其评价范围应满足其依托的化粪池环境可行性分析的要求，经分析该项目对地表水影响较小。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350 mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，与实际清掏周期差距过大，影响正常发酵和污水处理效果，甚至造成粪液漫溢，影响环境卫生。设计清掏周期过长，则化粪池容积过大，增加造价。《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）（以下简称《规范》）要求，清掏周期为20天。拟建项目无生产废水产生，生活污水水质简单，产生量为0.34m3/d，厂区化粪池容积为8m3，可满足拟建项目生活污水的处理需要，故拟建项目生活污水依托化粪池处理后定期清运是可行的。根据以上分析以及落实相关环保措施后，该项目对周围地表水环境影响较小。 表50 项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □； 流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级 A□；三级 B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□； 拟建 □；其他□ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时间 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季□ ；秋季 □；冬季 ☑ 生态环境保护主管部门□；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现状评价 调查范围 河流：长度（14）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 调查因子 pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、硫化物、硝酸盐氮、总氮、石油类、氰化物、挥发酚 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑ ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 ☑ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 ☑ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □； 不达标 ☑ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD、氨氮 （/、/） （/、/） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施 ；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动□；无监测□ 手动(；自动 □；无监测( 监测点位 （ ） （ / ） 监测因子 （ ） （ / ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 （2）地下水环境影响 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中的有关规定，本项目为其中的“I 金属制品53、金属制品加工制造”中的“其他”类别，属于地下水导则中的Ⅳ类建设项目。根据导则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本报告不对地下水作相关评价。 2）污染防治措施评述 ①原则 地下水污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。 ②防渗区划分 按照防污性能和污染物控制难易程度，本项目采取分区防渗。其中喷漆房、危废仓库、化粪池为重点防渗区。防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10 -7cm/s；或参GB18598执行防渗处理。此外，完善清污分流系统；危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的规定。其他生产区域为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10 -7 cm/s，或参照 GB16889执行防渗处理。 采取以上防治措施后，建设项目对周围地下水环境的影响可得到有效控制。 3、噪声环境影响分析 1）评价等级 项目所在区域声环境功能区类别为2类区；项目周围200m范围内无居民聚居点等声环境敏感目标，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大；因此，本项目声环境影响评价工作等级为二级评价。 2）预测分析 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，评价方法按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求进行。 噪声预测模式如下： LA(r)=LA(r0)－20·lg(r/r0)-△L1-△L2-△L3 式中：LA(r)－预测点噪声强度，dB(A)； LA(r0)－已知距离处噪声强度，dB(A)； r－预测点距声源距离，m； r0－参考声处与点声源之间的距离，m； △L1－遮挡物引起的衰减量； △L2－空气吸收引起的衰减量； △L3－地面效应引起的附加衰减量； △L1= 10·lg[1/(3+20N)]=18.3dB(A)；△L2= α(r-r0)/100； △L3= 5·lg(r/r0)； N为菲涅尔数，以3.2计。 噪声叠加公式如下： 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； t i—i 声源在T 时段内的运行时间，s。 根据噪声预测模式进行计算，厂界环境噪声的预测结果见下表： 表51 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 离散点信息 距厂界距离m 昼间/dB(A) 夜间/dB(A) 序号 点位 贡献值 标准 贡献值 标准 1 东厂界 5 42..1 60 42..1 50 2 南厂界 70 27.1 27.1 3 西厂界 4 42.1 42.1 4 北厂界 30 40.5 40.5 预测结果表明：经基础减振、墙体隔声、距离的衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。因此，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 3）降噪措施 为了降低项目运行时产生的噪声对周围环境的影响，在项目建设过程中采取以下相应的噪声防治措施： 项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强； 项目在设备安装过程中，对高噪设备设置减振基础，采取台基减振、橡胶减振接头以及减振垫等措施；采用重机座，然后在混凝土块与地面之间安放隔振材料，隔振材料应选择阻尼较大的材料，进行柔性联接，以减小其噪声源强； 厂区合理布局，将高噪声设备尽量置于厂房内，以有效利用厂房隔声降噪和距离衰减作用； 风机增设隔声罩； 加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 综上所述，项目设备置于室内，采取隔声、减振等降噪措施，经过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 1）固废产生情况 项目固废主要为木材下脚料，钢板、铝材下脚料，除尘器回收的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉），滤芯回收塑粉，打磨金属废屑，焊渣及废焊条，废钢丸，废过滤棉，废活性炭，废UV灯管，水性漆渣及滤渣、废水性漆桶及生活垃圾。 项目运营期一般固废产生量3.56t/a，危险废物产生量为废活性炭0.2t/a，废UV灯管0.004t/2a，生活垃圾产生量1.2t/a。 2）贮存措施 （1）一般固废贮存措施 项目设一般固废间1座，位于厂区西南角，项目固废主要为木材下脚料，钢板、铝材下脚料，除尘器回收的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉），滤芯回收塑粉，打磨金属废屑，焊渣及废焊条，废钢丸，废过滤棉，漆渣及滤渣，废水性漆桶及生活垃圾等，成分简单，均得到合理处置。 （2）危险废物贮存措施 该项目废活性炭、UV废灯管为危险废物，项目厂区设置危险废物暂存间1处，位于厂区西南角，其建筑面积为20m2，贮存量按400kg/m2，充装率80%计算，可堆放危废约6.4t。 项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设计，其转移和运输应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。 表52 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 废物名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区西南角 20m2 桶装 6.4t 1年 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 3）危险废物的收集措施 本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、项目危险废物主要为废气处理过程产生，建设单位应根据废气处理设施周期指定收集计划。收集目标为废活性炭、UV废灯管，收集容器建议采用防腐蚀、防漏塑料桶，操作人员应带乳胶手套防护。 B、制定危险废物转移和交接登记制度。 C、危险废物收集和转运作业人员应配备乳胶手套等防护措施。 D、在危险废物收集和转运过程中，收集装置应密闭，防止撒漏。 4）危险废物厂内贮存控制措施 项目厂区设有危险废物暂存间1座，用于分类存放生产过程产生的危险废物。 危废暂存间在建设过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准，以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求执行，具体如下： （1）危险废物贮存场所应具有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562-1995）的专用标志； （2）废活性炭、UV废灯管，应分别收集、分区贮存； （3）应配套设置干粉灭火器； （4）应建立危险废物贮存台帐制度，设置危险废物出入库交接记录。 5）危险废物环境影响分析 贮存场所环境影响分析 项目危废暂存间具有防雨、防风、防淋溶结构，设有水泥防渗措施，项目危废间地面无裂隙。因此，项目危废暂存对周围水环境影响较小。 6）一般固废环境影响分析 项目运营期一般固废收集后暂存于一般固废暂存间内，固废均合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 在落实上述污染防治措施及相关要求、确保各类固体废物委托处理的前提下，本项目的各类固体废物均可得到安全、妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为8591m2，属于小型；根据HJ 964—2018中“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目为金属制品业，属“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他类”，本项目为Ⅲ类项目；项目位于莱西市河头店镇嘉盛路北18号，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”，根据污染影响型评价工作等级划分表，判定本项目土壤环境影响评价为“—”，表示可不开展土壤环境影响评价工作。考虑到为能更好的保护土壤环境，本次评价对土壤环境影响进行简要分析。 （2）土壤污染控制措施 为减小项目对区域土壤的污染，本次评价提出以下土壤污染防治措施： 1、控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物的排放：控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 2、加强对厂区无组织排放的监管和控制，尽可能减少项目无组织排放的污染物量。 3、加强对环保设施的维护，确保稳定运行，尽量减少非正常工况排放。 4、做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 5、项目固体废物全部得到妥善处置，严格按照相关规定进行一般固废和危险废物的贮存、运输，保证贮存场防渗系数达到相关要求，危险废物运输严格按照危废转移联单制度进行。 6、环境风险分析： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 一、评价依据 1、风险调查 1）生产工艺特点 据建设单位提供资料，项目生产工艺简单，无危险生产工艺。 2）危险物质数量及分布情况 项目生产过程中需要使用液化石油气，厂内存量较小。项目危险物质数量和分布情况详见下表。 表53 项目风险调查一览表 序号 保护目标 最大贮存量（t） 贮存位置 临界量（t） 1 液化石油气 0.5 原料仓库 10 2、环境潜势初判 项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.5/10=0.05＜1，无重大风险源，环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 项目评价等级划分见下表。 表54 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* 注：*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 二、环境敏感目标概况 项目周边环境敏感目标分布情况见表11。 三、环境风险识别 1、物质危险性识别 项目生产过程中需要使用液化石油气，厂内存量较小。 2、生产系统危险性识别 据建设单位提供资料，项目生产工艺简单，无危险生产工艺。 3、物质向环境转移途径识别 项目原料液化石油气为液态，罐装，泄漏风险较小。项目运营期风险主要为可燃物料泄露或发生火灾事故，产生次生污染，污染周围大气环境。 表55 项目环境风险事故识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险 类型 环境影响途径 可能受影响的 环境敏感目标 1 原料仓库 生产车间 液化石油气 液化石油气 火灾、爆炸 进入大气环境 周围大气环境 四、环境风险分析 1）大气环境影响分析 项目因管理不善而导致火灾事故，项目易燃物质燃烧，会产生大量CO等次生污染物排放，污染周边大气环境。 2）水环境影响分析 项目车间、原料仓库、雨水管沟均采取水泥防渗措施，可有效防止风险物质下渗污染地下水，项目对地下水环境影响较小。 五、环境风险防范措施及应急要求 1、风险防范措施： （1）设置防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制； （2）合理安排生产，尽可能减少厂内可燃物贮存量； （3）原料仓库和车间配备相应的消防设施； （4）制定定期巡视检查制度，建立物质入库、出库记录台账，加强监督管理，尽可能杜绝火灾事故的发生； （5）液化石油气贮存、使用场所需配套设置可燃气体泄露报警装置，定期巡检； （6）液化石油气操作人员需严格按照操作规程操作，定期进行安全培训及应急演练。 表56 突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 — 2 危险源概况 本项目目主要危险源为原料仓库、生产车间。 3 应急计划区 生产区、仓储区。 4 应急组织 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥； 2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理； 3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 6 应急设施、设备与材料 1、建立防火围墙； 2、厂内应有完整的消防器材； 7 应急通讯、通知和交通 1、设置应急电话一部，便于发生事故时和外界联系； 2、生产车间设置公告栏，明确事故易发工段； 3、厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 8 应急环境监测及事故后评估 1、厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法； 2、应具备专业技术人员能对事故发生后造成的影响结合本报告书进行合理的评估，为指挥部门提供决策依据。 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 1、发生火灾时，及时控制，防止扩大、漫延及连锁反应； 2、控制和消除污染措施和相应设备。 10 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 1、事故处理发生时，应及时组织附近人员进行撤退； 2、发现因本项目事故造成人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 11 应急状态终止与修复措施 规定应急状态中止程序，事故现场善后处理、修复措施，邻近区域消除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练。 13 公众教育和信息 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报告 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告制度； 本项目设置环保科，负责环保和事故管理。 六、分析结论 项目生产过程中需要使用液化石油气，厂内存量较小，无重大危险源。项目在采取针对性风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 七、项目环境风险简单分析内容表 表57 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产50台挖掘机、2000套机械配件项目 建设地点 （山东）省 （青岛）市 （ ）区 （莱西）市 河头店镇 地理坐标 经度 120.585251 纬度 37.011977 主要危险物质及分布 风险物质：（液化石油气）；分布：（原料仓库） 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 泄露污染、火灾爆炸事故引发次生污染。 风险防范措施要求 （1）设置防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制； （2）合理安排生产，尽可能减少厂内可燃物贮存量； （3）原料仓库和车间配备相应的消防设施； （4）制定定期巡视检查制度，建立物质入库、出库记录台账，加强监督管理，尽可能杜绝火灾事故的发生； （5）液化石油气贮存、使用场所需配套设置可燃气体泄露报警装置，定期巡检； （6）液化石油气操作人员需严格按照操作规程操作，定期进行安全培训及应急演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无 7、项目环保投资及“三同时”验收 项目环保设施及投资见下表。 表58 项目环保措施及投资一览表 措施类别 治理内容 措施内容 投资（万元） 废气治理 生产废气 “过滤棉+UV光解+活性炭吸附”装置1套、布袋除尘器1台、冷却塔1台，低氮燃烧器2台，排气筒2根 20 废水治理 生活污水 化粪池 1.0 噪声治理 噪声污染 隔声、减振等 2 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 1 一般固废 一般固废暂存间 1 危险废物 危废暂存间 2 环保投资合计 27 项目建成后应按照国家相关要求，尽快组织项目环保竣工验收，落实“三同时”制度，验收内容见下表。 表59 项目“三同时”验收一览表 污染因素 监测点位 环保措施 验收 因子 验收标准 废气 P1排气筒 ①木材下料工位设吸尘风管+集气罩，粉尘经吸尘风管和集气罩收集后引至布袋除尘器处理由15m排气筒P1排放； ②焊接工位上方设集气罩，烟尘经集气罩收集引至布袋除尘器处理后由15m排气筒P1排放； ③激光切割机、数控等离子切割机下方设封闭罩，烟尘经集气管道收集后引至布袋除尘器处理后由15m排气筒P1排放； ④抛丸废气经密闭集气管道收集后进入设备自带的袋式除尘器处理后通过15m高排气筒P1排放；， ⑤手工喷塑固化线喷塑房半密闭（门口敞开），喷塑房门口上方设集气罩，喷塑房内部设集气管道，废气经收集后经喷塑房自带的滤芯除尘器处理后再通过1套公用布袋除尘器处理，通过15m高P1排气筒排放； ⑥自动喷塑固化线喷塑室半封闭设置（除进出口均密闭），于喷塑室进出口上方设集气罩，喷塑室内部设集气管道，粉尘收集后经喷塑室自带的二级旋风除尘处理后再经1套公用布袋除尘器处理后通过15m高P1排气筒排放。 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（15m排气筒） P2排气筒 ①项目手工固化室密闭，工件进入后即将门关闭，项目于固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室除进出口均密闭（进出口上半部分密闭，下半部分进出件），项目于自动固化室进出口上方设集气罩，由于项目固化废气与燃烧废气一同排放，废气经集气罩（燃烧废气先经1#、2#低氮燃烧器分别处理）收集后采用同1套“冷却塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过15m高P2排气筒排放。 ②喷漆房设调漆区，晾干区，密闭设置，微负压收集，喷漆、晾干废气经集气管道收集后先经过滤棉除漆雾后再引入与固化废气同1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒P2排放。 烟尘、 SO2、 NOx、 烟气黑度、 VOCs 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中相关标准限值要求； 烟尘、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019） 厂界 提高收集效率 颗粒物、VOCs 厂界VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中的厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内无组织排放限值 ；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点。 废水 / 化粪池 CODCr、BOD5、SS、氨氮 外运做农肥 噪声 厂界 减振、隔声等 Leq（A） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 — 一般固废暂存间 — 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 — 危废暂存间 — 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 7、项目运营期环境监测计划 项目运营期监测计划见下表。 表60 项目运营期监测计划 污染类型 监测点位 监测项目 监测频度 废气 P1排气筒 颗粒物 每年1次 P2排气筒 SO2、NOx、烟尘、烟气黑度、VOCs 每年1次 厂界 VOCs、颗粒物 每年1次 厂房外 NMHC 每年1次 噪声 厂界外1m 等效A声级 每季度1次 固废 / 统计全厂固废量 每月1次 8、排污口、采样平台规范化管理 1）废气排气筒的设置及技术要求 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。 采样平台为检测人员采样设置，应由足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距离平面约为1.2~1.3m。 2）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，按《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003］95号）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 ②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）采样点较近，且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ③排污口标志牌辅助标志的内容依次为：××排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、××环境保护局监制、监督举报电话等字样；排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。 ④排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求。 表61 项目环境保护图形符号一览表 1 废气排放口 表示废气排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向达标情况及设施运行情况记录于档案。 5）监督和实施 ①排污单位应将由于环境信息公开的相关设施纳入本单位设施范围进行建设、管理和维护，任何单位不得擅自拆除、移动和涂改。 ②排污口及采样点、标志牌等设施，应在所在地环境保护行政主管部门备案，并接受社会监督。 ③排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地环境保护行政主管部门批准后进行变更。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 120.45t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水排放量 | 0t/a |  | 最终 | 定期清运作农肥 |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
|  | 生活污水 废气处理废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 0.046 0.026 0.02 0.003 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工艺过程废气排放量（万标•立方米/年） | 2640 | 排气筒高度 （m） | P1：15m P2：15m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 焊接、下料、切割、喷塑、喷漆、固化、抛丸、液化气燃烧 | SO2 | 0.00086 | 0.00086 |
|  |  | NOx | 0.01268 | 0.007608 |
|  |  | 颗粒物 | 0.667 | 0.041264 |
|  |  | VOCs | 0.027 | 0.00384 |
| 固废 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 生活垃圾 | 1.2 | 0 | 由地方环卫部门清运处理 |
|  | 一般固废 | 3.56 | 0 | 外售综合利用及外运综合利用（塑粉回用） |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.2 | 0 | 委托有资质的单位处理 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.004t/2a |  |  |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 剪板机、折弯机、抛丸机、切割机、引风机、行吊等设备运行过程中产生的噪声 | 80-90 |
| 其它 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接工位上方设集气罩，焊接烟尘收集后引至布袋除尘器处理后由15m排气筒P1排放。 | 达标 排放 |
|  | 木材下料、打磨粉尘 | 颗粒物 | 下料工序设吸尘风管+集气罩，粉尘经吸尘风管+集气罩收集后引至1套布袋除尘器后由15m排气筒P1排放。 |  |
|  | 激光切割、等离子切割废气 | 颗粒物 | 激光切割机、数控等离子切割机下方设封闭罩，经集气管道收集，收集后的废气引至1套公用布袋除尘器后由15m排气筒P1排放。 |  |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 抛丸设备密闭，抛丸废气经密闭集气管道收集后进入设备自带的袋式除尘器处理后通过15m高排气筒P1排放。 |  |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 项目手工喷塑固化线喷塑房半密闭（门口敞开），喷塑房门口上方设集气罩，喷塑房内部设集气管道，废气经收集后经喷塑房自带的滤芯除尘器处理后再通过1套公用布袋除尘器处理，通过15m高P1排气筒排放；自动喷塑固化线喷塑室半封闭设置（除进出口均密闭），于喷塑室进出口上方设集气罩，喷塑室内部设集气管道，粉尘收集后经喷塑室自带的二级旋风除尘处理后再经1套公用布袋除尘器处理后通过15m高P1排气筒排放。 |  |
|  | 固化废气 | VOCs | 项目手工固化室密闭，工件进入后即将室门关闭，项目于手工固化室泄压阀口上方设集气罩，自动固化室除进出口均密闭（进出口上半部分密闭，下半部分进出件），项目于自动固化室进出口上方设集气罩，废气经集气罩分别收集后采用同1套“冷却塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过15m高P2排气筒排放。 |  |
|  | 喷漆废气 | VOCs | 喷漆房密闭设置，微负压收集，调漆、喷漆、晾干废气经过滤棉吸附后与固化废气经同1套UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高P2排气筒排放。 |  |
|  | 液化石油燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 手工固化室液化石油气燃烧废气和自动固化室石油气燃烧废气均与工件直接接触，手工固化室和自动固化室燃烧废气分别经2套低氮燃烧器处理后与固化废气一同经集气罩收集后，通过15m排气筒P2排放。 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5 SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后外运用作农田堆肥。 | 达标 排放 |
| 固废 | 生产 | 一般固废 | 合理处置。 | 达标排放 |
|  |  | 危险固废 | 委托有资质单位处置。 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |
| 噪声 | 项目的主要噪声源是设备运行时产生的噪声，源强约80~90dB(A)。高噪声设备产生的噪声经减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类功能区标准。 |
| 其他 | 无 |

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目位于莱西市河头店镇嘉盛路18号，项目运营过程中产生的污染物均得到了妥善处理，不会对周边的生态环境造成明显影响。从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变

生态保护措施及预期效果 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，大量种植木本植物，绿化草坪，改善地面大面积硬化带来的生态影响。同时，做好了项目周围环境的美化、亮化，净化，该区域生态环境影响不大。

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 （1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | +0 | 0 |
| CODCr | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | +0 | 0 |
| 氨氮 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | +0 | 0 |
| 废气量 | 0 | 2640 | 0 | 0 | +2640 | 2640 |
| SO2 | 0 | 0.00086 | 0 | 0 | +0.00086 | 0.00086 |
| NOx | 0 | 0.01268 | 0.005072 | 0 | +0.007608 | 0.007608 |
| 颗粒物 | 0 | 0.667 | 0.626038 | 0 | +0.041264 | 0.041264 |
| VOCs | 0 | 0.027 | 0.02316 | 0 | +0.00384 | 0.00384 |
| 生活垃圾 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | / | +0 | 0 |
| 一般固废 | 0 | 0.000356 | 0.000356 | / | +0 | 0 |
| 危险废物 | 0 | 0.0000202 | 0.0000202 | / | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

# 结论与建议

结论 青岛英基特机械有限公司位于莱西市河头店镇嘉盛路18号，项目总投资600万元，占地面积8591m2，建筑面积3372m2，预计于2019年12月建成，建成投产后，可年产挖掘机50台，机械配件2000套。 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，已取得《企业投资项目备案证明》（项目编号：2019-370285-34-03-000026），符合国家产业政策要求。 项目位于莱西市河头店镇嘉盛路18号，本项目租赁青岛英基特工贸有限公司土地及厂房。项目用地位于工业聚集区范围内，项目用地已取得“莱西市自然资源局关于河头店村地块地类情况说明”。 一、环境质量现状评价结论 （1）地表水 项目周围地表水为潴河和高格庄水库，根据引用数据，潴河北京路桥断面中BOD5和硝酸盐氮超标，其他各指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 （2）环境空气 由监测结果可知，2017年莱西市O3、PM10和PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境空气为不达标区。作为空气质量未达标城市，青岛市人民政府已于2019年1月1日发布了《青岛市环境空气质量达标规划》（青政字[2019]3号），以促进青岛市环境空气质量限期达标工作。根据规划青岛市将进一步优化能源结构，加快产业转型，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳）全面达标，臭氧持续改善。 同时为了解评价区域内的特征污染物TVOC现状情况，本次评价引用《青岛青柴动力有限公司 多缸柴油机项目 环境影响报告表暨大气环境影响专项报告》于2017年8月25日~8月26日对河头店镇（位于本项目北侧530m）监测结果，监测结果表明，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值要求。 （3）声环境 由监测结果可知，项目厂区各厂界昼间和夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。 （4）地下水 项目所在区域周边东大寨村地下水监测因子中除硝酸盐、总硬度超标外，其余监测因子均满足Ⅲ类标准的要求，硝酸盐超标主要是因为地下水埋深较浅，污染物随雨水下渗引起的污染，总硬度超标主要是由于当地地质原因造成。 二、环境影响评价结论 1）废气 项目废气主要为木材下料、打磨粉尘，激光、等离子切割烟尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷塑废气、固化废气、液化石油气燃烧废气。 （1）有组织排放废气 核算结果表明：P1排气筒中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值要求；颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（15m排气筒）要求。 核算结果表明：P2排气筒中废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值，烟气黑度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019），VOCs排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中相关标准限值要求。 （2）无组织排放废气 aerscreen估算结果表明：项目建成后，无组织排放各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点要求，厂界VOCs能够满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中的厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内无组织排放限值，对周围环境的影响较小。 项目无组织排放量较小，可做到厂界达标排放，对周围大气环境影响很小。 建设单位通过加强废气收集设施管理，可有效减少生产过程中产生的无组织污染物排放量。在采取针对性防治措施后，项目运营期无组织排放对周围大气环境影响较小。 项目废气处理设施已在同类企业获得成功应用，技术成熟，运行稳定可靠，可确保废气稳定达标排放，该项目废气处理方案技术合理，经济可行。 项目生产车间需设置100m卫生防护距离。 2）废水 项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，对周围环境影响较小。 3）噪声 项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、抛丸机、切割机、引风机、行吊等设备运行过程中产生的噪声，噪声值80-90dB(A)之间。 项目生产设备置于室内，采取隔声、减振等降噪措施，经过厂房隔声、距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 4）固废 项目固废主要为木材下脚料，钢板、铝材下脚料，除尘器回收的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉），滤芯回收塑粉，焊渣及废焊条，废钢丸，打磨金属废屑，废过滤棉，废活性炭，废UV灯管，漆渣及滤渣，废水性漆桶，生活垃圾。 其中项目木材下脚料，钢板、铝材下脚料，打磨金属废屑外售综合利用，除尘器回收的粉尘（木粉尘、焊接烟尘、激光、等离子切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉）外运综合利用，滤芯回收塑粉回用于生产，焊渣及废焊条，废钢丸外售综合利用，废过滤棉，漆渣及滤渣外运综合利用，废活性炭，废UV灯管委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运，运营期固废均得到妥善处置，不会产生二次污染。 5）环境风险分析 项目营运过程中所用到的液化石油气属于易燃易爆物质，贮存量较小，不构成重大危险源。项目在采取针对性风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 三、总结论 项目建设符合国家产业政策，在确保报告表中提出的各项环境保护措施得到落实和采纳情况下，项目营运期产生的废气、废水、噪声能够做到达标排放；不新增废水排放；固废得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境的影响较小。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。 四、建议： 1、加强运营期管理，减少无组织废气排放。 2、定期检修环保设施，保证设备正常运行，确保污染物达标排放。 3、项目应尽可能使用低VOCs含量的清洁原料，提高总体环保水平。 4、建设单位应加强运营期危废的收集、贮存、委托外运管理，确保危险废物做到及时、合理处置。 5、建设单位应加强运营期有机废气治理设施维护保养，确保废气收集处理效率，确保达标排放。

附件1 委托书

委 托 书

青岛安贞环境科技有限公司：

我单位建设“年产20台挖掘机、2000套机械配件项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表。

我公司现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作，请贵单位尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

青岛英基特机械有限公司

2019年09月20日

附件1  营业执照

附件2  备案证明

附件3  租赁合同

附件4 土地证明

附件5  噪声监测报告

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区四至关系图

附图4  厂区平面布置图

附图5  生产车间平面布置图

附图6  卫生防护距离包络线图

附图7  项目生态红线图

# Text boxes

工程准备

场地平整

土石方工程

土建工程

设备安装

噪声、扬尘、尾气、固废

噪声、扬尘、尾气、废水、固废

噪声、固废

噪声、扬尘、废水、建筑垃圾

整理撤场

噪声、固废、废气

噪声

有机废气、噪声、固废

破损件补漆

组装

成品

包装

成品

外购配件

外购板、铝材

机加工

焊接

抛丸

颗粒物、

噪声、

固废

焊接烟尘、

噪声、

固废

喷塑粉尘、

噪声、

抛丸粉尘、

噪声、固废

颗粒物、噪声、固废

噪声

木板

下料

打磨

喷塑

固化

组装

包装

成品

木箱

有机废气、SO2、NOX、烟尘

装订

固废

噪声、

液化石油气加热

木材下料粉尘

激光切割、等离子切割烟尘

切割机下方设封闭罩，密闭集气管道收集

焊接烟尘

抛丸粉尘

焊接工位上方设集气罩收集

设备密闭，密闭集气管道收集

手工喷塑粉尘

自动喷塑粉尘

喷塑室自带滤芯除尘器

喷粉室自带二级旋风除尘器

布袋除尘器

排气筒P1

下料工序设吸尘风管，上方设集气罩收集

喷塑房门口敞开，门口上方设集气罩，喷塑室内设密闭集气管道收集

喷塑室半密闭，进出口上方设集气罩，密闭集气管道收集

自动生产线固化室

塑粉固化有机废气（含石油气燃烧废气，经2#低氮燃烧器处理）

调漆、喷漆、晾干有机废气

手工固化室密闭，工件进入后关闭室门，泄压阀口上方设集气罩

自动固化室半密闭，（进出口上半部分密闭，下半部分进出工件，进出口上方设集气罩）

喷漆房密闭，微负压设置，密闭集气管道收集

过滤棉吸附装置

冷却塔

UV光解+活性炭

排气筒P2

手工固化室塑粉固化有机废气

（含石油气燃烧废气，经1#低氮燃烧器处理）

设备自带布袋除尘器

项目所在地

青岛鲁星食品有限公司

青岛华诺脉暖日用品有限公司

青岛旭润花生制品有限公司

闲置厂房

青岛英基特机械有限公司

河头店镇政府（SW，450m）

河头店镇龙泉湖益民中学（SW，1320m）

泥湾头村

（SW，1200m）

河头店镇中心医院（W，580m）

高格庄水库水源准保护区

(W，610m)

高格庄水库

（SW，1100m））

潴河

(NW，1100m)

本项目

1000m

小里庄村

（NW，1340m）

高格庄村

（SW，2100m）

东大寨村

（NE，2300m）

何家屯村

（N，1802m）

杨家屯村

（NE，1902m）

河头店镇

（N，530m）

东野渚泊村

（SE，1000m）

西野渚泊村

（SE，700m）

附图3   项目周边敏感目标分布图

休息室

排气筒（P2）

排气筒（P1）

工具室

生产车间

办公室

原料仓库

固废间

危废间

门卫室

配电室

20m

排气筒（P1）

排气筒（P2）

抛丸机（2台）

激光、等离子切割区

手工固化室

手工喷塑房

机加工区

燃烧机

焊接区

生产车间

燃烧机

自动喷塑室

自动固化室

自动喷塑固化线

木材下料区

喷漆房

调漆区

生产车间（拟建）

生产车间卫生防护距离包络线

100m

项目厂区

项目所在地