建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程

建设单位：山西华电应县新能源有限公司

编制单位：北京中企安信环境科技有限公司

制编日期   2020年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程》

修改说明

2020年1月12日在朔州市主持召开了《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程环境影响报告表》技术审查会。形成技术审查意见，评价单位根据技术审查意见对环评报告进行了修改和完善，修改说明如下：

1、完善评价依据，增加《电磁环境控制限值》。

P9已完善了评价依据，增加了《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

- 完善辐射环境影响类比分析中的可比性说明，重点关注变压器的数量的可比性。

P34完善了辐射环境影响类比分析中的可比性说明，重点关注了变压器的数量的可比性。

类比对象选取了遂川清秀风电场配套110kV升压站工程作为类比测试对象。遂川清秀风电场110kV变电站位于江西省遂川县与湖南省桂东县交界处，站址四周地势开阔，工程内容为：新建1×50MVA主变，电压等级110kV。变压站所处地区电场强度低，周围无强无线电发射源。

测试时监测点高度为1.5m，气象条件为阴天，气温11.5-12.1℃，相对湿度为57.2-59.6%。测试时变压站主变的工况为：2019年11月3日，主变电流34.30A，电压113.95kV。2019年11月4日，主变电流34.30A，电压113.95kV。

该变压站站址周边环境，电压等级及主变布置方式等条件与本项目升压站基本相同，变压器数量和本项目相同，本项目主变规模与类比变电站监测期间的规模相同，因此选择其作为本项目的类比变电站是可行的，并且结果是较为保守的。

- 补充建设项目环评审批基础信息表中有关内容。

已补充建设项目环评审批基础信息表中有关内容。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西华电应县新能源有限公司 |
| 法人代表 | 郝增铃 | 联系人 | 张玲玲 |
| 通讯地址 | 山西省朔州市应县南泉乡孙家窑村 |
| 联系电话 | 18834910115 | 传真 | -- | 邮政编码 | 037606 |
| 建设地点 | 山西省朔州市应县南泉乡孙家窑村东侧1100m处 |
| 立项审批部门 | 山西省发展和改革委员会 | 批准文号 | 晋发改新能源发[2017]162号 |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4420电力供应 |
| 占地面积 （平方米） | 5022 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 2157.28 （升压站工程） | 环保投资 （万元） | 157 | 环保投资占总投资比例 | 7.28% |
| 评价经费 (万元) | 3 | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 一、前言 1.项目建设背景 2017年3月17日，山西省发展和改革委员会晋发改新能源发[2017]162号文件将“山西华电朔州应县梨树坪风电项目”列入2018年风电开发建设项目，建设规模为50MW，项目单位为华电国际电力股份有限公司。 华电国际电力股份有限公司于2009年4月27日在山西省太原市注册设立山西茂华能源投资有限公司，为华电国际全资子公司，负责“山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目”的前期手续办理等工作。2017年9月28日，朔州市环境保护局以朔环审【2017】49号文对“山西茂华能源投资有限公司山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目环境影响报告书”进行了批复。原山西省环境保护厅以晋环审批函【2017】321号文对“山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目220kV升压站工程环境影响报告表”进行了批复。根据环评报告及其环评批复，山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目采用25台WTG1-2000型风力发电机组，配备建设25台35KV的干式变压器，并建设一座220KV升压站。场址范围东至应县白马石乡小石峪—洪水河、南至应县—代县交界、西至应县与山阴交界的南部山区，北至西窑村。 在取得环评批复后，应县文物局在进行文物调查时发现，原有环评所选25个机位中大部分机位在明代古长城550m范围内（保护范围50m+建设控制地带500m），所以建设单位对风电场设计方案进行了调整，调整内容如下：①风电场范围：风电场范围整体向东调整。②风机数量和位置：风机数量变更为19台，其中单机容量为2.65MW的风力发电机组18台，单机容量为2.3MW的风力发电机组1台，装机总容量仍为50MW，并配备建设19台35kV的油浸式变压器。调整风机位置，避开文物保护范围和建设控制地带。③升压站：升压站规模由原来的220kV变更为110kV，位置由原来的土巷村西侧310m处调整为孙家窑村东侧1100m处。 根据环境保护部办公厅文件（环办【2015】52号）的规定：根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。项目装机总容量不变，但风电场范围、风机数量和位置以及升压站位置、规模均发生重大变动，环境影响发生显著变化，因此界定该项目属于重大变动。 为此，华电国际电力股份有限公司于2019年7月29日在山西省朔州市应县注册设立山西华电应县新能源有限公司，为华电国际全资子公司，负责“山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更”的前期手续办理等工作。2019年10月30日，朔州市生态环境局以朔环审【2019】42号文对“山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书”进行了批复。工程变更后环评建设内容包括：18台单机容量为2.65MW的 WTG1-2650型风力发电机组以及1台单机容量为2.3MW的WTG1-2300型风力发电机组、箱变基础构筑物和安装、建设1座110kV升压站、集电线路、施工检修道路、辅助、公用、环保工程，升压站生活污水经0.5m3/h地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于站内绿化浇灌，道路喷洒等用水，冬季生活污水处理后存储于300m3集水池中不外排，设置1座50m3事故油池，废旧铅蓄电池等危废规范收集在30m2危废暂存间，工程环境影响评价内容不包括升压站电磁辐射的环境影响评价。 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更规划总装机容量50MW。本风电场的选址符合当地城乡建设的总体规划、土地利用等有关要求，具有规模开发的优势和效益，风机集中布置，分散送出原则，本工程新建一座110kV升压站，建设安装1台50MVA主变压器，最终以1回110kV架空线路接入220kV石店变电站的110kV母线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定及要求，50MW风电项目配套建设的110kV升压站应进行电磁辐射环境影响评价工作，编制环境影响报告表。因此建设单位于2019年4月26日委托北京中企安信环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本报告为项目的110kV升压站的电磁辐射环境影响评价，不包括风电场场外输电线路工程的电磁辐射影响评价。 接受委托后，评价单位组织环评项目组技术人员赴现场进行调研，项目未开工建设。通过了解本项目的建设内容，收集了有关资料。升压站建设的废水、噪声、固体废物、生态环境等内容已由风电建设项目环境影响报告书进行评价，2019年10月30日朔州市生态环境局以朔环审【2019】42号文对工程进行了批复。本次评价对工程环评中关于升压站建设部分进行回顾性评价，针对升压站的电磁辐射进行环境影响评价，不包括风电场场外输电线路工程的电磁辐射影响评价。在相关工作的基础上，编制完成了《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程环境影响报告表》（报审本）。 2020年1月12日在朔州市主持召开了《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程环境影响报告表》技术审查会。形成技术审查意见，评价单位根据技术审查意见对环评报告进行了修改和完善，最终编制完成了《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程环境影响报告表》（报批本）。 现将报告提交建设单位，报请环保主管部门审批。 2.建设项目“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单就是规划环境准入负面清单。 生态保护红线：山西省生态保护红线尚未公布，对照《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态红线，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。本项目不涉及生态保护红线目标对象，满足生态红线保护要求。 本项目为输变电工程，为公共、基础设施建设项目，已取得应县相关部门的的同意，在采取环保措施后，对区域的生态功能和生态保护对象影响较小，本项目建设不违背生态保护红线要求。 环境质量底线：根据升压站站址处现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度均能达到相应标准要求；升压站工频电场、工频磁感应强度均能做到达标排放，项目建设对生态影响较小，对当地环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 资源利用上线：本项目为供电项目，无用电能源消耗，项目的建设可以缓解当地供电压力，提高当地供电能力和供电可靠性，符合电力资源利用上线的要求。 环境准入负面清单：本项目为110kV输变电工程，为国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”的“电网改造与建设”项目，因此本工程的建设符合国家的产业政策。本项目的建设符合环境准入负面清单的要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3.产业政策及规划要求回顾性分析 （1）与国家产业政策的符合性 本工程为110kV升压站工程，为国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”的“电网改造与建设”项目，因此本工程的建设符合国家的产业政策。 （2）与规划的符合性 山西省发展和改革委员会于2017年3月17日以晋发改新能源发[2017]162号文“关于下达山西省晋北三市2018年底建成投运风电项目开发建设方案的通知”将本项目规划的50MW装机容量列入风电开发建设方案。朔州市发展和改革局以朔发改审办发[2017]57号文对项目进行了核准。本项目符合山西省能源发展规划。 本工程选址已取得朔州市规划和自然资源局等相关部门的同意，其建设符合当地发展规划的要求。 工程内容及规模 1.工程概况 （1）升压站地理位置及建设情况 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程位于孙家窑村东侧1100m处，布置于风电场中西部的山坡上，距风电场边界4000m。地势东北高西南低，站址高程约 1560m（1985国家高程基准），站址区域现状为荒草地。站址区域可利用场地南北长约81m，东西宽约62m。可满足本工程110kV升压站的布置需要。 升压站地理位置及周边关系图见附图1。 （2）升压站的建设规模 ①主变规模1×50MVA主变压器，电压等级110/35kV，户外布置。 ②出线规模与接线形式： 110kV最终出线1回。 35kV进线2回。 无功补偿：主变压器装设电容器容量±11Mvar。 （3）建设的工程内容 本工程规划在升压站内建设综合楼、电气楼、水泵房、门卫、主变设备基础、主变架构，SVG设备基础。 本工程组成详见表1。 表1 本工程建设规模一览表 项目名称 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程 建设单位 山西华电应县新能源有限公司 工程设计单位 山东恒力新能源工程有限公司 电压等级 110kV 工程地理位置 南泉乡孙家窑村东侧1100m处的山坡上 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程 名称 内容 规格及型号 主体工程 生产综合楼 单层框架建筑物，平面轴线尺寸35.7×15m。布 置有控制室、消防控制室、电工试验室、会议室、办公室、宿舍、卫生间等，层高3.6m；总建筑面积为567.4m2。 电气楼 单层框架建筑物，平面轴线尺寸 21.6×17.7m。布置有35kV配电室、站用变室、SVG室、继保室等，层高5.4m；总建筑面积为404.6m2 。 主变压器 1×50MVA 110kV配电装置 出线1回 35kV配电装置 建设一套35kV配电装置，进线2回 配套工程 水泵房 单层框架建筑物，平面轴线尺寸18.6×6m。布置有车库、生活水泵房、消防水泵房，层高3.6m；总建筑面积为124.7m2 。 门卫 单层砌体建筑物，平面轴线尺寸9.9×6.6m。布置有警卫室、休息室、卫生间、危废间，层高 3.6m；总建筑面积为76m2。 无功补偿 35kV动态无功补偿装置SVG，容量±11Mvar 计算机控制系统 1套 依托工程 临时施工场地 升压站的建设将依托于风电场的临时施工场地 公用工程 水源 水车从邻近村庄运输 电源 施工电源拟从附近村庄（孙家窑村）现有10kV输电线路引接。施工结束后作为升压站备用电源。 采暖 升压站采用电暖。 环保工程 生活污水处理 建设0.5m3/h地埋式一体化污水处理设施和300m3集水池。 事故油池 建设50m3事故油池。 危废暂存间 升压站内设一座30m2危废暂存间，废旧蓄电池采用PVC盒收集于危废暂存间，委托有资质的单位处置 站内绿化 采取种草措施进行绿化，站区绿化面积为200m2。 升压站内的主要生产设备设施分别见表2。 表2 本工程升压站内主要设备设施一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 主变部分 1 主变压器 SZ11-50000/110 115±8×1.25%/37/10.5 Ud=10.5% YN，Yn0+d 台 1 2 中性点接地装置 THT-ZJB-220，含隔离开关、电流互感器和间隙 套 1 110kV GIS 3.1 断路器 1250A 40kA/3s 125kA 附电动弹簧机构 台 1 3.2 隔离开关 双接地，双柱水平旋转式 1250A 40kA/3s 125kA 附电动操作机构 组 2 3.3 电流互感器 400～800/1A，0.2S/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 台 3 3.4 电压互感器 电容式电压互感器 110//0.1//0.1//0.1//0.1kV 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P 50/50/50/100VA 只 3 3.5 氧化锌避雷器 102/266kV 10kA；户外型 台 3 3.6 带电显示器 只 1 4 绝缘子串 11（XWP8-70） 套 6 35 kV设备 6 35kV 高压开 关柜 KYN61-40.5，电压互感器柜 面 1 7 35kV 高压开 关柜 KYN61-40.5，SVG出线柜SF6断路器 面 1 8 35kV 高压开 关柜 KYN61-40.5，风机进线柜 面 2 9 35kV 高压开 关柜 KYN61-40.5，主变进线柜 面 1 10 35kV 高压开 关柜 KYN61-40.5，站用变进线柜 面 1 11 站用变 S11-315/37 315kVA 面 1 12 绝缘管母 1250A/35 m 60 13 SVG无功补偿 装置 ±11Mvar 包含：功率柜、控制柜、变压器及其连接导 线等附件；以及 SVG 预装箱 套 1 （4）升压站总平面布置 本工程110kV升压站拟建于风电场区域的中西部，建设地点位于南泉乡孙家窑村东侧1100m处，规划主变容量为50MVA，建设1×50MVA主变。占地面积为5022m2。升压站内设生产综合楼、电气楼、附属用房以及各项辅助构筑物。 生产区位于西侧，生活区位于东侧，向北出线，由南进站。升压站出入口设在围墙南侧。综合楼布置在站区东侧，生活消防水泵房、污水处理设施、等各项辅助建构筑物布置在站区东侧。危废暂存间布置在站区东南角。站区西北面布置110kV配电装置及110kV配电构支架。站区西侧中部布置主变压器、SVG连接变及事故油池，站区西侧南部布置电气楼，各个区间均有站内道路沟通。进站道路自站区南侧的既有道路上引接。进站道路采用公路型混凝土路面，路面宽为4.5m，路基宽度5.5m。 升压站技术指标见表3。升压站平面布置图见附图2。 表3 升压站技术指标 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 1 升压站占地面积 m2 5022 2 进站道路占地面积 m2 643.5 3 站内道路及地坪面积 m2 1138 4 围墙长度 m 286 5 绿地面积 m2 200 6 绿地系数 ％ 3.98 表4 主要建筑物占地一览表 序号 项 目 名 称 单 位 建筑面积 1 生产综合楼（1层） m2 567.4 2 电气楼（1层） m2 404.6 3 水泵房 m2 124.7 4 门卫 m2 76 三、编制依据 3.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月起施行； （3）中华人民共和国国务院令第682号,《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日)； （4）中华人民共和国环境保护部，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）； （5）国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 3.2 技术规程、评价标准和导则 （1）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）； （2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （3）《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。 3.3 与项目有关的文件和设计资料 （1）项目可行性研究报告，山东恒力新能源工程有限公司； （2）《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》及批复； （3）环境影响评价委托书。 3.4 评价等级、范围、因子 ⑴ 评价因子 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）4.4规定，确定本项目评价因子见表5。 表5 工程评价因子 评价阶段 评价项目 现状评价因子 预测评价因子 运行阶段 电磁环境 工频电场、工频磁感应强度 工频电场、工频磁感应强度 ⑵评价等级 按照《环境影响评价技术导则--输变电工程》HJ24-2014规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表6。 表6 电磁环境影响评价工作等级 分类 电压 等级 工程名称 条件 评价工作 等级 本项目 定级 交流电 110kV 升压站 110kV户外 二级 二级 本项目拟建升压站为110kV户外升压站，故评价等级为二级评价。 ⑶ 评价范围 表7 工程项目评价范围 工程名称 电压等级 评价项目 评价范围 升压站 110kV交流电 电磁环境 站界外30m范围内区域 四、升压站环保设施回顾性分析 升压站运行过程中，不产生废气、废水和废渣，对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生一定的噪声、少量生活污水以及变压器事故状况可能产生的少量废油。因此，通过采取相应的环境保护措施，本项目可满足环保工程的基本要求。 升压站工程投资预计为2157.28万元，升压站工程的环保投资为157万元，占升压站工程投资的总投资额的7.28%，环保投资明细见表8。 表8 工程环保投资一览表 项 目 投资（万元） 废 水 一体化污水处理设施（含300m3集水池） 30 废 油 50m3事故油池 15 危险废物 危废暂存间 15 生态恢复及水土保持 升压站绿化 1 升压站的水土保持工程费用 （不含风电场其他区域的植被恢复费用） 96 合 计 157 升压站项目总投资 2157.28 环保投资占项目总投资的比例 7.28 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 因涉密，删除

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(辐射环境)： 因涉密，删除

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过现场调查，本工程拟建110kV升压站电磁辐射评价范围内无环境保护目标，距离最近的村庄为西侧约1100m处的孙家窑村。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本次评价拟采用以下标准： 电场强度、磁感应强度限值：参照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，电场强度限值以4kV/m作为居民区工频电场场强评价标准，磁感应强度限值以0.1mT作为居民区工频磁感应强度的评价标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 电场强度、磁感应强度限值：参照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，电场强度限值以4kV/m作为居民区工频电场场强评价标准，磁感应强度限值以0.1mT作为居民区工频磁感应强度的评价标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行过程中不产生需进行总量控制的污染物，不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 施工期工艺流程简述（图示） 图1 升压站施工流程及产污节点示意图 营运期工艺流程简述（图示） 图2 升压站营运期工艺流程及产污节点示意图 二、 主要污染工序 施工期： （1）噪声 110kV升压站项目土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备，如：挖掘机、推土机等，其源强噪声级最大可达到100dB（A）。 （2）生态环境及土地占用 本风电项目110kV升压站站址位于孙家窑村东侧1100m处的坡地上，升压站选址占地面积较小，通过现场的勘查，升压站建设区域的植被类型主要以草本植物为主。 为了不扩大扰动地表的面积，升压站的建设将依托于风电场的临时施工场地，施工场地内包括临时生活区、施工管理区、机械修配及综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、混凝土搅拌站、机械停放场等。施工场地占地为荒草地，施工结束后及时将施工机械撤走，并对施工营地进行地表清理后进行场地平整，对场地通过种植草来恢复植被。 （3）废（污）水 施工期的生活污水主要是施工生活区产生的生活污水。 （4）废气 站址地基开挖、散装水泥和建筑材料运输等施工活动将产生二次扬尘。根据类似工程实地监测资料，在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度不大于3.0mg/m3，对施工区域周围50～100m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300m范围以外的贡献值符合空气质量二级标准。 （5）固体废物 升压站施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾及开挖的土石方。施工期生活垃圾统一收集，及时清运。站址地基开挖的土石方用于回填及升压站周围护坡的建设，基本能够达到土石方平衡。 运营期： （1）电磁影响：工频电场、工频磁感应强度 110kV升压站在运行过程中，升压站周围一定范围会产生一定强度的工频电磁场。 （2）噪声 110kV升压站主要噪声来自于变压器。噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 （3）废水 本期项目定员15人，按每人每天用水50L，废水产生率80%，则生活污水产生量约为0.60m3/d（219.0m3/a）。按照《建筑中水设计规范》(GB 50336-2002)的要求，产生的生活污水经地埋式生活污水一体化处理设施处理（采用生物处理和物化处理相结合的工艺，处理能力为0.5m3/h），经处理后汇入300m3集水池。夏季作为站内绿化浇灌，道路喷洒等用水，不外排；冬季将生活污水储存在集水池中，不外排，不会对环境造成影响。 （4）固体废物 升压站运行期固体废物有： ①升压站主变压器维修产生的废油渣； ②直流系统产生的废旧电池； ③本升压站定员为15人，运行期升压站及综合楼产生的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为2.74t/a。生活垃圾集中后委托环卫部门处置。 （5）环境空气 升压站运行期间不产生空气污染物。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 微量 | 微量 |
| 水污 染物 | 施工期 | BOD5、COD、氨氮、石油类 | 少量 | 经简单沉淀后处理后回用或泼洒抑尘 |
|  | 运营期生活污水 | SS、BOD5 COD、氨氮 | 0.60m3/d | 经一体化生活污水处理设施后用于厂区绿化和道路洒水，不外排。 |
| 工频电场、工频磁场 | 升压站 | 工频电场 | ＜4kV/m | ＜4kV/m |
|  |  | 工频磁感应强度 | ＜0.1mT | ＜0.1mT |
| 固体废物 | 施工期土石方 | -- | -- | 土石方用于回填及升压站的护坡建设，能够达到土石方平衡 |
|  | 生活污染源 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 委托环卫部门处置 |
|  | 升压站 | 废油、废旧铅蓄电池 | 少量 | 交有资质的单位回收处理 |
| 噪声 | 升压站 | 噪声 | 80dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 工程施工期因升压站的场地开挖、平整等施工作业，对升压站的站址区域的植被造成一定的破坏，对站址的生态环境和水土保持产生一定的不利影响。施工完成后通过升压站建设区域的空地区域进行硬化和绿化工作，使得站址区域的生态环境和水土保持得到恢复。由于升压站的建设面积较小，项目建设对周围生态环境影响不明显。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析(回顾性分析) 施工期的环境影响分析已在《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》进行评价，本次评价对其进行回顾性分析。 1.1 施工期环境空气影响分析 （1）升压站施工期空气污染源 升压站施工扬尘主要来自于升压站土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，升压站基础开挖和土石方运输，都会产生扬尘污染，特别是本工程区域降水稀少、气候干燥，若遇大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。 （2）升压站施工期拟采取的环保措施 ①施工单位应文明施工，加强和完善施工期的环境管理和环境监理工作。 ②施工时，应相对集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声；此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。 ③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制。 （3）升压站在施工环境空气影响分析 升压站施工时在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的扬尘不会对周围大气环境产生不良影响。 1.2 施工废污水环境影响分析 （1）升压站施工期废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和施工废水，由于施工期的施工人员较小，施工期产生的生活污水较少，施工期产生的生活污水经设置沉淀池处理用于施工区域的洒水。 （2）升压站施工期拟采取的环保措施 ①施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理，然后进行回用，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。 ②对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 （3）升压站施工期废污水影响分析 升压站施工时在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 1.3 施工固体废弃物环境影响分析 （1）升压站施工期固体废弃物污染源 施工期固体废弃物主要为施工产生的弃土、弃渣、以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃土弃渣、若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环保措施及效果 升压站施工为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，生活垃圾及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。升压站开挖的土石方用于回填及站址周围护坡的建设。 （3）升压站施工期固体废弃物影响分析 在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生影响。 1.4 施工期生态环境影响及生态恢复分析 （1）升压站施工期生态环境污染源 施工期对生态环境的影响主要表现在对土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面。 （2）拟采取的环保措施及效果 升压站选址占地面积较小，通过现场的勘查，升压站建设区域的植被类型主要以草本植物为主。施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。所有临时占地均应进行地貌及植被恢复。 升压站的建设将依托于风电场的临时施工场地，占地5022m2，占地类型为荒草地和裸地。生态防护和恢复措施：表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将剥离土还原作为植被恢复及绿化用土，保护地表熟土资源不流失，不浪费。 临时措施：在施工临建区设置临时排水沟连接天然排水沟道。场内物料堆存区全封闭。 植物措施：临时施工场地占地采用柠条和草木樨混交的方式对临时占用的荒草地进行还原性恢复。 （3）升压站施工期生态环境影响分析 在采取上述环保措施的基础上，施工期不会对生态环境产生较大影响。 1.5 施工期声环境影响 （1）升压站施工噪声水平类比调查 升压站施工时场地平坦，且机械设备大多露天作业，声传播条件很好。升压站施工期机械运行将产生噪声，根据同类升压站施工所使用的设备噪声源水平类比调查，其中主要施工机械噪声水平如下表12所示。 表12 主要施工机械噪声水平及场界噪声限值 dB（A） 设备名称 距设备距离（m） 噪声源 场界噪声限值（GB12523-2011） 昼间 夜间 灌桩机 5～7 99 70 55 推土机、挖土机 1～2 91 搅拌机 1～2 87 电锯、电刨 1 99 （2）升压站施工噪声预测计算模式 计算某个声源在预测点的A声级 LA(r)= LWA(r0)－20 lg（r/ r0）－△LA 式中：LA(r)——点声源在预测点产生的A声级； LWA(r0)——参考位置r0处的A声级； r ——预测点距声源的距离，m； r0 ——参考位置距声源的距离，m； △LA——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量等，本次评价△LA值取5dB（A）。 （3）施工噪声预测计算结果与分析 根据升压站的平面布置和施工使用情况，利用表12中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数，根据上式中的施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源不同距离出的施工噪声水平预测结果如表13所列。 表13 距声源不同距离施工噪声水平 施工阶段 施工机械 声源（dB） 5m 10m 20m 30m 40m 50m 80m 100m 150m 200m 打桩 灌装机 99 94 88 82 79 76 74 70 68 64 62 结构 搅拌机 87 78 62 56 53 50 48 44 42 39 36 土石方 挖、推土机 91 72 66 60 57 54 52 48 46 42 40 结构装修 电锯电刨 99 80 74 68 65 62 60 56 54 50 48 （4）升压站施工噪声影响预测分析 由表13可知，在使用推土机、挖土机、搅拌机、灌桩机、电锯和电刨时，白天分别在距离声源10m、10m、10m、80m、20m时满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。因此，本项目升压站距离最近的村庄为1100m，施工期间不会对该区域的村庄声环境产生明显不利的影响。同时，环评要求夜间施工必须停止使用推土机、挖土机、灌桩机、电锯和电刨等高噪声施工机械，若因工序需要连续作业，必须取得环保部门的临时许可证，方可进行施工。 （5）施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。 运营期环境影响分析 运营期主要污染因子：工频电场、工频磁场、噪声、职工生活期间产生的生活污水以及固体废物。 运营期的噪声、生活污水以及固体废物环境影响分析已在《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》进行评价，本次评价对其进行回顾性分析。评价主要对升压站产生的工频电场和工频磁场进行环境影响分析。 2.1声环境影响回顾性分析 本期工程新建一座110kV升压站，建设安装1台50MVA主变压器，最终以一回110kV线路接入220kV石店变电站110kV母线。本次评价按风电场升压站（1×50MVA）主变全部建成后的噪声影响进行分析。 升压站的噪声主要来源于站内变压器的噪声。变压器内的硅钢片，磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。参照变压器声级标准，50MVA变压器的噪声声功率按80dB(A)考虑。 按点声源的A声功率级，声源处于半自由空间，则其距离衰减公式： Lp(r)=LWA-20lgr-8 式中：Lp(r)－距声源r处声压级，dB(A)； LWA－点声源的A声功率级，dB(A)； 本工程1台主变，由升压站平面布置图可知，r东站界=59.6m，r南站界=32.4m，r西站界=22.4m，r北站界=48.6m。 表14给出了升压站厂界噪声的预测值。 表14 110kV升压站厂界噪声预测结果 时间 位置 贡献值 标准值 达标情况 昼间 东厂界 36.50 55 达标 西厂界 42.50 55 达标 南厂界 41.79 55 达标 北厂界 38.27 55 达标 夜间 东厂界 36.50 45 达标 西厂界 42.50 45 达标 南厂界 41.79 45 达标 北厂界 38.27 45 达标 从表12可知，本项目升压站运行期厂界昼、夜间噪声贡献值为36.50~42.50dB（A），噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类区标准要求。距离本项目升压站站址最近的村庄为孙家窑村，位于升压站西北1100m。可见，升压站建成后对附近村庄声环境质量现状基本不产生影响。 2.2生活污水回顾性分析 根据《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》及批复：升压站产生的生活污水经地埋式生活污水一体化处理设施处理（处理能力为0.5m3/h），经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中绿化用水指标，处理后的达标水汇入300m3集水池。夏季作为站内绿化浇灌，道路喷洒等用水，不外排；冬季将生活污水储存在集水池中，不外排， 污水处理工艺见图3。 本升压站建成后总定员15人，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），用水定额为40L/人•d，则产生的生活污水量为0.6m3/d，集水池的设计容量按生活污水5个月的集水量计算，并考虑预留30%的余量，合计为117m3。故升压站设置300m3的生活污水集水池，污水处理设施处理能力以及集水池的规模能够满足规划工程的需要。 2.3 固体废物回顾性分析 根据《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》及批复： 生活垃圾集中收集后送当地环卫部门统一处理。主变压器产生的废油由一座50m3的事故油池收集，委托有资质的单位处置；废铅蓄电池暂存于危废暂存间（30m2），委托有资质的单位处置。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）6.7.8 条规定：户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油重的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的贮油设施，并设置油水分离装置。 本项目升压站内共设置1台50MVA主变，其中主变的矿物油大约16t，矿物油的密度按照0.89t/m3计算，共计约合18m3的矿物油，再按照100%的容量来设计，则容积为18m3，因此升压站建设1座50m3的事故油池，可以满足事故状态下对废矿物油的应急收集，容量的设置是合理可行的。 2.4 电磁环境影响分析 电磁场由升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生。由于导体内部带有电荷而在周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场，称之为工频电磁场。工频电磁场是一种极低频率的电磁场，也是一种准静态场，我国工频为50Hz。 本110kV升压站拟建于风电场区域中西部，建设地点位于建设地点位于朔州市应县南泉乡孙家窑村东侧1100m处坡地上。本次评价按升压站1×50MVA主变建成后进行分析。 按照《环境影响评价技术导则--输变电工程》（HJ24-2014）规定，本项目电磁环境影响评价工作采用类比的方法进行预测。 类比对象选取了遂川清秀风电场配套110kV升压站工程作为类比测试对象。遂川清秀风电场110kV变电站位于江西省遂川县与湖南省桂东县交界处，站址四周地势开阔，工程内容为：新建1×50MVA主变，电压等级110kV。变压站所处地区电场强度低，周围无强无线电发射源。 测试时监测点高度为1.5m，气象条件为阴天，气温11.5-12.1℃，相对湿度为57.2-59.6%。测试时变压站主变的工况为：2019年11月3日，主变电流34.30A，电压113.95kV。2019年11月4日，主变电流34.30A，电压113.95kV。 该变压站站址周边环境，电压等级及主变布置方式等条件与本项目升压站基本相同，变压器数量和本项目相同，本项目主变规模与类比变电站监测期间的规模相同，因此选择其作为本项目的类比变电站是可行的，并且结果是较为保守的。类比站与本风电场升压站的情况对比具体见表15，电磁场强测试数据见表16。 表15 本升压站与类比站的情况对比一览表 类比条件 本升压站 遂川清秀风电场110kV变电站 地理位置 朔州应县 江西省遂川县与湖南省桂东县交界处 站址环境 四周开阔 四周开阔 主变布置 户外，站区南侧 户外，站区南侧 主变容量 1×50MVA 1×50MVA 表16 遂川清秀风电场110kV变电站电磁场强测试数据 监测 时间 监测 点位 距围墙距离 工频电场强度 （V/m） 工频磁感应强度 （×10-3mT） 2019年11月3日 1# 东侧围墙外5m处 35.88 0.0876 2# 南侧围墙外5m处 336.37 0.3701 3# 西侧围墙外5m处 5.51 0.0291 4# 北侧围墙外5m处 1.71 0.0202 2019年11月4日 1# 东侧围墙外5m处 37.06 0.0843 2# 南侧围墙外5m处 483.88 0.3746 3# 西侧围墙外5m处 4.08 0.0354 4# 北侧围墙外5m处 1.76 0.0215 根据电磁场类比分析，表16可以看出，110kV变压站场界电场强度为1.71~483.88V/m，最大值远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m度）。厂界磁感应强度为0.0202×10-3~0.3746×10-3mT，最大值远低于磁感强度对公众全天辐射的工频限值评价标准值0.1mT。因此，110kV变电所的电磁辐射对周围环境影响甚小。 本项目升压站电磁辐射对环境的影响类比于类比对象遂川清秀风电场110kV变电站。根据类比分析结果可知，本工程升压站建设对周围环境的电磁影响满足评价标准要求。 环境管理及监测计划 3.1 施工期环境管理 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： ①工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ②施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《土地法》、《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ③环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 3.2 运营期环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： ①负责办理建设项目的环保验收手续。 ②制定建设项目环保管理工作内容。 ③检查、监督项目各项环保措施的落实情况。 ④组织实施环境监测计划。 3.3 环境监测 ①环境监测内容 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段本项目尚未配置监测机构。本项目环境监测委托有资质单位进行监测。 本次评价的环境监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），设置如下： 表17 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 电磁环境 主变 站界四周 工频电场强度、工频磁感应强度 每年监测一次 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众工频电场强度控制限值 ②监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 表18给出了本工程污染源排放清单。 表18 本项目污染源排放清单 时间 类型 污染源 污染防治措施及处理效果 标准 施 工 期 生 态 升压站区 升压站内空地硬化，在站区未被硬化的裸露地表及围墙附近采用草灌和种植观景树相结合的立体式防护体系。升压站绿化面积200m2。 建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类（HJ/T 394—2007） 进站道路 道路两侧修建排水沟，道路开挖造成的高陡边坡，应采取砌护措施。施工结束后临时用地恢复植被。 运 营 期 噪声 升压站主变 选用低噪设备、合理布置等措施。 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 废水 生活污水 经地埋式污水处理设施(处理能力0.5m3/h)处理和集水池(容积300m3)收集后用于绿化浇灌和厂区道路洒水，不外排。 集水池防渗等级执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的P8标准。 全部综合利用不外排、无污水排放口 固废 生活垃圾 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 合理处置 废油 本项目变压器检修产生的废油和事故油池的废油交有资质的单位回收处理。 主变设事故油池(容积50m3)的防渗等级执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的P8标准。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 废旧铅蓄电池 暂存于危废暂存间，送往有资质的单位进行处理。 危废暂存间 站内设置30m2危废暂存间，对升压站运行产生的废蓄电池进行暂存。 地面防渗等级执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的P8标准。 电磁 电磁 定期进行监测 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众工频电场强度控制限值

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 加强环境管理、定期洒水等 | 对周围环境影响很小 |
|  | 运营期 | -- | -- | -- |
| 水污染物 | 施工期 | BOD5、COD、氨氮、石油类 | 施工废水，经简单沉淀后处理后回用或泼洒抑尘 | 合理处置 |
|  | 运营期 | SS、BOD5、COD | 生活污水经一体化生活污水处理设施后用于厂区绿化和道路洒水 | 不外排 |
| 工频电场、工频磁场 | 升压站 | 工频电场 工频磁场 | 合理布置，距离衰减、配电装置室内布置等措施 | 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)工频电场：＜4kV/m 工频磁场：＜0.1mT |
| 固体 废物 | 施工期 | 废弃土石方等 | 用于回填及站址周围护坡的建设 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后送当地环卫部门统一处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 集中收集后送当地环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 变压器检修、事故废油 | 新建1座50m3事故油池收集，委托有资质单位回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  |  | 废旧铅蓄电池 | 暂存于30m2危废暂存间，委托有资质单位统一处理 |  |
| 噪声 | 升压站 | 噪声 | 合理布置、采用低噪声设备 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）1类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程110kV升压站建设地点位于南泉乡孙家窑村东侧1100m处的坡地上。施工期因升压站的场地开挖、平整等施工作业，对升压站的站址区域的植被造成一定的破坏，对站址的生态环境和水土保持产生一定的不利影响。施工完成后通过升压站建设区域的空地区域进行硬化和绿化工作，使得站址区域的生态环境和水土保持得到恢复。由于升压站的建设面积较小，项目建设对周围生态环境影响不明显。 |

# 结论与建议

1.项目概况 山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程总体规划为50MW，本升压站工程为风电场配套工程，升压站按照50MVA容量规划设计，建设安装1台50MVA 主变压器，户外布置，最终以1回110kV架空线路接入220kV石店变电站的110kV母线。 本项目110kV升压站拟建于风电场区域中西部，建设地点位于南泉乡孙家窑村东侧1100m处的坡地上。 2.环境质量现状评价 （1）工频电磁场 由现状调查结果可见，拟建站址处工频电场强度为1.570V/m，工频磁场强度为0.0136μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众工频电场强度控制限值为4kV/m、磁感应强度为0.1mT的控制限值。 （2）生态环境 升压站选址占地面积较小，通过现场的勘查，升压站建设区域的植被类型主要为草本植物，外围分布有农田，典型的农业生态系统，生态系统组成主要以草丛和农业栽培作物为主的生产力低下的植被，区域的环境敏感性较低。 3.污染物排放情况 （1）施工期 本项目施工期排放的污染物主要为：场地施工产生的扬尘等；施工期产生的土石方以及施工人员的生活垃圾。施工人员的生活污水及施工废水；施工期主要噪声源为施工机械设备等；工程占地对生态环境的影响。 （2）运营期 运营期的主要污染物为工频电场、工频磁场、噪声、废油、废旧铅蓄电池、生活污水以及生活垃圾等。 4.环境影响分析及其防治措施 （1）施工期 采取加强环境管理、定期洒水等措施，施工扬尘不会对周围大气环境产生不良影响；在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理，然后进行回用，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响；集中收集后送当地环卫部门统一处理，土石方用于回填及站址周围护坡的建设；施工期因升压站的场地开挖、平整等施工作业，对升压站的站址区域的植被造成破坏，产生不利影响。施工完成后通过升压站建设区域的空地区域进行硬化和绿化工作，使得站址区域的生态环境和水土保持得到恢复。由于升压站的建设面积较小，项目建设对周围生态环境影响不明显。 （2）运营期 ①工频电磁场 根据类比分析，110kV变压站场界电场强度为1.71~483.88V/m，最大值远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m度）。厂界磁感应强度为0.0202×10-3~0.3746×10-3mT，最大值远低于磁感强度对公众全天辐射的工频限值评价标准值0.1mT。 ②噪声 升压站在采取合理布置、采用低噪声设备措施情况下，运行期厂界昼、夜间噪声贡献值为36.50~42.50dB（A），噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类区标准要求。 ③固体废物 主变压器事故状态下产生的废旧蓄电池暂存于危废暂存间，事故废油暂存于事故油池，由有资质单位统一回收处理。生活垃圾集中统一回收后交由当地环卫部门处理。 ④水污染物 生活污水经一体化污水处理设施后(处理量0.5m3/h）用于厂区绿化和道路洒水，不外排。 5.环境影响评价结论 综上所述，山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目110kV升压站工程工程施工和项目运行对环境的影响较小，能满足国家相应标准的要求，从环境保护角度考虑，本工程是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 升压站地理位置及周边关系图 附图2 平面布置图 附件1 委托书 附件2 关于下达山西省晋北三市2018年底建成投运风电项目开发建设方案的通知 附件3 项目备案文件 附件4 《山西华电朔州应县梨树坪50MW风电项目变更环境影响报告书》批复 附件5 环境质量现状监测报告 附件6 类比项目电磁辐射监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则的要求进行。