安徽立信印染纺织有限公司

新建投资生产面料基地项目

环境影响报告书

（报批稿）

安徽赛悦环境科技有限公司

二O二O年五月

目录

第一章 概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	3

1.3分析判定相关情况	3

1.4环境影响评价的工作过程	5

1.5环境影响报告书主要结论	5

第二章 总  则	6

2.1评价目的及指导思想	6

2.2评价依据	7

2.3评价工作等级	12

2.4评价执行标准	17

2.5评价内容及评价重点	23

2.6评价时段	23

2.7产业政策相符性分析	23

2.8规划选址符合性分析	23

2.9相关环保政策符合性分析	29

2.10“三线一单”分析	34

2.11环境保护目标	37

第三章 建设项目工程分析	39

3.1项目建设厂区概况	39

3.2建设项目概况	42

3.3工程分析	52

3.4清洁生产分析	85

第四章 环境现状调查与评价	90

4.1自然环境现状	90

4.2环境质量现状评价	92

第五章 环境影响预测与评价	111

5.1施工期环境影响分析	111

5.2运营期环境影响分析	117

5.3环境风险分析	154

第六章 环境保护措施及可行性论证	165

6.1施工期污染防治对策	165

6.2废气污染防治措施	168

6.3废水污染防治措施	175

6.4噪声污染防治措施	180

6.5固体废物污染防治措施	180

6.6地下水污染防治措施	182

6.7土壤污染防治措施	186

6.8环境风险防范及应急处置措施	189

6.9环保投资及主要环保设施	191

第七章 环境影响经济损益分析	193

7.1经济效益分析	193

7.2社会效益分析	193

7.3环境经济损益分析	193

7.4小结	196

第八章 环境管理与监测计划	197

8.1环境管理目的	197

8.2环境管理机构	197

8.3本项目与租赁企业相关环保责任划分	198

8.4环境监测	201

8.5总量指标	205

8.6排污许可证制度	206

8.7污染物排放管理	207

8.8“三同时”验收	211

第九章 结 论	213

9.1工程概况	213

9.2环境质量现状评价	213

9.3产业政策相符性分析	214

9.4环境影响分析结论	214

9.5环境经济损益分析	222

9.6环境管理与监测计划	223

9.7结论	223

9.8建议	223

附件：

1、环评委托书

2、备案批复信息表

3、检测报告

4、租赁协议

5、土地证明

6、望江经济开发区规划环评批复文件

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 第一章 概述

## 1.1项目由来

一、项目建设情况以及与租赁公司情况

安徽立信印染纺织有限公司拟投资94305万元新建投资生产面料基地项目，项目选址位于安徽望江经济开发区，项目建成后年水洗普通服装13500万套、砂（水）洗牛仔类服装13500万套、织布27150吨、布匹水洗40800吨。该项目已经望江县发展和改革委员会备案（项目代码2019-340827-17-03-028734）。

本次项目利用安徽美亚针纺有限公司厂区建设，安徽美亚针纺有限公司位于望江县经济开发区高士路有东、西两个厂区，其中东侧厂区现有印染车间5座（其中1#印染车间目前尚在生产，2#~5#印染车间闲置）、食堂与倒班楼1座、锅炉房1座、污水处理站1座，西侧厂区现有印染车间2座（6#、7#印染车间，均闲置，其中办公用房位于6#印染车间2楼）。

由于安徽美亚针纺有限公司资金链断裂，企业困境无法解脱，目前安徽美亚针纺有限公司仅有东侧厂区的1#印染车间尚在生产，其余车间均为闲置状态，于2013年向政府提出分割重组，并出租空闲土地、房产，以缓解企业资金压力。

因此安徽立信印染纺织有限公司购置安徽美亚针纺有限公司东、西两个厂区规划的未建设用地，以及租赁安徽美亚针纺有限公司东厂区闲置的厂房（2#~5#印染车间）建设“新建投资生产面料基地项目”。主要建设内容为租赁东侧厂区闲置的2#~5#印染车间作为砂洗车间1~4，并在东侧厂区现有空地上建设漂洗车间1、织布车间、锅炉房以及配套建设污水处理站等附属设施，在西侧厂区现有空地建设砂洗车间5~8（4座）、漂洗车间2、3（2座），租赁安徽美亚针纺有限公司7#印染车间西侧作为漂洗车间4，并配套污水管网等附属设施建设。

待安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目建设完成后，与安徽美亚针纺有限公司为两个独立运行的公司，安徽立信印染纺织有限公司主要进行服装水洗、布匹水洗定型以及织布生产，不涉及印染工艺，安徽美亚针纺有限公司1#印染车间继续进行印染生产。

为了区分安徽立信印染纺织有限公司与安徽美亚针纺有限公司的环保责任，本项目除食堂与倒班楼依托安徽美亚针纺有限公司现有外，其余主体工程、锅炉房以及污水处理站均新建，待本项目建设完成后，安徽立信印染纺织有限公司与安徽美亚针纺有限公司各自承担环保责任。

二、本项目环评编制情况

安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目主要进行服装水洗生产、织布生产以及布匹定型生产。其中服装水洗生产、布匹定型生产属于国民经济行业分类中的C18纺织服装、服饰业，织布生产属于国民经济行业分类中的C1712棉织造加工，项目不涉及印染工艺，不属于印染行业。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，安徽立信印染纺织有限公司于2019年11月委托安徽赛悦环境科技有限公司承担新建投资生产面料基地项目环境影响评价工作。

本项目水洗生产线、布匹水洗、定型生产线属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）中 “七、纺织服装、服饰业”中“21服装制造”的“有湿法印花、染色、水洗工艺的”类别中“有水洗工艺的”，应编制环境影响报告书，织布生产线属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）中。“六、纺织业”中“20纺织品制造”的“其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表，本次按其单项等级最高确定，应编制环境影响报告书。

我单位在接受委托后，通过征求环保主管部门的意见，在收集与本项目相关技术资料、类比调研及现状监测和影响预测的基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了《安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目环境影响报告书》，呈报主管部门审查。

三、望江经济开发区以及本项目依托建设情况

望江经济开发区主导产业为纺织服装业、农产品精深加工业、以金属制品、电动车车辆制造、新能源产业为代表的新兴加工制造业。

根据《安徽望江经济开发区总体发展规划》，望江经济开发区工业用地以一、二类工业为主，严禁高污染项目入驻园区。按照集约高效原则集中布置，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。开发区不得新建含电镀工艺、印染工艺的项目。

本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，主要生产内容为服装水洗、布匹水洗定型以及织布生产，不涉及印染工艺，不属于印染企业，属于望江经济开发区主导产业。

望江经济开发区集中供热工程“望江宁能热电有限公司望江经济开发区热电联产一期项目”已取得安庆市生态环境局关于项目环境影响报告书的审查意见的函，项目一期工程预计2021年建成投产，热电联产一期项目设计蒸汽温度为180℃。

本项目生产过程中需要使用热源的环节为服装退浆、水洗、烘干，布匹水洗、定型工序，其中服装退浆工序需要的温度为30~40℃，水洗温度为40~50℃，烘干为间接加热，温度为75~80℃，布匹水洗温度为40~50℃，布匹定型为间接加热，需要温度为210℃。

本项目预计2022年3月建成投产，由望江经济开发区集中供热工程输出蒸汽温度可知，项目服装退浆、水洗、烘干，布匹水洗可直接利用开发区集中供热。定型工序需要的温度为210℃，开发区集中供热蒸汽不能满足定型温度要求，因此本项建设一台2100万大卡的生物质导热油炉用于定型工序加热，导热油温度可达到300℃，满足定型工序的温度要求。

## 1.2项目特点

（1）项目位于安徽望江经济开发区，租赁安徽美亚针纺有限公司厂区用地及厂房，以及利用购置的安徽美亚针纺有限公司厂区空地新建厂房进行生产，无新增建设用地。项目选址与望江县土地利用总体规划相符；厂区周边主要为其他工业企业，所在区域无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。

（2）将建设项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

## 1.3分析判定相关情况

（1）规划符合性：项目位于安徽望江经济开发区内，项目为新建项目，租赁及购置安徽美亚针纺有限公司厂区用地及厂房，不新增用地，租用厂区用地属于工业工地。拟建项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，将建设项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求；项目生产期间将采用较先进的生产工艺和装备，建设污水处理设施、固废处置设施等环保措施，按相关规定和规范建设安全生产和事故防范系统。项目建设符合《安徽望江经济开发区总体发展规划》、《安徽省望江县县城总体规划（2014~2030）》和《安徽望江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函﹝2014﹞128 号）的要求。

（2）产业政策符合性：将建设项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求，项目也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第122 号）所列的工艺装备和产品。同时项目已取得望江县发展改革管理委员会下达的备案文件通知（备案项目代码：2019-340827-17-03-028734）。因此，项目符合国家和地方产业政策要求。

（3）公众参与符合性：根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4 号）要求，由建设单位完成公众参与工作，通过采取网络公示、登报及现场张贴等形式收集公众意见和建议。公众参与的程序合法性、形式有效性、时间有效性、内容有效性、调查对象代表性、调查结果真实性均符合相关规定和要求。本评价也将采纳公众参与意见，选用合理的治理工艺、环保设施以及风险防范措施，强化环保投入与污染治理，确保达标排放，防止污染事故发生，将环境影响降低到最低程度。

（4）污染物防治措施保障性分析：拟建项目建成投产后，废水主要为生活污水、水洗废水、漂洗废水等。项目产生的水洗废水、漂洗废水经厂区污水处理设施处理后与生活污水经化粪池处理达标后一起排入市政污水管网，最终经望江县污水处理厂处理达标后排入长江；项目选用低噪声设备或有效的消声、隔声等措施减轻对环境的影响； 本项目固体废物可妥善处理处置，不会对环境造成二次污染。在采取以上措施后可保证厂区污染物达标排放，不对环境造成明显影响。

（5）“三线一单”符合性分析：本项目位于安徽望江经济开发区，不在安庆市生态红线区域范围内。拟建项目所在地区环境质量现状良好，拟建项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。项目位于安徽望江经济开发区，已取得望江县发展和改革委员会备案，符合当地产业政策，拟建项目符合当地规划要求，拟建项目建设污染较轻、能耗低，不属于当地禁止的项目，不在生态环境准入清单之列。项目符合《安徽望江经济开发区总体发展规划》的要求。

## 1.4环境影响评价的工作过程

## 1.5环境影响报告书主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境影响角度出发，该项目的建设是可行的。

# 第二章 总  则

## 2.1评价目的及指导思想

### 2.1.1 评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境、社会环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

### 2.1.2 指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016，HJ2.2-2018，HJ2.3-2018，HJ2.4-2009，HJ19-2011、HJ610-2016）和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

## 2.2评价依据

### 2.2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9 号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018 年12 月29 日修订通过，自2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2018年10月26日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日修订通过，自2018年12月29日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日发布， 2016年11月7日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018 年8 月31 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令[2016]第48 号），2018年10月26日修订；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号），2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令[2008]第4 号），2018年10月26日修订；

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号），2005年12月3日；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），2011 年10月17 日；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号），2013 年9月10日；

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号），2015 年4月2日；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]36 号），2016 年5月28日；

（16）《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令第645 号，自2013 年12月7日起施行；

（17）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号），2018 年7月3日。

（18）关于印发《2019 年全国大气污染防治工作要点》的通知（环办大气[2019]16 号），2019 年2月28日；

（19）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院国务院令682 号），2017年10月1日；

（20）《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）》（公告2019 第2 号），2019 年1月21号，

（21）《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限的规定（2019年本）》(皖环函〔2019〕891号)，2019年9月21日。

### 2.2.2部门规章、规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44 号），2017年9月1日；

（2）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第1 号），2018 年4月28日；

（3）《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015 年本）》环境保护部公告2015 年第17号，2015年3月16日；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），2012年7月3日；

（5）《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4 号)，2019 年1 月1 日施行；

（6）《关于加强工业节水工作的意见的通知》（国经贸资源[2000]1015 号），2005 年10月25日；

（7）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134 号），2012 年10月30日；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号），2012年8月7日；

（9）《国家危险废物名录》，环保部令第39号，2016年8月1日施行。

（10）《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（环办[2013]103 号）；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014] 30号），2014年3月25日；

（12）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（国家环保部，环保部环发[2015]163 号，2015年12月10日）；

（13）《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环办[2014]49 号），2014 年5 月26日；

（14）《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，环发[2014]197 号，2014年12月31日；

（15）《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》（环环评[2016]95 号），2016 年7月15日；

（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月27日；

（17）关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知，环规财[2017]88 号，2017年7月13日发布；

（18）环境保护部公告公告2017 年第43 号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，2017年10月1日；

（19）环保部文件“关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知”（环水体[2016]186号），2016 年12 月。

### 2.2.3安徽省地方法规、政策文件

（1）安徽省环境保护局环监(2002)46 号，《关于进一步提高环境影响评价质量的若干意见》，2002年4月10日；

（2）安徽省人民代表大会常务委员会公告第六十六号《安徽省环境保护条例》，2018年1 月1日实施；

（3）《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21 号），2018年6月27日；

（4）《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》安徽省环境保护局环法函[2005]114号，2005 年3月17日；

（5）《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》皖政〔2013〕89 号，2013 年12月30日；

（6）《安徽省大气污染防治条例》，安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2015 年1月31日；

（7）《关于印发安徽省水污染防治行动计划实施方案的通知》（安徽省人民政府，皖政[2015]131 号，2015年12月29日）；

（8）关于印发《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》的通知（皖环函（2017）877 号），2017年8月28日；

（9）《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政[2018]83 号）；

（10）《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21 号）；

（11）《安庆市大气污染防治行动计划实施细则的通知》，安庆市人民政府宜政发[2014]3号，2014年2月21日；

（12）《关于印发安庆市水污染防治工作方案的通知》，安庆市人民政府宜政秘[2015]213号，2015年12月29日；

（13）《安庆市人民政府关于印发安庆市土壤污染防治工作方案的通知》，安庆市人民政府宜政秘〔2017〕29号，2017年2月14日。

### 2.2.4 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日起施行；

（9）《国家危险废物名录》，环境保护部部务会议修订通过，2016年8月1日起施行；

（10）《水污染治理工程技术导则 》（HJ2015-2012）；

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》 (HJ 861-2017)。

### 2.2.5 项目依据

（1）《新建投资生产面料基地项目可行性研究报告》，安徽立信印染纺织有限公司，2019年10月；

（2）《安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目备案表》，望江县发展和改革委员会，项目代码2019-340827-80-03-005371；

（3）《安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目环境质量现状监测报告》，安徽合大环境检测有限公司，2019年11月；

（4）《安徽立信印染纺织有限公司新建投资生产面料基地项目土壤环境质量现状补充监测报告》，安徽合大环境检测有限公司，2020年4月；

（5）环境影响评价的委托书，2019年11月7日。

## 2.3评价工作等级

### 2.3.1评价等级

（1）地表水环境评价等级

厂区排水实行雨污分流。

本项目生活污水、水洗废水、漂洗废水和地面保洁废水等经预处理后经市政污水管网排入望江县污水处理厂，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准排入长江。

本项目属于水污染影响型，废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）第5.2条表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定结果见下表。

表2.3-1  地表水环境评价工作等级判定表

| 评级等级 | 判定依据 | 综合判定结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |  |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 | 三级B |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | — |  |

对照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中的相关规定，本次水环境影响评价等级定为三级B。本次评价不进行水环境影响预测，只针对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

（2）大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模型计算污染物的最大影响程度和最远影响距离，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 16万 |
| 最高环境温度 | 40.9 °C |
| 最低环境温度 | -16°C |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表2.3-3  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表2.3-4  拟建项目大气污染源Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1点源 | 颗粒物 | 900.0 | 3.0961 | 0.3440 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 2.4856 | 0.2071 | / |
| 漂洗车间1面源 | 颗粒物 | 900.0 | 27.2670 | 3.0297 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 21.8136 | 1.8178 | / |
| 漂洗车间2点源 | 颗粒物 | 900.0 | 2.0759 | 0.2307 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 1.6607 | 0.1384 | / |
| 漂洗车间2面源 | 颗粒物 | 900.0 | 9.9708 | 1.1079 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 7.9766 | 0.6647 | / |
| 漂洗车间3点源 | 颗粒物 | 900.0 | 3.0903 | 0.3434 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 2.4809 | 0.2067 | / |
| 漂洗车间3面源 | 颗粒物 | 900.0 | 9.0048 | 1.0005 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 7.2038 | 0.6003 | / |
| 漂洗车间4点源 | 颗粒物 | 900.0 | 12.4390 | 1.3821 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 9.9862 | 0.8322 | / |
| 漂洗车间4面源 | 颗粒物 | 900.0 | 72.9510 | 8.1057 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 58.3608 | 4.8634 | / |
| 锅炉烟囱 | TSP | 900.0 | 2.0563 | 0.2285 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 13.9828 | 2.7966 | / |
|  | NOx | 250.0 | 8.3897 | 3.3559 | / |
| 污水处理站点源 | NH3 | 200.0 | 1.0199 | 0.5100 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.2040 | 2.0398 | / |

本项目Pmax最大值出现为漂洗车间4面源排放的颗粒物Pmax值为8.1057%，Cmax为72.951μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（3）噪声评价等级

本项目噪声主要为生产设备产生的噪声，项目选址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域，项目建设前后区域噪声级增高量不大，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（4）环境风险评价等级

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）等确定化学品的临界量，Q值计算结果如下表所示。

表2.3-5 涉风险物质Q值计算结果表

| 名称 | 位置 | 最大储存量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸钾 | 化学品储存区 | 8t | 50t | 0.16 |
| 双氧水 | 化学品储存区 | 5t | 200t | 0.02 |
| 亚硫酸钠 | 化学品储存区 | 1t | 5t | 0.2 |
| 纯碱 | 化学品储存区 | 20t | 50t | 0.4 |
| 合计 | 0.78 |

计算可知项目Q=0.78＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.3-6 评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

依据上表判定，本项目环境风险评价为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（5）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中划分依据，地下水环境影响评价工作等级根据不同类型建设项目对地下水环境影响类型、建设项目所处区域的地下水环境敏感程度划定评价工作等级。

本项目位于安徽望江经济开发区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1建设项目地下水环境敏感程度分级表，项目区地下水不属于集中式或分散式饮用水水源地以及需要特殊保护等区域，地下水敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，“有水洗工艺的服装制造”报告书为Ⅲ类项目，因此本项目为Ⅲ类项目。建设项目评价工作等级分级见下表。

表2.3-7 建设项目地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为Ⅲ类建设项目，项目所在区域地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知本次地下水评价等级为三级。

（6）土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中划分依据，项目土壤评价等级见下表。

表2.3-8 建设项目土壤评价工作等级分级表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

本项目为污染影响型，为II类项目，项目占地面积约为22000m2＜5hm2，属于小型规模，项目涉及大气沉降影响，通过对项目大气污染物的最大落地浓度距离预测，结果如下：

本次确定土壤环境调查范围为项目厂界周边200米，通过对项目周边环境调查可知，项目周边200米范围内无《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2污染影响型表3中的敏感、较敏感的环境敏感目标，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此，本项目土壤评价等级为三级。

### 2.3.2评价范围

（1）大气环境评价范围

本次大气环境评价等级定为二级，评价范围为以项目厂址为中心，5km为边长的矩形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

本项目地表水环境评价等级定为三级B，评价范围为望江县污水处理厂排污口上游200m至下游5000m，总计5200m的河段。

（3）噪声环境评价范围

噪声环境评价范围为场区边界外200m范围内。

（4）地下水环境影响评价范围

地下水环境影响评价范围为项目所在区域6km2范围内区域。

（5）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）有关要求，项目风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，不设置评价范围。

（6）土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的要求，本项目土壤评价等级为三级，项目土壤环境调查范围为占地范围以及占地范围外0.05km范围内，本次按厂界周边200米作为评价范围。

项目评价范围详见附图2-1 项目评价范围图。

### 2.3.3评价因子

根据项目工程特征及排污特点，确定评价因子详见下表。

表2.3-9   项目评价因子

| 环境要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3 、VOC、NH3、H2S |
|  | 预测评价因子 | 颗粒物、NO2、SO2；NH3、H2S、VOC |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价因子 | 等效连续A声级 |
| 地下水 | 现状评价因子 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、氯化物、氟化物、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、挥发酚、氰化物、镉、钠、铁、锰、砷、汞、六价铬 |
| 土壤 | 现状评价因子 | a、重金属和无机物：砷、镉、铬（六 价）、铜、铅、汞、镍，7 项； b、挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、 氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙 烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙 烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2- 四 氯 乙 烷 、 四 氯 乙 烯 、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,3-三氯乙烷、 三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、 苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、 乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对 -二甲苯、邻-二甲苯，共 27 项； c、半挥发性有机物：硝基苯、苯 胺、2-氯酚、苯并［a］蔥、苯并 ［a］芘、苯并［b］荧蔥、苯并 ［k］荧蔥、䓛、二苯并［a、h］ 蔥、茚并［1,2,3-cd］芘、萘，共 11 项。 |

## 2.4评价执行标准

本次评价执行以下标准。

### 2.4.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单内容要求，VOC执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中空气质量浓度参考限值，NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的1h平均标准值，标准限值详见下表。

表2.4-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 150 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | μg/m3 |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |
| H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 |

2、地表水环境质量标准

项目所在区域水体为长江望江段，根据地面水功能区划的要求，长江望江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准限值详见下表。

表2.4-2地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体值详见下表。

表2.4-3 声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | 65 | 55 |

4、地下水质量标准

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值详见下表。

表2.4-4  地下水质量标准(mg/L)

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |
| 项目 | 铅 | 溶解性总固 体 | 总硬度 | 总大肠菌群 个/L | 挥发酚 | 氰化物 | 亚硝酸盐（以N计） |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.00 |
| 项目 | 镉 | 钠 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤200 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |

5、土壤环境质量标准

项目区域土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，具体标准值详见下表。

表2.4-5 土壤环境质量标准(mg/kg)

| 污染物项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二类用地筛选值 | 重金属和无机物 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 |
| 污染物项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 污染物项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 污染物项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 污染物项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | / |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 20 | 28 | 1290 | 1290 | 570 | 640 | / |
| 污染物项目 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 第二类用地筛选值 | 半挥发性有机物 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 污染物项目 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1,2,3-c，d]芘 | 萘 | / | / | / |
| 第二类用地筛选值 | 半挥发性有机物 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / | / | / |

### 2.4.2污染物排放标准

1、废气排放标准

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值，氨、硫化氢及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准及厂界标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准限值要求，定型机废气排放参照DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1标准要求，颗粒物无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，VOCS（厂区内无组织）排放执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值要求。具体见下表。

表2.4-6  废气污染物排放标准

| 排气筒及污染源 | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放高度（m） | 排放速率（kg/h） | 厂界无组织排放限值(mg/m3) | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉烟囱（5#排气筒、45米） | 颗粒物 | 30 | 45 | -- | 1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 45 | -- |  |  |
|  | 氮氧化物 | 200 | 45 | -- | 4.0 |  |
| 污水处理站恶臭气体（6#排气筒，15米） | 氨 | -- | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 硫化氢 | -- | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | -- | 15 | 2000 | 20 |  |
|  | 氨 | -- | -- | -- | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准限值 |
|  | 硫化氢 | -- | -- | -- | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | -- | -- | -- | 20 |  |
| 定型机废气排气筒（1#、2#、3#、4#，高度25米） | VOC | 40 | 15 | -- | -- | B33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1标准要求 |
|  | 颗粒物 | 15 | 15 | -- | -- |  |
| 定型机废气无组织排放） | VOC | / | / | / | 2.0 | DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |

表2.4-7 挥发性有机物无组织排放控制标准

| 污染源 | 污染物 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型机废气中VOC的无组织排放 | NMHC（厂区内无组织） | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  |  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

2、废水排放标准

厂区废水排放参照执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）中表2间接排放浓度限值以及修改单公告（2015年第19号）与“关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）部分指标执行要求的公告”的要求，废水经望江县污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准（望江县污水处理厂提标改造完成后执行一级A标准）。

表2.4-8  废水排放执行标准(单位：mg/L)

| 排放标准 | 污染物 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 4287-2012 表2间接排放浓度限值 | COD | 200 | 企业废水总排口 |
|  | BOD5 | 50 |  |
|  | NH3-N | 20 |  |
|  | SS | 100 |  |
|  | 色度 | 80 |  |
|  | 单位产品基准排水量（m3/t标准品） | 棉麻化纤及混纺机织物 | 140 | 排水位计量位置与污染物排放监控位置相同 |
|  |  | 纱线针织物 | 85 |  |
| GB18918-2002一级B标准 | COD | 60 | / |
|  | BOD5 | 20 | / |
|  | NH3-N | 8 | / |
|  | SS | 20 | / |
|  | 色度 | 30 | / |

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值如下。

表2.4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼 间（dB（A）） | 夜 间（dB（A）） |
| 70 | 55 |

表2.4-10工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值[Leq：dB（A）] | 65 | 55 | GB12348-2008 3类 |

4、固体废弃物控制标准

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号公告修改单中相关规定；危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。

## 2.5评价内容及评价重点

### 2.5.1评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：概述、总论、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

### 2.5.2评价重点

本次评价重点专题为：

1、结合“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”等原则进行工程分析，查清项目各类污染因子、排污源强、排放方式以及排放规律，合理确定评价等级，重点为污染物产生量及产生特点的分析，预测项目建成后污染物排放对周围环境的影响。

2、在进行工程分析以及环境影响评价的基础上，进行污染防治对策研究，提出切实可行的环保措施。

3、根据资料，结合项目与当地规划、环境功能区划的相符性、总量控制、污染物达标等方面，对项目建设可行性进行分析。

## 2.6评价时段

本项目主要针对施工期和运营期进行环境影响评价。

## 2.7产业政策相符性分析

本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，将建设项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

## 2.8规划选址符合性分析

### 2.8.1与《安徽省望江县县城总体规划（2014~2030）》的相符性分析

根据《安徽省望江县县城总体规划（2014~2030）》，空间规划遵循“绿色增长、保障区域；扩容提质、引领区域；城乡联动、服务区域”的规划思路。引导产业选择适宜的发展空间，强化沿江与内陆的分工与联系，工业向县城经济开发区布局。

本项目位于安徽望江经济开发区，属于工业用地，本项目产业定位符合望江县总体规划要求，选址符合望江县总体规划。

### 2.8.2与《安徽望江经济开发区总体发展规划》的相符性分析

《安徽望江经济开发区总体发展规划》相关规划内容如下：

1）规划目标

以“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”为指导思想，坚持港、城、园区一体化发展战略，按照“国内领先、区域一流”的发展要求，贯穿产业集群化、服务现代化、环境优良化的发展方针，把望江经济开发区建设成为产业特色鲜明、配套设施完善、交通联系便捷、环境质量优良的高品质现代化园区。

2）功能定位

望江经济开发区依托望江县资源优势、劳动力资源优势、长江中下游生态优势，带动产业聚集，形成规模扩张，促进县域经济加快发展。

3）产业定位

结合望江经济开发区现有产业布局和发展状况，确定望江经济开发区主导产业为纺织服装业、农产品精深加工业、以金属制品、电动车车辆制造、新能源产业为代表的新兴加工制造业。

根据《安徽望江经济开发区总体发展规划》，望江经济开发区工业用地以一、二类工业为主，严禁高污染项目入驻园区。按照集约高效原则集中布置，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。开发区不得新建含电镀工艺、印染工艺的项目。

本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，不属于印染企业。

本次水洗项目参照纱线、针织物的能耗计算，项目用电量约为100万kwh/a，生物质颗粒用量为14400t/a，新鲜水取水量为945612.6m3/a，蒸汽使用量为30万t/a。

新鲜水折算标煤系数为0.0857kg/t，折算标煤为81.04吨标煤；电折标煤系数为0.1229kg/千瓦时，折算标煤为122.9吨标煤；蒸汽折标煤系数为0.0886t/t，折算标煤为26580吨标煤；生物质颗粒折算为标煤系数为0.604t/t（项目使用生物质低位发热量为17.68MJ/kg），折算标煤为8697.6吨标煤。因此项目总标煤量为35481.54吨。

项目水洗普通服装67500吨/年，牛仔类服装135000吨/年，坯布40800吨/年，

经测算，拟建项目综合能耗为0.15吨标煤/吨产品，新鲜水取水量为3.89吨水/吨产品，完全符合《印染行业准入条件（2017年版）》，从能源资源使用指标来看，符合清洁生产要求。

参照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）中纱线、针织物的单位产品基准排水量为85m3/标准品，根据核算可知，本项目厂区废水单位产品排水量为4.15m3/t产品，远远低于《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）单位产品基准排水量上限要求，能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）基准排水量限值要求。

本项目服装（成衣）水洗单位产品水污染物排放量0.7kgCOD/t产品，《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ 861-2017）规定间接排污单位（成衣）水洗单位产品水污染物排放量限值为20.00kgCOD/t产品，本项目单位产品水污染物排放量能够满足其限值要求。

因此，本项目不属于高耗水、高能耗、高污染项目。

项目为望江经济开发区主导产业，项目建成后可丰富城市功能，可优化城市空间结构，有利于推进经济开发区可持续发展，满足《安徽望江经济开发区总体发展规划》要求。

### 2.8.3与《安徽望江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见》的相符性分析

根据《安徽望江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见》，相关内容分析如下：

表2.8-1  本项目与开发区规划环境影响报告书审查意见相符性分析一览表

| 序号 | 审查意见 | 分析情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主导产业：纺织服装、农产品精深加工、新兴加工业。 | 本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，属于经济开发区主导产业 | 符合 |
| 2 | 开发区要以“绿色承接、环境友好、科学发展”为指导，坚持高标准，严格项目行业准入和资源环境准入。加快环境保护基础设施建设，严格实施各项污染防治和环境风险防范措施，强化企业生产运行和环境行业管理，推动企业实行清洁生产，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一，促进开发区可持续发展。 | — | 不涉及 |
| 3 | 进一步优化开发区空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求， 进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。规划的部分居住区被工业区包围，应优先考虑调整；如客观上难以调整，必须在居住区上风向工业区项目选择及布点时，充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业， 应接规定设置防护距离。在安徽舒美特化纤股份有限公司周边设置的企业，要充分考虑企业生产的环境要求， 防止相互冲突。要严格控制开发区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留。 | 本项目符合经济开发区功能分区要求；本项目距离安徽舒美特化纤股份有限公司约1450m，不在其环境环境防护距离内。 | 符合 |
| 4 | 强化水资源管理制度。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。 | 本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不属于国家明令禁止的项目，且不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。 | 符合 |
| 5 | 充分考虑开发区产业与区域产业的定位互补，在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备， 建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统， 强化节能、节水等各项环保措施。按照国家《长江中下游流域水污染防治规划》(2011一2015年) 的要求，园区实行最严格的环境准入标准。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。开发区不得新建含电镀工艺、印染工艺的项目，现有印染项目不得扩大规模。 | 项目属于经济开发区主导产业，本项目新建以及租赁现有空置厂房建设，用地为原安徽美亚针纺有限公司用地，不涉及新增土地。本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不属于印染项目，不属于开发区不得建设内容。 | 符合 |
| 6 | 坚持环保优先原则， 强化污染治理基础设施建设。扩区后，安徽舒美特化纤股份有限公司为园区内工业企业，且为区域内最大的水污染物排放单位。按照对园区环境管理以及《长江中下游流域水污染防治规划》(2011一2015年) 的要求，该企业的污水应进行深度处理，其深度处理可以通过以下途径之一实现：(1)企业提高自备污水处理设施处理能力， 对污水进行深度处理达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中一级B标准后， 通过目前的排污途径排放；(2) 在稳定达到现行排放标准的情况下，企业提高水资源利用率，减少排水量，使排污量比现状下降40%；(3)企业通过现有自备的污水处理设施对污水进行处理，在满足达标排放且不影响望江县污水处理厂运行的要求后，进入望江县污水处理厂进行深度处理， 此处理方法还必须保证望江县污水处理厂扩建工程具有足够的处理能力接纳该企业的污水。上述要求应在2015年底实现。开发区的其他污水应全部排入望江县污水处理厂处理， 开发区污水管网耍随着开发区的开发活动进行建设，并适度提前；应加快望江县污水处理厂扩建工程建设， 确保开发区内的污水做到全收集、全处理。研究论证是否需预留开发区工业污水集中处理设施用地，以便必要时建设独立的工业污水集中处理设施。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保开发区建设不降低地表水体水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快燃气规划实施进度，禁止新建燃煤锅炉，在天然气具备通气条件时立即淘汰现有燃煤锅炉， 并满足国务院《大气污染防治行动计划》和省政府实施意见的要求。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095—2012)。做好开发区建设中的水土保持工作。 | 本项目外排废水经自建污水处理设施处理后经市政污水管网接入望江县污水处理厂深度处理，望江县污水处理厂能够处理本项目废水；本项目使用生物质导热油炉，不使用燃煤锅炉；本项目建设利用已有土地与厂房，不涉及新增加土地，无水土流失问题。 | 符合 |
| 7 | 妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案， 严格执行危险废物转移联单制度。开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统， 并与环保部门实现联网。 | — | 不涉及 |
| 8 | 坚持预防为主、防控结合原则，在规划层面制定落实开发区综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。开发区应建立环境风险单位信息库，各入区企业要在开发区环境风险应急处置制度的框架下， 制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。要特别加强对安徽舒美特化纤股份有限公司生产运行过程中的环境监管严格控制大气、水污染物排放和固体废物的处担及处置要求坚决防范出现污染事故和环境风险。 | 本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单风险，根据环境风险评价要求，本项目制定相应的环境风险应急预案 | 符合 |
| 9 | 开发区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书。 | 本项目为新建项目，按照相关环境保护法律法规，完善相关手续要求。待项目建成后，建设单位设专门环境管理人员，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；公司自觉遵守污染控制的法律法规和标准，做到污染物达标排放。 | 符合 |
| 10 | 安庆市、望江县政府应严格规划控制，在有关规划和建设项目选址、饮用水源地确定和保护方面，充分考虑开发区建设与发展的制约因素，切实避免出现环境纠纷。 望江县人民政府应加快望江县污水处理厂扩建工程建设， 以满足开发区发展的需要；督促安徽舒美特化纤股份有限公司对污水进行深度处理。针对开发区发展的不同阶段，加强相应的环境风险场外应急体系和能力建设，督促指导开发区做好环境风险等各项应急制度建设和措施落实，切实做好场内应急工作。安庆市、望江县环保局要加强对开发区环境管理工作的检查、督促和指导帮助， 严格开发区企业污染物排放标准、排放总量和环境行为管理。规划实施过程中，新增污染物排放总量的建设项目，应按有关污染物排放总量控制的要求，在区域污染物减排总量指标中置换。 | — | 不涉及 |

综上分析可知，本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，且本项目不属于高污染项目，为望江经济开发区主导产业，本项目选址符合安徽望江县总体规划和安徽望江经济开发区发展规划，本项目选址合理。

## 2.9相关环保政策符合性分析

### 2.9.1与《安庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宜政发〔2018〕21号）相符性分析

《安庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宜政发〔2018〕21号）提出：严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。

加快发展清洁能源和新能源。优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。加快建设和稳定运行秸秆电厂，鼓励发展固体成型燃料、纤维素燃料乙醇等生物质燃料。到2020年，全市可再生能源发电装机规模和非化石能源占能源消费总量比重达到全省平均水平。

本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，不属于《安庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宜政发〔2018〕21号）中“两高”行业和严禁新增产能行业，本项目运营过程导热油炉采用生物质固成型颗粒燃料，本项目符合要求。

### 2.9.2与《关于印发安庆市2019年大气污染防治重点工作任务的通知》（宜大气办〔2019〕26号）相符性分析

《关于印发安庆市2019年大气污染防治重点工作任务的通知》（宜大气办〔2019〕26号）提出：加快落后产能淘汰和过剩产能压减。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，依法依规化解过剩产能。

本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，不属于《关于印发安庆市2019年大气污染防治重点工作任务的通知》（宜大气办〔2019〕26号）中淘汰和过剩产能，符合要求。

### 2.9.3与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）相符性分析

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），安徽省属于重点区域，需严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，不属于《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中“两高”行业和严禁新增产能行业，符合要求。

### 2.9.4与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》以及《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安庆）经济带“1515”方案》相符性分析

《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）着力构筑1公里、5公里、15公里“三道防线”：

——严禁1公里范围内新建项目，2018 年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、公共管理、生态环境治理等项目外，不得新批建设项目

——严控5公里范围内新建项目，长江干流5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，严禁新建布局重化工园区，合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或者长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目

——严管15公里范围内新建项目，长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为环境容量和减排总量项目。实施备案、环评、安评能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的一律不得开工建设。搬迁企业进园区。长江干流岸线5 公里范围内的重化工企业，经评估认定，难以就地改造提标的，依法依规搬入合规园区；新建项目进园区。长江干流岸线5 公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15 公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。

《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安庆）经济带“1515”方案》要求：

1.严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及华阳河、皖河、菜子湖等主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批不合规建设项目，不得布局新的工业园区。对已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址；对已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。

2.严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制审批新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。

3.严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。

拟建项目距离华阳河1.8km、距离长江5.9km，不在长江干流岸线及主要支流岸线1 公里范围内，拟建项目已严格执行环境保护标准，符合“三线一单” 控制要求分析。拟建项目不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录项目。项目定型机废气经集气收集后，由水喷淋吸附废气净化装置处理后，通过25米高排气筒排放，VOCs处理效率达到95%，废水经经自建污水处理设施处理后经市政污水管网接入望江县污水处理厂处理达标排入长江望江段，本项目不会对长江望江段水境功能产生变化。

因此，拟建项目符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》以及《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安庆）经济带“1515”方案》要求。

### 2.9.5与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析

表2.9-1本项目与《长江经济带生态环境保护规划》对比

| 序号 | 《长江经济带生态环境保护规划》相关内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业……，鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。 | 本项目属于本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不属于禁止的新增产能行业；项目位于安徽望江经济开发区，不在需限制控制地区范围及行业范围。 | 符合 |
| 2 | 加强有色金属冶炼、制革、铅酸蓄电池、电镀等行业重金属污染治理，推动电镀、制革等园区化发展。 | 本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不属于有色金属冶炼、制革、铅酸蓄电池、电镀等重金属污染行业，且项目不存在电镀等生产工艺 | 符合 |
| 3 | 除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。 | 本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不属于石油化工类项目，且项目距离华阳河1.8km、距离长江5.9km，不在长江干流及主要支流岸线1 公里范围内。项目为改建项目，所在地区位于长江中下游。 | 符合 |

根据上表分析可中，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》的要求。

### 2.9.6与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性

表2.9-2 与“秋冬大气攻坚行动”符合性分析一览表

| 序号 | 相关要点摘要 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升VOCs综合治理水平。各地要加强指导帮扶，对VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、汽车制造、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。各地应将低VOCs含量产品优先纳入政府采购名录，并在市政工程中率先推广使用。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。 推进建设适宜高效的治理设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。 | 项目定型机废气经集气收集后，由水喷淋吸附废气净化附装置处理后，通过25米高排气筒排放，VOCs处理效率达到95%。 | 符合 |
| 2 | 深入开展锅炉综合整治。依法依规加大燃煤小锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰力度，加快农业大棚、畜禽舍燃煤设施淘汰。坚持因地制宜、多措并举，优先利用热电联产等方式替代燃煤锅炉。2019年12月底前，上海、江苏行政区域内和浙江、安徽城市建成区内基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。锅炉淘汰方式包括拆除取缔、清洁能源替代、烟道或烟囱物理切断等；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，达到燃煤电厂超低排放水平。 加大生物质锅炉治理力度。2019年10月底前，各地结合第二次污染源普查，对生物质锅炉逐一开展环保检查，建立管理台账，对不能稳定达标排放的依法实施停产整治。生物质锅炉数量较多的地区要制定综合整治方案，开展专项整治。生物质锅炉应采用专用锅炉，配套旋风+布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。积极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。推进4蒸吨/小时及以上的生物质锅炉安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境部门联网。未安装自动监控设施的生物质锅炉，原则上一年内应更换一次布袋，并保留相应记录。 | 项目布匹定型过程使用2100万大卡的生物质导热油炉提供热源，烟气采用烟气处理采用1套SNCR脱硝工艺进行脱硝处理，再经1套旋风+布袋除尘器处理后，通过45米高烟囱（5#），烟气排放安装自动监控设施，并与生态环境部门联网 | 符合 |

### 2.9.7与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析

表2.9-3 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析

| 序号 | 相关要点摘要 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 | 本项目位于望江县经济开发区，为本项目属于纺织服装、服饰业以及纺织业。 | 符合 |
| 2 | 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量替代，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 项目采取末端治理的措施来降低排放。根据报告评价论证结果，建设项目采取的污染治理措施可以实现污染物长期稳定达标排放。 | 符合 |

### 2.9.8与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

2019年6月26生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目与之相符性分析详见下表：

表2.9-4 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

| 序号 | 标准要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% | 项目定型机废气经集气收集后，由水喷淋吸附废气净化装置处理后，通过25米高排气筒排放，VOCS处理效率达到95%。 | 相符 |

## 2.10“三线一单”分析

中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150 号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

1、生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《安徽省划定并严守生态保护红线实施方案》（以下简称《实施方案》），《实施方案》“将生态功能重要区域和生态环境敏感区域进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域，以及其他有必要严格保护的各类保护地。”

由安庆市环保局牵头，会同安庆市发改委、国土局、住建委、水利局、林业局、农委等市直有关部门和各县（市）区政府开展的安庆市生态保护红线划定方案，目前已经基本确定。

对照该划分方案，拟建项目与安庆市生态保护红线的位置关系见附图2-3。对比结果表明，本项目不在安庆市生态保护红线范围内。

2、环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据对区域基准年环境空气质量调查，项目选址区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，区域主要污染因子为PM10和PM2.5。依据《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方法》，安徽省是全国打赢蓝天保卫战的重点地区，实施方法从优化产业布局、严控“两高”行业产能、强化“散乱污”企业综合整治、深化工业污染治理、大力培育绿色环保产业、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系、积极调整运输结构，发展绿色交通体系、优化调整用地结构，推进面源污染治理、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放、强化区域联防联控，有效应对重污染天气、完善政策法规体系，落实环境经济政策、加强基础能力建设，严格环境执法督察、落实和强化各方责任，发动全民广泛参与等方面着手。以达到目标指标，即大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降16%；PM2.5未达标设区市浓度比2015年下降18%以上，设区市空气质量优良天数比率达到国家考核要求，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；全面实现“十三五”约束性目标本项目运行过程大气污染物均采取了有效的污染防治措施，做到达标排放及总量控制要求。

项目废水经自建污水处理设施处理后经市政污水管网接入望江县污水处理厂处理达标排入长江望江段，本项目不会对长江望江段水境功能产生变化。

本项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

3、资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

项目主要用水为生产及生产用水，区域水资源丰富，不会给区域水资源带来负担；能源主要依托当地电网供电。根据《安徽省望江县县城总体规划（2014~2030）》、《安徽望江经济开发区总体发展规划》，本项目为租赁现有空置厂房，不涉及新增用地，项目选址用地为规划工业用地，不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

4、生态环境准入清单

本项目属于纺织水洗、纺织业，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”相关要求。

## 2.11环境保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：

（1）保护地表水体长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）保护评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）保护区域地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.11-1 主要大气环境保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明德小学 | 116.716475 | 30.108332 | 学校（约80） | 环境空气 | 二级功能区 | S | 600 |
| 章家敦 | 116.718063 | 30.101809 | 居民区（约1650人） | 环境空气 | 二级功能区 | S | 1400 |
| 胡家墩 | 116.720938 | 30.101294 | 居民区（约1100人） | 环境空气 | 二级功能区 | S | 1455 |
| 杨家墩 | 116.725187 | 30.097775 | 居民区（约900人） | 环境空气 | 二级功能区 | SE | 1950 |
| 周家墩 | 116.730079 | 30.098419 | 居民区（约1500人） | 环境空气 | 二级功能区 | SE | 2060 |
| 古港村 | 116.731667 | 30.102453 | 居民区（约800人） | 环境空气 | 二级功能区 | SE | 1760 |
| 华阳村 | 116.734242 | 30.099277 | 居民区（约2000人） | 环境空气 | 二级功能区 | SE | 2220 |
| 韩家咀 | 116.7046737 | 30.10283947 | 居民区（约2500人） | 环境空气 | 二级功能区 | SW | 1900 |
| 庄家咀 | 116.699180 | 30.104684 | 居民区（约150人） | 环境空气 | 二级功能区 | SW | 2200 |
| 赵家墩 | 116.699137 | 30.112366 | 居民区（约220人） | 环境空气 | 二级功能区 | W | 1858 |
| 王家段 | 116.699352 | 30.115456 | 居民区（约1200人） | 环境空气 | 二级功能区 | W | 1817 |
| 童家墩 | 116.704931 | 30.120177 | 居民区（约600人） | 环境空气 | 二级功能区 | W | 1394 |
| 姜塌 | 116.713128 | 30.111980 | 居民区（约300人） | 环境空气 | 二级功能区 | SW | 400 |
| 交警大队华阳支队 | 116.720852 | 30.108761 | 居民区（约25人） | 环境空气 | 二级功能区 | S | 687 |
| 安庆市宏艺职业技术学院 | 116.711325 | 30.125756 | 学校（约300人） | 环境空气 | 二级功能区 | NE | 970 |

表2.11-2  地表水、声环境保护目标

| 项目 | 保护对象 名称 | 方位 | 与边界最近 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 长江 | SE | 5300 | 大型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 华阳河 | S | 2000 | 小型河流 |  |
| 声环境 | 厂界外 | / | 200 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1项目建设厂区概况

### 3.1.2安徽美亚针纺有限公司基本情况

本次项目为安徽立信印染纺织有限公司购置安徽美亚针纺有限公司东、西两个厂区规划的未建设用地，以及租赁安徽美亚针纺有限公司东厂区闲置的厂房（2#~5#印染车间）建设“新建投资生产面料基地项目”。

安徽美亚针纺有限公司现有厂区情况为东侧厂区现有1#~5#印染车间，食堂与倒班楼1座，锅炉房1座（30t/h生物质蒸汽锅炉1座，1500万大卡生物质导热油炉2座（1用1备）），污水处理站一座，西侧厂区现有6#、7#印染车间（其中办公用房位于6#印染车间2楼）。安徽美亚针纺有限公司目前仅有1#印染车间尚在生产，进行布匹印染生产，其余车间均为停产闲置状态。

安徽美亚针纺有限公司目前仅东侧厂区1#印染车间在生产以及锅炉房在运行，1#印染车间主要进行全涤面料印染生产。

全涤染色工艺流程：

安徽美亚针纺有限公司

图3.1-1 美亚公司印染工艺流程图

安徽美亚针纺有限公司锅炉运行情况：

安徽美亚针纺有限公司锅炉房现有30t/h生物质蒸汽锅炉1座，1500万大卡生物质导热油炉2座（1用1备），蒸汽用于印染机，导热油用于定型机。蒸汽锅炉和导热油炉各配备1套多管除尘+新型双碱法脱硫除尘装置，净化后的烟气经烟囱G1排放。

脱硫除尘装置脱硫剂采用石灰石粉，石灰石粉通过密封罐车送至石灰石粉仓，然后由计量给粉机进入石灰石浆液箱，搅拌机将石灰石粉与水充分搅拌，制成浓度约30%的石灰石浆液，泵至除尘脱硫塔。

烟气在除尘脱硫塔内与喷淋的石灰石浆液接触进行脱硫、除尘后，从塔顶部出来，达标排放。SO2与石灰石浆液反应生成硫酸钙（石膏浆液），石膏浆液经沉淀池沉淀，上清液W1回用至石灰石浆液箱配制浆液；沉淀物S2（石膏）定期清捞后，送石膏脱水机脱水，脱水废水W2回用至石灰石浆液箱，石膏S2全部外售。

锅炉烟气治理工艺流程及产物节点见图3.1-2所示。

图3.1-2 美亚公司锅炉烟气治理工艺流程及产污节点图

厂区原有污染情况主要为么呀公司印染废水及锅炉烟气。印染废水经安徽美亚针纺有限公司污水处理站处理后，接入望江县污水处理厂深度处理，

图3.1-3 美亚公司污水处理站工艺流程图

安徽美亚针纺有限公司导热油炉及蒸汽锅炉烟气经多管除尘+新型双碱法脱硫除尘装置对烟气进行处理，处理后烟气经45米烟囱排放（导热油炉与蒸汽锅炉）共用一套，锅炉烟气已安装大气污染物自动监控设备，并在线联网，纳入环境保护行政主管部门的统一监控系统。租赁厂区雨水管网、污水管网设置完善，已与安徽望江经济开发区市政污水管网对接，租赁厂区无遗留环境问题。

### 3.1.2本项目与安徽美亚针纺有限公司依托情况

本项目主要建设内容为租赁安徽美亚针纺有限公司东侧厂区闲置的2#~5#印染车间作为本项目的砂洗车间1~4，并在东侧厂区现有空地上建设漂洗车间1、织布车间、锅炉房以及配套建设污水处理站等附属设施，在西侧厂区现有空地建设砂洗车间5~8（4座）、漂洗车间2~3（2座），租赁安徽美亚针纺有限公司7#印染车间西侧作为漂洗车间4，并配套污水管网、蒸汽管网等建设。

待本项目建设完成后，项目厂区将分为安徽美亚针纺有限公司与安徽立信印染纺织有限公司两个独立运行的公司，其中安徽立信印染纺织有限公司主要进行水洗以及织布生产，不涉及印染工艺。安徽美亚针纺有限公司主要进行布料的印染加工。两个公司各自承担环保责任。

## 3.2建设项目概况

### 3.2.1工程概况

（1）项目名称：新建投资生产面料基地项目

（2）建设单位：安徽立信印染纺织有限公司

（3）建设规模：年水洗普通服装13500万套、砂（水）洗牛仔类服装13500万套、织布27150吨、布匹水洗定型40800吨。

（4）建设地点：安徽望江经济开发区，具体位置详见附图3-1项目地理位置图，周边关系详见附图3-2周边关系概况图。

（5）投资总额：94305万元，其中环保投资381万元。

### 3.2.2项目建设内容

建设单位租用及购置安徽美亚针纺有限公司厂区用地，新建以及利用美亚公司闲置厂房，总建筑面积400225m2，项目为一次建设完成，主要建设内容见下表。

表3.2-1 项目建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 服装水洗生产线 | 购置水洗机137台、砂洗机15台、脱水机46台、烘干机206台，主要用于清水洗、退浆，普洗、砂洗及清水洗，漂洗等工序，年水洗普通服装13500万套，砂（水）洗牛仔类服装13500万套 | 设置8座砂洗车间，其中砂洗车间1位于东侧厂区，共5层，其中1、2层为砂洗车间、3~5层为备用车间，单层建筑面积为5335m2，总建筑面积为26675m2； 砂洗车间2位于东侧厂区，共5层，其中1、2层为砂洗车间、3~5层为备用车间，单层建筑面积为5335m2，总建筑面积为26675m2； 砂洗车间3位于东侧厂区，共5层，其中1、2层为砂洗车间、3~5层为备用车间，单层建筑面积为5335m2，总建筑面积为26675m2； 砂洗车间4位于东侧厂区，共1层，总建筑面积为2000m2； 砂洗车间5位于西侧厂区，共4 层，其中第一层为砂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布车间，第四层为原料仓库，单层建筑面积为4000m2，总建筑面积为16000m2； 砂洗车间6位于西侧厂区，共4层，其中第一层为砂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布，第四层为原料仓库，单层建筑面积为3000 m2，总建筑面积为12000m2； 砂洗车间7位于西侧厂区，共4 层，其中第一层为砂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布，第四层为原料仓库，单层建筑面积为 3500m2，总建筑面积为14000m2； 砂洗车间8位于西侧厂区，共5 层，其中第一层为砂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布，第四层、第五层为原料仓库，单层建筑面积为5000m2，总建筑面积为25000m2； | 其中1~4砂洗车间已建，为安徽美亚针纺有限公司所有；5~8砂洗车间为购置安徽美亚针纺有限公司厂区用地新建，为安徽立信印染纺织有限公司所有 |
|  | 布匹水洗定型生产线 | 购进自动卷漂机、定型机进行布匹水洗，年水洗布匹40800吨 | 设置4座漂洗车间，漂洗车间1位于东侧厂区，共1层，总建筑面积为 7500m2； 漂洗车间2位于西侧厂区，共4层，其中第一层为漂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布，第四层为原料仓库，单层建筑面积为 4000m2，总建筑面积为20000m2； 漂洗车间3位于西侧厂区，共5层，其中第一层为漂洗车间，第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布，第四层、第五层为原料仓库，单层建筑面积为 10000m2，总建筑面积为50000m2； 漂洗车间4位于位于西侧厂区，1层，为租赁安徽美亚针纺有限公司西侧厂区7#印染车间西侧用房 | 漂洗车间1~3均为购置安徽美亚针纺有限公司厂区用地新建，为安徽立信印染纺织有限公司所有；漂洗车间4为安徽美亚针纺有限公司所有 |
|  | 织布生产线 | 购置喷水织机2000台，用于化纤长丝织布，年织布27150吨 | 织布生产线位于砂洗车间5~8的第三层、织布车间第3层、2#、3#漂洗车间的第三层。 织布车间位于东侧厂区，共4层，第一层第二层为成品布匹仓库，三层为喷水织布车间，第四层为原料仓库，单层建筑面积为 45000 m2，总建筑面积为180000m2 | 均为购置安徽美亚针纺有限公司厂区用地新建，为安徽立信印染纺织有限公司所有 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 设置2100万大卡导热油炉一座，用于漂洗后烘干、定型工序 | 位于安徽美亚针纺有限公司东侧厂区西南侧新建锅炉房一座，设置1台2100万大卡生物质导热油炉，建筑面积2000m2 | 新建，为为安徽立信印染纺织有限公司所有 |
|  | 办公室 | 用于办公与人员接待 | 依托安徽美亚针纺有限公司西侧厂区印染车间办公楼，用于办公使用，位于安徽美亚针纺有限公司西侧厂区印染车间2层 | 依托安徽美亚针纺有限公司现有办公楼 |
|  | 职工食堂 | / | 依托安徽美亚针纺有限公司东侧厂区食堂与倒班楼 | 依托安徽美亚针纺有限公司现有 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 位于各自厂房设置原料储存区，用于待清洗的服装临时储存使用 | / |
|  | 成品仓库 | 各自厂房设置成品储存区，用于烘干后的服装临时储存使用 | / |
|  | 化学品储存库 | 项目使用的化学品位于各自车间侧辅料区 | / |
|  | 运输 | 原辅材料和产品运输采用汽车运输 |  |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电由安徽望江经济开发区供电网供给，用电量100万kwh | 新建 |
|  | 给水 | 本项目用水由安徽望江经济开发区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、水洗用水、漂洗用水以及稀释用水等，用水量945612.6t/a | 新建 |
|  | 排水 | 厂区雨、污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。 水洗废水经污水处理设施处理后，58%回用于清水洗工序，其余废水与经化粪池处理后的生活污水一起经望江经济开发区污水管网排入望江县污水处理厂处理达标后外排长江，排放量1009767.6t/a | 雨水管网依托安徽美亚针纺有限公司厂区现有雨水管网 |
|  | 供热 | 厂区设置一座锅炉房，购置2100万大卡导热油炉一座，用于漂洗后烘干、定型工序，生物质颗粒使用量为12000t/a | 新建 |
| 环保工程 | 废水治理 | 生活污水经化粪池收集后经市政污水管网接入望江县污水处理厂；水洗废水、漂洗废水、地面保洁废水等经车间污水收集管道接入污水处理设施（“混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”工艺，处理规模6000t/d）预处理，预处理后市政污水管网接入望江县污水处理厂深度处理； | 新建 |
|  | 废气治理 | 定型机废气处理措施 | 水喷淋净化系统+25米高排气筒（4套，排气筒编号为1#、2#、3#、4#） | 新建 |
|  |  | 导热油炉废气处置措施 | 烟气处理采用1套SNCR脱硝工艺进行脱硝处理，再经1套旋风+布袋除尘器处理后，通过45米高烟囱（5#） | 新建 |
|  |  | 污水处理设施恶臭气体处置措施 | 集气装置（密闭设施）（风量6000m3/h）+收集管道+1套生物除臭装置+1根15m高排气筒（6#） | 新建 |
|  | 噪声治理 | 安装减震垫和消声器等降噪措施，设置设备用房 | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾和一般固废收集设施 | 新建 |
|  |  | 一般固废堆场，建筑面积50m2 | 新建 |
|  |  | 危险废物暂存库，建筑面积20m2 | 新建 |
|  | 地下水防治 | 地下水分区防渗（重点防渗区K≦1*10-7cm/s）及地下水跟踪监测 | / |
|  | 环境风险 | 制定详细的应急预案；消防系统、应急事故池（容积200m3）、事故废水切断措施 | / |

### 3.2.3总平面布置

（1）项目区外部关系

本项目选址位于安徽望江经济开发区，建设单位租用安徽美亚针纺有限公司厂区用地及厂房。

安徽美亚针纺有限公司东邻长岭北路，隔长岭北路为安庆安达尔汽车制造有限公司，南侧为望江大道，西侧为新世纪路，隔新世纪路为安徽博泰电路科技有限公司，北邻文汇路，隔文汇路为开发区用地。

（2）厂区布局

根据建设单位资料，本项目租用厂区分为东西两个厂区，厂区按生产需求布置了生产区、生活区、办公区，总建筑面积400225m2，新建污水处理站位于东侧厂区东南侧，靠近美亚公司污水处理站，锅炉房布置在东侧厂区西南侧，邻近美亚公司锅炉房，厂区入口布置在高士路一侧。

根据生产工艺和设备整体配备情况，厂区主要道路宽16.0米，次要道路宽7.0（4.0）米，为城市型混凝土路面，厂区主要建筑物四周均设有环形消防通道，能满足消防需要，本项目平面布置基本合理。平面布置详见表3.2.2 项目厂区车间分区布置一览表以及附图3-3项目平面布置示意图。

表3.2.2 项目厂区车间分区布置一览表

| 车间名称 | 建设性质 | 楼层 | 楼层功能 | 设备布置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂洗车间1 | 已建，位于东侧厂区，为租赁安徽美亚针纺有限公司现有厂房 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机32台，砂洗机7台，烘干机8台 |
|  |  | 二层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机28台，砂洗机6台，烘干机7台 |
|  |  | 三层 | 备用车间 | / |
|  |  | 四层 | 备用车间 | / |
|  |  | 五层 | 备用车间 | / |
| 砂洗车间2 | 已建，位于东侧厂区，为租赁安徽美亚针纺有限公司现有厂房 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机32台，砂洗机7台，烘干机8台 |
|  |  | 二层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机28台，砂洗机6台，烘干机7台 |
|  |  | 三层 | 备用车间 | / |
|  |  | 四层 | 备用车间 | / |
|  |  | 五层 | 备用车间 | / |
| 砂洗车间3 | 已建，位于东侧厂区，为租赁安徽美亚针纺有限公司现有厂房 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机32台，砂洗机7台，烘干机8台 |
|  |  | 二层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机28台，砂洗机6台，烘干机7台 |
|  |  | 三层 | 备用车间 | / |
|  |  | 四层 | 备用车间 | / |
|  |  | 五层 | 备用车间 | / |
| 砂洗车间4 | 已建，位于东侧厂区，为租赁安徽美亚针纺有限公司现有厂房 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机10台，砂洗机2台，烘干机2台 |
| 砂洗车间5 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机17台，砂洗机3台，烘干机7台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机300台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
| 砂洗车间6 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机10台，砂洗机2台，烘干机2台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机275台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
| 砂洗车间7 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机10台，砂洗机2台，烘干机2台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机275台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
| 砂洗车间8 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 水洗车间，用于普通服装与牛仔类服装水洗 | 布置水洗机10台，砂洗机2台，烘干机2台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机275台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
|  |  | 五层 | 原料仓库 | / |
| 漂洗车间1 | 新建，位于东侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 用于布匹漂洗、定型 | 布置自动卷漂机39台，定型机3台 |
| 漂洗车间2 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 用于布匹漂洗、定型 | 布置自动卷漂机26台，定型机2台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机275台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
| 漂洗车间3 | 新建，位于西侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 用于布匹漂洗、定型 | 布置自动卷漂机39台，定型机3台 |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机300台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
|  |  | 五层 | 原料仓库 | / |
| 漂洗车间4 | 已建，位于西侧厂区，为租赁安徽美亚针纺有限公司西侧厂区7#印染车间西侧用房 | 一层 | 用于布匹漂洗、定型 | 布置自动卷漂机156台，定型机12台 |
| 织布车间 | 新建，位于东侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 二层 | 成品布匹仓库 | / |
|  |  | 三层 | 织布车间，用于化纤长丝织布生产 | 布置喷水织机300台 |
|  |  | 四层 | 原料仓库 | / |
| 锅炉房 | 新建，位于东侧厂区，为安徽立信印染纺织有限公司所有 | 一层 | 用于布匹定型工序供热 | 布置2100万大卡生物质导热油炉1台 |

### 3.2.4产品方案

根据市场需求，并结合设备的生产能力确定项目产品方案及规模，项目主要规模详见下表：

表3.2-3 水洗规模一览表

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通服装水洗 | 万套/年 | 13500 | / |
| 2 | 牛仔类服装水洗 | 万套/年 | 13500 | / |
| 3 | 织布 | 吨/年 | 27150 | / |
| 4 | 布水洗、定型 | 吨/年 | 40800 | 宽幅：160cm；291g/m |

### 3.2.5地面运输

本项目各原辅料均采用汽车运输。

### 3.2.6劳动定员、年运行时间及工作制度

项目劳动定员500人；年工作日300天，采用一班制，其中水洗生产线每班工作10小时，布匹漂洗、定型工序与织布生产线每班工作8小时。

### 3.2.7公用工程

（1）供水

本项目用水由安徽望江经济开发区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、水洗用水、织布用水、布匹水洗用水、地面保洁用水以及稀释用水等，年用水量945612.6t。

（2）排水

厂区雨、污分流。

厂区雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。

水洗废水、地面保洁废水经污水处理设施处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经望江经济开发区污水管网排入望江县污水处理厂处理达标后外排长江。项目厂区雨污管网布置情况详见附图3-4项目厂区雨污管网布置图。

（3）供电

项目用电由安徽望江经济开发区供电网供给。

（4）供热

项目服装、布匹水洗工序需要蒸汽供热，布匹定型工序需要导热油供热。

①供蒸汽：蒸汽依托开发区集中供热提供，根据项目的水洗规模，蒸汽需求量为30万t/a。

②供导热油：项目布匹定型工序需要温度为210℃，开发区集中供热蒸汽不能满足温度需求，因此项目需建设一台导热油炉用于定型工序，导热油输出温度约为300℃。

项目需要定型的布匹量为40800t/a，定型工序生产的时间为8h/d，单台定型机需要的热量为100万大卡/小时，项目定型机数量为20台，则项目定型工序需要的热量为2000万大卡/小时。

项目建设1台2100万大卡生物质导热油炉，项目导热油炉生产的热量能满足定型热量需求。

（5）定型机余热回收系统

热定型机是纺织染整行业中主要耗能设备之一。热定型机是利用热空气对织物进行干燥和整理并使之定型的装置。热空气的供给方式有多种途径，可以直接在定型机内燃烧煤气或轻柴油，也可以用循环导热油或蒸汽加热，或者电加热。一般热定型机内所需热风温度约为210℃左右。热定型机的废气温度一般在170℃左右，大量余热被排入空气。如果加上燃料燃烧损失以及机体散热损失等，经估算输入热定型机的热量有90%以上由排气散入大气。真正处理织物所消耗的热量只占了输入定型机热量的2.9%。散失的热量不仅浪费能源而且造成环境的污染。因此热定型机的余热回收势在必行的。

定型机废气余热回收是采用换热设备将定型机排出的高温废气中热能交换到空气，排出的废热气体中回收热能再返入定型机烘箱内而实现节能之目的。从余热回收效率、压力损失、防止堵塞、清冼等综合指标比较，用热管换热器最能有效的解决上述问题。余热回收装置安装于定型机烘箱废气出口处，以达到最佳换热效果。

本项目所述的余热回收器充分利用了热管的高效传热性能，定型机排出的高温废烟气通过换热器的吸热侧放出热量，该热量经热管快速传递到换热器的放热侧。新鲜空气通过换热器的放热侧时吸收热量，被加热后的新鲜空气由定型机烘箱内的负压吸入烘箱内，从而实现节能目的。

### 3.2.8进度安排

本项目预计2022年3月建成投入使用。

## 3.3工程分析

### 3.3.1生产工艺流程

本项目主要为服装企业提供服装水洗服务（水洗的服装包括普通服装和牛仔类服装）、布匹水洗、定型以及织布生产。

3.3.1.1普通服装水洗

工艺流程简述：

1）检验

成品检验的主要内容有：款式是否同确认样相同；尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求；缝合是否正确，缝制是否规整、平服；条格面料的服装检查对格对条是否正确；面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

2）退浆

退浆洗是服装水洗的准备工艺，目的是去除成衣浆料，使服装柔软，以利于，以利于后道水洗，同时可降低后续水洗助剂的用量。未退浆服装因硬挺易产生折痕和条印，在水洗时易产生条痕，因此必须经过退浆洗。

在洗衣机中加入待洗服饰、水、纯碱和柔软剂，浸泡退浆。退浆温度控制在50-60℃，温度过低容易造成水洗痕，温度过高，易造成沾色。退浆用温水靠蒸汽加热，时间在15min~30min。退浆浴比为1:5，此处外加清洗一次，浴比为1:8。

3）酵洗

酵素洗，又叫纤维素酶洗，在洗衣机中添加一定的水、酵素和冰醋酸，酵素中含有纤维素酶，它在一定pH值和温度下降解纤维，使布面较温和地褪色、褪毛，并得到持久的柔软效果。本项目酵素洗清洗温度控制在50℃，时间在10min~20min。浴比为1:5，此处外加清洗两次，浴比为1:8。

4）柔软

柔软洗的目的是对服装进行柔软处理，使服装的手感柔和、不粗糙，在洗衣机中加入柔软剂，清洗温度为20-40℃，时间为5- 10min，浴比为1:5。

普通服装水洗中退浆、清洗、酵洗、柔软均在水洗机内进行。

5）脱水

柔软完成后采用脱水机进行脱水。

6）烘干、整烫

脱水后的衣服再放入烘干机中，利用蒸汽烘干，烘干结束后根据需要进行整烫。服装包装入库，即为成品。

3.3.1.2牛仔类服装生产工艺

工艺流程简述：

牛仔类服装与普通服装水洗除增加前处理、砂洗以及漂洗工序外，其他工序与普通服装一样。

1）前处理

本项目所水洗的牛仔类服装全部来自各服装厂，通过汽车运至厂内，首先根据客户要求对牛仔类服装进行前处理，前处理主要包括猫须、手擦、喷马骝等。

猫须即为将服装部分地方剪口便于石磨的时候磨毛边；

手擦即为人工拿磨石把牛仔类服装大面积磨白；

喷马骝即为使用小型喷枪将稀释后的高锰酸钾溶液按设计要求喷至服装上，经高锰酸钾溶液的氧化作为达到退色的目的。

2）砂洗

本项目70%的牛仔类服装退浆后砂洗，砂洗主要向洗衣机中投加砂石、稀释后的高锰酸钾溶液，位于洗衣机内滚动，砂洗时间：1-2h。砂洗后的服装表明可呈现灰蒙、陈旧的感觉。

3）漂洗

经普洗和砂洗后的服装需经漂洗处理，本项目漂洗采用双氧水、亚硫酸钠作为漂白剂进行漂洗，以达到增白的目的，漂洗浴比为1:7。

根据建设单位资料，本项目水洗、烘干等蒸汽由开发区集中供热提供，其中水洗为蒸汽直接通入洗衣机内，烘干为采用管道间接供热。

3.3.1.3、布匹漂洗、定型工艺流程

工艺流程简述：

项目布匹漂洗在自动卷漂机内进行，漂洗采用双氧水、亚硫酸钠作为漂白剂进行漂洗，以达到增白的目的。

漂洗后的布匹使用定型机进行定型处理，坯布需进行压皱定型处理，先将坯布在硅油溶液中浸泡，甩干后进入定型机定型处理约20min。坯布甩下的硅油溶液收集后循环利用，不排放。

热定型过程中加入柔软剂，采用导热油作为热源使用定形机对布匹进行定型，定型温度为210℃；定型机采用电脑中央控制和全自动的整纬装置，对于布匹横向歪斜，S型及弓型能有效的调整，对织物含湿、幅宽、织物温度、织物重量级量、烘箱内空气湿度、织物密度等工艺参数进行监控，特别对织物的收缩控制更为有效。

定型机工作原理：将未定型布匹由剥边器平幅送入机器，机器自动将布幅两端挂接在针板上，针板两端随机械运行牵带步幅进入烘箱，烘箱由导热油加热，风机鼓风，经过连续的几个不同温段的恒温烘箱，进到尾端经过冷却去静电后，摆幅落入布车，就得到挺括、美观的布匹了。拉幅定型一般用来给涤纶等化纤产品使用定型机的结构特点和各个单元的作用基本结构:

定型机主要有五部分组成，包括上料部分、整纬器、链条、烘箱体及落布卷布装置.另外有化料系统及油炉加热系统。

1.上料部分

结构较为简单，由料槽和轧辊组成，布进入料槽内，带上化工料，然后经轧辊将多余的化工料压榨干净。

因此，布所带上的化工料非常均匀，这是获得高质量定型布的先决条件。这里所要注意的是要经常留意轧辊左右两侧的压力是否一致，否则，压力小的一侧_上料较多，而压力大的一侧上料少，布就会出现左右不一致等的质量问题。

2.整纬器

整纬器上有四套感应器，每套感应器包括发光和感光两部分，可通过光电效应出布的纬斜。而动作部分采用液压系统，当纬斜大小的信号传回控制主板时，控制主板便会发出指令，驱动液压系统，使曲辊或直辊作相应的角度调整，从而可纠正纬斜。具体是:当布中心与两边有差异时，曲辊会动作;而左边与右边有差异时，直辊会动作。

3.链条部分

定型机上布的拉幅由链条产生。定型机的链条由靠近落布处的大功率电机传动，链条上装有针板，布进入链条时，由压布轮上的毛刷轮将布压在针板.上的小针上，布即可在两列链条的传动下进入烘箱内。这种定型机的链条同别的定型机有所不同，它可以分别控制每段针铗的拉伸，从而做出好的效果，而有些定型机，不能调节每段针铗，只能调成长方形或梯形。

4.烘箱体。

定型机有八组烘箱，空气在循环风扇的鼓吹作用下，不断由星形的喷气架上的细孔喷在布面上。热风接触湿布后，温度下降而湿度升高，并从星形喷气架上的大孔排走，经过过滤网，再由热交换器升温后不断循环使用。热交换器位于过滤网的下方，采用的热煤体是热油，热交换器上具有许多很薄的散热片可产生高效的热交换。

5.落布及卷布装置。

定型机可根据生产需要采用摆布式或卷布式两种出布方式。两种方式都是通过电机带动链传动。当采用卷布方式出布时，对布的张力稳定性要求较高，布需穿过一条由气唧控制的张力调节导辊。而采用摆布式落布的，布无须经过张力调节辊而改穿一条固定的导辊。

图3.3-4 项目生物质导热油炉工艺流程图

3.3.1.4、织布生产线工艺流程

项目外购化纤长丝经喷水织机织成需要的成品，织布过程带水作业，无粉尘产生。

### 3.3.2物料能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3.3-1项目原辅材料消耗一览表

| 类别 | 名称 | 年耗（t/a） | 用途 | 包装方式 | 储存量、储存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 普通服装 | 13500万套 | 干衣重量平均0.5kg/套，共计67500t |
|  | 牛仔类服装 | 13500万套 | 干衣重量平均1kg/套，共计135000t |
|  | 布匹 | 40800 | 最大储存量为1000t，宽幅：160cm；291g/m，约14000万米 |
|  | 化纤长丝 | 27965 | 最大储存量为700t |
| 水洗用料 | 柔软剂 | 10 | 普洗、定型 | 20kg/袋 | 1t、30天 |
|  | 硅油 | 10 | 普洗、定型 | 180kg/桶 | 2.5t、3个月 |
|  | 高锰酸钾 | 50 | 喷马骝、砂洗 | 50kg/桶 | 8t、60天 |
|  | 砂石 | 60 | 砂洗 | 50kg/袋 | 10t、2个月 |
|  | 双氧水 | 50 | 砂洗 | 浓度为27.5%，聚乙烯吹塑桶包装，25kg/桶 | 4t、30天 |
|  | 亚硫酸钠 | 100 | 砂洗 | 20kg/袋 | 1t、5天 |
|  | 酵素粉 | 65 | 酵洗 | 桶装，25kg/桶 | 2t、10天 |
|  | 冰醋酸 | 100 | 酵洗 | 98%，桶装，200kg/桶 | 3吨，10天 |
|  | 纯碱 | 1000 | 退浆 | 袋装，50kg/袋 | 30吨，10天 |
| 能源 | 水 | 945612.6 | 供水管网 |
|  | 电 | 150万kwh/a | 供电网 |
|  | 生物质颗粒 | 14400 | 外购 |
|  | 集中供热蒸汽 | 30万t/a | 开发区集中供热 |

望江经济开发区集中供热工程“望江宁能热电有限公司望江经济开发区热电联产一期项目”已取得安庆市生态环境局关于项目环境影响报告书的审查意见的函，项目一期工程预计2021年建成投产，热电联产一期项目设计蒸汽温度为180℃。

本项目生产过程中需要使用热源的环节为服装退浆、水洗、烘干，布匹水洗、定型工序，其中服装退浆工序需要的温度为30~40℃，水洗温度为40~50℃，烘干为间接加热，温度为75~80℃，布匹水洗温度为40~50℃，布匹定型为间接加热，需要温度为210℃。

本项目预计2022年3月建成投产，由望江经济开发区集中供热工程输出蒸汽温度可知，项目服装退浆、水洗、烘干，布匹水洗可直接利用开发区集中供热。定型工序需要的温度为210℃，开发区集中供热蒸汽不能满足定型温度要求，因此本项建设一台2100万大卡的生物质导热油炉用于定型工序加热，导热油温度可达到300℃，满足定型工序的温度要求。

### 3.3.3原辅料理化性质

表3.3-2主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 | 危险性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔软剂 | 阳离子型柔软剂是使用最广泛的一类，它又可分季铵盐型、脂肪酸酯型、右蜡型、聚乙烯型、有机硅树脂型等，其中季铵盐型柔软剂在阳离子柔软剂中占有较大比重，主要有单烷基季铵盐、二烷基季铵盐、烷基酰基季铵盐、吡啶季铵盐型和咪唑型柔软剂。 | 不挥发 | 无毒 |
| 硅油 | 分子式为C6H18OSi₂，是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。熔点 -50°C，折射率 1.403-1.406，闪点 300°C | 不挥发 | 无毒 |
| 高锰酸钾 | 深紫色结晶，近熔点时分解，相对密度2.7，溶于丙酮、甲醇、醋酸、三氟醋酸、醋酸酐、吡啶、苯氰及环丁砜，水中溶解度64000mg/L/20℃，250000mg/L/65℃。 | 强氧化性 | 大鼠经口LD50 1090mg/kg |
| 双氧水 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味，熔点-0.43℃，沸点158℃，密度为1.13g/mL（20℃），与水混溶，溶于醇类、酸类。 | 强氧化性 | 大白鼠经皮LD50 4060mg/kg |
| 亚硫酸钠 | 无色、单斜晶体或粉末。对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。 | 有刺激性 | 大白鼠经口LD50 1000mg/kg |
| 酵素 | 酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛(产生“桃皮”效果)，并得到持久的柔软效果。 | 不挥发 | 环保型 |
| 纯碱 | 白色固体，熔点851℃，相对密度2.53，不溶于乙醇及丙酮，溶于甘油中，0、10、20及30°C时水中溶解度为6、8.5、17及28重量%。可形成一水及十水化合物，十水化合物的熔点为34℃。 | / | LD50大鼠经口4090mg/kg， 小鼠皮下注射2210 mg/kg. |
| 冰醋酸 | 无色透明液体，有刺激性酸臭。沸点118℃，熔点16.6℃，具有腐蚀性，蒸气压15.7mmHg/25℃，相对密度1.0492/20℃/4℃，辛醇/水分配系数Log Kow=-0.17，溶于醇、甘油、醚、四氯化碳，不溶于二硫化碳，与水、丙酮及苯互溶。 | 易挥发 | LD50大鼠3530 mg/kg或 3310 mg/kg，LC50小鼠吸入5000 ppm/1hr或5620ppm/lhr,小鼠静脉注射525 mg/kg。 |

### 3.3.4主要生产设备

表3.3-3 主要生产设备汇总一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量/台 | 单台设备产能（套/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 砂（水）洗生产线 |  |
| 1 | 水洗机 | 规格400kg；内胆尺寸（mm）1280×2300；外形尺寸（mm）3200×1600×2300 | 237 | 单次可投入量约为容量为96%，384套成衣/批次 | 用于普通服装及牛仔服装水洗 |
| 2 | 砂洗机 | / | 50 | 1240套成衣/批次 | 用于牛仔类服装砂洗 |
| 3 | 脱水机 | 直径1.8米 | 60 | 6659 | / |
| 4 | 烘干机 | 2200型 | 206 | 6569 | / |
| 5 | 小型喷枪 | / | 30 |  | / |
| 二 | 布匹水洗生产线 |  |
| 1 | 自动卷漂机 | YCGR1000 | 120 | / | / |
|  |  | YCGR880 | 80 | / | / |
|  |  | YCGR660 | 60 | / | / |
| 2 | 定型机 | 进口 | 20 | / | / |
| 三 | 织布生产线 |  |
| 1 | 喷水织机 | 190 | 600 | 0.4 | / |
|  |  | 210 | 700 | 0.45 | / |
|  |  | 230 | 700 | 0.5 | / |
| 四 | 供热 |  |
| 1 | 导热油炉 | 2100万大卡 | 1 | / | / |

1、生产设备产能核算：

（1）水洗机加工能力核算

根据业主提供资料以及望江县地区水洗厂统计资料，服装水洗均在水洗机内进行，退浆时间为15~30min，酵洗时间约为10~20min，柔软时间约为5~10min，因此水洗机加工一批服装的生产周期共约1h，项目水洗生产线每天生产一班，一班时间为10h，则水洗机每天可生产10批次。

400kg水洗机每批次可洗成衣400套，项目普通服装干衣平均重0.5kg/套，牛仔类服装干衣平均重1kg/套，按照1kg/套计算，立信公司日生产10小时，则水洗机加工能力核算见表3.3-4：

表3.3-4  水洗机加工能力核算表

| 产品 | 水洗机规格 | 生产能力（套/批次） | 数量（台） | 生产周期（h/批次） | 加工批数（批/天·台） | 服装水洗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 万套/天 | 万套/年 |
| 普通服装、牛仔类服装 | 400kg | 384 | 237 | 1 | 10 | 91.008 | 27302.4 |

（2）砂洗机加工能力核算

牛仔类服装在砂洗机内时间约为1.5h，砂洗机每批次可洗1240套成衣，项目需要砂洗的牛仔类服装约占70%，项目水洗生产线每天生产一班，一班时间为10h，则砂洗机每天可生产6批次，则砂洗机加工能力核算见表3.3-5：

表3.3-5  砂洗机加工能力核算表

| 产品 | 规格 | 生产能力（套/批次） | 数量（台） | 生产周期（h/批次） | 加工批数（批/天·台） | 服装水洗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 万套/天 | 万套/年 |
| 牛仔类服装 | 1240kg | 1240 | 50 | 1.5 | 6 | 37.2 | 11160 |

（3）布匹漂洗加工能力核算

项目布匹漂洗使用自动卷漂机进行水洗和漂洗，自动卷漂机的加工能力核算见表3.3-6：

表3.3-6  自动卷漂机加工能力核算表

| 产品 | 规格 | 生产能力（吨/天） | 数量（台） | 服装水洗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/h | 吨/年 |
| 布匹 | YCGR1000 | 0.6吨 | 120 | 3 | 21600 |
|  | YCGR880 | 0.5吨 | 80 | 2 | 14400 |
|  | YCGR660 | 0.4吨 | 60 | 1 | 7200 |
|  |  |  | 合计 | 6 | 43200 |

2、设计生产规模与生产设备生产能力的符合性

由上表可知，项目设备水洗机生产能力为27302.4万套/年，砂洗机砂洗牛仔类服装的能力为11160万套/年，自动卷漂机水洗能力为43200吨/年。

本项目设计生产规模为年水洗普通服装13500万套、水洗牛仔类服装13500万套（需要砂洗的约为9450万套）、布匹漂洗、定型40800吨，与拟报设备生产能力基本吻合。

### 3.3.5蒸汽平衡及水平衡

本项目用水由当地供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、水洗用水、地面保洁用水以及稀释用水等。日用水量3152.042t，年用水量945612.6t（年工作日300天）。

（1）生活用水

本项目职工人数为500人，生活用水量每人每天平均80L/d，则本项目职工生活用水量40t/d，职工生活用水80%以废水形式排放，废水量32t/d。

（2）生产用水

项目主要从事成衣的水洗加工，水洗工序排水系数约为0.9，根据水洗各工段的浴比、排水系数分析生产过程的供排水情况。

①普通服装水洗用水

项目普通服装水洗量为13500万套/年（45万套/天）。根据水洗工艺分析可知，普通服装水洗用水量见下表；

表3.3-7 普通服装水洗用水情况一览表  单位：m3/万套·天

| 工段 | 退浆 | 清洗 | 酵洗 | 柔软 | 脱水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴比 | 1:5 | 1:8 | 1:5 | 1:5 | - |  |
| 次数 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |  |
| 用水量 | 225 | 1080 | 225 | 225 | - | 1755 |
| 排水量 | 177 | 972 | 202.5 | 202.5 | 45 | 1599 |
| 备注：服装浸渍后含水率约100％，退浆工序排水量按供水量扣除服装含水量计算；其余工段 排水系数按0.9计 |

②牛仔类服装水洗用水

项目牛仔类服装水洗量为13500万套/年（45万套/天）；砂洗后清洗工序为9450万套/年（31.5万套/天）。根据水洗工艺分析可知，牛仔类服装水洗用水量见下表；

表3.3-8 牛仔类服装水洗用水情况一览表  单位：m3/万套·天

| 工段 | 退浆 | 清洗 | 酵洗 | 漂洗 | 柔软 | 清洗（70%砂洗后） | 脱水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴比 | 1:5 | 1:8 | 1:5 | 1:7 | 1:5 | 1:8 | - |  |
| 次数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 用水量 | 225 | 1440 | 225 | 315 | 225 | 252 | - | 2682 |
| 排水量 | 177 | 1296 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 226.8 | 45 | 2352.3 |
| 备注：服装浸渍后含水率约100％，退浆工序排水量按供水量扣除服装含水量计算；其余工段排水系数按0.9计 |

③布匹漂洗用水

项目布匹漂洗量为40800吨/年，约为为14000万米/年（46.6万米/天）。根据水洗工艺分析可知，布匹漂洗用水量见下表；

表3.3-9 布匹漂洗用水情况一览表  单位：m3/万米·天

| 工段 | 漂洗 | 清洗 | 柔软 | 脱水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴比 | 1:7 | 1:8 | 1:5 | - |  |
| 次数 | 1 | 2 | 1 | - |  |
| 用水量 | 326.2 | 745.6 | 233 | - | 1304.8 |
| 排水量 | 293.58 | 671.04 | 209.7 | 46.6 | 1220.92 |

项目生产过程供排水情况具体见表3.3-10。

表3.3-10 生产用水情况一览表

| 序号 | 工序名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d，不含蒸汽） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通服装水洗 | 1755 | 1599 |
| 2 | 牛仔类服装水洗 | 2682 | 2352.3 |
| 3 | 布匹漂洗 | 1302.8 | 1220.92 |
| 合计 |  | 5739.8 | 5172.22 |

由上表可知，项目水洗用水量约为5739.8m3/d，废水产生量为5172.22m3/d，废水经污水处理站处理后，40%回用于清水洗工序。

（3）织布用水

项目喷水织机织布工程需要加入新鲜水，用水量为1t/d；该过程新鲜水进入产品，无废水排放。

（4）稀释用水

本项目高锰酸钾使用时需用水稀释，根据建设单位提供资料，高锰酸钾与自来水的比例为1:40，计算可知高锰酸钾稀释用水量50t/a（折合6.67t/d）。

项目蒸汽由开发区集中供热提供，根据建设单位提供资料，本项目直接供热蒸汽进入洗衣机、卷漂机，直接用于水洗工序与漂洗工序。

（5）蒸汽

项目消耗蒸汽主要是洗水提升温度过程、烘干和整烫过程。成衣烘干过程中要用到蒸汽，脱水后的成衣送，上烘干机，利用蒸汽间接加热，将成衣或面料中残留的水分烘出；在水洗过程中依靠蒸汽提高洗水温度。拟建项目蒸汽用量约为1000t/d，约800t/d用于退浆、酵洗、漂洗、柔软等水洗工序(退浆、酵洗、漂洗、柔软等均需要一定的温度，采用蒸汽直接加热)，这部分蒸汽成为生产废水，其余的蒸汽(200t/d) 用于烘干、整烫工序，烘干用蒸汽经冷凝后回用于水洗工序。

表3.3-11 项目蒸汽使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 使用量（m3/d） | 损耗形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通服装水洗使用 | 280 | 进入废水252m3/d |
| 2 | 牛仔类服装水洗使用 | 360 | 进入废水324m3/d |
| 3 | 布匹漂洗使用 | 160 | 进入废水144m3/d |
| 4 | 烘干 | 150 | 冷凝回用142.5m3/d |
| 5 | 整烫 | 50 | 直接损耗50m3/d |
| 合计 | 1000 | / |

根据开发区集中供热规划可知，望江县经济开发区将于2021年底前完成集中供热工程，本项目建设期为两年，待本项目建设完成时，可直接利用开发区集中供热。

定型过程烘干供热由导热油炉供应，不计入蒸汽平衡。

项目厂区蒸汽及导热油供应详见附图3-5项目厂区蒸汽及导热油管线图。

（6）项目新鲜水用水分析表

表3.3-12 项目水用量及排水量分析表

| 序号 | 名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工办公生活用水 | 40 | 32 |
| 2 | 普通服装水洗用水 | 958.1（新鲜水） | 1806（含蒸汽进入与回用水） |
| 3 | 牛仔类服装水洗用水 | 1388.3（新鲜水） | 2485.3（含蒸汽进入与回用水） |
| 4 | 布匹漂洗用水 | 729.972（新鲜水） | 1318.32（含蒸汽进入与回用水） |
| 5 | 织布用水 | 1 | 0 |
| 6 | 稀释用水 | 6.67 | 0 |
| 7 | 蒸汽 | 用于水洗工序 | 800 | 进入废水 |
|  |  | 烘干 | 150 | 冷凝后回用，进入废水 |
|  |  | 整烫 | 50 | 0 |
| 合计 | 新鲜水 | 3124.042 | 5641.82 |
|  | 蒸汽 | 1000 | / |

由上表可知，项目新鲜水使用量为3124.042m3/d，废水产生量为5641.82m3/d（其中生产废水5609.82m3/d，生活污水32m3/d），蒸汽使用量为1000t/d。生产废水经污水处理站处理后，40%回用于生产清洗工序，回用水量为2243.928m3/d，剩余外排至望江县污水处理厂，则排放废水量为3397.892m3/d。

供、排水平衡以及蒸汽平衡图如下：

### 3.3.6污染源强及污染防治措施

本项目营运期会产生废气、废水、噪声和固废，具体见下表。

表3.3-13  营运期污染工序及主要污染因子汇总

| 类别 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质导热油炉 | G1：烟尘、SO2、NOx |
|  | 定型机 | G2：颗粒物、VOCs |
|  | 污水处理设施 | G3：恶臭气体 |
| 废水 | 退浆工序 | W1-1、W2-1：退浆废水COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 清洗工序 | W1-2、W1-4、W2-2、W2-3、W2-5、W2-7、W3-2：清洗废水：COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 酵洗工序 | W1-3、W2-4：酵洗废水COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 柔软工序 | W1-5、W2-7、W3-3柔软废水：COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 漂洗工序 | W2-5、W3-1漂洗废水：COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 脱水工序 | W1-6、W2-8、W3-4：脱水废水：COD、NH3-N、BOD5、SS、色度 |
|  | 职工生活 | W4：生活污水：COD、NH3-N、BOD5、SS、 |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效声级，dB（A） |
| 固废 | 职工生活 | S1：生活垃圾 |
|  | 辅料使用 | S2：砂石包装袋、柔软剂包装袋、硅油包装桶、高锰酸钾溶液包装桶、双氧水包装桶、亚硫酸钠包装袋、纯碱包装袋、冰醋酸包装桶、酵素粉包装桶 |
|  | 锅炉燃烧及烟尘处理 | S3：灰渣、沉降烟尘 |
|  | 格栅池 | S4：栅渣 |
|  | 污水处理设施 | S5：污泥 |
|  | 定性机废气处理 | S6：滤渣、废油 |

3.3.6.1废气

（1）锅炉废气

根据建设单位提供资料，本项目导热油炉使用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒燃料年用量14400t。项目导热油炉为2100万大卡，生物质颗粒使用量为6000kg/h，因此，项目生物质导热油炉每天工作时间约为8小时，生物质颗粒低位发热量Qnet，ar=17.68MJ/kg，挥发分Vdaf=83.43%。

表3.3-14生物质燃料工业分析数据

| 收到基 | 符号 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低位发热量 | Qar | MJ/kg | 17.68 |
| 水分 | Mar | % | 12.36 |
| 灰份 | Aar | % | 2.26 |
| 挥发分 | Var | % | 83.43 |
| 碳 | Car | % | 40.25 |
| 氢 | Har | % | 5.312 |
| 氧 | Oar | % | 29.187 |
| 氮 | Nar | % | 0.610 |
| 全硫 | Sar | % | 0.085 |
| 可燃硫 | Sar* | % | 0.0420 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法可知，项目生物质导热油炉基准烟气量为：

Vgy=0.393Qnet，ar+0.876=7.82424   单位Nm3/kg

计算可知，项目生物质导热油炉基准烟气量为Vgy×14400t×1000=1.13×108Nm3/a

A、烟尘

生物质燃料的烟尘的产污系数为10kg/吨燃料。

锅炉烟尘的产生量：14400吨/年×10kg/吨原料×10-3＝144t/a

锅炉烟尘烟尘的产生浓度：144t/a÷1.13×108Nm3/a×109＝1274.34mg/m3

B、SO2

生物质燃料的SO2产污系数为17S%kg/吨燃料，本项目采用的生物质颗粒含硫率约0.04%。

锅炉SO2产生量：14400吨/年×0.68kg/吨原料×10-3＝9.79t/a

锅炉SO2产生浓度：9.79t/a÷1.13×108Nm3/a×109＝86.64mg/m3

C、NOx

生物质燃料的NOx的产污系数为1.02kg/吨燃料。

锅炉NOx的产生量：14400吨/年×1.02kg/吨原料×10-3＝14.69t/a

锅炉NOx的产生浓度：14.69t/a÷1.13×108Nm3/a×109＝130mg/m3

企业拟采用SNCR脱硝工艺脱硝，然后烟气经过旋风除尘再经布袋除尘处理后经45m高烟囱排放，则氮氧化物脱除效率约为60%，粉尘去除效率约为99%。处理后烟尘排放量为1.44t/a，排放浓度为12.74mg/m3，SO2排放量为9.79t/a，排放浓度为86.64mg/m3，NOx排放量为5.876t/a，排放浓度为52mg/m3。

表3.3-15锅炉废气产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 | 排放源参数 | 拟采取的处理方式 | 排放 方式 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 （℃） |  |  |  |
| 导热油炉（烟囱5#） | 47083 | SO2 | 86.64 | 4.08 | 9.79 | 86.64 | 4.08 | 9.79 | 45 | 1.5 | 80 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器 | 稳定 间断 | 是 |
|  |  | NOx | 130 | 6.12 | 14.69 | 52 | 2.448 | 5.876 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 1274.34 | 60 | 144 | 12.74 | 0.6 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |

（2）定型机废气

项目布匹水洗后需进行定型处理，定型前布匹先要用柔软剂、硅油溶液浸泡处理。定型机工作时，定型温度约 210℃，布匹中带有少量的硅油，定型时受热挥发产生轻微的废气，废气污染物主要包括油雾和少量有机废气。类比安徽美亚针纺有限公司印染项目监测报告，单台定型机的颗粒物（含油烟）产生100mg/m3，VOCs产生80mg/m3，废气量5000m3/h﹒台。项目定型机工作时间为8h/d，年工作300天，则单台定型机颗粒物（含油烟）产生量为1.2t/a，VOCs产生量为0.96t/a，拟建项目定型机数量为20台，则定型过程中废气产生量为颗粒物（含油烟）24t/a，VOCs19.2t/a。

项目拟对定型机配套集气装置、水喷淋式定型机废气净化器净化后再由25m排气筒（高于屋顶）引至高空排放。水喷淋式定型机废气颗粒物、油雾以及有机废气去除率达到95％以上。

本项目设置20台定型机，其中漂洗车间1布置3台、漂洗车间2布置2台、漂洗车间3布置3台，漂洗车间4布置12台，项目按定型机分配定型工序产能。

通过计算可知，漂洗车间1定型机废气产生量为颗粒物（含油烟）3.6t/a，VOCs 2.88t/a，集气装置收集效率约为95%，水喷淋式定型机废气颗粒物以及有机废气去除率达到95％以上，经净化处理后，漂洗车间1定型机有组织废气颗粒物产生量为3.42t/a，产生浓度为95mg/m3；VOCs产生量为2.736t/a，产生浓度为76mg/m3。漂洗车间1无组织排放量为颗粒物0.18t/a，VOCs 0.144t/a。

则漂洗车间2定型机有组织废气颗粒物产生量为2.88t/a，产生浓度为95mg/m3；VOCs产生量为1.842t/a，产生浓度为76mg/m3。漂洗车间2无组织排放量为颗粒物0.12t/a，VOCs 0.096t/a。

漂洗车间3定型机有组织废气颗粒物产生量为3.42t/a，产生浓度为95mg/m3；VOCs产生量为2.736t/a，产生浓度为76mg/m3。漂洗车间3无组织排放量为颗粒物0.18t/a，VOCs 0.144t/a。

则漂洗车间4定型机有组织废气颗粒物产生量为13.68t/a，产生浓度为95mg/m3；VOCs产生量为10.944t/a，产生浓度为76mg/m3。漂洗车间2无组织排放量为颗粒物0.72t/a，VOCs 0.576t/a。

定型机废气经处理后，漂洗车间1通过1#排气筒排放，漂洗车间2通过2#排气筒排放，漂洗车间3通过3#排气筒排放，漂洗车间4通过4#排气筒排放，项目厂区内最高建筑为3#漂洗车间5层约20米，且个建筑之间距离均小于200米，因此项目1#、2#、3#、4#排气筒设置为高于周边最高建筑5米，均设置为25米。

表3.3-16 定型机有组织废气产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 | 排放源参数 | 拟采取的处理方式 | 排放 方式 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度 | 直径 | 温度 |  |  |  |
| 漂洗车间1 | 15000 | 颗粒物（含油烟） | 95 | 1.424 | 3.42 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.8 | 40 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 稳定 间断 | 是 |
|  |  | VOC | 76 | 1.14 | 2.736 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 漂洗车间2 | 10000 | 颗粒物（含油烟） | 95 | 0.95 | 2.28 | 4.75 | 0.0475 | 0.114 | 25 | 0.5 | 40 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 稳定 间断 | 是 |
|  |  | VOC | 76 | 0.76 | 1.824 | 3.8 | 0.038 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 漂洗车间3 | 15000 | 颗粒物（含油烟） | 95 | 1.424 | 3.42 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.8 | 40 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 稳定 间断 | 是 |
|  |  | VOC | 76 | 1.14 | 2.736 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 漂洗车间4 | 60000 | 颗粒物（含油烟） | 95 | 5.7 | 13.68 | 4.75 | 0.284 | 0.684 | 25 | 1.2 | 40 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 稳定 间断 | 是 |
|  |  | VOC | 76 | 4.56 | 10.944 | 3.8 | 0.228 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-17定型机有组织废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 7500m2 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 7500m2 | 8m |
| 漂洗车间2 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.12 | 0.05 | 4000m2 | 16m |
|  | VOC | 车间 | 0.096 | 0.04 | 4000m2 | 16m |
| 漂洗车间3 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 10000m2 | 20m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 10000m2 | 20m |
| 漂洗车间4 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.72 | 0.3 | 12000m2 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.576 | 0.24 | 12000m2 | 8m |

（3）污水处理站恶臭气体

污水处理设施在运行期间将产生恶臭气体，污水处理系统恶臭气体主要集中在调节池、水解酸化池、接触氧化池以及污泥浓缩池等，经类比同类工程，水洗厂污水处理设施产生NH3和H2S强度分别为0.1kg/h、0.02kg/h，计算可知污水处理设施恶臭气体产生量NH3：0.72t/a、H2S：0.144t/a。

项目水洗废水产生量为5609.82m3/d，污水处理站设计规模为6000m3/d。项目污水在调节池停留时间为12h，调节池池容为3000m3，池深5m，则调节池面积为600m2；污水在水解酸化池停留时间为12h，水解酸化池池容为3000m3，池深5.5m，则水解酸化池面积为550m2；污水在接触氧化池停留时间为24h，接触氧化池池容为6000m3，池深5.5m，则接触氧化池面积为1100m2；污泥浓缩池池容为25m3，池深5m，则污泥浓缩池面积为5m2。

项目拟在污水处理站各个污水池上设置废气加盖收集系统，通过风机由管道输送至生物除臭设施处理，处理效率90%，处理后通过1根15m高排气筒排放。

接触氧化池需要鼓风机进行曝气，曝气风量为22.2m3/min，为1332m3/h，因此项目恶臭气体设施风机单个水池风量要大于1332m3/h，本次设计为1500m3/h，则污水处理设施废气风量为6000m3/h。

表3.3-18 污水处理站恶臭废气产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 | 排放源参数 | 拟采取的处理方式 | 排放 方式 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 （℃） |  |  |  |
| 污水处理站恶臭气体 | 6000 | NH3 | 16.67 | 0.1 | 0.72 | 1.67 | 0.01 | 0.072 | 15 | 0.5 | 20 | 生物除臭 | 稳定 连续 | 是 |
|  |  | H2S | 3.33 | 0.02 | 0.144 | 0.33 | 0.002 | 0.0144 |  |  |  |  |  |  |

本项目污水处理设施会产生臭气，污水处理设施废气排气筒监测臭气排放浓度最大值为120（无量纲），污水处理设施边界处监测臭气浓度小于10（无量纲）。臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准限值。

表3.3-15  厂区有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物名称 | 排气量 | 排放小时数h | 处理前情况 | 处置、排放措施 | 处理效率% | 处理后排放情况 | 排放源参数 | 排放方式 | 排放标准 | 达标与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度m | 直径m | 温度℃ |  | mg/m³ | kg/h |  |
| 1# | 漂洗车间1 | 颗粒物 | 15000 | 2400 | 95 | 1.424 | 3.42 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 95 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.6 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 1.14 | 2.736 |  | 95 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 2# | 漂洗车间2 | 颗粒物 | 10000 | 2400 | 95 | 0.95 | 2.28 |  | 95 | 4.75 | 0.0475 | 0.114 | 25 | 0.5 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 0.76 | 1.824 |  | 95 | 3.8 | 0.038 | 0.09 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 3# | 漂洗车间3 | 颗粒物 | 15000 | 2400 | 95 | 1.424 | 3.42 |  | 95 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.6 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 1.14 | 2.736 |  | 95 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 4# | 漂洗车间4 | 颗粒物 | 60000 | 2400 | 95 | 5.7 | 13.68 |  | 95 | 4.75 | 0.284 | 0.684 | 25 | 1.2 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 4.56 | 10.944 |  | 95 | 3.8 | 0.228 | 0.55 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 5# | 导热油炉烟气 | SO2 | 47083 | 2400 | 86.64 | 4.08 | 9.79 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器 | / | 86.64 | 4.08 | 9.79 | 45 | 1.1 | 80 | 间断 | 200 | / | 达标 |
|  |  | NOx |  |  | 130 | 6.12 | 14.69 |  | 60 | 52 | 2.448 | 5.876 |  |  |  |  | 200 | / | 达标 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 1274.34 | 60 | 144 |  | 99 | 12.74 | 0.6 | 1.44 |  |  |  |  | 30 | / | 达标 |
| 6# | 污水处理 | NH3 | 6000 | 7200 | 16.67 | 0.1 | 0.72 | 生物除臭设施 | 90 | 1.67 | 0.01 | 0.072 | 15 | 0.5 | 25 | 连续 | / | 4.9 | 达标 |
|  |  | H2S |  |  | 3.33 | 0.02 | 0.144 |  |  | 0.33 | 0.002 | 0.0144 |  |  |  |  | / | 0.33 | 达标 |

表3.3-16  厂区无组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 7500m2 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 7500m2 | 8m |
| 漂洗车间2 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.12 | 0.05 | 4000m2 | 16m |
|  | VOC | 车间 | 0.096 | 0.04 | 4000m2 | 16m |
| 漂洗车间3 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 10000m2 | 20m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 10000m2 | 20m |
| 漂洗车间4 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.72 | 0.3 | 120002 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.576 | 0.24 | 120002 | 8m |

（4）非正常排放大气污染源调查

本项目采用较先进的工艺技术和生产设施，设专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对一线职工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前岗中岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。

本项目的事故排放情况主要考虑污染治理设施运转不正常造成的非正常排放，即污染治理设施风机故障造成的污染物排放情况。待发生污染治理设施风机故障不运转情况时，立即停止生产线生产，杜绝非正常工况下废气排放。

本项目的事故排放情况主要考虑污染治理设施运转不正常造成的非正常排放，即锅炉烟尘旋风+布袋除尘器、定型机废气净化装置以及污水处理站尾气净化装置故障。故障时效率按40%计算，事故处理时间为10min，年发生频次为1次/年。

非正常排放参数详见下表。

表3.3-16   非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/min | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1定型机废气 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 颗粒物 | 0.85 | 10 | 1 |
|  |  | VOC | 0.684 | 10 | 1 |
| 漂洗车间2定型机废气 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 颗粒物 | 0.57 | 10 | 1 |
|  |  | VOC | 0.456 | 10 | 1 |
| 漂洗车间3定型机废气 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 颗粒物 | 0.85 | 10 | 1 |
|  |  | VOC | 0.684 | 10 | 1 |
| 漂洗车间4定型机废气 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 颗粒物 | 3.42 | 10 | 1 |
|  |  | VOC | 2.74 | 10 | 1 |
| 5#锅炉烟气 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器故障 | SO2 | 4.08 | 10 | 1 |
|  |  | NOx | 3.672 | 10 | 1 |
|  |  | 烟尘 | 36 | 10 | 1 |
| 污水处理站尾气处理设施 | 生物除臭设施 | NH3 | 0.06 | 10 | 1 |
|  |  | H2S | 0.012 | 10 | 1 |

3.3.6.2废水

根据水平衡可知，本项目废水主要为生活污水、水洗过程生产废水。

参照《纺织染整工业废水治理工程技术规范》及类比同类企业，项目水洗过程中水洗、漂洗等过程中废水产生量为5609.82m3/d，1682946m3/a。拟建项目服装水洗以及布匹漂洗过程产生的废水经车间污水导流槽汇入厂区污水管网，进入污水处理站。

类比当地其他水洗企业，水洗废水水质大体为：COD≤900mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L。项目取最大值进行计算，废水主要产排情况见下表。

表3.3-17  项目废水主要污染物产生量和排放量

| 废水种类 | 主要污染物 | 水量（m3/a） | 进水浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放水量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 允许排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD | 9600 | 350 | 3.36 | 9600 | 350 | 3.36 | 350 |
|  | BOD5 |  | 200 | 1.92 |  | 200 | 1.92 | 200 |
|  | SS |  | 200 | 1.92 |  | 200 | 1.92 | 200 |
|  | NH3-N |  | 25 | 0.24 |  | 25 | 0.24 | 30 |
| 生产废水 | COD | 1682946 | 900 | 1514.65 | 1009767.6 | 180 | 181.76 | 200 |
|  | BOD5 |  | 300 | 504.89 |  | 40 | 40.39 | 50 |
|  | SS |  | 200 | 336.59 |  | 50 | 50.49 | 100 |
|  | NH3-N |  | 30 | 50.49 |  | 15 | 15.15 | 20 |

本项目废水分水质处理：

对于生产废水收集后经厂区污水处理设施预处理，40%回用于清水洗工序，剩余废水外排市政污水管网；

对于生活污水，采用化粪池预处理，处理达标后外排市政污水管网。

单位产品基准排水量及水污染物排放量符合性分析：

《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）中纱线、针织物的单位产品基准排水量为85m3/标准品，根据核算可知，本项目厂区废水单位产品排水量为2.56m3/t产品，远远低于《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）单位产品基准排水量上限要求，能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）基准排水量限值要求。

根据上表核算可知，本项目服装（成衣）水洗单位产品水污染物排放量2.04kgCOD/t产品，《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ 861-2017）规定间接排污单位成衣）水洗单位产品水污染物排放量限值为20.00kgCOD/t产品，本项目单位产品水污染物排放量能够满足其限值要求。

本项目废水经预处理后能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及修改单表2间接排放浓度限值，经市政污水管网排入望江县污水处理厂，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准排入长江。废水经污水处理厂处理后排放情况如下：

表3.3-18 废水排入水体情况表

| 项目 | 废水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002一级B标准 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 排放量(t/a) | 1019367.6 | 61.16 | 20.39 | 20.39 | 8.15 |

3.3.6.3噪声

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程产生的噪声等，根据同类型企业类比调查，项目设备噪声源强见下表：

表3.3-19  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 声压级（dB（A）） | 数量（台） | 噪声防治措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣机 | 生产车间 | 75～80 | 237 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 2 | 脱水机 | 生产车间 | 75～85 | 46 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 3 | 烘干机 | 生产车间 | 75～80 | 206 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 4 | 定型机 | 生产车间 | 75～80 | 20 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 5 | 锅炉 | 生产车间 | 75～80 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 6 | 空压机 | 生产车间 | 85～95 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置，设置设备用房 | 20-25dB(A) |

3.6.6.4固体废物

（1）生活垃圾

项目定员500人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，项目垃圾产生量75t/a，交由环卫部门处理。

（2）废包装物

项目生产过程中废包装物主要为废砂石袋、废柔软剂袋、废硅油桶、废高锰酸钾桶、废双氧水桶、废亚硫酸钠袋、废酵素桶、废冰醋酸桶、废纯碱袋，根据项目辅料的使用量及包装过个可知，废砂石袋产生量为1200个/年，废柔软剂袋产生量为500个/年，废硅油桶产生量为56个/年，废高锰酸钾桶产生量为1000个/年，废双氧水桶产生量为2000个/年，废亚硫酸钠袋产生量为5000个/年，废酵素桶产生量为2600个/年，废冰醋酸桶产生量为500个/年，废纯碱袋产生量20000个/年。

废砂石袋集中收集暂存后，外售物资回收公司回收利用。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第6条6.1相关条款：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。

本项目产生的废柔软剂袋、废硅油桶、废高锰酸钾桶、废双氧水桶、废亚硫酸钠袋、废酵素桶、废冰醋酸桶、废纯碱袋等废包装桶（袋）经收集后不需要修复和加工即可交由生产厂家回收，本次评价要求建设单位将废包装桶（袋）暂存在危险废物暂存间后交由生产厂家回收。

（3）锅炉灰渣、沉降烟尘

锅炉灰渣产生量为4500t/a。

项目锅炉烟尘产生量为144t/a，旋风+布袋除尘器的处理效率为99%，则沉降烟尘产生量为142.56t/a。锅炉灰渣与沉降烟尘集中收集后外售作为农肥。

（4）栅渣

本项目污水处理设施格栅池会产生栅渣，为一般工业固废，栅渣产生量10t/a，栅渣脱水后外运至望江县生活垃圾填埋场填埋。

（5）污泥

本项目污水处理设施运营过程气浮池、二沉池等产生污泥，本项目污水处理配套建设污泥浓缩池和干化池，《纺织染整工业废水治理工程技术规范》提出，干化后的污泥含水率可降低至30%-40%，本次评价取含水率35%，本项目污泥（干化后）产生量70t/a。

本次评价对照《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年版），污水处理系统污泥不在现行《国家危险废物名录》内，本评价建议将污水处理系统污泥进行危废鉴定，鉴定前须按危险废物进行贮存、转移和处置。污泥危废鉴定结果须及时报备当地生态环境部门，根据鉴定结果及生态环境部门意见做相应处置。

（6）定型机废气处理废物

定型机尾气净化装置废物主要为油水分离装置产生的废油以及过滤网上清理的滤渣。

类比安徽美亚针纺有限公司定型过程尾气处理定型机废油与滤渣的产生量，项目定型机废油年产生量4t/a，滤渣产生量为1t/a，均属于危险废物，其中废油属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液非特定行业中900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废活性炭属于HW049中非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废油与滤渣收集后经厂内危废库内暂存后由有资质危险废物处置单位处置。

表3.3-20 各类固废处置方法汇总一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废弃物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| S1：日常生活 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 经验系数 | 75 | 交由环卫部门处理 | 75 | 交由环卫部门处理 |
| S2：格栅 | 格栅处理 | 栅渣 | 一般固废 | 经验系数 | 10 | 外售处理 | 10 | 外运望江县生活垃圾填埋场填埋 |
| S3：物料使用 | 包装拆卸 | 废砂石袋 | 一般固废 | 按用量核算 | 1200个/年 | 外售处理 | 1200个/年 | 集中收集外售物资回收公司 |
|  |  | 废硅油桶 | 危险废物 | 按用量核算 | 56个/年 | 回收处理 | 56个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废高锰酸钾桶 | 危险废物 | 按用量核算 | 1000个/年 | 回收处理 | 1000个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废双氧水桶 | 危险废物 | 按用量核算 | 2000个/年 | 回收处理 | 2000个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废柔软剂袋 | 危险废物 | 按用量核算 | 5000个/年 | 回收处理 | 5000个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废亚硫酸钠袋 | 危险废物 | 按用量核算 | 500个/年 | 回收处理 | 500个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废酵素桶 | 危险废物 | 按用量核算 | 2600个/年 | 回收处理 | 2600个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废冰醋酸桶 | 危险废物 | 按用量核算 | 500个/年 | 回收处理 | 500个/年 | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 废纯碱袋 | 危险废物 | 按用量核算 | 20000个/年 | 回收处理 | 20000个/年 | 交由生产厂家回收 |
| S4：锅炉烟气处理 | 烟尘处理 | 沉降烟尘 | 一般固废 | 经验系数 | 142.56 | 外售处理 | 142.56 | 外售作为农肥 |
| S5：锅炉燃烧 | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 一般固废 | 经验系数 | 4500 | 外售处理 | 4500 | 外售作为农肥 |
| S6：定型机废气处理 | 定型机废气处理 | 废油 | 危险废物 | 经验系数 | 4 | 由有资质单位处理 | 7 | 由有资质单位处理 |
| S7：定型机废气处理 | 定型机废气处理 | 滤渣 | 危险废物 | 经验系数 | 1 | 由有资质单位处理 | 1 | 由有资质单位处理 |
| S8：污水处理设施 | 气浮池、二沉池 | 污泥 | 待鉴定 | 经验系数 | 70 | 待鉴定后按鉴定结果处理 | 70 | 暂按危废进行贮存和处置 |

表3.3-21 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-2 | 废硅油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 56个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 3个月 | T/In | 暂存于危废库内，交由生产厂家回收 |
| S2-3 | 废高锰酸钾桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 1000个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 2个月 | T/In |  |
| S2-4 | 废双氧水桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2000个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 1个月 | T/In |  |
| S2-5 | 废柔软剂袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 5000个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 1个月 | T/In |  |
| S2-6 | 废亚硫酸钠袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 500个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 5天 | T/In |  |
| S2-7 | 废酵素桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2600个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 10天 | T/In |  |
| S2-8 | 废冰醋酸桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 500个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 10天 | T/In |  |
| S2-9 | 废纯碱袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 20000个/年 | 辅料使用 | 固态 | / | / | 10天 | T/In |  |
| S6 | 废油 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | 4 | 定型机废气处理 | 液态 | 废油 | 废油 | 3个月 | T | 暂存于危废库内，交由有资质单位处理 |
| S7 | 滤渣 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 1 | 定型机废气处理 | 固态 | 废油 | 废油 | 3个月 | T/In |  |
| S8 | 污泥 | 待鉴定 | 待鉴定 | 70 | 污水处理站 | 固态 | 待鉴定 | 待鉴定 |  | 待鉴定 | 暂按危废进行贮存和处置 |

### 3.3.7污染物排放量汇总

表3.3-22  项目污染物排放量总汇表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 生活污水 | 9600 | 0 | 9600 |
|  |  | 生产废水 | 1682946 | 673178.4 | 1009767.6 |
|  | COD | 1518.01 | 1456.85 | 61.16 |
|  | BOD5 | 506.57 | 486.18 | 20.39 |
|  | SS | 338.51 | 318.12 | 20.39 |
|  | 氨氮 | 50.73 | 42.58 | 8.15 |
| 废气 | 烟尘 | 144 | 142.56 | 1.44 |
|  | SO2 | 9.79 | 0 | 9.79 |
|  | NOx | 14.69 | 8.814 | 5.876 |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 22.8 | 21.26 | 1.14 |
|  |  | 无组织 | 1.2 | 0 | 1.2 |
|  | VOC | 有组织 | 18.24 | 17.328 | 0.912 |
|  |  | 无组织 | 0.96 | 0 | 0.96 |
|  | NH3 | 0.72 | 0.648 | 0.072 |
|  | H2S | 0.144 | 0.1296 | 0.0144 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 75 | 75 | 0 |
|  | 栅渣 | 10 | 10 | 0 |
|  | 废砂石袋 | 1200个/年 | 1200个/年 | 0 |
|  | 废硅油桶 | 56个/年 | 56个/年 | 0 |
|  | 废高锰酸钾桶 | 1000个/年 | 1000个/年 | 0 |
|  | 废双氧水桶 | 2000个/年 | 2000个/年 | 0 |
|  | 废柔软剂袋 | 5000个/年 | 5000个/年 | 0 |
|  | 废亚硫酸钠袋 | 500个/年 | 500个/年 | 0 |
|  | 废酵素桶 | 2600个/年 | 2600个/年 | 0 |
|  | 废冰醋酸桶 | 500个/年 | 500个/年 | 0 |
|  | 废纯碱袋 | 20000个/年 | 20000个/年 | 0 |
|  | 沉降烟尘 | 142.56 | 142.56 | 0 |
|  | 锅炉灰渣 | 4500 | 4500 | 0 |
|  | 废油 | 4 | 4 | 0 |
|  | 滤渣 | 1 | 1 | 0 |
|  | 污泥 | 70 | 70 | 0 |

## 3.4清洁生产分析

### 3.4.1清洁生产意义及要求

贯彻清洁生产是工业污染防治的基本原则和任务。为了促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济和社会可持续发展，国家制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日起施行）。《清洁生产促进法》对清洁生产的界定如下：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改进管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《清洁生产促进法》要求新改扩建项目应进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

实施清洁生产不仅可以避免重蹈发达国家“先污染，后治理”的覆辙，而且实现了经济效益与环境效益的有机结合，能调动企业防治工业污染的积极性。国内外污染防治经验表明：清洁生产是工业污染防治的最佳模式，是转变经济增长方式的重要措施，也是实现工业可持续发展的必由之路。

### 3.4.2评价指标

本项目为纺织服装业，主要生产内容为服装、布匹水洗以及织布生产，国家没有专门的清洁生产标准，本次评价参照《印染行业准入条件（2017年版））》，分析本项目的清洁生产水平。确定本项目评价指标为生产工艺与装备要求、产品质量与管理、资源消耗指标、环境保护与资源综合利用。

### 3.4.3清洁生产水平分析

#### 3.4.3.1《印染行业准入条件（2017年版）》清洁生产水平分析

一、工艺与装备要求

连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足1：8以下工艺要求。热定形、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理。

拟建项目符合性分析：

项目洗衣机不同工序浴比不同，其中最大浴比为清水洗1：8，综合浴比＜1：8，符合设备浴比小于1：8的要求。

定型机废气经水喷淋式定型机废气净化器处理，处理后废气通过25米高排气筒排放。

综上所述，拟建项目在工艺与装备方面，符合《印染行业准入条件（2017年版）》中规定的相关清洁生产要求。

二、产品质量与管理

1、印染企业要开发生产低消耗、低污染、符合市场需求的产品，鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料开发具有自主知识产权、高附加值的纺织产品。产品质量要符合国家或行业标准要求，产品合格品率达到95%以上。

2、印染企业应实行三级用能、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。

3、印染企业要加强管理，健全企业管理制度。鼓励企业进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，支持企业采用信息化管理手段提高企业管理效率和水平。

4、印染企业要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。企业应建立化学品绿色供应链管控体系，避免使用对消费者、环境等有害的化学物质。

拟建项目符合性分析：

拟建项目为服装、布匹水洗以及织布生产，项目产品综合成品率98％以上，项目将实行三级能源、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。企业建立了健全的企业管理制度，将采用信息化管理手段，项目辅料使用严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。总体上在产品质量和管理上符合清洁生产要求。

三、资源消耗

新建或改扩建印染项目单位产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求（详见下表）。

表3.4-1新建或改扩建印染项目印染加工过程综合能耗及新鲜水取水量

| 分类 | 综合能耗 | 新鲜水取水量 |
| --- | --- | --- |
| 棉、麻、化纤及混纺机织物 | ≤30公斤标煤/百米 | ≤1.6吨水/百米 |
| 纱线、针织物 | ≤1.1吨标煤/吨 | ≤90吨水/吨 |
| 真丝绸机织物（含练白） | ≤36公斤标煤/百米 | ≤2.2吨水/百米 |
| 精梳毛织物 | ≤150公斤标煤/百米 | ≤15吨水/百米 |

拟建项目符合性分析：

本次水洗项目参照纱线、针织物的能耗计算，项目用电量约为100万kwh/a，生物质颗粒用量为14400t/a，新鲜水取水量为945612.6m3/a，蒸汽使用量为30万t/a。

新鲜水折算标煤系数为0.0857kg/t，折算标煤为81.04吨标煤；电折标煤系数为0.1229kg/千瓦时，折算标煤为122.9吨标煤；蒸汽折标煤系数为0.0886t/t，折算标煤为26580吨标煤；生物质颗粒折算为标煤系数为0.604t/t（项目使用生物质低位发热量为17.68MJ/kg），折算标煤为8697.6吨标煤。因此项目总标煤量为35481.54吨。

项目水洗普通服装67500吨/年，牛仔类服装135000吨/年，坯布40800吨/年，

经测算，拟建项目综合能耗为0.15吨标煤/吨产品，新鲜水取水量为3.89吨水/吨产品，完全符合《印染行业准入条件（2017年版）》，从能源资源使用指标来看，符合清洁生产要求。

四、环境保护与资源综合利用

1、印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。采用高效节能的固体废弃物处理工艺，实现固体废弃物资源化和无害化处置。依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。

2、印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布。使用生态环保型、高上染率染料和高性能助剂。完善冷却水、冷凝水及余热回收装置。丝光工艺配备淡碱回收装置。企业水重复利用率达到40％以上。

3、印染企业要采用清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。

拟建项目符合性分析：

拟建项目环保设施按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）的要求进行设计和建设，本项目外排废水处理达标后接入市政污水管网，经望江县污水处理厂集中处理，排污水规范化设置；对固体废物进行综合治理，设置危废库。

生产过程中采取了一系列措施节约能源，主要为：

（1）定型机废气余热回收装置

定型机废气净化塔配备余热回收装置，定形机废气热回收装置把从烘箱中抽出的高温废气中的热量通过热交换器传给新鲜空气，新鲜空气被加热后送入烘箱。高温废气温度降低后，减少了挥发性成分排放量。该装置节能效果明显；能够有效净化空气；热回收装置布置在烘箱顶部，不占用地面面积，热交换器便于清洁。经过废气热回收装置处理后排放的气体，降低了含有油气、腊气、灰尘、线毛等有害物质，保护了环境。定形机烘箱所排放的废气中的热量大部分得以回收利用，节省了定形机烘箱加热所需要的能源，如油、煤、燃气、电等，节约能源18%以上。

本项目的节水措施表现在两个方面：废水深度处理回用，从而减少了新鲜水的用量。水回用率为40％。

综上所述，从《印染行业准入条件（2017年版）》进行分析对照，拟建项目清洁生产水平处于国内先进水平。

### 3.4.4清洁生产结论及措施建议

对照《印染行业准入条件（2017年版）》中相关的清洁生产要求，本项目在工艺与装备要求、产品质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用等方面均符合清洁生产的要求。

企业在实际生产过程中应合理安排产业、产品布局，推进技术进步，完善产品设计，实行原材料替代，改进生产工艺、技术，更新改造设备，节约能源和原材料，实施资源综合利用，最大限度地减少“三废”的排放量，强化科学管理。为减少污染排放，建设单位从管理入手实施清洁生产，减少原料浪费，提高原料利用率、产品收率，这是切实可行的。通过参照《国家重点行业清洁生产技术导向目录》、《印染行业废水污染防治技术政策》等，主要提出以下措施：

（1）小心装卸化学品容器、防止破损，避免盛装的原料漏撒；化学品容器应盖严密封，原料称量、混合应注意密封，减少原料挥发；

（2）正确按照配比称量原料，严格按规范操作，控制操作条件，提高产品收率，避免产生不合格品造成浪费和污染；

（3）为减少容器冲洗废水产生，必须将容器彻底清空再用水冲洗，容器尽量重复使用。

（4）项目投产后，应按照纺织业的企业清洁生产审核指南的要求进行审核；力争做到生产装置密闭化，生产线或生产单元安装计量统计装置，实现连续化显示统计，对水耗、能耗进行考核，实现生产过程自动化，生产车间整洁，完全杜绝跑、冒、滴、漏现象，以进一步削减主要污染物产生量。

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状

### 4.1.1地理位置

望江县位于长江下游北岸，安徽省西南边缘，东经116°26′～116°55′，北纬30°03′～30°26′。东、南隔长江与东至县及江西省彭泽县相望，西南、西界泊湖与宿松县相邻，西北与太湖县接壤，北依津潭河、新坝河与怀宁县和皖河农场毗邻。

安徽望江经济开发区设立于2004年，2006年2月23日，安徽省人民政府以皖政秘[2006]22号文《安徽省人民政府关于设立合肥庐阳工业园区等省级开发区的批复》中同意设立望江经济开发区。2014年望江经济开发区进行了扩区，扩开发区用地北至东环路，南至蓝天路，西至长河路和幸福路，东至长青路，扩区面积10.26km2，扩区后开发区总面积为11.46km2。

### 4.1.2地形、地貌、地质

望江县境内地形一面负山，三面环水，河湖交错，地势西北高东南低，属半洲圩、半丘陵区。沿长江及皖河下游一带为江河冲积洲地河湖泊沉积的圩垦地带，面积556.20km2，西北部河中部属丘陵区，面积为500.36km2。

望江县大地构造属下扬子古生代褶皱带的长江冲积平原，境内襟江带河，湖荡罗列，地貌特征是一面负山，三面傍水。地势西北高，东南低，呈丘陵-岗地-平原三级阶地，西北部和中部属丘陵区，海拔高程20～50m，沿长河及皖河下游一带为江河冲积洲地和湖泊沉积的圩垦地带，海拔高程10～15m，位于县西北部的香茗山，主峰海拔489m，是望江县最高峰。

望江县长期以来为坳陷-断陷带，绝大部分地区为第四系沙土砾土复盖，基岩出露甚少，地层不全，地质构造简单，区域地震烈度为6度。

### 4.1.3气候、气象

望江属北亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，年平均气温16.5度；雨量充沛，年平均降水量约1300毫米；日照时间长，年平均日照近2000小时，无霜期254天，年日照为1962.7小时，是全省热量资源最丰富的县份之一。以东北风为主，春末及盛夏多偏南风。

①气温

年平均温度:         16.6℃

②降水量

年平均降水量:       1271.5mm

月最大降水量:       208.4mm（6月）

月最小降水量:       37.3mm（12月）

年平均蒸发量:       1727.9mm

月最小蒸发量:       70.1mm（1月）

月最大蒸发量:       248.6mm（7月）

### 4.1.4水文地质

望江县属长江流域，长江流经该县的长度约54km，长江多年平均流量约2.8万立方米/秒，流速为0.7米/秒。历年最大流量约9万立方米/秒左右。多年平均水位10.16米，历年最高水位18.94米，最低水位3.56米。最高水温35.1℃，最低水温1.1℃。

境内主要河流有华阳河、泥塘沟、杨湾港道、宝塔河、新坝河、幸福河、津潭河和新漳河等，主要分布在洲区和圩区，总长154.22公里，总汇水面积1254.37km2。主要湖泊有泊湖、武昌湖、焦赛湖和岚杆湖，水面积173.46 km2，全县水系分华阳河、武昌湖两个流域，总水面积286.27km2。

该区多年平均地面径流397万m3，武昌湖多年平均蓄水量12473万m3，合计水资源量12870万m3。此外，长江最枯年份过境水7008亿m3。保证率为50%时，水资源总量为13270万m3，保证率为75%时，水资源总量为9916万m3，保证率为90%时，水资源总量为6967万m3（均不含长江水资源量）。水资源总量年内分布不均匀，5～9月份居多。

### 4.1.5自然资源

望江县动植物资源丰富，主要林木树种有杉、柳、马尾松、椿、榆、槐、泡桐、枫杨、法桐、柏等26种。农作物主要有水稻、小麦、玉米、山芋、棉花、油菜、芝麻、花生等20多种。望江县野生动物常见的有两栖类、爬行类、鸟类、兽类。两栖类主要有蛙类、蟾蜍等；爬行类主要有龟、鳖、蛇、壁虎等；鸟类主要有野鸡野鸭、雁、啄木鸟、麻雀、八哥等；兽类主要有黄鼬、野兔、刺猬、狐等。此外，还有猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅等饲养动物。

### 4.1.6土壤资源

望江县处于红壤、黄棕壤分布过渡地带，土壤由北向南依次分布圩红壤、黄棕壤、灰潮土。其中，红壤21.9万亩，主要分布在长岭、鸦滩及赛口区的部分乡等地。黄棕壤11.6万亩，主要分布在太寺区、赛口区的高土、新坝乡及长岭的新桥、大桥乡等地。沿江、沿河洲圩区广泛分布着近代冲积的灰潮土，约24万亩，此外水稻土还遍布全县各稻区，共47.9万亩。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1地表水环境质量现状

本项目废水经望江县污水处理厂达标排入长江望江段，为了解长江望江段现状水质，本次评价引用“安徽达来电机有限公司全系列电机产品生产线项目”环境影响评价报告中安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年1月8日~9日对长江水质监测数据。具体引用情况如下。

#### 4.2.1.1监测布点

地表水环境质量现状监测在长江布点，具体如下。

表4.2-1  地表水环境质量监测点位一览表

| 河流 | 断面 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 望江县污水处理厂排污口上游200m | 对照断面 |
|  | W2 | 望江县污水处理厂排污口下游500m | 混合断面 |
|  | W3 | 望江县污水处理厂排污口下游2000m | 削减断面 |
|  | W4 | 望江县污水处理厂排污口下游5000m | 削减断面 |

#### 4.2.1.2监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类。

#### 4.2.1.3监测时间和频次

监测时间：2018年1月8日~9日；

监测频次：2天、每天监测1次。

#### 4.2.1.4分析方法

表4.2-2 地表水环境质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法GB6920-86 |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 3 | 生化需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法HJ 535-89 |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法HJ637-2012 |

#### 4.2.1.5监测结果

表4.2-3 地表水水质现状监测结果   单位：mg/l，PH除外

| 项目名称 | 采样日期 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 望江县污水处理厂排污口入长江 |
|  |  | 上游200m | 下游500m | 下游2000m | 下游5000m |
| pH | 1月8日 | 7.23 | 7.19 | 7.21 | 7.20 |
|  | 1月9日 | 7.21 | 7.17 | 7.20 | 7.18 |
| COD | 1月8日 | 17 | 18 | 16 | 16 |
|  | 1月9日 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| BOD5 | 1月8日 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
|  | 1月9日 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
| 氨氮 | 1月8日 | 0.680 | 0.720 | 0.676 | 0.653 |
|  | 1月9日 | 0.678 | 0.716 | 0.683 | 0.638 |
| 总磷 | 1月8日 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
|  | 1月9日 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 石油类 | 1月8日 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 1月9日 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

#### 4.2.1.6地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

将确定的功能水质标准与评价水域评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

PH污染指数为：

(当PH≤7.0时)；

(当PH≥7.0时)。

式中：SPH——PH值的分指数

PHj——PH实测值；

PHSd——PH值评价标准的下限值；

PHSu——PH值评价标准的上限值。

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

（2）评价标准

区域地表水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其各监测项目执行的标准详见下表。

表4.2-4 地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH、粪大肠菌群外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

（3）评价结果

地表水水质现状单因子指数计算结果见下表。

表4.2-5  地表水水质现状评价结果

| 项目名称 | 采样日期 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 望江县污水处理厂排污口入长江 |
|  |  | 上游200m | 下游500m | 下游2000m | 下游5000m |
| pH | 1月8日 | 0.115 | 0.095 | 0.105 | 0.1 |
|  | 1月9日 | 0.105 | 0.085 | 0.1 | 0.09 |
| CODcr | 1月8日 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
|  | 1月9日 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| BOD5 | 1月8日 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
|  | 1月9日 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| 氨氮 | 1月8日 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.825 |
|  | 1月9日 | 0.85 | 0.925 | 0.875 | 0.8 |
| 总磷 | 1月8日 | 0.68 | 0.72 | 0.676 | 0.653 |
|  | 1月9日 | 0.678 | 0.716 | 0.683 | 0.638 |
| 石油类 | 1月8日 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 |
|  | 1月9日 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |

由上表中评价结果可知，长江水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

### 4.2.2大气环境质量现状

（1）数据来源

本次评价为2019年，取基准年2018年；项目评价范围只涉及安庆市一个行政区域，因此本次评价只收集安庆市环境保护局于2019年5月23日发布的安庆市2018年环境质量公报结论。

（2）区域环境质量状况

22018年，全市“优”74天，“良”207天，“轻度污染”62天，“中度污染”17天，“重度污染”1天。优良天数比例77%，较去年同期上升3.2个百分点，全省排名第5。各监测因子年均浓度值范围如下：

1）二氧化硫（SO2）

全年日均值范围：5~28微克/立方米，年均值：11微克/立方米。

2）二氧化氮（NO2）

全年日均值范围：12~112微克/立方米，年均值31微克/立方米。

3）可吸入颗粒物（PM10）

全年日均值范围：9~224微克/立方米，年均值65微克/立方米。

4）一氧化碳（CO）

全年日均值范围：0.3~1.7毫克/立方米，第95百分位数：1.1毫克/立方米。

5）臭氧（O3）

全年日8小时均值浓度范围：22~256微克/立方米，第90百分位数：163微克/立方米。

6）细颗粒物（PM2.5）

全年日均值范围：5~220微克/立方米，年均值浓度：46微克/立方米。

区域空气质量现状评价情况详见下表。

表4.2-6  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 标准值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 31 | 40 | 77.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 65 | 70 | 92.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 46 | 35 | 131.4 | 超标 |
| CO | 24 小时平均第95百分位数 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 163 | 160 | 101.9 | 超标 |

（3）区域环境质量达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

从2018年安庆市生态环境局发布的区域环境质量公告结论可以看出，安庆市环境空气污染物六项基本项目中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值中，PM2.5、O3超标，最大超标倍数分别为0.31、0.019倍，因此安庆市空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，区域环境空气质量不达标。

根据2017年12月1日印发的《安庆市人民政府关于印发“十三五”节能减排实施方案的通知》，到2020年，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在48900吨、6200吨、13200吨、26154吨以内，比2015年分别下降5%、11%、16%、14.4%；全市挥发性有机物排放总量在2015年基础上下降11.4%，可知项目所在区域已有达标规划。

2、其他污染物环境质量现状数据

本评价委托安徽合大环境检测有限公司于2019年11月19日~25日对项目区大气环境进行监测，监测结果如下。

表4.2-7   大气污染物监测结果

| 检测点位 | 厂区 |
| --- | --- |
| 检测指标 | 单位 | 时间 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 |
| TSP | mg/m3 | 日均值 | 0.097 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 0.079 | 0.099 | 0.098 |
| PM2.5 | mg/m3 | 日均值 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.031 | 0.022 | 0.018 | 0.025 |
| PM10 | mg/m3 | 日均值 | 0.056 | 0.059 | 0.040 | 0.039 | 0.052 | 0.067 | 0.062 |
| TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 检测点位 | 明德小学 |
| 检测指标 | 单位 | 时间 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 |
| TSP | mg/m3 | 日均值 | 0.091 | 0.095 | 0.089 | 0.093 | 0.084 | 0.095 | 0.094 |
| PM2.5 | mg/m3 | 日均值 | 0.027 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.028 |
| PM10 | mg/m3 | 日均值 | 0.053 | 0.064 | 0.041 | 0.035 | 0.053 | 0.067 | 0.057 |
| TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |

根据补充监测数据可知，各项污染物满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中二级标准。

氨、硫化氢监测数据引用安徽美亚针纺有限公司染整项目验收监测数据，安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年6月5日、6日进行了监测，监测结果如下：

表4.2-8 废气无组织排放监测结果       单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测结果（2018.6.5） | 监测结果（2018.6.6） | 执行标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 氨气 | 下风向G1 | 0.068 | 0.079 | 0.055 | 0.079 | 0.092 | 0.058 | 0.085 | 0.092 | 1.5 | 达标 |
|  | 下风向G2 | 0.069 | 0.088 | 0.053 | 0.088 | 0.046 | 0.077 | 0.054 | 0.077 |  | 达标 |
|  | 下风向G3 | 0.077 | 0.089 | 0.082 | 0.089 | 0.063 | 0.071 | 0.066 | 0.071 |  | 达标 |
| 硫化氢 | 下风向G1 | ND | 0.007 | ND | 0.007 | 0.006 | ND | 0.009 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向G2 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | ND | 0.015 |  | 达标 |
|  | 下风向G3 | ND | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ND | 0.008 | ND | 0.008 |  | 达标 |

满足执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的1h平均标准值要求。

### 4.2.3声环境质量现状

#### 4.2.3.1监测布点

本次声环境质量现状监测共设置4个监测点位，本项目噪声现状监测布点如下表所示：

表4.2-9  噪声现状监测布点

| 监测点 | 名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东侧边界 | 边界外1m |
| 2# | 南侧边界 | 边界外1m |
| 3# | 西侧边界 | 边界外1m |
| 4# | 北侧边界 | 边界外1m |

#### 4.2.3.2监测项目

等效连续A声级。

#### 4.2.3.3监测时间和频次

监测时间：2019.11.19-11.20；

监测频次：昼间、夜间各监测一次。

#### 4.2.3.4监测方法

监测按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求进行。

#### 4.2.3.5监测结果

表4.2-10  噪声监测结果   单位：dB(A)

| 项目名称 监测布点 | 监测时间 | LAeq dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东边界 | 2019.11.19 | 53 | 42 |
|  | 2019.11.20 | 54 | 41 |
| 南边界 | 2019.11.19 | 54 | 42 |
|  | 2019.11.20 | 54 | 42 |
| 西侧边界 | 2019.11.19 | 52 | 41 |
|  | 2019.11.20 | 53 | 41 |
| 北侧边界 | 2019.11.19 | 53 | 41 |
|  | 2019.11.20 | 53 | 41 |

#### 4.2.3.6评价标准

表4.2-11   评价标准具体值     单位:dB（A）

| 评价对象 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 监测点 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

#### 4.2.3.7评价结果

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 4.2.4地下水环境质量现状

#### 4.2.4.1监测布点

表4.2-12   地下水水质现状监测布点位置一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对位置 | 距离（m） | 监测点功能区 | 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 安庆宏艺职业技术学校 | NW | 1000 | 监测水质、水位 | 4.5米 |
| D2 | 项目区 | -- | -- | 监测水质、水位 | 4.5米 |
| D3 | 望江县交警大队华阳中队 | SE | 750 | 监测水质、水位 | 5.1米 |
| D4 | 望江县开发区管委会 | W | 500 | 监测水位 | 5.8米 |
| D5 | 望江县华阳镇明德小学 | S | 600 | 监测水位 | 5.4米 |
| D6 | 康乐大药房申州店 | N | 500 | 监测水位 | 4.3米 |

监测因子：监测分析K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-的浓度。

水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌数、细菌总数、耗氧量共27项。

#### 4.2.4.2监测时间和频次

监测时间：2019.11.19；

监测频次：监测一期。

#### 4.2.4.3分析方法

表4.2-13 地下水质量监测分析方法

| 项目名称 | 检测依据 | 主要检测仪器 | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PHS-3E酸度计 | -- |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.0003 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和 分光光度法HJ 484-2009 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.004 |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行））HJ/T 342-2007 | 754PC紫外可见分光光度计 | 8 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法HJ 535-2009 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.025 |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸 分光光度法 GB/T 7480-1987 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7480-1987 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.003 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 | PHS-3E酸度计 | 0.05 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | -- | 10 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.03 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子 吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子 吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.001 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法 GB/T 7467-1987 | 754PC紫外可见分光光度计 | 0.004 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | PF32非色散原子荧光光度计 | 0.00004 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | PF32非色散原子荧光光度计 | 0.0003 |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | -- | 5 |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.01 |
| 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | -- | 0.5 |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 | -- | 2MPN/100mL |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 称量法 | FA2004电子分析天平 | -- |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 0.05 |
| 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子分光光度法GB/T11905-1989 | -- | 0.02 |
| 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子分光光度法GB/T11905-1989 | -- | 0.002 |
| 碳酸根 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | -- | -- |
| 碳酸氢根 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | -- | -- |
| 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T5750.12-2006 | -- | 0CFU/mL |

#### 4.2.4.4监测结果

表4.2-14 地下水水质现状监测结果   单位：mg/l

| 检测项目 | 单位 | 2019年4月10日 |
| --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 |
| pH值 | 无量纲 | 7.11 | 7.06 | 7.09 |
| 氨氮 | mg/L | 0.374 | 0.268 | 0.311 |
| Na+ | mg/L | 33.4 | 26.0 | 28.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 硫酸盐 | mg/L | 3.64 | 3.70 | 3.62 |
| 氟化物 | mg/L | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 氯化物 | mg/L | 7.69 | 7.77 | 7.81 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 砷 | mg/L | 0.007L | 0.007L | 0.007L |
| 汞 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 六价铬 | ug/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 耗氧量 | mg/L | 2.9 | 2.3 | 2.4 |
| 总硬度 | mg/L | 43.2 | 41.3 | 44.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 206 | 171 | 186 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2L | 2L | 2L |
| 细菌总数 | CFU/mL | 31 | 39 | 44 |
| 钾 | mg/L | 6.40 | 6.62 | 6.40 |
| 钙 | mg/L | 10.5 | 9.65 | 10.9 |
| 镁 | mg/L | 4.04 | 4.08 | 4.04 |
| 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 134 | 108 | 117 |

#### 4.2.4.5地下水质量现状评价

（1）评价方法

将确定的水质标准与评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

（2）评价标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表4.2-16  地下水质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |
| 项目 | 铅 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 总大肠菌群 个/L | 挥发酚 | 氰化物 | 亚硝酸盐（以N计） |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.00 |
| 项目 | 镉 | 钠 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤200 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |

（3）评价结果

表4.2-17 地下水水质现状单因子指数

| 检测项目 | 单位 | 2019年4月10日 | 2019年4月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| pH值 | 无量纲 | 0.44 | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.39 |
| 氨氮 | mg/L | 0.122 | 0.116 | 0.12 | 0.102 | 0.124 | 0.12 | 0.118 | 0.108 |
| Na+ | mg/L | 0.073 | 0.079 | 0.0815 | 0.076 | 0.069 | 0.0785 | 0.0715 | 0.0755 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.4775 | 0.448 | 0.51 | 0.4735 | 0.4785 | 0.451 | 0.53 | 0.476 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氰化物 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硫酸盐 | mg/L | 0.1528 | 0.1584 | 0.162 | 0.1648 | 0.158 | 0.1612 | 0.1644 | 0.1692 |
| 氟化物 | mg/L | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| 氯化物 | mg/L | 0.0944 | 0.09 | 0.0848 | 0.0832 | 0.0904 | 0.0872 | 0.0884 | 0.0844 |
| 挥发酚 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 砷 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 六价铬 | ug/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铅 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铁 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锰 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量 | mg/L | 0.5 | 0.467 | 0.5 | 0.467 | 0.433 | 0.467 | 0.5 | 0.467 |
| 总硬度 | mg/L | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.322 | 0.331 | 0.336 | 0.36 | 0.34 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 0.254 | 0.261 | 0.266 | 0.238 | 0.260 | 0.259 | 0.273 | 0.246 |
| 总大肠菌群 | 个/L | / | / | / | / | / | / | / | / |

由上表中评价结果可知，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.5.1土壤环境质量现状监测

1、监测内容与点位设置

（1）监测因子与监测点位：

土壤中监测pH、砷、汞、铜、镉、铅、六价铬、镍、锌；

监测点位设置如下：

表4.2-18   土壤现状监测布点位置一览表

| 序号 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 柱状样点 | / |
| T2 | 柱状样点 | / |
| T3 | 柱状样点 | / |
| T4 | 表层样点 | / |
| T5 | / | 表层样点 |
| T6 | / | 表层样点 |
| 表层样应在0~0.2m取样。 柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，可根据基础埋深、土体构型适当调整 |

采样点位：采样点位置位于地表下20cm处。

（2）监测频次：

首次监测于2019年11月19，2020年4月7日进行补充监测。

（3）监测方法：

采样与分析方法按国《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的有关规定执行。

表4.2-19   土壤检测项目分析方法

| 检测指标 | 方法依据 | 检出限或 最低检测浓度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤中pH值的测定 玻璃电极法 NY/T 1377-2007 | / | 无量纲 |
| 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 | / | cmol/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 | mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 10 | mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 0.05 | mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 | 0.005 | mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997 | 0.5 | mg/kg |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2 | mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 3 | mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法HJ 741-2015 | 0.03 | mg/kg |
| 氯仿 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 0.01 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  | 0.01 | mg/kg |
| 顺1,2-二氯乙烯 |  | 0.008 | mg/kg |
| 反1,2-二氯乙烯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 二氯甲烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 0.008 | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 四氯乙烯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 三氯乙烯 |  | 0.009 | mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.02 | mg/kg |
| 氯乙烯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 苯 |  | 0.01 | mg/kg |
| 氯苯 |  | 0.005 | mg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  | 0.008 | mg/kg |
| 乙苯 |  | 0.006 | mg/kg |
| 苯乙烯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法HJ 741-2015 | 0.006 | mg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | 0.009 | mg/kg |
| 邻二甲苯 |  | 0.02 | mg/kg |
| 萘 |  | 0.007 | mg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.2 | mg/kg |
| 苯胺 |  | 0.07 | mg/kg |
| 2-氯酚 |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并（a）蒽 |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并（a）芘 |  | 0.2 | mg/kg |
| 苯并（b）荧蒽 |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并（k）荧蒽 |  | 0.1 | mg/kg |
| 䓛 |  | 0.1 | mg/kg |
| 二苯并(a,h)蒽 |  | 0.1 | mg/kg |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 |  | 0.1 | mg/kg |

2、监测结果

土壤现状监测结果见下表。

表4.2-20  土壤现状监测结果统计    单位：mg/kg（pH无量纲）

| 监测点位 | 样品状态 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 铬 | 镍 |
| 1号土壤监测点 | 0~0.5m | 浅棕色固体 |  | 12 | 59 | 35 | 0.05L | 0.005L | 6.1 | 55 | 56 |
|  | 0.5~1.5m | 暗棕色固体 |  | 13 | 81 | 30 | 0.05L | 0.005L | 7.9 | 72 | 52 |
|  | 1.5~3m | 暗棕色固体 |  | 31 | 81 | 59 | 0.05L | 0.005L | 6.4 | 40 | 63 |
| 2号土壤监测点 | 0~0.5m | 浅棕色固体 | 6.77 | 25 | 68 | 34 | 0.05L | 0.005L | 8.1 | 51 | 64 |
|  | 0.5~1.5m | 暗棕色固体 | 6.73 | 24 | 68 | 32 | 0.05L | 0.005L | 6.5 | 46 | 42 |
|  | 1.5~3m | 暗棕色固体 | 6.74 | 28 | 51 | 38 | 0.05L | 0.005L | 9.1 | 51 | 59 |
| 3号土壤监测点 | 0~0.5m | 暗栗色固体 | 6.94 | 26 | 83 | 67 | 0.05L | 0.005L | 6.9 | 26 | 54 |
|  | 0.5~1.5m | 暗栗色固体 | 6.92 | 20 | 67 | 43 | 0.05L | 0.005L | 7.8 | 19 | 56 |
|  | 1.5~3m | 暗棕色固体 | 6.77 | 35 | 53 | 87 | 0.05L | 0.005L | 8.4 | 36 | 71 |
| 4号土壤监测点 | 0~0.5m | 暗棕色固体 | 6.73 | 21 | 66 | 32 | 0.05L | 0.005L | 7.6 | 46 | 60 |
| 5号土壤监测点 | 0~0.5m | 暗棕色固体 | 6.66 | 17 | 44 | 31 | 0.05L | 0.005L | 7.2 | 58 | 38 |
| 6号土壤监测点 | 0~0.5m | 暗棕色固体 | 6.69 | 16 | 71 | 25 | 0.05L | 0.005L | 7.9 | 77 | 44 |

厂区土壤补充监测结果如下：

表4.2-21 检测结果

| 检测点位 | 土壤监测点 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 表层（0~0.2m） |
| 样品状态 | 浅棕色固体 |
| 检测指标 | 单位 | 822002601GT01（1） |
| 铜 | mg/kg | 33 |
| 铅 | mg/kg | 37 |
| 镉 | mg/kg | 0.05L |
| 汞 | mg/kg | 0.036 |
| 砷 | mg/kg | 0.24 |
| 六价铬 | mg/kg | 2L |
| 镍 | mg/kg | 52 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.03L |
| 氯仿 | mg/kg | 0.02L |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01L |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01L |
| 顺1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008L |
| 反1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02L |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02L |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.02L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.02L |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.02L |
| 苯 | mg/kg | 0.01L |
| 氯苯 | mg/kg | 0.005L |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.02L |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.008L |
| 乙苯 | mg/kg | 0.006L |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.02L |
| 甲苯 | mg/kg | 0.006L |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 0.009L |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 0.02L |
| 萘 | mg/kg | 0.007L |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.2L |
| 苯胺 | mg/kg | 0.07L |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.1L |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | 0.2L |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 䓛 | mg/kg | 0.1L |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | mg/kg | 0.1L |

#### 4.2.5.2 土壤环境质量现状评价

1、评价方法

评价方法采用标准直接对比法。

2、评价标准

土壤现状评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二级标准。

表4.2-22  土壤环境质量标准(mg/kg)

| 污染物项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二类用地筛选值 | 重金属和无机物 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 |
| 污染物项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 污染物项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 污染物项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 污染物项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | / |
| 第二类用地筛选值 | 挥发性有机物 | 20 | 28 | 1290 | 1290 | 570 | 640 | / |
| 污染物项目 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 第二类用地筛选值 | 半挥发性有机物 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 污染物项目 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 茚并[1,2,3-c，d]芘 | 萘 | / | / | / |
| 第二类用地筛选值 | 半挥发性有机物 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / | / | / |

3、评价结果

从上表对比现状监测结果可知可以看出，评价区域土壤各监测因子的监测值均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1废水影响及控制措施分析

（1）生活污水

施工期间工作人员生活污水若处置不当，会对附近的水体造成污染，生活污水经租用厂区化粪池收集处理后经市政污水管网排入望江县污水处理厂处理达标后外排长江。

（2）施工产生的废水

施工废水主要来源于机械设备的清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水等，这部分废水含有一定量的泥沙和少量的油污，严禁直排，建议施工工地周围设置截水沟，经隔油、沉淀处理，然后排入集水池回用于场地及道路洒水以及施工车辆的冲洗。施工车辆冲洗应设专用的场地，周边设集水沟，收集的冲洗废水预先经隔油、沉淀处理后排入集水池回用。环评要求施工机械检修或发生故障时可能产生少量含油废水，应加强施工管理并对废油及时收集、储存。

综上，采取上述措施防治后，项目施工废水排放对地表水体环境影响较小。废水收集池及截水沟道要做严格的防渗处理，防止污染地下水。

### 5.1.2环境空气污染及控制措施分析

施工期对大气环境的影响主要表现为各类扬尘、施工机械以及车辆排放的尾气。

（1）施工扬尘影响分析

施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘，其次为物料堆场产生的风力扬尘。

1）汽车行驶扬尘

汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目四周均为已建成的城市道路，均为水泥路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由城市道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。

本项目汽车行驶扬尘主要由施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。单位：kg/辆·km。

表5.1-1  不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 km/h | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 km/h | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 km/h | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.0000 | 0.2841 | 0.4778 |
| 25 km/h | 0.1416 | 0.2382 | 0.3228 | 0.4006 | 0.4736 | 0.7964 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

结果表明：每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，TSP污染物扩散距离可缩小到20m～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。

2）风力扬尘

主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀释也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。

表5.1-3   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离150m范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，若不注意采取适当控制措施，这些敏感点就会受到施工扬尘的影响。

因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘对区域大气环境有一定影响。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。

### 5.1.3噪声污染影响及控制措施分析

工程建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但项目的施工期较长，而且现在的施工过程采用的施工机械越来越多，施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的敏感点产生较大的噪声污染。因此对该项目在施工期的施工机械及运输所带来的噪声的环境影响应高度重视。

### 5.1.3.1施工噪声的来源及源强

（1）土石方施工阶段

施工过程中噪声较大主要在现有基础工程、基础部分的挖土作业、主要噪声来源是推土机和挖掘机等，施工阶段的施工噪声没有明显的指向性。其声级值范围为78～86dB（A）。

（2）结构施工阶段

本项目施工期的主要噪声源有：运输设备（包括塔式吊车、施工电梯等），结构工程设备（包括振捣器等），其他辅助设备（包括电焊等）。结构施工阶段主要设备的声级值范围为65～84dB（A）。

（3）装修阶段

装修施工阶段的声源数量较少，是整个施工过程中噪声影响较小的环节。装修阶段的噪声设备主要有电锯、电焊、电钻、切割机等，其声级值范围为65～95dB（A），设备基本在室内运行。

因施工现场施工机械摆放位置不确定，且大部分是移动的，很难准确预测施工期设备噪音对环境的影响。机械在运转时的噪声值见下表。

表5.1-4  施工期机械各设备的噪声源强

| 工程阶段 | 名称 | 噪声级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单台设备/dB（A） | 距离/m |
| 结构工程 | 电焊机 | 65-70 | 10 |
|  | 振捣器 | 75-84 | 10 |
| 装修工程 | 电锯 | 90-95 | 10 |
|  | 电钻 | 95-99 | 10 |
|  | 电焊机 | 65-70 | 10 |
|  | 金属切割机 | 80-85 | 10 |

由上表可以看出，本项目现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

### 5.1.3.2噪声影响预测与评价

（1）预测模式

①单台设备噪声影响预测模式

工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减。本次评价将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）：

（式5-1）

式中：r0、r ——离声源的距离（m）；

L0 ——离声源距离r0处的声压级dB(A)；

Lpi ——离声源距离r处的声压级dB(A)。

②多个噪声源迭加的影响预测模式

现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算：

（式5-2）

式中：n ——声源总数；

LPi ——第i个声源对某点产生的声压级dB(A)；

Lt ——某点总的声压级dB（A）。

（2）预测结果与评价

本次评价分土石方工程、基础工程、结构工程和装修工程四阶段进行预测，根据不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，预测不同距离的噪声贡献值，结果见下表，由预测结果可知，施工期不采取任何措施的情况下，施工场界不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

表5.1-5  施工机械噪声在不同距离处的等效声级     单位：dB（A）

| 施工阶段 | 场界 | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 施工场界限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 结构工程 | 85.79 | 79.25 | 71.81 | 65.79 | 62.27 | 59.77 | 70 | 55 |
| 装修工程 | 75.29 | 68.75 | 61.31 | 55.29 | 51.77 | 49.27 |  |  |

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期固废主要来自施工时产生的废弃土石方、建筑施工产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。针对上述固废，要求采取的处置措施如下：

（1）施工过程表土清理、基础开挖等产生的土石方、灌注桩施工过程产生的钻孔泥浆以及沉淀污泥应应根据市容局渣土办的要求运至指定地点存放。

（2）残留或废弃的建筑材料及建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应与市容局渣土办联系外运，在渣土运输过程中严格执行以下防治措施：

①施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；

②工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地；

③按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒；

④建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏；

⑤建筑垃圾运输作业时，应由符合营运要求的渣土车进行运送，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。

（3）生活垃圾应及时委托当地环卫部门清运处理，防止长期堆放，导致垃圾腐烂发臭，滋生蚊虫苍蝇，给周围环境和施工人员健康带来不利影响。

综上，施工期产生的固废经上述措施处置后，对环境的影响较小。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

#### 5.2.1.1气象特征

根据望江县气象站近二十年的气象资料统计，具体如下。

（1）温度

全年平均气温为17.9℃，望江县平均温度的变化情况见下表。

表5.2-1  望江县温度变化统计表         单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 3.7 | 6.2 | 10.5 | 16.7 | 21.8 | 25.3 | 28.8 | 27.8 | 23.7 | 18.2 | 12.1 | 6.3 |

（2）风速

望江县平均风速日变化和风速的月份变化统计见下表。

表5.2-2  年平均风速的变化         单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |

由上表可以看出，该区域地面各月风速变化较为规律，春季风速最高，夏季风速最低，一年中以10、11月份风速最小，3、4月份风速最大。

（3）风向和风频

望江县年均风频的月变化和年均风频季节变化及年变化见下表。

由表和图所示，评价区全年主导风向为东北风，其风频在20%，其次是ENE风，其年频率为14%。该区域年静风频率为18%，冬季静风频率相对较高，为20%。

表5.2-3  年均风频的月变化

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| NNE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| NE | 22 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 | 12 | 22 | 27 | 25 | 19 | 18 | 20 |
| ENE | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 18 | 15 | 10 | 11 | 14 |
| E | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSW | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SW | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| WSW | 8 | 8 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 12 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| W | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| WNW | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| NNW | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| C | 21 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 21 | 22 | 18 |

表5.2-4  年均风频的季变化及年均风频

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 夏季 | 3 | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 秋季 | 5 | 7 | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| 冬季 | 6 | 7 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 年均 | 4 | 6 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 |

图5.2-1 区域年、季风向频率玫瑰图

#### 5.2.1.2环境空气影响预测

1、预测范围、因子、内容

（1）预测范围

以项目废气排放源为中心，以正东方向为坐标系X轴，正北方向为坐标系Y轴，建立坐标系，边长5km方形范围。

（2）预测因子

本项目主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、VOCs、NH3、H2S。

（3）预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模式进行预测。

（4）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs、NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准。

2、污染源强参数

根据本项目的工程分析，废气排放情况下见表。

表5.2-5  本项目有组织废气污染源源强参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  | 高度 /m | 出口内径 /m | 烟气温度 /℃ | 烟气流速 /m/s |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | NH3 | H2S | VOC |
| 1 | 1#排气筒 | 116.717703 | 30.118123 | 14.79 | 25 | 0.6 | 40 | 16.89 | 2400 | 正常工况 | 0.071 | / | / | / | / | 0.057 |
| 2 | 2#排气筒 | 116.717424 | 30.114469 | 14.79 | 25 | 0.5 | 40 | 16.22 | 2400 | 正常工况 | 0.0475 | / | / | / | / | 0.038 |
| 3 | 3#排气筒 | 116.714989 | 30.117114 | 14.79 | 25 | 0.6 | 40 | 16.89 | 2400 | 正常工况 | 0.071 | / | / | / | / | 0.057 |
| 4 | 4#排气筒 | 116.716384 | 30.115054 | 14.79 | 25 | 1.2 | 40 | 16.89 | 2400 | 正常工况 | 0.284 | / | / | / | / | 0.228 |
| 5 | 5#排气筒 | 116.717703 | 30.118123 | 14.79 | 45 | 1.1 | 80 | 17.99 | 2400 | 正常工况 | 0.6 | 4.08 | 2.448 | / | / | / |
| 6 | 6#排气筒 | 116.720670 | 30.113707 | 14.79 | 15 | 0.5 | 20 | 11.6 | 7200 | 正常工况 | / | / | / | 0.01 | 0.002 | / |

表5.2-6 项目无组织排放大气污染物情况一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标坐标/m | 海拔高度/m | 矩形面源 | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  | 长度/m | 宽度/m | 有效高度/m | 与正北方向夹角/° |  |  | / | / | 颗粒物 | VOC |
| 1 | 漂洗车间1 | / | / | 14.38 |  |  | 8 | 90 | 2400 | 正常工况 | / | / | 0.075 | 0.06 |
| 2 | 漂洗车间2 | / | / | 14.38 |  |  | 12 | 90 | 2400 | 正常工况 | / | / | 0.05 | 0.04 |
| 3 | 漂洗车间3 | / | / | 14.38 |  |  | 20 | 90 | 2400 | 正常工况 | / | / | 0.075 | 0.06 |
| 4 | 漂洗车间4 | / | / | 14.38 |  |  | 8 | 90 | 2400 | 正常工况 | / | / | 0.3 | 0.24 |

表5.2-7 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数 | 16万 |
| 最高环境温度 | 41.6 |
| 最低环境温度 | -11.2 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

3、预测结果及影响评价

采用《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。定型机废气中颗粒物粒径较大，本次以TSP估算。

预测结果详见下表。

表5.2-8 导热油炉烟气估算模式计算结果表

| 距离 | 烟尘浓度(μg/m³) | 烟尘占标率(%) | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.9472 | 0.2164 | 13.2410 | 2.6482 | 7.9446 | 3.1778 |
| 100.0 | 1.4904 | 0.1656 | 10.1347 | 2.0269 | 6.0808 | 2.4323 |
| 200.0 | 1.4349 | 0.1594 | 9.7573 | 1.9515 | 5.8544 | 2.3418 |
| 300.0 | 1.1421 | 0.1269 | 7.7663 | 1.5533 | 4.6598 | 1.8639 |
| 400.0 | 0.9419 | 0.1047 | 6.4048 | 1.2810 | 3.8429 | 1.5371 |
| 500.0 | 1.0171 | 0.1130 | 6.9163 | 1.3833 | 4.1498 | 1.6599 |
| 600.0 | 1.0924 | 0.1214 | 7.4283 | 1.4857 | 4.4570 | 1.7828 |
| 700.0 | 1.1080 | 0.1231 | 7.5344 | 1.5069 | 4.5206 | 1.8083 |
| 800.0 | 1.0863 | 0.1207 | 7.3868 | 1.4774 | 4.4321 | 1.7728 |
| 900.0 | 1.0466 | 0.1163 | 7.1169 | 1.4234 | 4.2701 | 1.7081 |
| 1000.0 | 0.9982 | 0.1109 | 6.7880 | 1.3576 | 4.0728 | 1.6291 |
| 1200.0 | 0.8963 | 0.0996 | 6.0946 | 1.2189 | 3.6567 | 1.4627 |
| 1400.0 | 0.8350 | 0.0928 | 5.6783 | 1.1357 | 3.4070 | 1.3628 |
| 1600.0 | 0.7883 | 0.0876 | 5.3602 | 1.0720 | 3.2161 | 1.2865 |
| 1800.0 | 0.7544 | 0.0838 | 5.1296 | 1.0259 | 3.0778 | 1.2311 |
| 2000.0 | 0.7293 | 0.0810 | 4.9592 | 0.9918 | 2.9755 | 1.1902 |
| 2500.0 | 0.6518 | 0.0724 | 4.4322 | 0.8864 | 2.6593 | 1.0637 |
| 下风向最大浓度 | 2.0563 | 0.2285 | 13.9828 | 2.7966 | 8.3897 | 3.3559 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.2-9  漂洗车间定型机有组织废气估算模式计算结果表

| 点源位置 | 漂洗车间1 | 漂洗车间2 | 漂洗车间3 | 漂洗车间4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) |
| 50.0 | 1.1463 | 0.1274 | 0.9203 | 0.0767 | 0.8518 | 0.0946 | 0.6814 | 0.0568 | 1.1463 | 0.1274 | 0.9203 | 0.0767 | 2.7090 | 0.3010 | 2.1748 | 0.1812 |
| 100.0 | 1.7140 | 0.1904 | 1.3760 | 0.1147 | 1.1500 | 0.1278 | 0.9200 | 0.0767 | 1.7125 | 0.1903 | 1.3748 | 0.1146 | 6.8957 | 0.7662 | 5.5360 | 0.4613 |
| 200.0 | 2.9659 | 0.3295 | 2.3811 | 0.1984 | 2.0119 | 0.2235 | 1.6095 | 0.1341 | 2.9502 | 0.3278 | 2.3685 | 0.1974 | 11.9840 | 1.3316 | 9.6210 | 0.8017 |
| 300.0 | 2.4184 | 0.2687 | 1.9415 | 0.1618 | 1.6126 | 0.1792 | 1.2901 | 0.1075 | 2.3910 | 0.2657 | 1.9195 | 0.1600 | 9.4088 | 1.0454 | 7.5535 | 0.6295 |
| 400.0 | 1.9442 | 0.2160 | 1.5608 | 0.1301 | 1.3213 | 0.1468 | 1.0570 | 0.0881 | 1.8442 | 0.2049 | 1.4806 | 0.1234 | 7.6134 | 0.8459 | 6.1122 | 0.5093 |
| 500.0 | 1.5516 | 0.1724 | 1.2457 | 0.1038 | 1.0533 | 0.1170 | 0.8426 | 0.0702 | 1.5199 | 0.1689 | 1.2202 | 0.1017 | 6.0572 | 0.6730 | 4.8628 | 0.4052 |
| 600.0 | 1.1947 | 0.1327 | 0.9591 | 0.0799 | 0.8678 | 0.0964 | 0.6942 | 0.0578 | 1.2312 | 0.1368 | 0.9884 | 0.0824 | 5.2336 | 0.5815 | 4.2016 | 0.3501 |
| 700.0 | 1.0082 | 0.1120 | 0.8094 | 0.0675 | 0.7558 | 0.0840 | 0.6047 | 0.0504 | 0.9523 | 0.1058 | 0.7646 | 0.0637 | 4.1923 | 0.4658 | 3.3656 | 0.2805 |
| 800.0 | 0.9002 | 0.1000 | 0.7227 | 0.0602 | 0.6194 | 0.0688 | 0.4955 | 0.0413 | 0.8666 | 0.0963 | 0.6957 | 0.0580 | 3.5647 | 0.3961 | 2.8618 | 0.2385 |
| 900.0 | 0.7649 | 0.0850 | 0.6141 | 0.0512 | 0.5558 | 0.0618 | 0.4447 | 0.0371 | 0.7974 | 0.0886 | 0.6401 | 0.0533 | 3.1256 | 0.3473 | 2.5093 | 0.2091 |
| 1000.0 | 0.6524 | 0.0725 | 0.5238 | 0.0436 | 0.5082 | 0.0565 | 0.4066 | 0.0339 | 0.6599 | 0.0733 | 0.5298 | 0.0441 | 2.6920 | 0.2991 | 2.1612 | 0.1801 |
| 1200.0 | 0.5632 | 0.0626 | 0.4522 | 0.0377 | 0.3931 | 0.0437 | 0.3144 | 0.0262 | 0.5367 | 0.0596 | 0.4309 | 0.0359 | 2.3373 | 0.2597 | 1.8764 | 0.1564 |
| 1400.0 | 0.4801 | 0.0533 | 0.3854 | 0.0321 | 0.3338 | 0.0371 | 0.2671 | 0.0223 | 0.4635 | 0.0515 | 0.3721 | 0.0310 | 1.8463 | 0.2051 | 1.4822 | 0.1235 |
| 1600.0 | 0.4054 | 0.0450 | 0.3255 | 0.0271 | 0.2894 | 0.0322 | 0.2315 | 0.0193 | 0.4179 | 0.0464 | 0.3355 | 0.0280 | 1.6459 | 0.1829 | 1.3214 | 0.1101 |
| 1800.0 | 0.3609 | 0.0401 | 0.2897 | 0.0241 | 0.2562 | 0.0285 | 0.2050 | 0.0171 | 0.3470 | 0.0386 | 0.2786 | 0.0232 | 1.4277 | 0.1586 | 1.1462 | 0.0955 |
| 2000.0 | 0.3078 | 0.0342 | 0.2471 | 0.0206 | 0.2158 | 0.0240 | 0.1727 | 0.0144 | 0.3105 | 0.0345 | 0.2493 | 0.0208 | 1.1919 | 0.1324 | 0.9569 | 0.0797 |
| 2500.0 | 0.2325 | 0.0258 | 0.1866 | 0.0156 | 0.1606 | 0.0178 | 0.1285 | 0.0107 | 0.2537 | 0.0282 | 0.2036 | 0.0170 | 1.0895 | 0.1211 | 0.8747 | 0.0729 |
| 下风向最大浓度 | 3.0961 | 0.3440 | 2.4856 | 0.2071 | 2.0759 | 0.2307 | 1.6607 | 0.1384 | 3.0903 | 0.3434 | 2.4809 | 0.2067 | 12.4390 | 1.3821 | 9.9862 | 0.8322 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |

表5.2-10  漂洗车间定型机无组织废气估算模式计算结果表

| 点源位置 | 漂洗车间1 | 漂洗车间2 | 漂洗车间3 | 漂洗车间4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) | VOCs浓度(μg/m³) | VOCs占标率(%) |
| 50.0 | 24.5780 | 2.7309 | 19.6624 | 1.6385 | 8.2984 | 0.9220 | 6.6387 | 0.5532 | 7.7250 | 0.8583 | 6.1800 | 0.5150 | 62.7980 | 6.9776 | 50.2384 | 4.1865 |
| 100.0 | 25.4430 | 2.8270 | 20.3544 | 1.6962 | 9.4683 | 1.0520 | 7.5746 | 0.6312 | 9.0048 | 1.0005 | 7.2038 | 0.6003 | 72.0310 | 8.0034 | 57.6248 | 4.8021 |
| 200.0 | 9.9034 | 1.1004 | 7.9227 | 0.6602 | 6.5894 | 0.7322 | 5.2715 | 0.4393 | 6.8183 | 0.7576 | 5.4546 | 0.4546 | 38.1430 | 4.2381 | 30.5144 | 2.5429 |
| 300.0 | 5.5934 | 0.6215 | 4.4747 | 0.3729 | 3.8752 | 0.4306 | 3.1002 | 0.2583 | 4.7329 | 0.5259 | 3.7863 | 0.3155 | 21.9070 | 2.4341 | 17.5256 | 1.4605 |
| 400.0 | 3.7541 | 0.4171 | 3.0033 | 0.2503 | 2.6378 | 0.2931 | 2.1102 | 0.1759 | 3.4817 | 0.3869 | 2.7854 | 0.2321 | 14.7940 | 1.6438 | 11.8352 | 0.9863 |
| 500.0 | 2.7611 | 0.3068 | 2.2089 | 0.1841 | 1.9556 | 0.2173 | 1.5645 | 0.1304 | 2.6950 | 0.2994 | 2.1560 | 0.1797 | 10.9230 | 1.2137 | 8.7384 | 0.7282 |
| 600.0 | 2.1495 | 0.2388 | 1.7196 | 0.1433 | 1.5307 | 0.1701 | 1.2246 | 0.1020 | 2.1661 | 0.2407 | 1.7329 | 0.1444 | 8.5215 | 0.9468 | 6.8172 | 0.5681 |
| 700.0 | 1.7416 | 0.1935 | 1.3933 | 0.1161 | 1.2445 | 0.1383 | 0.9956 | 0.0830 | 1.7922 | 0.1991 | 1.4338 | 0.1195 | 6.9083 | 0.7676 | 5.5266 | 0.4606 |
| 800.0 | 1.4516 | 0.1613 | 1.1613 | 0.0968 | 1.0403 | 0.1156 | 0.8322 | 0.0694 | 1.5174 | 0.1686 | 1.2139 | 0.1012 | 5.7630 | 0.6403 | 4.6104 | 0.3842 |
| 900.0 | 1.2357 | 0.1373 | 0.9886 | 0.0824 | 0.8881 | 0.0987 | 0.7105 | 0.0592 | 1.3069 | 0.1452 | 1.0455 | 0.0871 | 4.9120 | 0.5458 | 3.9296 | 0.3275 |
| 1000.0 | 1.0702 | 0.1189 | 0.8562 | 0.0713 | 0.7699 | 0.0855 | 0.6159 | 0.0513 | 1.1425 | 0.1269 | 0.9140 | 0.0762 | 4.2574 | 0.4730 | 3.4059 | 0.2838 |
| 1200.0 | 0.8369 | 0.0930 | 0.6695 | 0.0558 | 0.6024 | 0.0669 | 0.4819 | 0.0402 | 0.9033 | 0.1004 | 0.7226 | 0.0602 | 3.3346 | 0.3705 | 2.6677 | 0.2223 |
| 1400.0 | 0.6857 | 0.0762 | 0.5486 | 0.0457 | 0.4888 | 0.0543 | 0.3911 | 0.0326 | 0.7396 | 0.0822 | 0.5917 | 0.0493 | 2.7302 | 0.3034 | 2.1842 | 0.1820 |
| 1600.0 | 0.5809 | 0.0645 | 0.4647 | 0.0387 | 0.4087 | 0.0454 | 0.3269 | 0.0272 | 0.6235 | 0.0693 | 0.4988 | 0.0416 | 2.3149 | 0.2572 | 1.8519 | 0.1543 |
| 1800.0 | 0.5067 | 0.0563 | 0.4054 | 0.0338 | 0.3492 | 0.0388 | 0.2794 | 0.0233 | 0.5336 | 0.0593 | 0.4269 | 0.0356 | 2.0204 | 0.2245 | 1.6163 | 0.1347 |
| 2000.0 | 0.4441 | 0.0493 | 0.3553 | 0.0296 | 0.3038 | 0.0338 | 0.2431 | 0.0203 | 0.4642 | 0.0516 | 0.3714 | 0.0309 | 1.7692 | 0.1966 | 1.4154 | 0.1179 |
| 2500.0 | 0.3284 | 0.0365 | 0.2627 | 0.0219 | 0.2285 | 0.0254 | 0.1828 | 0.0152 | 0.3462 | 0.0385 | 0.2770 | 0.0231 | 1.3134 | 0.1459 | 1.0507 | 0.0876 |
| 下风向最大浓度 | 27.2670 | 3.0297 | 21.8136 | 1.8178 | 9.9708 | 1.1079 | 7.9766 | 0.6647 | 9.0048 | 1.0005 | 7.2038 | 0.6003 | 72.9510 | 8.1057 | 58.3608 | 4.8634 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |

表5.2-11   污水处理站废气估算模式计算结果表

| 距离 | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.0199 | 0.5100 | 0.2040 | 2.0398 |
| 100.0 | 0.7344 | 0.3672 | 0.1469 | 1.4688 |
| 200.0 | 0.5151 | 0.2576 | 0.1030 | 1.0303 |
| 300.0 | 0.3405 | 0.1702 | 0.0681 | 0.6809 |
| 400.0 | 0.2435 | 0.1218 | 0.0487 | 0.4871 |
| 500.0 | 0.1870 | 0.0935 | 0.0374 | 0.3740 |
| 600.0 | 0.1701 | 0.0851 | 0.0340 | 0.3402 |
| 700.0 | 0.1403 | 0.0702 | 0.0281 | 0.2807 |
| 800.0 | 0.1127 | 0.0563 | 0.0225 | 0.2253 |
| 900.0 | 0.1009 | 0.0505 | 0.0202 | 0.2018 |
| 1000.0 | 0.0885 | 0.0442 | 0.0177 | 0.1770 |
| 1200.0 | 0.0698 | 0.0349 | 0.0140 | 0.1396 |
| 1400.0 | 0.0637 | 0.0319 | 0.0127 | 0.1274 |
| 1600.0 | 0.0515 | 0.0257 | 0.0103 | 0.1030 |
| 1800.0 | 0.0475 | 0.0237 | 0.0095 | 0.0950 |
| 2000.0 | 0.0393 | 0.0197 | 0.0079 | 0.0786 |
| 2500.0 | 0.0278 | 0.0139 | 0.0056 | 0.0556 |
| 下风向最大浓度 | 1.0199 | 0.5100 | 0.2040 | 2.0398 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-12  拟建项目大气污染源Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1点源 | 颗粒物 | 900.0 | 3.0961 | 0.3440 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 2.4856 | 0.2071 | / |
| 漂洗车间1面源 | 颗粒物 | 900.0 | 27.2670 | 3.0297 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 21.8136 | 1.8178 | / |
| 漂洗车间2点源 | 颗粒物 | 900.0 | 2.0759 | 0.2307 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 1.6607 | 0.1384 | / |
| 漂洗车间2面源 | 颗粒物 | 900.0 | 9.9708 | 1.1079 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 7.9766 | 0.6647 | / |
| 漂洗车间3点源 | 颗粒物 | 900.0 | 3.0903 | 0.3434 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 2.4809 | 0.2067 | / |
| 漂洗车间3面源 | 颗粒物 | 900.0 | 9.0048 | 1.0005 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 7.2038 | 0.6003 | / |
| 漂洗车间4点源 | 颗粒物 | 900.0 | 12.4390 | 1.3821 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 9.9862 | 0.8322 | / |
| 漂洗车间4面源 | 颗粒物 | 900.0 | 72.9510 | 8.1057 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 58.3608 | 4.8634 | / |
| 锅炉烟囱 | TSP | 900.0 | 2.0563 | 0.2285 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 13.9828 | 2.7966 | / |
|  | NOx | 250.0 | 8.3897 | 3.3559 | / |
| 污水处理站点源 | NH3 | 200.0 | 1.0199 | 0.5100 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.2040 | 2.0398 | / |

本项目Pmax最大值出现为漂洗车间4面源排放的颗粒物Pmax值为8.1057%，Cmax为72.951μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

4、污染物排放量核算

表5.2-13   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg /m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 5# | 颗粒物 | 12740 | 0.6 | 1.44 |
| 2 |  | SO2 | 86640 | 4.08 | 9.79 |
| 3 |  | NOx | 52000 | 2.448 | 5.876 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 1.44 |
|  | SO2 | 9.79 |
|  | NOx | 5.876 |
| 一般排放口 |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 4750 | 0.071 | 0.171 |
| 2 |  | VOC | 3800 | 0.057 | 0.14 |
| 3 | 2# | 颗粒物 | 4750 | 0.0475 | 0.114 |
| 4 |  | VOC | 3800 | 0.038 | 0.09 |
| 5 | 3# | 颗粒物 | 4750 | 0.071 | 0.171 |
| 6 |  | VOC | 3800 | 0.057 | 0.14 |
| 7 | 4# | 颗粒物 | 4750 | 0.284 | 0.684 |
| 8 |  | VOC | 3800 | 0.228 | 0.55 |
| 9 | 6# | NH3 | 1670 | 0.01 | 0.072 |
| 10 |  | H2S | 330 | 0.002 | 0.0144 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 1.14 |
|  | SO2 | / |
|  | NOx | / |
|  | VOC | 0.92 |
|  | NH3 | 0.072 |
|  | H2S | 0.0144 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 2.58 |
|  | SO2 | 9.79 |
|  | NOx | 5.876 |
|  | VOC | 0.92 |
|  | NH3 | 0.072 |
|  | H2S | 0.0144 |

表5.2-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg /m³） |  |
| 1 | / | 漂洗车间1 | 颗粒物 | / | 颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，VOCS（厂房外无组织）排放执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值要求 | 1000 | 0.18 |
| 2 |  |  | VOC | / |  | / | 0.144 |
| 3 |  | 漂洗车间2 | 颗粒物 | / |  | 1000 | 0.12 |
| 4 |  |  | VOC | / |  | / | 0.096 |
| 5 |  | 漂洗车间3 | 颗粒物 | / |  | 1000 | 0.18 |
| 6 |  |  | VOC | / |  | / | 0.144 |
| 7 |  | 漂洗车间4 | 颗粒物 | / |  | 1000 | 0.72 |
| 8 |  |  | VOC | / |  | / | 0.576 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 1.2 |
|  | VOC | 0.96 |
|  | / | / |
|  | / | / |

表5.2-15   项目大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.78 |
| 2 | SO2 | 9.79 |
| 3 | NOx | 5.876 |
| 4 | VOC | 1.88 |
| 5 | NH3 | 0.072 |
| 6 | H2S | 0.0144 |

#### 5.2.1.3 项目大气环境影响评价自查表

表5.2-16  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a(( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TVOC） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 三类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型( | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（0.5）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染物年排放量 | SO2： （9.79）t/a | NOX: （5.876）t/a | 颗粒物： （3.78）t/a | VOCs：（1.88） t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写 |

防护距离：

（1）大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。经计算，本项目排放的大气污染物在污水处理设施边界外均没有出现超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。

计算公式、计算参数及结果如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。

表5.2-17 卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 | 1000<L<2000 | L>2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.7 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

计算结果见下表。

表5.2-18  无组织排放卫生防护距离计算参数及结果

| 污染源 | 污染称名称 | Qc（t/a） | Cm (ug/m3) | 计算结果 | 计算距离 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1 | 颗粒物 | 0.18 | 900 | 4.366m | 50m | 100m |
|  | VOC | 0.144 | 600 | 9.577m | 50m |  |
| 漂洗车间2 | 颗粒物 | 0.12 | 900 | 4.366m | 50m | 100m |
|  | VOC | 0.096 | 600 | 9.577m | 50m |  |
| 漂洗车间3 | 颗粒物 | 0.18 | 900 | 4.366m | 50m | 100m |
|  | VOC | 0.144 | 600 | 9.577m | 50m |  |
| 漂洗车间3 | 颗粒物 | 0.72 | 900 | 4.366m | 50m | 100m |
|  | VOC | 0.576 | 600 | 9.577m | 50m |  |
| 漂洗车间4 | 颗粒物 | 0.18 | 900 | 15.487m | 50m | 100m |
|  | VOC | 0.144 | 600 | 14.369m | 50m |  |

根据GB/T3840-91中规定：当L值在两级之间时，取偏宽的一级；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目卫生防护距离计算结果为1#漂洗车间、2#漂洗车间、3#漂洗车间、污水处理设施各设置100m。

综合分析，本项目不需要设置大气环境防护距离，卫生防护距离为漂洗车间1、漂洗车间2、漂洗车间3、漂洗车间4各设置100m，项目建成后，环境防护距离统一取厂界外100m范围。目前，此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。，根据现场勘探，环境防护距离范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合环境防护距离要求。详见附图5-1 项目环境环境防护距离包络线图。

### 5.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价

本项目废水主要为生活污水、水洗废水、漂洗废水。

对于水洗废水、漂洗废水，收集后经厂区污水处理设施处理，处理达标后外排市政污水管网；对于生活污水，采用化粪池预处理，处理达标后外排市政污水管网。

本项目废水经预处理后排放浓度能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准，经望江经济开发区市政污水管网排入望江县污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入长江。

本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，对外环境水体影响较小。

#### 5.2.2.2依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目废水排放浓度可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准；项目位于安徽望江经济开发区，属于望江县污水处理厂接纳范围，且污水管网已覆盖，能够实现管网连通；本项目废水排放量较小，望江县污水处理厂有足够的剩余处理容量，项目不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。本项目废水经市政管网进入望江县污水处理厂，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求，对受纳水体长江影响较小，不会降低现有水体的功能级别。

综上可知，本项目依托污水处理设施可行，对纳污水体长江影响较小。

#### 5.2.2.3水污染源排放量

表5.2-19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 治理措施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放 | 1 | 化粪池 | — | DW001 | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 水洗废水、漂洗废水和地面保洁废水 | COD、BOD5、SS、色度 |  | 连续排放，排放期间流量稳定 | 2 | 污水处理站 | 混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀 |  |  | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

表5.2-20  废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂基本信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（mg/L） |
| 1 | DW001 | / | / | 100.97676 | 城市污水处理厂 | / | / | 望江县污污水处理厂 | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 30 |

表5.2-21  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及修改单表2间接排放浓度限值 | 200 |
|  |  | BOD5 |  | 50 |
|  |  | NH3-N |  | 20 |
|  |  | SS |  | 100 |
|  |  | 色度 |  | 80 |

表5.2-22  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L，与生活污水混合后） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 180 | 0.62 | 185.12 |
|  |  | BOD5 | 40 | 0.14 | 42.31 |
|  |  | NH3-N | 15 | 0.05 | 15.39 |
|  |  | SS | 50 | 0.17 | 52.41 |
|  |  | 色度 | 20 | / | / |
| 全厂排放口合计 | COD | 185.12 |
|  | BOD5 | 42.31 |
|  | NH3-N | 15.39 |
|  | SS | 52.41 |

表5.2-23 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型■；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放■；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B■ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建(；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期■；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境主管部门□；补充监测□；其他■ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（5.2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I 类□；II 类□；III 类■；IV 类□；V 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期■；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾性评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区■ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  |  | 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减 缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （185.32） | （180） |
|  |  | （NH3-N） | （15.39） | （15） |
|  | 替代原排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施■；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施■；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动■无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （废水排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、COD、BOD5、SS、氨氮、色度） |
|  | 污染物排放清单 | ■ |
| 评价结论 | 可以接受■；不可以接受( |
| 注：“□”为勾选项，可■；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域及场地地质、水文地质条件

（1）地形地貌

望江县属扬子准地台(1级)—下扬子台坳（2级）—沿江拱断褶带（3级）—安庆凹断褶束（4级）。长期以来为坳陷—断陷带。绝大部分地区为第四系砂土砾石覆盖，基岩出露甚少，地层不全，地质构造简单。

1、地层：望江内出露地层中地质时代最早的为古生代志留纪。古生代地层有志留、泥盆，石炭、二叠4个系。中生代地层有三疆、侏罗系；新生代地层有第三、第四系。其中第四系分布最广，约占全县面积94%。其余各地质时代地层仅占6%。第三系基岩(地层)主要分布在县西北隅香茗山、南山及中部太阳山两个狭长地带，地层岩石以沉积岩为主，火山岩、岩浆岩仅有零星出露。各代地层自老而新分别为：

（1）志留系(S)：主要分布在新桥乡金家新屋以北及凉泉乡的太阳山，成长条形。以灰绿、黄绿色页岩、石英砂岩、浅紫色石英砂岩及粉砂岩为主的沉积岩，含三叶虫，石燕古生物化石。部分地区夹鲕状赤铁矿。太阳山东段砂岩中发现含磷砂岩2～4层，厚0.1-0.4米。

（2）泥盆系(D)：分布地点与志留系基本相同。另外在鸦滩、汪屋铁冲(武昌湖北)有出露。上部为灰白色薄-中厚层粉砂岩、细砂岩、石英岩、夹页岩及透镜状赤铁矿，含亚鳞木植物化石。下部为灰白色厚层石英岩或粗粒石英砂岩夹薄层砾岩及细砂岩。底部有石英砾岩，砾石直径8-50厘米。

（3）石炭系(C)：仅在太阳山东侧有一小块出露。为灰—灰白色、灰—褐黄色厚层块状纹密石灰岩，质量纯洁，含蟆科动物化石。

（4）二叠系(P)：分布在新桥乡与太阳山北侧2处，均呈狭长条形。武昌湖与焦赛湖之间也有零星出露。地层共有4组岩石，底层主要为灰色厚层石灰岩、沥青质臭灰岩夹少量燧石结核，含嵯科动物化石。其上为硅质页岩、薄层燧石层、锰土页岩，底部含磷结核，结核率5～30%，大小如豆。又其上为龙潭组(龙潭煤系)，黑色炭质页岩、砂岩、白色砂岩，夹煤层厚0～4米不等。顶部为灰黑—黑色硅质岩夹黑色炭质页岩，其下为燧石结核石灰岩。

（5）三叠系(T)：见于新桥与麦元乡之间，共出露3处。石灰山一带为薄层状石灰岩、黑色页岩及钙质页岩相间成层。麦元乡及石灰山南北由杂色页岩、粉砂质页岩、粉砂岩、细砂岩组成。

（6）侏罗系(J)：为县内出露较广的地层，有两大区：一在麦元、码头乡内，以香茗山为主；另一在杨林乡周屋——龙山和毛安乡及武昌湖西北部两岸。香茗山—鹅弓凸(码头乡内梅家岭西南)一线以北为火山岩，其南麓蔡家大屋、汪家冲东西两侧为紫色火山碎屑岩、凝灰岩、安山岩、粗面岩等。鸦滩北面至怀宁李双塘南面为紫色、黄绿色凝灰质砾岩、黄色粉砂岩等。其他地区主要为沉积岩，有紫色粉砂岩、页岩、夹灰岩、黄绿色石英砂岩、细砂岩、粉砂岩及灰白色厚层砾岩。

（7）第三系(R)：主要分布于长岭铺北，有3处。太阳山北有零星出露，为鲜红色砂岩、砾岩、砾石成份交杂，砾径0.4～2厘米，大者15厘米。人工重砂中有微量金红石、锆石重矿物。

（8）第四系(Q：县内分布最广、面积最大的地层，由冲积堆积的松散堆积物组成。自老而新又分4统：安庆砾石层(Q1)，主要分布县内中部，一般组成海拔40～60米高的三级阶地，为棕黄、灰黄、黄褐色砂砾层，厚30米左右，由砾石、砂、泥质组成。砾石以石英为主，并有少量玉髓、碧石及重矿物，并含微量金。网纹红土层(Q2)，主要分布于中部及北部(以长岭区为主)，为洪积冲积物，深红色粘土，具“虫状构造”。下蜀粘土层(Q3)，主要分布在低岗地南端的太慈区，其次为高士、麦元、鸦滩等乡，为棕黄、灰黄色含铁锰小球之粉质粘土或亚粘土，底部有砾石组成的砂砾层。近代堆积层(Q4)，主要分布于县城南—雷港—莲花洲—六合王家墩的弧形滨江地段，为长江冲积物，以粘土、亚粘土、细砂土为主，间有砾石。湖嘴有零星分布，为湖积形成的泥质粉砂。毛安乡李家大屋—赛口乡汪洋庙以北为粘土、亚粘土。江中洲地为砂、粘土。

（9）岩浆岩及火山岩：县内岩浆岩主要为香茗山岩体，全长11公里，宽1公里，为钾长花岗岩，其中1/3在县境内；另一小岩体为正长斑岩。均为燕山期地壳运动形成。火山喷出的安山岩、火山碎屑岩、凝灰岩等分布在香茗山和江家嘴等地。

2、构造：望江县境因基岩出露少，褶皱、断层仅见于两处：

（1）徐家桥复式背斜：从太湖伸入县内。由志留系、三叠系组成次一级的褶皱，如石灰山倒转向斜、方家庵(安元乡)背斜。产生的断层有石灰山断层，走向北东60°，断距7.5公里，方家庵断层，走向北西57度，断距1.4公里。

（2）香茗山背斜：由中侏罗系构成。背斜轴走向北东70度，呈狭长形，长15公里，宽2公里。斜向截切香茗山背斜为—组北东向断层。

长岭-望江佐坝有断裂带长达70公里。

新构造运动与地震

a. 新构造运动

第四纪以来，本区新构造运动是老构造运动的继承和复活，以间歇性的升降交替运动为主，发展趋势是上升运动减弱、沉降运动逐渐增强，在近代普遍表现为微弱的下降特点。从区域上，该区新构造运动从南到北上升量递减，具有掀斜运动的特点。本区大的活动断裂即是宣—泾压性断裂（江南深断裂）和周王深断裂，其主要活动特征是沿断裂带常伴有断层崖、断层三角面等构造地貌的发育，以及沿断裂带发生地震。

b. 地震

依照中华人民共和国国家标准GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目区地震基本烈度属Ⅵ度区，地震动峰值加速度0.05，地震活动性一般。据历史资料记载，区内及邻近县、市自1507年以来共发生有感地震20余起，1943年6月29日位于宣—泾断裂带上的泾县发生5.5级地震，其他震级均小于5级，见表5.4-1，场地的区域稳定性相对较好。

（2）水文地质基本特征

根据查阅区域水文地质材料，项目所在地水文地质基本特征如下：

望江县属扬子准地台(1级)—下扬子台坳（2级）—沿江拱断褶带（3级）—安庆凹断褶束（4级）。长期以来为坳陷—断陷带。绝大部分地区为第四系砂土砾石覆盖，基岩出露甚少，地层不全，地质构造简单。

1、地层：望江内出露地层中地质时代最早的为古生代志留纪。古生代地层有志留、泥盆，石炭、二叠4个系。中生代地层有三疆、侏罗系；新生代地层有第三、第四系。其中第四系分布最广，约占全县面积94%。其余各地质时代地层仅占6%。第三系基岩(地层)主要分布在县西北隅香茗山、南山及中部太阳山两个狭长地带，地层岩石以沉积岩为主，火山岩、岩浆岩仅有零星出露。各代地层自老而新分别为：

（1）志留系(S)：主要分布在新桥乡金家新屋以北及凉泉乡的太阳山，成长条形。以灰绿、黄绿色页岩、石英砂岩、浅紫色石英砂岩及粉砂岩为主的沉积岩，含三叶虫，石燕古生物化石。部分地区夹鲕状赤铁矿。太阳山东段砂岩中发现含磷砂岩2～4层，厚0.1-0.4米。

（2）泥盆系(D)：分布地点与志留系基本相同。另外在鸦滩、汪屋铁冲(武昌湖北)有出露。上部为灰白色薄-中厚层粉砂岩、细砂岩、石英岩、夹页岩及透镜状赤铁矿，含亚鳞木植物化石。下部为灰白色厚层石英岩或粗粒石英砂岩夹薄层砾岩及细砂岩。底部有石英砾岩，砾石直径8-50厘米。

（3）石炭系(C)：仅在太阳山东侧有一小块出露。为灰—灰白色、灰—褐黄色厚层块状纹密石灰岩，质量纯洁，含蟆科动物化石。

（4）二叠系(P)：分布在新桥乡与太阳山北侧2处，均呈狭长条形。武昌湖与焦赛湖之间也有零星出露。地层共有4组岩石，底层主要为灰色厚层石灰岩、沥青质臭灰岩夹少量燧石结核，含嵯科动物化石。其上为硅质页岩、薄层燧石层、锰土页岩，底部含磷结核，结核率5～30%，大小如豆。又其上为龙潭组(龙潭煤系)，黑色炭质页岩、砂岩、白色砂岩，夹煤层厚0～4米不等。顶部为灰黑—黑色硅质岩夹黑色炭质页岩，其下为燧石结核石灰岩。

（5）三叠系(T)：见于新桥与麦元乡之间，共出露3处。石灰山一带为薄层状石灰岩、黑色页岩及钙质页岩相间成层。麦元乡及石灰山南北由杂色页岩、粉砂质页岩、粉砂岩、细砂岩组成。

（6）侏罗系(J)：为县内出露较广的地层，有两大区：一在麦元、码头乡内，以香茗山为主；另一在杨林乡周屋——龙山和毛安乡及武昌湖西北部两岸。香茗山—鹅弓凸(码头乡内梅家岭西南)一线以北为火山岩，其南麓蔡家大屋、汪家冲东西两侧为紫色火山碎屑岩、凝灰岩、安山岩、粗面岩等。鸦滩北面至怀宁李双塘南面为紫色、黄绿色凝灰质砾岩、黄色粉砂岩等。其他地区主要为沉积岩，有紫色粉砂岩、页岩、夹灰岩、黄绿色石英砂岩、细砂岩、粉砂岩及灰白色厚层砾岩。

（7）第三系(R)：主要分布于长岭铺北，有3处。太阳山北有零星出露，为鲜红色砂岩、砾岩、砾石成份交杂，砾径0.4～2厘米，大者15厘米。人工重砂中有微量金红石、锆石重矿物。

（8）第四系(Q：县内分布最广、面积最大的地层，由冲积堆积的松散堆积物组成。自老而新又分4统：安庆砾石层(Q1)，主要分布县内中部，一般组成海拔40～60米高的三级阶地，为棕黄、灰黄、黄褐色砂砾层，厚30米左右，由砾石、砂、泥质组成。砾石以石英为主，并有少量玉髓、碧石及重矿物，并含微量金。网纹红土层(Q2)，主要分布于中部及北部(以长岭区为主)，为洪积冲积物，深红色粘土，具“虫状构造”。下蜀粘土层(Q3)，主要分布在低岗地南端的太慈区，其次为高士、麦元、鸦滩等乡，为棕黄、灰黄色含铁锰小球之粉质粘土或亚粘土，底部有砾石组成的砂砾层。近代堆积层(Q4)，主要分布于县城南—雷港—莲花洲—六合王家墩的弧形滨江地段，为长江冲积物，以粘土、亚粘土、细砂土为主，间有砾石。湖嘴有零星分布，为湖积形成的泥质粉砂。毛安乡李家大屋—赛口乡汪洋庙以北为粘土、亚粘土。江中洲地为砂、粘土。

（9）岩浆岩及火山岩：县内岩浆岩主要为香茗山岩体，全长11公里，宽1公里，为钾长花岗岩，其中1/3在县境内；另一小岩体为正长斑岩。均为燕山期地壳运动形成。火山喷出的安山岩、火山碎屑岩、凝灰岩等分布在香茗山和江家嘴等地。

2、构造：望江县境因基岩出露少，褶皱、断层仅见于两处：

（1）徐家桥复式背斜：从太湖伸入县内。由志留系、三叠系组成次一级的褶皱，如石灰山倒转向斜、方家庵(安元乡)背斜。产生的断层有石灰山断层，走向北东60°，断距7.5公里，方家庵断层，走向北西57度，断距1.4公里。

（2）香茗山背斜：由中侏罗系构成。背斜轴走向北东70度，呈狭长形，长15公里，宽2公里。斜向截切香茗山背斜为—组北东向断层。

长岭-望江佐坝有断裂带长达70公里。

（3）场地地下水特征

望江县为坳陷（断陷带），沿江片为圩区，地势低洼平坦，后山为丘陵地区，地质构造简单。自有测震记录以来，最大的地震为4.25级，受周围工区影响，烈度达Ⅵ度。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区基本烈度为6度。根据《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-1997）、《岩土工程地质勘察规范》（GB50021-2001）有关规定，不考虑抗震设防。预测未来100年内本地区地震烈度为Ⅵ度。望江县地下水资源丰富，水质良好。根据安徽省农业水文地质区划，丘陵裂隙喀斯特淡水，中等富水亚区，含水层主要由古生代石灰岩裂隙喀斯特组成，可采涌水量0～100t/h，硬化度小于lg/1，水化学类型HCO3SO4-HCO3；圩区属于长江一级阶地内孔隙淡水富水亚区，含水层发育在长江一级阶地内的全新纪古河床中，由粉细沙组成,厚度在15m以上，地下水埋深小于2m，可采涌量10~100t/h，硬化度小于1g/l，水化学类型HCO3。

项目区域属长江水系的华阳河、皖河两大水系。主要河流及湖泊有长河、武昌湖等。

长河发源于岳西县的陀尖，自北向南，出岳西进太湖，流经狮子口、店前河，至花凉亭水库后出山，过太湖县城后转向东流，进入下游后是潜山与怀宁两县的界河，在怀宁县石牌镇以上的陶湾与潜水汇合。地跨岳西、宿松、太湖、潜山和怀宁五县，流域面积2506km2，占皖河流域总面积6441 km2的38.9%，是皖河流域最大的支流。

武昌湖属皖河干流区，位于长江下游北岸，同马大堤境内，为1957年冬皖河下游联圩后形成，流域面积1084km2。武昌湖在水位14.0m时湖面积为104.53km2，相应湖容 3.280亿m3，湖底高程 9.70m。湖水一路经幸福河出皖河闸（1960 年建，2002年改建）经皖河入江，另一路经赛口闸、新漳河出漳湖闸排江。武昌湖水位的高低除受降水影响外，还取决于皖河、长江水情及皖河闸的控制运用。皖河闸外水位则受皖河上游来水及长江水情影响。武昌湖历年实测最高湖水位16.83m（1999年7月23日） ，最低水位 10.04m（1981年3月14日）；皖河闸下实测最高水位18.74m（1998年），历史最高为19.24m（1954年8月1日）。

（4）地下水补给、迳流、排泄条件

松散岩类孔隙水的补给来源主要为大气降水。地下水的排泄，以浅层地下径流方式向下游排泄，同时蒸发也是地下水排泄方式之一。

基岩风化型裂隙孔隙水由于隐伏在松散岩类下，接受松散岩类孔隙水和周边地下水补给，地下水以蒸发、向邻区径流排泄为主。

地下水流向一般与地表水径流方向一致，自西北向东南运动，以地下径流的形式排泄于河流及拟建工程区外，最终排泄于长江。

（5）区域地下水开发利用及环境水文地质问题

根据现状监测及调查结果，项目区域地下水水质良好，未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。项目区域工业用水和生活用水基本利用自来水，周边整体地下水利用程度较低。目前区内还没有发现由于地下水开采而造成的区域地下水位持续下降、地面沉降、湿地退化、生态破坏等环境地质问题。

#### 5.2.3.2区域地下水开发利用及环境水文地质问题

根据现状监测及调查结果，项目区域地下水水质良好，未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。项目区域工业用水和生活用水基本利用自来水，周边整体地下水利用程度较低。目前区内还没有发现由于地下水开采而造成的区域地下水位持续下降、地面沉降、湿地退化、生态破坏等环境地质问题。

#### 5.2.3.3水资源及其开发利用状况

目前区域生产和生活用水取自来水厂集中供水，不开采地下水作为水源。

#### 5.2.3.4环境影响分析

本项目外排废水接管望江县污水处理厂，不会产生地表径流，不会对地下水环境造成影响。

地下水质的影响主要是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响。项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。事故状态下废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

项目厂区发生非正常事故时其污染途径详见以下内容：

（1）地下水污染途径

生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。

包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，拟建项目地下水污染途径主要是各类污水池的渗漏对浅层地下水的影响，其中预处理阶段的污水池由于浓度高，其影响比其它池体要大。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水、废液或者物料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。污染区防渗措施必须坚持“三同时”的原则。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并经有关行政主管部门验收合格后，方可投入生产或者使用。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 5.2.4声环境影响分析

#### 5.2.4.1噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程中产生的噪声等，噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。建设单位拟采取以下噪声防治措施：

表5.2-24   噪声源强防治措施

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 声压级（dB（A）） | 数量（台） | 噪声防治措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣机 | 生产车间 | 75～80 | 237 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 2 | 脱水机 | 生产车间 | 75～85 | 46 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 3 | 烘干机 | 生产车间 | 75～80 | 206 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 4 | 定型机 | 生产车间 | 75～80 | 20 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 5 | 锅炉 | 生产车间 | 75～80 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 10-15dB(A) |
| 6 | 空压机 | 生产车间 | 85～95 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置，设置设备用房 | 20-25dB(A) |

#### 5.2.4.2预测模式

评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中工业噪声预测模式：

①将设备作为点源，测得A声级，在只取得A声级时，采用下式计算：

LA(r) = LA(r0)A

式中：r0 — 参考点距声源的距离，m

r  — 预测点距声源的距离，m

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

A = Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

几何发散衰减（Adiv）      Adiv = 20lg（r/r0）

空气吸收引起的衰减（Aatm）    Aatm =

表5.2-25   倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

取倍频带500Hz的值。

地面效应衰减（Agr）

Agr

式中：

—声源到预测点的距离，m；

—传播路径的平均离地高度，m；

：面积，m2；，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

屏障引起的衰减（Abar）

1         1        1

Abar=-10lg（          +           +         ）

3+20N1        3+20N2       3+20N3

式中：N1 、N2、 N3为菲涅尔系数

其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

本项目取值为0

②计算预测值

设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

预测值计算公式

式中：

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—预测点的背景值，dB(A)；

#### 5.2.4.3预测结果

利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

表5.2-26   噪声影响预测结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东1m处 | 52.64 | / | GB12348-2008 3类： 昼 65 夜 55 |
| 2 | 厂界南1m处 | 50.05 | / |  |
| 3 | 厂界西1m处 | 53.89 | / |  |
| 4 | 厂界北1m处 | 54.15 | / |  |

由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 5.2.5固体废弃物环境影响分析

随着工业化进程的加快，固体废物无论产生量或类别都不断增多，在无控制的情况下，固体废物对环境的影响危害程度也益加显示，事实上，环境要素中，河流、空气、地下水、土壤的污染相当一部分是由于固体废物而造成的，特别是一些危险性废物，其潜在威胁更大。

因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

项目固废处置方案：

（1）栅渣脱水干化后外运至望江县生活垃圾填埋场填埋；

（2）废砂石袋集中收集外售物资回收公司；其余废包装物交由各自生产厂家回收利用；

（3）锅炉灰渣、沉降烟尘集中收集后，外售作为农肥；

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运；

（5）定型机尾气处理废油、滤渣等暂存于危废库内，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

（6）污泥在检定前按危废处置。

由于本项目存在危险废物，为减小废弃物的储存风险，防止危险废物污染环境，建设单位应设计危险废物暂存场所，用于临时存放危险废物。

危险废物暂存场所的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，做到防漏、防渗。危险废物的暂存方案：建设单位收集危险废物后，放置在厂内的危险废物暂存场所。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。同时应做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 5.2.6土壤环境影响分析

#### 5.2.6.1环境影响识别

1、项目类型

根据HJ964-2018附录A，本项目属于制造业中“纺织、化纤、皮革等服装、鞋制造”，涉及水洗工艺，项目类别属于II类项目。

2、影响类型、影响途径、影响源与影响因子

本项目施工期主要为项目用地范围内现有土建施工及设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。

营运期本项目车间生产装置、废水处理区等在事故泄露工况下，泄露液下垂直下渗会对土壤环境造成影响；废气处理设施连续排放废气通过大气沉降进入周边环境中去。

表5.2-27 建设项目影响类型表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |

项目土壤影响源及影响因子识别结果见表5.2-28。

表5.2-28 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 主要特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 水洗工序 | 垂直入渗 | COD、NH3-N等 | COD | 事故 |
| 废气处理设施 | 导热油炉5#烟囱 | 大气沉降 | 烟尘、SO2、NOx | SO2、NOx | 连续 |
|  | 漂洗车间1#、2#、3#、4#排气筒 | 大气沉降 | 颗粒物、油烟、VOCs | VOCs | 连续 |
|  | 污水处理设施尾气处理6#排气筒 | 大气沉降 | 氨、硫化氢 | 氨、硫化氢 | 连续 |
| 污水处理设施 | 调节池 | 垂直入渗 | COD、NH3-N等 | COD | 事故 |

3、建设项目周边的土地利用类型

根据调查，本项目位于望江县经济开发区，属于集中区工业用地，评价区域内现状用地类型主要为工业用地、市政工程设施用地及未利用地。

#### 5.2.6.2评价工作等级

1、占地规模

本项目位于望江县经济开发区内本项目为污染影响型，为II类项目，项目占地面积约为22000m2＜5hm2，属于小型规模。

2、敏感程度

本次确定土壤环境调查范围为项目厂界周边200米，通过对项目周边环境调查可知，项目周边200米范围内无《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2污染影响型表3中的敏感、较敏感的环境敏感目标，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。

表5.2-29 污染影响型评价工作等级划分

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

由上表可知；本项目土壤评价等级为三级。

#### 5.2.6.3预测与评价

本项目土壤评价等级为三级，可采用定性描述。

土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、 茶叶、草食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，是一 个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染 分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。

正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动、衔接、输送等 亦达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入土壤。

事故工况下，本项目生产废水在下渗将会对土壤造成垂直入渗影响，生产废水经厂区污水站处理处理后通过市政污水管网排入望江县污水处理厂，不会造成废水地面漫流影响。

#### 5.2.6.4小结

本项目厂区内全部采用水泥混凝土地面，生产过程的生产装置区、污水处理等区域均采取严格的硬化和防渗措施。生产过程中各物料及污染物均与天然土壤隔离，正常情况下不会通过裸露区深入土壤中。

本项目要求加强防渗和监控，杜绝渗漏事故发生。因此，本项目土壤环境影响可接受。

表 5.2-30 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型(；两者兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用用地(；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （2.2）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（） |  |
|  | 全部污染因子 |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类(；II类(；III类(；IV类 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级(；三级( |  |
| 现状评价 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0~20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 4 |  | 表层样应在0~0.2m取样，柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
|  | 现状监测因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，7 项； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯 乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,3-三氯乙烷、三氯 乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲 苯，共 27 项； c、半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蔥、苯 并［a］芘、苯并［b］荧蔥、苯并［k］荧蔥、䓛、二苯并［a、 h］蔥、茚并［1,2,3-cd］芘、萘，共 11 项。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（定性描述） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( |  |
| 预防措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开 |  |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受。 |  |
| 注1： “ ”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表 |

## 5.3环境风险分析

### 5.3.1环境风险评价的目的

为防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命财产安全造成危害和损失，国家生态环境部于2012 年发布了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对于建设项目的环境风险防范，提出了要求：建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。

### 5.3.2风险调查

#### 5.3.2.1建设项目风险源调查

1、物质危险性识别

本项目水洗过程利用的辅料高锰酸钾、双氧水和亚硫酸钠等具有一定的环境风险，本项目涉及的危险物质数量、分布情况和安全技术说明书如下：

表5.3-1 危险物质数量、分布情况表

| 序号 | 名称 | 位置 | 年用量 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾 | 化学品储存区，位于车间辅料区 | 50t | 8t |
| 2 | 双氧水 | 化学品储存区，位于车间辅料区 | 50t | 4t |
| 3 | 亚硫酸钠 | 化学品储存区，位于车间辅料区 | 100t | 1t |
| 4 | 纯碱 | 化学品储存区，位于车间辅料区 | 1000t | 20t |

表5.3-2  高锰酸钾安全技术说明书

| 中文名称： | 高锰酸钾 | 英文名称： | Potassium permanganate |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式： | KmnO4 | 分子量： | 158.03 |
| CAS号： | 7722-64-7 | 熔点： | 240℃ |
| 沸点： | / | 闪点： | / |
| 引燃温度： | / | 相对密度： | 2.7 (水) |
| 饱和蒸汽压： | / | 外观与性状： | 紫红色晶体，可溶于水 |
| 爆炸上限(V/V) | / | 爆炸下限(V/V) | / |
| 毒理性： | LD50：1090mg/kg(大鼠经口) |
| 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等。 |
| 危害性概述： | 本品助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 |

表5.3-3  双氧水安全技术说明书

| 中文名称： | 双氧水 | 英文名称 | Hydrogen peroxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式： | H2O2 | 分子量： | 34.01 |
| CAS号： | 7722-84-1 | 熔点： | -0.43℃ |
| 沸点： | 158℃ | 闪点： | 107.35 ℃ |
| 引燃温度： | / | 相对密度： | 1.13g/mL（20℃） |
| 饱和蒸汽压： | 1.48mmHg （ 25 ℃） | 外观与性状： | 无色透明液体 |
| 毒理性： | LD50 4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50 2000mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 危害性概述： | 本品助燃，具强刺激性。 高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。 |

表5.3-4  亚硫酸钠安全技术说明书

| 中文名称： | 亚硫酸钠 | 英文名称 | Sodium sulfite |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式： | Na2SO3 | 分子量： | 126.04 |
| CAS号： | 7758-83-7 | 熔点： | 150℃ |
| 沸点： | / | 闪点： | / |
| 引燃温度： | / | 相对密度： | 2.63 |
| 饱和蒸汽压： | / | 外观与性状： | 无色、单斜晶体或粉末 |
| 毒理性： | 大白鼠经口LD50为1000mg/kg；静脉注射LD50为115mg/kg；家鼠静脉注射LD50为130mg/kg |
| 危害性概述： | 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险：该品不燃，具刺激性。 |

物质危险性判别结果见下表：

表5.3-5 物质危险性判别结果（1）

| 序号 | 物料名称 | CAS号 | 熔点 | 沸点 | 闪点 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾 | 7722-64-7 | 240℃ | / | / | 强氧化剂 |
| 2 | 双氧水 | 7722-84-1 | -0.43℃ | 158℃ | 107.35 ℃ | 强氧化剂 |
| 3 | 亚硫酸钠 | 7758-83-7 | 150℃ | / | / | 有刺激性 |
| 4 | 纯碱 | 497-19-8 | 851℃ | 1600℃ | / | / |

表5.3-6   物质危险性判别结果（2）

| 序号 | 物质名称 | 毒性数据 | 毒性分级* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/m3 |  |
| 1 | 高锰酸钾 | 1090 | / | / | / |
| 2 | 双氧水 | / | 4060 | 2000 | / |
| 3 | 亚硫酸钠 | 1000 | / | / | / |
| 4 | 纯碱 | 4090 | / | / | / |

2、伴生/次伴生影响识别

本项目生产所使用的危险物质具有潜在的危害，在贮存、运输和使用过程中可能发生泄漏，高锰酸钾、双氧水等可助燃；服装在遇明火时会发生火灾，火灾会产生伴生和次生的危害。本项目伴生/次生危害具体见下表。

表5.3-7 事故状况下的伴生/次生危害一览表

| 化学品 名称 | 条件 | 伴生和次生 事故及产物 | 危害后果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 | 土壤污染 |
| 服装（可燃）；高锰酸钾、双氧水（助燃） | 遇明火、 高热 | 火灾 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤，产生的的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |

#### 5.3.2.2环境敏感目标调查

本项目环境风险评价为简单分析，不设置评价范围，本项目环境敏感目标主要考虑最近的敏感点：西南侧600m的姜塌村民组。

### 5.3.3环境风险潜势初判

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）等确定化学品的临界量，Q值计算结果如下表所示。

表5.3-8  涉风险物质Q值计算结果表

| 名称 | 位置 | 最大储存量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸钾 | 化学品储存区 | 8t | 50t | 0.16 |
| 双氧水 | 化学品储存区 | 4t | 200t | 0.02 |
| 亚硫酸钠 | 化学品储存区 | 1t | 5t | 0.2 |
| 纯碱 | 化学品储存区 | 20t | 50t | 0.4 |
| 合计 | 0.78 |

计算可知项目Q=0.78＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 5.3.4风险评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.3-9 评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

依据上表判定，本项目环境风险评价为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

### 5.3.5风险识别

根据本项目生产工艺过程、工艺特点，结合类似项目工程类比调查，生产期可能产生的风险事故类型主要为危险物质储存、运输过程中发生泄漏的环境风险

本项目储存的原料服装等属于易燃品，遇到明火，有发生火灾的风险。

### 5.3.6环境风险分析

1）泄漏事故影响分析

本项目原料高锰酸钾、双氧水等泄漏后，其有毒有害气体挥发到空气中，对环境空气造成影响。项目生产过程中应加强化学品储存区的管理，降低泄露对环境的影响。

本项目生产车间、化学品储存区等均进行了防渗处理，一旦发生泄漏，不会对地下水造成污染。

2）火灾事故影响分析

火灾事故是本项目的安全隐患，也是环境风险所在之一，其发生的后果是严重的，包括对环境、人身财产安全的危害。火灾的发生点主要是仓库内布料及服装等易燃物储存点，其波及的范围很可能会蔓延至整个厂区甚至危及附近单位。造成的事故后果主要是员工及附近人员的人身安全威胁以及财产经济损失。

火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火，此外，热辐射也会使有机体燃烧，而由燃烧产生的大气污染一般较小，对周围大气环境不会形成较大的污染。

为确保事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地表水和地下水造成污染，拟建项目环境风险应设立三级应急防控体系：一级防控措施：将污染物控制在生产区；二级防控将污染物控制在排水系统事故水池；三级防控将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下：

一级防控体系为：生产车间及化学品储存区周边设置导流渠，用于收集泄漏时泄漏的物料。

二级防控体系为：建设事故水池，防止发生较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

三级防控体系为：生产车间周边雨水口处设置切断措施，防止事故情况下事故废水溢流、通过雨水排口流出。

作为终端防控措施，污水处理站的终端与事故池相连，当污水处理站事故状态下出水超标时，该部分废水及事故状态下的消防水等均引入事故水池，将污染物控制在厂区内，以防止事故废水和消防废水等经雨水管线进入地表水水体，对周围环境造成污染。

通过上述措施，可以保证在风险、事故状态下对周围的环境影响较小。

3）次生/伴生事故的影响分析

建设项目发生火灾事故时，燃烧产物主要是CO2、CO、NOx等物质，这几种物质是环境空气中的主要物质，因此，建设项目燃气发生火灾爆炸事故时，这些物质对周围环境的影响较小。

建设单位在发生火灾事故时，将所有废水妥善收集，引入事故水池暂存，待事故结束后，对事故水池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

一旦发生污染物燃烧事故，立即启动雨水截止阀，并启动相应水泵，将消防废水排入拟建的事故水池内，待后续妥善处理。

综上所述，本项目发生火灾事故时，其发生的伴生/次生事故在采取相应的应急措施后，均可得到较好的控制，可有效防止其扩散到环境空气和周围水体，对周围环境的影响较小。

### 5.3.7应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。项目风险事故处理应当有完整的处理程序，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序进行操作。

本项目事故环境风险应急预案主要内容：

（1）应急组织机构

应设置应急救援组织机构。人员由企业主要负责人及有关管理人员和现场指挥人组成。为了有效预防突发环境事件的发生和正确应对突发环境事故，依据本企业环境事件分级标准，成立突发环境事件应急指挥部、应急抢险组、应急保障组、通讯联络组。

应急组织机构的主要职责：组织制定危险化学品事故应急救援方案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作，批准本预案的启动与终止；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

（2）报警、通讯联络方式

设置24 小时有效的报警装置；24 小时有效的内部、外部通讯联络手段。事故最先发现者，应立即用电话向安全环保科、车间报警；安全环保科在接到报警后，除通知有关车间、部门领导到现场处理外，还应及时向公司领导报警，若事故无法控制，如发生火灾或爆炸，应及时撤离现场，向指挥部汇报，然后拨报警电话119，请求消防部门给予支援。若造成环境污染请求环保部门救援。

（3）企业应急预案

事件分级：

根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）等有关规定，为了保证公司及租赁企业职工人身及财产安全，防止化学品泄漏、火灾等突发环境事件发生，本着预防和应急并重的原则，根据企业的实际情况，建立健全统一、高效、科学、规范的突发事件应急指挥、保障和预防控制体系，全面提高建设单位对各类突发事件的应急处理能力，及时、有效地组织开展抢险救援，控制事件扩散和蔓延，最大程度预防和减少突发事件及其造成的损害，避免和降低环境污染，提高建设单位应对突发环境事件应急处置能力，维护建设单位安全，促进经济发展。

将企业环境风险事件划分为车间级别（Ⅱ级）、公司级别（I级）两级。具体划分如下。

符合下列条件之一的，为Ⅰ级突发环境事件（公司级突发环境事件）

1）发生公司级突发环境事件时，随着事态的发展，对环境的影响不断扩大，企业的应急能力无法控制，需地方政府组织协调，调集各方资源和力量进行应急处置的紧急事件；

2）因化学品发生大量泄漏，遇明火或高热可能发生燃爆风险。

符合下列条件之一的，为Ⅱ级突发环境事件（车间级突发环境事件）

1）化学品发生泄漏，公司内部能够及时处置，其造成的环境影响能够控制在厂区内；

2）小范围的火灾，厂房内部能够及时利用消防器材及时扑灭。

表5.3-10  事件分级表

| 公司突发环境事件级别 | Ⅱ级（车间级） | Ⅰ级（公司级） | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件类型 | 风险物质 | 发生位置 |  |  |  |
| 物料泄漏 | 化学品 | 化学品暂存库 | 发生泄漏，厂房及租赁厂区内部能够及时处置，其造成的环境影响能够控制在厂区范围内 | 物料泄漏，遇明火或高热可能发生燃爆风险 | 可能影响厂区及周边大气环境、水环境 |
| 废水异常排放 | 生产废水 | 污水处理站 | 设备故障，不能达标排放 | -- | 可能影响厂区及周边大气环境 |
| 火灾伴生事件 | 化学品 | 化学品暂存库 | 小范围的火灾，厂房或租赁厂区内部能够利用消防器材及时扑灭 | 不能及时扑灭，需要外单位进行协助 | 可能影响厂区及周边大气环境、地表水环境和地下水、土壤环境 |

预警分级：

结合《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南》通常根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施可将企业内部预警分为橙色和红色预警。

橙色预警是指接到报警时事故未发生的应急响应，企业最终只启动了橙色预警，并未启动应急处置。包括但不限于下列情景：

1）企业监控设施发现异常波动或者超标排放等情况；

2）接到有关主管部门通知企业可能出现非正常排放情况；

3）周边企业发生火灾爆炸事件时，可能影响到本厂区，导致多米诺效应（连锁反应）时；

4）政府部门发布极端天气和自然灾害预警信息时。

红色预警是指接到报警时事故已发生的应急响应或由橙色预警升级为红色预警，即启动了应急处置。包括但不限于下列情景：

1）由橙色预警升级为红色预警；

2）接警时已发生泄漏、火灾爆炸等生产安全事故；

3）接警时已发生污染治污设施故障事故。

应急响应：

按照突发事件的分级类别，对事件进行响应分级，分为车间级（II级）和公司级（I级）二级响应。

表5.3-11  突发环境事件应急响应分级一览表

| 公司突发环境事件级别 | Ⅱ级（车间级） | Ⅰ级（公司级） |
| --- | --- | --- |
| 事件类型 | 风险物质 | 发生位置 |  |  |
| 物料泄漏 | 化学品 | 化学品暂存库 | 发生泄漏，公司内部能够及时处置，其造成的环境影响能够控制在公司内 | 物料泄漏，遇明火或高热可能发生燃爆风险 |
| 废水异常排放 | 生产废水 | 污水处理站 | 设备故障，不能达标排放 | -- |
| 火灾伴生事件 | 化学品 | 化学品暂存库 | 小范围的火灾，公司内部能够利用消防器材及时扑灭 | 不能及时扑灭，需要外单位进行协助 |

根据环境事件级别启动相应应急响应，并立即向下表中响应范围及响应人员报告：

表5.3-12  分级响应表

| 环境事件响应级别 | 响应范围 |
| --- | --- |
| II级响应 | 第一发现者与附近生产区 |
| I级响应 | 应急指挥部，各应急组 |

应急响应流程：

（1）II级响应

①现场人员采取现场处置，向部门负责人报告，并通知应急领导小组组长。

②部门负责人通知各应急响应小组进入现场，开展应急工作，并任命现场指挥。

③现场指挥应将事故处置与发展状况及时反馈到应急领导小组，组长根据情况决定是否提高响应级别。

（2）I级响应

事件发生的影响在租赁厂区全厂范围内或可能波及厂区外部的环境，或者某些应急措施超出本单位的应急能力范围时，需要联系外部救援力量才能应对。启动I级响应时，需要特别注意以下事项：

1）当环境事件发生时，安保警戒组对环境事件救援无关人员进行疏散撤离到安全的地点。

2）在环境事件现场周围拉警戒线，由专门人员负责提醒和警告路过或周围人员，远离环境事件现场。

3）当发生火灾可能引发新的环境事件时，应及时组织救援人员迅速将其他易燃物品转移到安全地点。

（4）事故现场地保护措施

明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍，由企管办负责调集有关人员进行四周安全保卫警戒。确定事故现场区域，划上白石灰线或用绳系红布条示警，禁止无关人员进入事故现场。

（5）受伤人员现场救护、救治与医院救治

依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案。

（6）事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，制定事故现场善后处理，恢复措施和邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（7）应急培训计划

制定应急培训计划，开展应急救援人员的培训和员工应急响应的培训以及社区或周边人员应急响应知识的宣传。具体表现为：经常对全体员工进行安全生产、危险化学品安全法律、法规知识学习和培训，并定期进行安全技术和岗位操作技能的考核。对员工进行事故应急救援预案的学习和演练以及消防安全培训和演练。演练范围以化学品库发生化学品原料泄漏为假想事故。演练频次一般每六个月一次。另外可以通过宣传栏、展板、宣传材料等形式，将本预案如何分级响应宣传到周边社区。

### 5.3.8结论

本项目涉及的危险物质储存量较小，潜在危险性较小，不构成重大危险源；危险物质的运输、储存应符合危险货物的储存、运输的相关规定；生产废水处理系统采取相应风险事故防范措施。本项目涉及的环境风险影响是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。从环境风险评价的角度分析，本项目的建设是可行的。

建设单位须做好风险应急预案以及降低风险的防范措施，最大程度防范事故情况造成的风险危害，必须严格按照《建筑设计防火规范》和《仓库防火安全管理规则》的要求建设；仓库应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。制定严格的安全管理制度和规范的安全操作规程。一旦发生事故，应首先和应急总指挥主取得联系，利用本企业的应急物资进行应急处置；事故较严重时，应与当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。

表5.3-13    环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险 调查 | 危险物质 | 名称 | 高锰酸钾 | 双氧水 | 亚硫酸钠 | 纯碱 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 50 | 50 | 100 | 1000 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 | 5 km范围内人口数 / 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q 值 | Q＜1■ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M 值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P 值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2□ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ□ | I■ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级□ | 简单分析■ |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害■ | 易燃易爆□ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏■ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■ |
|  | 影响途径 | 大气■ | 地表水 ■ | 地下水 ■ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法 □ | 其他估算法■ |
| 风险 预测 与评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____ d |
|  |  | 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ d |
| 重点风险防范措施 | 编制突发环境事件应急预案、设置事故池等 |
| 评价结论与建议 | 本项目涉及的危险物质储存量较小，潜在危险性较小，不构成重大危险源；危险物质的运输、储存应符合危险货物的储存、运输的相关规定；生产废水处理系统采取相应风险事故防范措施。本项目涉及的环境风险影响是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。从环境风险评价的角度分析，本项目的建设是可行的 |
| 注：“□” 为勾选项，填“■”；“_____”为内容填写项 |

# 第六章 环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期污染防治对策

### 6.1.1施工期水环境污染防治措施

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料分类集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。

### 6.1.2环境空气污染防治措施

车辆行驶扬尘防治：

（1）加强施工车辆管理，优化行车路线，同时对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫；

（2）运输土石方及粉料等施工车辆采取加蓬覆盖，严禁物料沿途抛洒、掉落；

（3）硬化施工便道路面。

（4）定期对施工车辆进行检修，保证施工车辆处于良好的运转状态，杜绝使用废气排放超标的车辆。

（5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

（6）对运输建筑材料与建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。

风力扬尘防治对策：

结合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号），本环评提出以下防治对策和措施：

（1）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。

（2）建设工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米。

（b）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。

（c）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。

（d）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业。

（e）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

（f）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

（g）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（h）按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

（i）闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（j）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。

（k）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（3）堆放易产生扬尘污染物料的堆场、露天仓库，应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）地面应当进行硬化。

（b）采用混凝土围墙或者天棚的储库，应当配备喷淋或者其他防尘设施。

（c）露天装卸作业时，应当采取洒水等降尘措施；采用密闭输送设备作业的，应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用。

（d）临时性的废弃物堆场，应当设置围挡、防尘网等防尘设施；长期存在的废弃物堆场，应当构筑围墙或者在废弃物堆场表面种植植物。

（e）划分物料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁并及时清洗。

任何单位和个人不得擅自在城市道路范围内和公共场地堆放物料。

（4）建设工程扬尘污染防治必须符合以下要求：

A、施工现场围挡高度不得低于2.5米。

B、施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须硬化，裸露的场地必须绿化；

C、施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；

D、主城区内的建设工程应使用商品混凝土和预拌砂浆；

E、施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施；

在严格执行上述规定后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内。

### 6.1.3噪声防治措施

根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有：

（1）严格控制设备噪声源强：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，防止应设备故障工作时产生高噪声。

（2）合理安排施工时间：合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00~12:00，14:00~22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。

（3）采取隔声措施：在施工场地周围布设围墙，有敏感点的地方设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（4）对运输车辆进行管理：运输车辆车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）加强施工管理，合理进行施工场地平面布置。对施工人员进行环保教育，提高施工人员环保意识，遵守各项环保规章制度。

（6）对渣土等运输车辆加强管理，途径敏感点时限速禁鸣，减小运输车辆对敏感点的影响。

经采取上述措施后，施工噪声对区域声环境的影响可降至最低。

### 6.1.4固废污染防治措施

（1）施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由专人清理，集中送至指定堆放点。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）施工过程表土清理、基础开挖等产生的土石方，灌注桩施工过程产生的钻孔泥浆以及沉淀污泥等应尽量回填利用，废弃土石方应根据市容渣土办管理办公室的要求运送至指定地点存放，回用于市政绿化、回填和围涂等，不得自行处置。

（4）在对渣土等运输方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒。

在施工过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。根据建筑垃圾处理相关办法，对工程建设中所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其它固体废弃物等的规定，施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行有关条例和规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。

## 6.2废气污染防治措施

### 6.2.1废气防治措施

（1）锅炉废气防治措施

对于本项目锅炉废气，导热油炉采用SNCR脱硝工艺处理后，再配备1套旋风除尘+布袋除尘器除尘，净化后的烟气经45米高烟囱排放。

SNCR脱硝工艺：

①SNCR 技术脱硝原理

在850～1100℃范围内，NH3或尿素还原NOx的主要反应为：

NH3为还原剂:

4NH3 + 4NO +O2 → 4N2 + 6H2O

尿素为还原剂：

NO+CO(NH2)2 +1/2O2 → 2N2 + CO2 + H2O

本项目采用尿素作为还原剂，其反应原理如下：化学反应方程式如下：

2NO2+2CO(NH2)2+O2→3N2+2CO2+4H2O；

4NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O；

2CO(NH2)2+H2O→2NH3+CO2。

SNCR法具有较高反应效率，可以保证废气NOX浓度降到100～200mg/Nm3。NOX的减排效果高达50％以上。

②SNCR脱硝系统组成：

SNCR（喷尿素）系统主要由尿素罐区、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。

SNCR系统烟气脱硝过程是由下面四个基本过程完成：接收和储存还原剂；在锅炉合适位置注入稀释后的还原剂；还原剂的计量输出、与水混合稀释；还原剂与烟气混合进行脱硝反应。
    ③SNCR脱硝工艺流程

如图所示，SNCR烟气脱硝工艺系统主要包括还原剂储存系统、循环输送模块、稀释计量模块、分配模块、背压模块、还原剂喷射系统和相关的仪表控制系统等。

图6.2-1 SNCR脱硝工艺流程图

表6.2-1 SNCR脱硝设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素溶液加压泵组 | 1 | 套 |
| 2 | 稀释水加压泵组 | 1 | 套 |
| 3 | 稀释水与尿素混合阀组 | 1 | 套 |
| 4 | 喷雾系统 | 1 | 套 |
| 5 | 储罐系统 | 1 | 套 |
| 6 | 压缩空气系统 | 1 | 套 |
| 7 | 仪表、电气控制系统 | 1 | 套 |
| 8 | 罐区厂房 | 1 | 个 |

烟尘治理工艺流程及产物节点见图6.2-2所示。

图6.2-2  袋式除尘器治理工艺流程及产污节点图

根据《安徽省大气污染防治条例》第十九条“使用每小时20蒸吨以上燃煤锅炉或者大气污染物排放量与其相当的窑炉的单位，以及县级以上人民政府环境保护行政主管部门确定的排放大气污染物重点监管的单位，应当配备经计量检定合格的自动监控设备，保持稳定运行，保证监测数据准确。自动监控设备应当在线联网，纳入环境保护行政主管部门的统一监控系统”。

因此，本项目应安装大气污染物自动监控设备，并在线联网，纳入环境保护行政主管部门的统一监控系统。

（2）定型机废气处理措施

结合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《中国印染节能减排先进技术推荐目录》中推荐的定型机废气处理技术，拟建项目采用水喷淋吸收工艺处理定型机废气，该工艺运行维护方便，造价和维护成本低，并且能有效治理定型机废气，在印染废气治理工程中已经得到了普遍推广和应用，项目采用VOCs污染防治措施符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中要求，其主要工作原理如下。

余热回收过程：热定型机是纺织染整行业中主要耗能设备之一。热定型机是利用热空气对织物进行干燥和整理并使之定型的装置。热空气的供给方式有多种途径，可以直接在定型机内燃烧煤气或轻柴油，也可以用循环导热油或蒸汽加热，或者电加热。一般热定型机内所需热风温度约为200℃左右。热定型机的废气温度一般在170℃左右，大量余热被排入空气。如果加上燃料燃烧损失以及机体散热损失等，经估算输入热定型机的热量有90%以上由排气散入大气。真正处理织物所消耗的热量只占了输入定型机热量的2.9%。散失的热量不仅浪费能源而且造成环境的污染。因此热定型机的余热回收势在必行的。

定型机废气余热回收是采用换热设备将定型机排出的高温废气中热能交换到空气，排出的废热气体中回收热能再返入定型机烘箱内而实现节能之目的。从余热回收效率、压力损失、防止堵塞、清冼等综合指标比较，用热管换热器最能有效的解决上述问题。余热回收装置安装于定型机烘箱废气出口处，以达到最佳换热效果。

本项目所述的余热回收器充分利用了热管的高效传热性能，定型机排出的高温废烟气通过换热器的吸热侧放出热量，该热量经热管快速传递到换热器的放热侧。新鲜空气通过换热器的放热侧时吸收热量，被加热后的新鲜空气由定型机烘箱内的负压吸入烘箱内，从而实现节能目的

废气净化过程：定型机废气主要来自布料纤维颗粒物挥发废气，拟建项目布经定型机高温加热产生VOCs及颗粒物、油烟，由于挥发废气主要为亲水性物质，废气经废气排风机进入净化器，在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的有害气体、纤维、尘被水雾捕集后温度降低，一部分溶解于水中，一部分在水中形成油层，经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降温后的气体由喷淋区进入脱水区，脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排气筒排入大气。

油水分离过程：捕集到的有害气体、纤维、尘、油雾的循环水由净化器底部排水不口汇入回水总管，靠水位落差流入油水分离水箱。污水经两级过滤后，其中的中长纤维和较大杂质被滤除。细碎纤维、尘在自然沉降作用下集聚于箱底。细小油珠则依靠自身浮力上浮到水面聚成浮油层，浮油积聚到油槽后经排油管排入预置的油桶内存放于危废仓库，定期交由有资质危废处置单位处置。经沉淀、浮油后的水再通过循环水泵供入净化器循环利用。

图6.2-3 废气净化过程工艺流程图

水喷淋式处理工艺应用于定型机废气治理，主要凸显以下优势：

a、可利用原有排风机的富余风压，减少引风机电能损耗；

b、有效保护定型机风管，消除火灾隐患；

c、净化后的废气达标排放。

定型机废气经处理后，满足DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1 标准（颗粒物最高允许排放限值≤15mg/m3，油烟最高允许排放限值≤15mg/m3，VOCs最高允许排放限值≤40mg/m3）。

表6.2-2 定型机废气净化设备参数一览表

| 余热温度回用率 | ≥85% | 排烟温度＞150℃则回用温度135℃以上 |
| --- | --- | --- |
| 热风回用量（h） | 1800m3~3600m3 |
| 废气净化率 | 油烟、颗粒物 | 95%以上 | VOCs | 95%以上 |
| 烟气收集率 | 95%以上 |
| 用电量 | 数码高频电源 | 1Kw | 高低压水泵 | 2Kw | 回用风机 | 1.1Kw |
| 油水分离器水量 | 5~6吨/天 |

（3）恶臭废气防治措施

1）废气收集方案、设计参数

污水处理设施在运行期间将产生恶臭气体，污水处理系统恶臭气体主要集中在调节池、水解酸化池、接触氧化池以及污泥浓缩池等，项目水洗废水产生量为5609.82m3/d，污水处理站设计规模为6000m3/d。

项目拟在污水处理站各个污水池上设置废气加盖收集系统，通过风机由管道输送至生物除臭设施处理，处理效率90%，处理后通过1根15m高排气筒排放。

接触氧化池需要鼓风机进行曝气，曝气风量为22.2m3/min，为1332m3/h，因此项目恶臭气体设施风机单个水池风量要大于1332m3/h，本次设计为1500m3/h，则污水处理设施废气风量为6000m3/h。

2）废气处理方案

本项目拟采用生物除臭设施对恶臭进行收集处理，生物除臭设施工艺流程见下图。

图6.2-4  除臭设施工艺流程图

工艺说明：

废气经管道输送至生物除臭塔内进行除臭，生物除臭塔上层布置载体，下层布置除臭液。载体通常采用泥炭、堆肥、木屑、灌木等有机物，恶臭气体进入塔体内，通过约0.5-1m厚的生物活性填料层。生物填料通过除臭液自动加湿和供给营养使生物菌可以不断地自身繁殖、代谢、再生，不需要人工更换。

当废气通过生物填料层时，填料上的微生物能将废气中的污染物降解成为无毒无害无刺激性气味的气体，如CO2和水等，同时微生物以转化过程中产生的能量作为自身生长与繁殖的能源，使恶臭气体物质的转化持续进行。生物除臭塔净化后的气体经离心风机引至一根15m高排气筒高空排放。除臭效率可达90%。

3）达标排放的可行性

根据工艺分析可知，本项目采用的生物除臭设施采用生物除臭塔上层布置载体，下层布置除臭液，生物填料通过除臭液自动加湿和供给营养使生物菌可以不断地自身繁殖、代谢、再生，本项目生物除臭设施能够稳定运行。

根据工程分析可知，本项目收集的恶臭气体经处理后排放速率NH3：0.0006kg/h、H2S：0.0001kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，本项目恶臭气体经生物除臭设施处理能够达标排放。

本项目采取上述废气防治措施后，恶臭气体可稳定达标排放，从技术角度讲，项目采取的废气污染防治措施是可行的。

### 6.2.2无组织废气防治措施

夏季高温天气在污水处理站附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

## 6.3废水污染防治措施

（1）生活污水处理措施

本项目生活污水经化粪池收集处理。

（2）生产废水处理措施

1）处理工艺

本项目水洗废水、地面保洁废水等主要污染物为COD、BOD5、悬浮物、色度等。污水处理工艺采用“混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”工艺，设计处理能力6000t/d。项目设计的废水处理工艺流程见下图。

处理工艺说明：

1）格栅池

污水首先进入格栅池，格栅用以去除废水中粗大的悬浮固体物，如石渣、布料碎条等，其主要作用是防止堵塞泵和减少后续处理构筑物的负担。

2）格调节池

水解酸化对水质、水量和冲击负荷较为敏感，利用调节池对废水水质、水量进行调节。

3）混凝反应池

在此加入絮凝剂与助凝剂，使废水中的悬浮物、胶体物质、表面活性剂等形成矾花。

4）气浮池

在气浮池内通过微细气泡的附着浮升作用而去除絮状物、固体悬浮物，同时去除废水中的少量有机物、色度和不可降解物质，有些对生化处理有毒害的物质也可以去除。

5）水解酸化池

厌氧消化将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物，水解酸化池经过对布水、出水及各种相关参数的合理设计，选择控制生化反应的时段，对废水进行酸化分解作用或进一步深化反应。

池内拥有一定浓度的生物污泥，可将有机物在此进行厌氧酸化和水解，使污水中的有机物通过微生物的截留和生物反应，得到一定程度的降解，可大大提高污水的可生化性，为后续生物处理创造有利条件。微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内，而不溶性大分子物质首先要经过胞外酶的分解才得以进入微生物体内的代谢过程。经水解酸化处理，有机物微生物的代谢途径上减少了一个重要环节，无疑将加速有机物的降解。

布水器也是水解酸化池正常运行的关键设备，它兼有配水和水力搅拌的功能：一方面使分配到各点的流量相同，确保单位面积的进水量基本相同，防止发生短路等现象；另一方面可以满足污泥床水力搅拌的需要，保证进水有机物与污泥迅速混合，防止局部发生酸化现象。

6）接触氧化

废水进入接触氧化池作进一步生化处理。利用微生物的氧化分解作用，对污水中残留的有机物进行氧化分解，以进一步改善出水水质。

废水进入生物接触氧化池后，与填料接触，微生物附着在填料上，水中的有机物被微生物吸附、氧化分解成简单的化合物，微生物从中获得构成本身细胞的材料和活动所需的能量，废水得以净化。该工艺在填料下直接布气，生物膜直接受到气流的搅动，加速了生物膜的更新，使其经常保持较高的活性，而且能够克服堵塞现象。

7）二沉池

污水进一步沉淀，使水中微细悬浮物及脱落和死亡的微生物絮体去除。

8）污泥处理

气浮池和二沉池的污泥在污泥浓缩池内经重力浓缩后，输送至污泥干化池脱水干化，泥饼外运处置。污泥浓缩池的上清液和污泥干化池的滤出液回流至前端调节池，避免产生二次污染。

（3）稳定达标排放的可行性分析

A、达标排放可行性

水洗废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、色度等，本项目污水处理设施处理效率参照《纺织染整工业废水治理工程技术规范》给出的污染物去除率，废水预处理进出水水质处理效果见下表。

表6.3-1  污水处理主要单元处理效果一览表  单位mg/L

| 废水 | 处理单元 | 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水洗废水、地面保洁废水 | 物化处理（调节、混凝沉淀、气浮） | 进水 | 900 | 300 | 200 | 30 |
|  |  | 出水 | 630 | 240 | 160 | 27 |
|  |  | 去除率（%） | 30 | 20 | 60 | 10 |
|  | 水解酸化池 | 进水 | 630 | 240 | 160 | 27 |
|  |  | 出水 | 535.5 | 50 | 77.78 | 16.67 |
|  |  | 去除率（%） | 15 | 80 | 50 | 20 |
|  | 接触氧化池 | 进水 | 535.5 | 50 | 77.78 | 16.67 |
|  |  | 出水 | 180 | 40 | 70 | 15 |
|  |  | 去除率（%） | 75 | 20 | 10 | 10 |
|  | 二沉池 | 进水 | 180 | 40 | 70 | 15 |
|  |  | 出水 | 180 | 40 | 50 | 15 |
|  |  | 去除率（%） | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放浓度限值 | 200 | 50 | 100 | 80 |

根据上表可知，本项目废水经污水处理设施处理后废水水质能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放浓度限值，本项目污水处理设施技术可行。

B、处理规模分析

本项目生产废水产生量为5609.82t/d，废水经污水处理站处理后，40%回用于清水洗工序，排放量3365.892t/d，本项目污水处理设施设计处理规模6000t/d，污水处理设计规模能够满足本项目废水处理需求。

本项目污水处理设施设计24小时不间断运行，正常情况下污水处理设施一直处于运行状态，污水处理设施的运行能够确保废水达标排放。

综上分析，本项目采用的污水处理设施能够满足本项目污水处理需求，能够实现废水的稳定达标排放。

（4）接管污水处理厂可行性分析

1）望江县污水处理厂概况

望江县污水处理厂隶属于安徽万联环保科技股份有限公司，坐落于安徽安庆市，厂区具体位于望江县经济开发区望江大道51 号（与赛口路交汇处），设计处理能力为日处理污水1.00 万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。望江县污水处理厂自2011年4 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.93 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CASS 处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B 标准。

2）从接管水质要求上看

拟建项目污水主要污染物为生活污水、生产废水和地面保洁废水，污染因子主要表征为COD、BOD5、NH3-N、SS、色度等，上述废水接管水质可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放浓度限值。

3）从服务范围上看

拟建项目位于望江经济开发区，属于望江县污水处理厂接纳范围，且污水管网已覆盖，能够实现管网连通。

4）从衔接性上看

本项废水排放量3365.892t/d，望江县污水处理厂有足够的剩余处理容量，拟建项目不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。

综上，本项目废水接管望江县污水处理厂是可行的。

## 6.4噪声污染防治措施

拟建项目在设备选择上优先考虑选择低噪声设备，对所用的高噪设备要进行防震基础和减震措施，车间墙体采用吸声材料，重点在动力设备上进行了降噪隔声处理。主要噪声防治措施如下：

（1）选择低噪声设备。机械设备选用满足标准的低噪声、低振动设备。风机设备随系统风量要求提高，除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。

（2）排气系统的综合降噪措施。生产区通风风机设置在室内，作为车间空气净化、通风用。除选择低噪设备外，在安装上注意到风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（3）建筑物隔声。建筑物隔声是采取密闭的房屋把重点噪声源封闭在室内，

声环境影响预测结果表明，拟建项目采取以上噪声防治措施后，运营期各厂界的噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，因此拟建项目拟采取的噪声防治措施是可行的。

## 6.5固体废物污染防治措施

1、基本原则

a、我国固体废物管理的技术政策是对各类废物实施无害化、减量化和资源化，对可利用的固体废物要尽可能利用。

b、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。

c、固体废物临时堆放合理选址，尽量减少占用土地、避免影响厂区内环境，临时堆放场地要有防渗漏设施，并配置合理材质的密闭容器存放危险废物。

d、对各类固废应严格进行分类收集，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置。

2、防治措施

（1）栅渣脱水干化后外运至望江县生活垃圾填埋场填埋；

（2）废砂石袋集中收集外售物资回收公司；其余废包装物交由各自生产厂家回收利用；

（3）锅炉灰渣、沉降烟尘集中收集后，外售作为农肥；

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运；

（5）定型机尾气处理废油、滤渣等暂存于危废库内，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

（6）污泥在检定前按危废处置。

一般固废暂存措施：

新建一座固废暂存池，面积为50m2，暂存池建设要符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中对于贮存场所的要求。厂区锅炉灰渣、沉降烟尘等一般固废进入暂存池储存，并建立台账。

危险废物厂内暂存措施：

为减小危险废物物的储运风险，防止危险废物流失污染环境，建设单位应设计危险废物库，用于临时存放外委处置前的危险废弃物，根据厂内危险废物产生量及产生情况统计，危险废物暂存场所占地面积不小于20m2。

暂存要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

危险废物处置要求：

建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

## 6.6地下水污染防治措施

### 6.6.1分区防渗措施

本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定：

（1）天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场区包气带防污性能分级为弱。

表6.6-1  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≦Mb＜1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1*10-6cm/s＜K≦1*10-4cm/s,且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

（2）污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目场区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况下表所示。

表6.6-2  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理的 |
| 易 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的 |

（3）场地防渗分区确定

按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。

表6.6-3   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染物防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |

由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面布置，厂区主要包括生产车间、化学品储存区、污水处理池和锅炉房。

根据各场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区和一般防渗区。

重点防渗区：主要包括污水处理池、事故池及生产车间、化学品储存间、危险废物暂存场所等。

一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括锅炉房等。

根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计。

表6.6-4  地下水污染防渗分区参照表

| 场区内建构筑物 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 | 采用混凝土作面层，渗透系数≤10-7cm/s，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 |
| 污水处理池、事故池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s） |
| 生产车间、化学品储存间 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 渗透系数 ≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
| 危险废物暂存库 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |

地下水分区防渗措施评述：在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水的影响能达到地下水环境的要求。更好的保护地下水环境，本项目环评提出地下水防渗措施的标准和要求，同时建设单位应编制地下水应急预案，以防止事故状态下污水对环境造成影响。在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水环境的目的。

项目厂区防渗分区情况见图6-5  项目厂区防渗分区图，其中红色为重点防渗区，蓝色为一般防渗区。

### 6.6.2地下水环境监管计划

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托有资质的单位完成。建立有关规章制度和岗位责任制。

（1）地下水监测计划

为及时准备掌握厂区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

目前针对建设项目地下水环境监测的法律法规和规范等尚不完善，为此本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区地下水系统特征，考虑本项目污染特征等因素来布置地下水监测点位。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，因此本项目应在场地上游、项目区及场地下游布置3个地下水跟踪监测点位。

建设单位在运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

（2）监测因子和监测频率

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，监测井可依据监测项目的不同适当增加和减少监测项目。

依据场地的水文地质条件，结合场区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间的代表性的样品，达到全面反应场区内地下水水质状况、污染原因和规律的目的。

监测频次：每年2次。

监测因子：pH、氨氮、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、铁、钠、总大肠菌群。

表6.6-5  地下水跟踪监测井内容一览表

| 监测井编号 | 点位 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#、3#监测井 | 场地上游、项目区、 场地下游 | 含水层 | pH、氨氮、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、铁、钠、总大肠菌群 | 每年2次 |

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员采样，地下水水质监测采集瞬时水样。从井水中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽取的水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面1m以下，保证水样能代表地下水水质。

### 6.6.3地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告，监测报告的内容一般包括：

1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类数量和浓度等；

2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。

### 6.6.4地下水应急治理措施

（1）风险应急程序

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

图6.6-1 地下水污染应急治理程序

（2）应急措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源，估算泄漏量；

③探明地下水污染深度、范围和污染程度；

④探明地下水污染情况，在紧邻位置布置截渗井；

⑤抽取被污染的地下水体，并依据出水情况进行调整，使地下水形成局部降落漏斗，以免对周围地下水产生影响。

⑥抽取废水应送污水处理设施处理达标。

项目土壤污染防治措施基本同地下水防治，上述地下水污染防治措施完善后，项目区域土壤污染较小。

## 6.7土壤污染防治措施

### 6.7.1 污染防控措施

一、土壤环境质量现状保证

根据现状调查与监测，评价区内的现状土壤环境整体较好；厂区在生产过程中应继 续严格按照相关要求生产经营，同时应加强巡检，防治出现泄漏事故；一旦出现泄漏， 应立即启动应急预案，将影响限制在最小范围内。

- 源头控制措施

- 生产建设期

- 扬尘与废气

①建设场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量和次数。

②施工场地内的运输通道及时清扫、冲洗、以减少汽车行驶扬尘。

③运输车辆进入施工场地应低俗行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。

④土方堆放场地要合理选择，不宜设在施工人员居住的上风向，混凝土搅拌机设在 棚内，设置隔离围墙，挡风板等，搅拌时洒落的水泥、砂要进场清理，施工堆土及时清 运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。

⑤避免水泥、砂、实惠等起尘原材料的露天堆放。

⑥所有来王施工现场的多尘物料应用帆布覆盖，采用带风罩的汽车运输。

⑦施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度，一旦有堆土、建材洒落应及时清扫。

⑧对施工机械造成的废气排放应引起重视，应要求其燃用符合国家标准的高热值清 洁燃料，安装尾气净化器，尽量减少废气污染物的排放。

- 废水

建设单位和施工单位要重视施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放， 防止施工污水排放后对土壤环境的影响，主要包括：

①修施工排水沟，确保基坑排水有序排放。

②混凝土搅拌和养护废水等主要含悬浮物、硅酸盐、油类等，施工现场设一座废水 沉淀池用于集中收集，经沉淀和处理后回用不外排。

③生活污水主要含SS、COD 和动植物油类等，可经收集后，排入厂区现有的污水处 理设施中。

④油料、化学物品应采用封闭容器装卸，同时在运输过程中加强管理，杜绝运输污 染，设备运输应与交通管理部门协调，合理使用车辆，集中运输，避开运输时间，减轻 对交通的影响。

- 固体废物

①车辆运土时避免土的洒落，车辆驶出工地前应将车轮上的泥土去除干净，防治沿 程堆土满地，影响环境整洁。

②施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，建设单位应 与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情 况。

③生活垃圾应分类回收，设置临时集中堆置点，做到日产日清，严禁随地丢弃。

④施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与当地环保部门联系，经采 取措施处理后方能继续施工。

- 生产运行期

- 废气

厂区在生产过程中应严格执行相关要求，做到各项废气排放指标满足相关排放标准。

- 废水

①积极开展厂区排放废水的回收利用，尽量减少废水排放。

②严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止 和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

③设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早 发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的土壤污染。对各种地下管道，根据输 送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄露处的土壤立即进行换土。

④堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措 施。

⑤严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到土 壤中。

- 固体废物

本项目所产生的固（液）体废弃物主要包括员工生活垃圾、废包装物、污泥、栅渣、定型机尾气处理废油等。在做好处理措施的同时，应严防二次污染，做到：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经处置单位核实签字后，将联单的副联送至有关单位或主管部门备案，备案部门包括当地环保行政部门、当地生态环境局等。

②厂区生产过程中一旦产生危险固体废物，应第一时间收集至危险废物暂存间，严 禁其暴露在外，防止其在经雨水、冲洗水淋滤过后的淋滤水渗入土壤中。

- 过程防控

本项目对土壤环境的影响类型为污染影响型，在生产运营过程中，对土壤环境造成 影响的途径主要有大气沉降和垂直入渗两种方式。

- 大气沉降途径的防控措施

应在厂区场地范围内积极展开绿化措施，做好不让土壤直接裸露在外，种植具有较 强的吸附能力的植物。

- 垂直入渗途径的防控措施

应严格参照《环境影响评价导则   地下水环境》中的相关防治措施执行，根据项目区可能存在垂直入渗途径与否及难易程度，进行分区防控，具体防渗措施可参考地下水 的防渗措施。

## 6.8环境风险防范及应急处置措施

（1）风险防范措施

1）生产场所

严格控制火源：严格在仓储区附近吸烟和违章用火；防止黑色金属撞击及静电火花发产生；定期测试线路绝缘防止线路老化着火。

建设单位应在生产车间等配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。

2）运输过程

A、输送高锰酸钾、双氧水等化学危险品的运输车辆，应采取防止泄漏、防震、防爆的措施；

B、运输危险品的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按制定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。

C、运输高锰酸钾、双氧水等危险品的机动车，其排气管应装有阻火器，并悬挂“危险品”标志。

3）储存场所

A、化学品储存库的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《化学危险品安全管理条例》的规定。

B、储存场所应配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

C、必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。

（2）泄漏事故处置方案

a. 停止生产，立即向调度室和应急指挥办公室报告；

b. 事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入；

c. 应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护；

d. 用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源，并尽快收集泄漏物料。小量泄漏：用砂土或其它不燃性材料吸附；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。关闭泄漏槽罐附近下水和排水口，防止物料沿明沟外流污染水体。事故现场加强通风。

e. 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

f. 泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

g. 在生产区上空设置风向标，以便在发生事故时为疏散工作指示方向。

（3）火灾事故处置方案

a. 发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度；

b. 切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；

c. 通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；

d. 组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（4）应急事故池设置

在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水等从雨排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》对应急事故池大小的规定：

V 总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。

V2——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，一次事故收集的消防废水量为72m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。V3为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。V4=115.19（4小时废水量）。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，本项目位于厂房内V5=0；

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：V总=187.19m3。

根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为200m3，建议设置200m3 的事故废水池，能够满足项目事故废水要求。

（5）截断措施

项目在主要生产场所设置防渗漏措施，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。保证事故水池能够与厂内事故应急管网相连接。同时在雨水排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨水排口排放。

## 6.9环保投资及主要环保设施

1、环保投资估算

环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，主要防治措施及一次性投资估算费用见下表。

表6.9-1 污染防治措施及投资估算一览表    单位：万元

| 序号 | 分类 | 工程设施名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水处理 | 车间污水收集管道； 污水处理设施（“混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”工艺，处理规模1200t/d） | 200 |
|  |  |  | 化粪池、污水管网 | 20 |
| 2 | 废气 | 锅炉 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器+45米高烟囱（5#）；烟气排放安装自动监控设施，并与生态环境部门联网 | 80 |
|  |  | 定型机废气处理设施 | 定型机废气处理系统+25米高排气筒（4套） | 45 |
|  |  | 污水处理设施 | 集气装置（密闭设施）+收集管道+1套生物除臭装置+1根15m高排气筒 | 7 |
| 3 | 噪声 | 降噪设施 | 安装减震垫和消声器等降噪措施，设置设备用房 | 3 |
| 4 | 固废 | 固废收集与处置 | 生活垃圾和一般固废收集设施； 一般固废堆场，建筑面积50m2； 危险废物暂存库，建筑面积20m2 | 6 |
| 5 | 地下水 | 分区防渗 | 地下水分区防渗及地下水跟踪监测 | 15 |
| 6 | 风险防范 | 消防系统；应急事故池（容积200m3）、事故废水切断措施 | 5 |
| 合计 | / | 381 |

由上表可知，项目环保设施一次性所需投资381万元，约占总投资的0.4%。

2、经济可行性分析

本项目为了确保各项污染物能够达标排放，投入381万作为污染防治措施建设资金，在本项目可接受范围之内，同时又能做到各项污染物长期稳定达标排放，因此，本项目环保投资是合理的，从经济上具有可行性。

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 7.1经济效益分析

项目投产后年利润总额12600万元，上缴税金约3500万元，全部投资所得税后动态投资回收期为4.66年（含建设期），项目投产后可获得较好的经济效益。本项目的经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地经济的发展，增加财政税源，壮大地方经济。

## 7.2社会效益分析

本项目利用先进的管理、市场优势，结合当地优良的投资环境、交通优势及劳动力、土地等资源优势，本项目投产后，将为当地提供较多的就业机会，有利于提高当地居民的生活水平，有利于促进社会稳定，有利于加快开发区的建设和经济发展。因此本项目的建设具有良好的社会经济效益。

## 7.3环境经济损益分析

### 7.3.1分析方法

（1）目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

（2）分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

### 7.3.2环保运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见下表。

表7.3-1  环保设施年运行费用估算  单位：万元

| 序 号 | 环保项目 | 年运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 10 |
| 2 | 废水处理及利用 | 20 |
| 3 | 噪声控制 | 0.5 |
| 4 | 固体废物综合利用 | 0.5 |
| 总 计 | 31 |

### 7.3.3环境经济损益指标分析

（1）环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。

式中： E0—环保建设投资，万元

Er— 企业建设总投资，万元

项目建设总投资为94305万元，其中环保投资估算为381万元，占总投资的0.4%。

（2）产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，每年用于环保运行费用之和10万元/年，折旧费按环保投资20年分摊约4.9万元/年，则每年的环保费用为14.9万元/年。

产值环境系数Fg的表达式为：

式中：E2 —年环保费用；万元

Es —年工业总产值；万元

拟建工程投产后，预计产值可达12600万元/年，则产值环境系数为0.99%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用为99元。

（3）污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=++++

式中：L—污染损失指标；

L 1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失。

i —分别为各项损失的种类。

直接经济损失：按市场价格计算，约12万元/年。

（4）环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=++

式中： R1—环保效益指标；

N i—能源利用的经济效益，包括原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

M i—减少排污的经济效益；

S i—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

为使资、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资、能源流失尽可能减少。本项目的环境保护效益就是对正常运行时的污染物排放采取治理措施后而挽回的污染损失总和。在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的，本项目实施污染治理措施后的环保效益约10万元/年。

本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

1）项目排放废气对大气环境有一定影响，在落实报告书提出废气处理措施后，对周边的大气环境不会产生严重影响，满足评价标准；

2）废水经厂区污水处理设施处理达标后对纳污水体水环境影响较小；

3）生产期间厂区噪声对厂界的影响较小；

4）生产过程产生的各项固废均能得到有效处置和利用，不会对环境造成影响；

5）厂区采取分区防渗措施后，对地下水影响较小。

由此可见，污染治理的投入可以使本项目投产后基本维持区域环境质量现状，不会改变环境功能级别。同时对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。

## 7.4小结

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理目的

联合国环境规划署（UNEP）对环境管理的概念是全人类的一切基本需要应得到满足，要发展以满足需要但不能超过生物圈的耐度的外部极限，协调上述两方面的方法即环境管理。环境管理的目的就是为了通过环境保护措施的实施，把建设项目运行期给环境带来的不利影响减至最小，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，使项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针，使环保措施得以切实实施。

项目在营运期间对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，合理制订环境监测计划，及时掌握该项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。同时，通过监测可以掌握某些突发性事故对环境的影响程度及范围，以便采取应急措施，减轻其危害。

## 8.2环境管理机构

厂区设置专门的环保科，负责全公司的环境保护管理工作。环保科直属于厂长领导，厂长兼做环保科科长，设工作人员2 名，并负责全厂环保管理。工厂的法定负责人是控制污染、保护环境的法律责任者；并应建立相应的环境管理体系和监控计划，形成一套有效的环境管理办法，实施该项目的环境管理和监督。

环保科主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司的环境监测委托、协调工作。其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境

方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

（3）协助制定环保规划，并协调和监督各单位具体实施。

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流。

（6）监督检查各环保设施的运行管理，尤其是了解废气处理装置、污水处理设备等设备的运行状况。

（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况。

（8）负责对环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导对环保设施的管理；指导应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。

（10）负责公司环境监测技术数据统计管理。

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查。

（12）组织实施全公司环境年度评审工作。

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

## 8.3本项目与租赁企业相关环保责任划分

建设单位租用安徽美亚针纺有限公司空置厂房以及场地新建厂房作为生产使用，根目前安徽美亚针纺有限公司1#印染车间尚在生产，锅炉房及污水处理设施有序运行，根据建设单位与租赁企业安徽美亚针纺有限公司签订的协议可知，本项目新建锅炉房以及污水处理设施，新建废水排放口，项目厂区由各自承担环保责任。

## 8.4污染物排放清单

### 8.4.1大气污染物排放清单

表8.4-1 厂区有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物名称 | 排气量 | 排放小时数h | 处理前情况 | 处置、排放措施 | 处理效率% | 处理后排放情况 | 排放源参数 | 排放方式 | 排放标准 | 达标与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度m | 直径m | 温度℃ |  | mg/m³ | kg/h |  |
| 1# | 漂洗车间1 | 颗粒物 | 10000 | 2400 | 95 | 1.424 | 3.42 | 水喷淋式定型机废气净化器 | 95 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.6 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 1.14 | 2.736 |  | 95 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 2# | 漂洗车间2 | 颗粒物 | 15000 | 2400 | 95 | 0.95 | 2.28 |  | 95 | 4.75 | 0.0475 | 0.114 | 25 | 0.5 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 0.76 | 1.824 |  | 95 | 3.8 | 0.038 | 0.09 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 3# | 漂洗车间3 | 颗粒物 | 15000 | 2400 | 95 | 1.424 | 3.42 |  | 95 | 4.75 | 0.071 | 0.171 | 25 | 0.6 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 1.14 | 2.736 |  | 95 | 3.8 | 0.057 | 0.14 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 4# | 漂洗车间4 | 颗粒物 | 60000 | 2400 | 95 | 5.7 | 13.68 |  | 95 | 4.75 | 0.284 | 0.684 | 25 | 1.2 | 40 | 间断 | 15 | / | 达标 |
|  |  | VOC |  |  | 76 | 4.56 | 10.944 |  | 95 | 3.8 | 0.228 | 0.55 |  |  |  |  | 40 | / | 达标 |
| 5# | 导热油炉烟气 | SO2 | 47083 | 2400 | 86.64 | 4.08 | 9.79 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器 | / | 86.64 | 4.08 | 9.79 | 45 | 1.1 | 80 | 间断 | 200 | / | 达标 |
|  |  | NOx |  |  | 130 | 6.12 | 14.69 |  | 60 | 52 | 2.448 | 5.876 |  |  |  |  | 200 | / | 达标 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 1274.34 | 60 | 144 |  | 99 | 12.74 | 0.6 | 1.44 |  |  |  |  | 30 | / | 达标 |
| 6# | 污水处理 | NH3 | 6000 | 7200 | 16.67 | 0.1 | 0.72 | 生物除臭设施 | 90 | 1.67 | 0.01 | 0.072 | 15 | 0.5 | 25 | 连续 | / | 4.9 | 达标 |
|  |  | H2S |  |  | 3.33 | 0.02 | 0.144 |  |  | 0.33 | 0.002 | 0.0144 |  |  |  |  | / | 0.33 | 达标 |

表8.4-2  厂区无组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂洗车间1 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 7500m2 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 7500m2 | 8m |
| 漂洗车间2 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.12 | 0.05 | 4000m2 | 16m |
|  | VOC | 车间 | 0.096 | 0.04 | 4000m2 | 16m |
| 漂洗车间3 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.18 | 0.075 | 10000m2 | 20m |
|  | VOC | 车间 | 0.144 | 0.06 | 10000m2 | 20m |
| 漂洗车间4 | 颗粒物（含油烟） | 车间 | 0.72 | 0.3 | 120002 | 8m |
|  | VOC | 车间 | 0.576 | 0.24 | 120002 | 8m |

### 8.4.2水污染物排放清单

项目废水为生活污水、水洗废水，水洗废水经污水处理站处理后，经污水管网排入望江县污水处理厂处理达标后排入长江。

表8.4-3   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗废水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 排入自建污水处理站 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 污水处理站 | 水解酸化+二级接触氧化曝气 | DW001 | 是 | 厂区总排口 |
| 2 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 排入化粪池 | 间断排放，流量不稳定 | TW002 | 化粪池 | / | DW001 | 是 |  |

表8.4-4废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 116.720410 | 30.113106 | 0.0918 | 望江县污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / / | 望江县污水处理厂 | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |

表8.4-5 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L，与生活污水混合后） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 180 | 0.62 | 185.12 |
|  |  | BOD5 | 40 | 0.14 | 42.31 |
|  |  | NH3-N | 15 | 0.05 | 15.39 |
|  |  | SS | 50 | 0.17 | 52.41 |
|  |  | 色度 | 20 | / | / |
| 全厂排放口合计 | COD | 185.12 |
|  | BOD5 | 42.31 |
|  | NH3-N | 15.39 |
|  | SS | 52.41 |

## 8.5环境监测

### 8.5.1环境监测责任

1、建立全厂环境监测网络，严格执行国家制定的环境监测规范和技术标准，加强对环境质量监测的监督管理。

2、按照环保局的统一计划和要求进行环境监测工作，对所辖范围内的环境状况进行监测，负责组织公司的环境监测网的活动。

3、参加公司重大污染事件调查、组织检查所属单位遵守各项环境法规和标准的情况。

4、参加对公司新建、改建、扩建工程的环境影响评价。汇总公司环境监测数据资料，建立健全污染源档案。

5、对各污染源及排放口的排污情况进行定期监测，及时掌握公司的排污状况和变化趋势，并将监测数据和资料报送上级主管部门。

6、负责组织公司行业监测技术研究，培训技术人员和开展技术交流。

### 8.5.2环境监测管理制度

1、认真执行上级有关文件指示，执行《环境监测质量保证》等现行制度，建立健全公司各项环保制度。

2、按时完成各项监测任务，监督公司各排污口污染物的变化趋势，保证监测质量和数据代表性，对于超标的污染物应加强监测并及时上报。

3、收集、整理各项监测资料、环境指标考核资料，建立监测档案。

4、做好监测仪器设备的维护、保养和校验工作，确保监测工作正常进行。

5、参与公司环境污染事故的调查与处理。

6、参与公司环境质量评价、“三同时”验收等工作。

### 8.5.3监测计划

项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）自行监测管理要求，确定本项目运营期执行的环境监测计划如下。

（1）废水污染源监测计划

本项目废水监测口设置在项目污水处理设施排放口处，该排放口按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》等规定设置，同时设置自动监测装置，具体如下：

监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、色度。

监测方法：按照《污染源自动监控设施运行管理办理》要求执行。

监测点位：废水总排口。

监测频率：

1）流量、pH、COD、氨氮等采用自动监测；

2）SS、氨氮等每周监测一次；

3）BOD5等每月监测一次。

表8.5-1项目废水外排口监测指标及最低监测频率

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 间接排放 |
| 废水总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 悬浮物、色度 | 周 |
|  | 五日生化需氧量 | 月 |
| 注：雨水排口（化学需氧量）在排放期间按日监测。 |

（2）废气污染源监测计划

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、VOC；氨、硫化氢、臭气浓度；

监测点位：1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒、4#排气筒、5#排气筒、5#排气筒；漂洗车间1、漂洗车间2、漂洗车间3、漂洗车间3的厂房通风口外1米处，厂界及污水处理设施边界；

监测频率：每半年监测一次。

表8.5-2项目导热油炉废气监测指标及最低监测频率

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 5#排气筒（导热油炉烟囱） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 自动监测 |
|  | 林格曼黑度 | 季度 |
| 注：排气筒废气监测应同步监测烟气参数。 |

表8.5-3项目定型机废气监测指标及最低监测频率

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒、4#排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
|  | 非甲烷总烃 | 季度 |
| 6#排气筒（污水处理站尾气处理设施排气筒） | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 半年 |
| 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、VOC、臭气浓度、氨、硫化氢 | 半年 |

（3）噪声污染源监测计划

监测项目：Leq(A)；

监测点位：厂房边界；

监测频率：每半年监测一次。

（4）地下水监测计划

监测项目：水位、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体等；

监测点位：场地，场地上游，场地下游；

监测频率：每年两次，枯水期、丰水期各一次。

### 8.5.3排污口规范化设置

（1）废水排放口

废水监测口设置在项目污水处理设施排放口处，该排放口按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》等规定设置，同时设置自动监测装置，同时废水排放口必须设置便于采样的采样井，并在附近树立废水排口图形标志牌。

（2）废气排气筒

厂区的废气排口应安装废气排放标志牌。

废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）固体废物贮存（处置）场所

①固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照GB15562.1-1995《环境保护图形标志》规定制定。

②一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。

（3）设置标志牌要求

排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2 米。排污口附近1 米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

图8.5-1 排污口环境保护图形标志

### 8.5.5应急监测计划

（1）监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。项目大气事故因子主要为：颗粒物等。

地表水：根据事故类型和排放物质确定。项目地表水事故因子主要为：COD、SS、氨氮等。

（2）监测区域

大气环境：拟建项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。

主要监测点位为：厂区泄露排口下游。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1 次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h 等时间间隔采样。

地表水：采样1 次/30min。

（4）监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向当地政府部门提供分析报告，由委托的应急检测单位负责完成总报告和动态报告编制、发送。重点关注的是事故后期需开展环境风险损害评估工作，对受污染的土壤、水体等进行环境影响评估。上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测。

## 8.6总量指标

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

目前国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，将具体指标分解下达至企业。对确定需要增加排污总量的新建项目，可经企业申请，由当地主管部门根据环境容量条件，从区域控制指标内调剂解决。

总量控制指标主要包括COD、氨氮；SO2、NOX、颗粒物、VOCs等，根据建设项目的设计参数计算出污染物的排放总量，本项目实施后全厂涉及总量的污染物排放情况如下：

表8.6-1 厂区污染物排放总量一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 建议指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.58 | 大气环境 |
|  | SO2 | 9.79 |  |
|  | NOx | 5.876 |  |
|  | VOC | 0.92 |  |
| 废水 | COD（接管量） | 185.12 | 望江县污水处理厂 |
|  | 氨氮（接管量） | 15.39 |  |

## 8.7排污许可证制度

1、排污许可相关规定

（1）根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

（2）建设单位在项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015 年1 月1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

2、排污许可证的申请

拟建项目属于服装（成衣）水洗，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ 861-2017）要求，在全国许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》中的相应信息表。建设单位基本情况应当按照实际情况填报，并对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。

## 8.8污染物排放管理

（1）工程组成：

建设单位租用安徽美亚针纺有限公司空置厂房以及闲置场地新建厂房作为生产使用，总建筑面积400225m2。

（2）规模：

年水洗普通服装13500万套、砂（水）洗牛仔类服装13500万套、织布27150吨、布匹水洗、定型40800吨。

（3）需向社会公开信息：

a、环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

b、环保投资和环境技术开发情况；

c、排放污染物种类、数量、浓度和去向；

d、环保设施的建设和运行情况；

e、厂区产生的废物的处理、处置情况，资源的回收、综合利用情况；

f、与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

g、企业履行社会责任的情况；

h、企业自愿公开的其他环境信息。

（4）运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行标准等内容见下表。

表8.8-1 污染物排放清单

| 阶段 | 污染源 | 污染物 种类 | 处理措施 | 主要运行参数 | 排放浓度 | 总量指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气 | 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 1套水喷淋净化系统+25米高排气筒（1#） | 排气筒高25m、出口内径0.6m、风量15000m3/h，收集效率9%，净化效率95% | 4.75mg/m3 | 0.171t/a | DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表 1 标准 |
|  |  |  |  | NOx |  |  | 3.8mg/m3 | 0.14t/a |  |
|  |  |  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 1套水喷淋净化系统+25米高排气筒（2#） | 排气筒高度25米，出口内径0.8m、风量20000m3/h，收集效率95%，净化效率85% | 4.75mg/m3 | 0.114t/a |  |
|  |  |  |  | VOC |  |  | 3.8mg/m3 | 0.09t/a |  |
|  |  |  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 1套水喷淋净化系统+25米高排气筒（3#） | 排气筒高度25米，出口内径1m、风量30000m3/h，收集效率95%，净化效率85% | 4.75mg/m3 | 0.171t/a |  |
|  |  |  |  | VOC |  |  | 3.8mg/m3 | 0.14t/a |  |
|  |  |  | 4#排气筒 | 颗粒物 | 1套水喷淋净化系统+25米高排气筒（4#） | 排气筒高度25米，出口内径1m、风量30000m3/h，收集效率95%，净化效率85% | 4.75mg/m3 | 0.684t/a |  |
|  |  |  |  | VOC |  |  | 3.8mg/m3 | 0.55t/a |  |
|  |  |  | 5#排气筒 | 颗粒物 | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器+45米高烟囱（5#） | 排气筒高45m、出口内径1.1m、风量47083m3/h，收集效率100%，烟尘净化效率99% | 12.74mg/m3 | 1.44t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 86.64mg/m3 | 9.79t/a |  |
|  |  |  |  | NOx |  |  | 52mg/m3 | 5.876t/a |  |
|  |  |  | 6#排气筒 | NH3 | 集气装置（密闭设施）+收集管道+1套生物除臭装置+1根15m高排气筒 | 排气筒高15m、出口内径0.5m、风量6000m3/h，净化效率90% | 1.63mg/m3 | 0.072t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准及厂界标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准限值 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.33mg/m3 | 0.0144t/a |  |
|  |  | 无组织 | 漂洗车间1 | 颗粒物（含油烟） | / | / | / | 0.18t/a | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》， |
|  |  |  |  | VOC | / | / | / | 0.144t/a | DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值 |
|  |  |  | 漂洗车间2 | 颗粒物（含油烟） | / | / | / | 0.12t/a | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》， |
|  |  |  |  | VOC | / | / | / | 0.096t/a | DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值 |
|  |  |  | 漂洗车间3 | 颗粒物（含油烟） | / | / | / | 0.18t/a | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》， |
|  |  |  |  | VOC | / | / | / | 0.144t/a | DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值 |
|  |  |  | 漂洗车间4 | 颗粒物（含油烟） | / | / | / | 0.72t/a | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》， |
|  |  |  |  | VOC | / | / | / | 0.576t/a | DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值 |
|  | 废水 | 生活污水、水洗废水 | COD | 水洗废水和地面保洁废水，收集后经厂区污水处理设施预处理， 对于生活污水，采用化粪池预处理。 外排废水经预处理后排入望江县污水处理长处理达标后外排长江。 | 化粪池、雨污水管网（依托租赁厂区）； 车间污水收集管道； 污水处理设施（“混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”工艺，处理规模1200t/d） | 200 | 185.12 | 废水预处理后进入望江县污水处理厂处理后最终排入长江，满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 50 | 42.31 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 20 | 15.39 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 100 | 52.41 |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 80 | / |  |
|  | 噪声 | 设备运行 | LAeq | 隔声、减震等降噪措施 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 栅渣 | 脱水干化后外运至望江县生活垃圾填埋场填埋 | 一般固废库50m2 | / | / | 《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其2013 年修改单 |
|  |  |  | 沉降烟尘、锅炉灰渣 | 交由环卫部门处理 |  | / | / |  |
|  |  |  | 废砂石袋 | 集中收集外售物资回收公司 |  | / | / |  |
|  |  | 生活垃圾类 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部 门统一收集处理 | / | / | / |  |
|  |  | 危险废物 废活性炭 | 定型机尾气处理废油 | 位于厂区危废库暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置 | 危废库20m2 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  |  | 定型机尾气处理滤渣 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废包装物 | 位于厂区危废库暂存，交生产厂家回收利用 |  | / | / |  |
|  |  | 污泥 | 鉴定前按危险废物处置 | 位于厂区危废库暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置 |  | / | / |  |

## 8.9“三同时”验收

表8.9-1  项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物种类 | 环保保护措施 | 排放标准 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | SNCR脱硝工艺+旋风+布袋除尘器+45米高烟囱（5#）；烟气排放安装自动监控设施，并与生态环境部门联网 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物：30mg/m3；SO2：200mg/m3； NOx：200mg/m3； | 三 同 时 |
|  | 定型机废气 | 颗粒物、油烟、VOC | 水喷淋净化系统+排气筒（排气筒高度为25米）（4套） | DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表 1 标准无组织VOC执行DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中其他行业限值，无组织颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》， | VOC：40mg/m3 颗粒物：15mg/m3 |  |
|  | 污水处理设施 | NH3、H2S | 集气装置+收集管道+1套生物除臭装置+1根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | NH3：4.9kg/h； H2S ：0.33kg/h |  |
| 水污染 | 生活污水、水洗废水、地面保洁废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、色度 | 化粪池、雨污水管网； 车间污水收集管道； 污水处理设施（“混凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”工艺，处理规模1200t/d） | 废水排放满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准 | COD： 200 mg/L； BOD5： 50 mg/L； SS： 100 mg/L； NH3-N： 20 mg/L； 色度： 80 mg/L |  |
| 噪声 治理 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间： 65dB（A）、 夜间： 55dB（A） |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 建设危废库1座，位于污水处理站东北侧，面积20m2 |  |
|  | 栅渣 | 外运望江县生活垃圾填埋场填埋 |  |  |
|  | 废砂石袋 | 集中收集外售物资回收公司 |  |  |
|  | 废硅油桶 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废高锰酸钾桶 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废双氧水桶 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废柔软剂袋 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废亚硫酸钠袋 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废酵素粉桶 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废冰醋酸桶 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 废纯碱袋 | 交由生产厂家回收 |  |  |
|  | 沉降烟尘 | 外售作为农肥 |  |  |
|  | 锅炉灰渣 | 外售作为农肥 |  |  |
|  | 废油 | 由有资质单位处理 |  |  |
|  | 滤渣 | 由有资质单位处理 |  |  |
|  | 污泥 | 暂按危废进行贮存和处置 |  |  |
| 地下水 | 地下水分区防渗及地下水跟踪监测 | 减小对地下水的环境影响 |  |
| 环境风险 | 制定详细的应急预案；消防系统； 应急事故池（容积200m3） | 事故发生后得到有效控制，减小环境风险 |  |
| 防护距离 | 厂区设置100m环境防护距离 | / |  |

# 第九章 结 论

## 9.1工程概况

（1）项目名称：新建投资生产面料基地项目

（2）建设单位：安徽立信印染纺织有限公司

（3）建设规模：年水洗普通服装13500万套、砂（水）洗牛仔类服装13500万套、织布27150吨、布水洗、定型40800吨

（4）建设地点：安徽望江经济开发区

（5）投资总额：94305万元，其中环保投资381万元

## 9.2环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

长江水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

（2）环境空气质量现状评价

根据2019年5月23日安庆市环境保护局发布的区域环境质量公告可知，NO2、PM2.5、PM10不能满足GB3095-2012 《环境空气质量标准》及2018年修改单中二级标准，项目所在区域为不达标区。

针对该地区环境空气质量现状，安庆市人民政府于2018年12月3日下发了《安庆市人民政府关于印发安庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宜政发〔2018〕21号）文件，在积极落实相关大气污染防治工作的基础上，预计区域环境空气质量将会进一步好转。根据本评价对拟建项目的工程分析内容和环境影响预测结果可知，项目生产过程中排放的各类污染物均能够达标排放，不会降低现有环境功能。

（3）声环境质量现状评价

项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）地下水质量现状评价

项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）土壤环境质量现状评价

评价区域土壤各监测因子的监测值均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

## 9.3产业政策相符性分析

本项目属于纺织服装业，主要生产内容为服装水洗、布匹定型以及织布生产，不涉及印染工艺，将建设项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》对照，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

## 9.4环境影响分析结论

### 9.4.1大气环境影响分析结论

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现为漂洗车间4面源排放的颗粒物Pmax值为8.1057%，Cmax为72.951μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

定型机废气经水喷淋净化系统处理后，通过25米高排气筒（4套，排气筒编号为1#~4#）排放，满足DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1 标准（颗粒物最高允许排放限值≤15mg/m3，油烟最高允许排放限值≤15mg/m3，VOCs最高允许排放限值≤40mg/m3）。

导热油炉烟气经SNCR脱硝工艺处理后，再经旋风+布袋除尘器处理，处理后的烟气经45米高烟囱（5#）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求；烟气排放安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。

污水处理站恶臭气体经集气装置+收集管道收集后，通过1套生物除臭装置处理，处理后通过+1根15m高排气筒（6#）排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

综合分析，本项目厂区设置100m的环境防护距离，根据现场勘探，污水处理设施环境防护距离范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合环境防护距离要求。

厂区污染物总量为颗粒物：2.58t/a、SO2：9.79t/a、NOx：5.876t/a、VOC：0.92t/a。

### 9.4.2地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水、水洗废水。

对于水洗废水，收集后经厂区污水处理设施处理，处理后40%回用于清洗工序，其余达标后外排市政污水管网；对于生活污水，采用化粪池预处理，处理达标后外排市政污水管网。

本项目废水经预处理后排放浓度能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准，经望江经济开发区市政污水管网排入望江县污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入长江。

本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，对外环境水体影响较小。

本项目废水排放浓度可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准；项目位于安徽望江经济开发区，属于望江县污水处理厂接纳范围，且污水管网已覆盖，能够实现管网连通；本项目废水排放量较小，望江县污水处理厂有足够的剩余处理容量，项目不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。本项目废水经市政管网进入望江县污水处理厂，该污水处理厂运行稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求，对受纳水体长江影响较小，不会降低现有水体的功能级别。

综上可知，本项目依托污水处理设施可行，对纳污水体长江影响较小。

### 9.4.3地下水环境影响分析

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。污染区防渗措施必须坚持“三同时”的原则。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并经有关行政主管部门验收合格后，方可投入生产或者使用。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 9.4.4声环境影响评价

项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 9.4.5固体废物影响分析

项目固废处置方案：

（1）栅渣脱水干化后外运至望江县生活垃圾填埋场填埋；

（2）废砂石袋集中收集外售物资回收公司；其余废包装物交由生产厂商回收利用。

（3）沉降烟尘、锅炉灰渣集中收集后，外售作为农肥；

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运；

（5）定型机废油、滤渣危废临时暂存库暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

（6）污泥在检定前按危废处置。

由于本项目存在危险废物，为减小废弃物的储存风险，防止危险废物污染环境，建设单位应设计危险废物暂存场所，用于临时存放危险废物。危险废物暂存场所的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，做到防漏、防渗。危险废物的暂存方案：建设单位收集危险废物后，放置在厂内的危险废物暂存场所。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。同时应做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 9.4.6土壤环境影响分析

本项目厂区内全部采用水泥混凝土地面，生产过程的生产装置区、污水处理等区域均采取严格的硬化和防渗措施。生产过程中各物料及污染物均与天然土壤隔离，正常情况下不会通过裸露区深入土壤中。

本项目要求加强防渗和监控，杜绝渗漏事故发生。因此，本项目土壤环境影响可接受。

### 9.4.7环境风险影响分析

本项目涉及的危险物质储存量较小，潜在危险性较小，不构成重大危险源；危险物质的运输、储存应符合危险货物的储存、运输的相关规定；生产废水处理系统采取相应风险事故防范措施。本项目涉及的环境风险影响是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。从环境风险评价的角度分析，本项目的建设是可行的。

建设单位须做好风险应急预案以及降低风险的防范措施，最大程度防范事故情况造成的风险危害，必须严格按照《建筑设计防火规范》和《仓库防火安全管理规则》的要求建设；仓库应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。制定严格的安全管理制度和规范的安全操作规程。一旦发生事故，应首先和应急总指挥主取得联系，利用本企业的应急物资进行应急处置；事故较严重时，应与当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。

## 9.5环境经济损益分析

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

## 9.6环境管理与监测计划

建设单位应严格执行各污染物排放要求，对各污染物定期进行监测，将本项目对周围环境产生的影响降低到最小。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

## 9.7结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境影响角度出发，该项目的建设是可行的。

## 9.8建议

（1）做好各类污染物的污染防治工作，确保达标排放；

（2）加强项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；

（3）建设单位在生产过程中应严格控制风险，加强管理，确保严格按照报告书、报告书批复及各级环保部门要求的各项污染治理措施落到实处，加强环保管理，保证生产中各污染物稳定达标排放；

（4）建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

# Text boxes

蒸汽、热油

水

煤

锅  炉

印染机、定型机等

煤渣S1

烟气

石灰石粉仓

石灰石浆液箱

灰尘S2

多管除尘器

烟 气

烟囱G1排放

烟 气

双碱除尘脱硫塔

脱硫废水

上清液W1

沉 淀 池

脱水废水W2

石膏脱水机

补充新鲜水

石膏S3

集水池

图3.3-1  普通服装水洗工艺流程、产污节点图以及物料在设备内走向图

图3.3-2  牛仔类服装水洗工艺流程、产污节点图

图3.3-3 布匹漂洗、定型工艺流程、产污节点图

化纤长丝

喷水织机织布

成品

水

图3.3-5  织布工艺流程及产污节点图

图3.3-6  项目蒸汽平衡图 （单位：m3/d）

图3.3-7  项目普通服装水洗用水平衡图 （单位：m3/d）

图3.3-8  项目牛仔类服装水洗用水平衡图 （单位：m3/d）

图3.3-9  项目布匹漂洗用水平衡图 （单位：m3/d）

图3.3-10  拟建项目全长用水及蒸汽平衡图 （单位：m3/d）

（r-r0）

a

1000

炉体

生产废水

调节池

混凝反应池

水解酸化池

接触氧化池

排污口

望江经济开发区

市政污水管网

鼓风机

污泥浓缩池

污泥处置

气浮池

提升泵

二沉池

污泥干化池

出水回流

格栅池

图6.2-4 厂区污水处理设施工艺流程图